## Slide 1: ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Лекція 3

## Slide 2
1. Виробничий процес та виробнича структура підприємства
Виробничий процес — це сукупність взаємопов'язаних процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідні матеріали й напівфабрикати перетворюються, на готову продукцію.
Класифікація виробничих процесів
1.Залежно від ролі у виготовленні продукції виробничі процеси поділяються на:
Процес виробництва на підприємствах складається з основних, допоміжних, обслуговуючих процесів.
Основний процес - це процес, у якому вихідні сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію. Основний процес на підприємствах представлений трьома стадіями: заготівельною, обробною і складальною.
Допоміжні процеси створюють сприятливі умови для успішного здійснення основних процесів (ремонт, виготовлення запчастин, інструментів). Вони покликані забезпечити основні процеси необхідним технологічним оснащенням, проведення ремонтів технологічного устаткування, виготовлення нестандартного устаткування тощо.

## Slide 3
Обслуговуючі процеси - це процеси, основним завданням, яких є обслуговування основних і допоміжних процесів. До них відноситься виконання складських і транспортних операцій, проведення робіт, пов'язаних з технічним контролем якості продукції.
Кожна із складових виробничого процесу поділяється на технологічні, транспортні та природні процеси.
Технологічний - це процес, який безпосередньо пов'язаний з обробкою або переробкою сировини та перетворення її на готову продукцію шляхом виконання механічних, фізичних та хімічних операцій, які змінюють форму і властивість вихідної сировини. Технологічний процес складається з окремих операцій.
Операція є складовою процесу виробництва, яка передбачає виконання однієї роботи на одному робочому місці з постійним застосуванням одного інструменту або обладнання. Операції розподіляються на робочі рухи і робочі прийоми.

## Slide 4
2. Залежно від стадії виробничого процесу виділяють:
підготовчі (заготівельні) процеси, що призначені для підготовки живої праці, предметів і засобів праці до перетворення предметів праці в корисний (кінцевий) продукт;
перетворювальні процеси, під час яких відбувається переробка предметів праці в кінцевий продукт шляхом цілеспрямованої зміни форми, розмірів, зовнішнього вигляду, фізичних чи хімічних властивостей;
кінцеві процеси, які полягають у підготовці результатів попереднього перетворення в кінцеву продукцію для подальшого споживання.

## Slide 5
3. За ступенем автоматизації виробничі процеси поділяють на:
ручні - процеси, які виконуються безпосередньо робітником без застосування машин і механізмів;
механізовані процеси, що виконуються робітником за допомогою машин і механізмів;
машинні - процеси, що виконуються машинами, якими управляє робітник;
- автоматизовані - процеси, які виконуються машинами під наглядом робітника;
- автоматичні - процеси, що виконуються без участі робітника спеціальними машинами за попередньо розробленою програмою, тобто з використанням сучасної комп'ютерної та мікропроцесорної техніки;
- апаратні - процеси, що здійснюються в спеціальних апаратах в автоматичному чи автоматизованому режимах.

## Slide 6
4. За характером об'єкта виробництва виробничі процеси поділяються на:
- прості, які складаються з операцій, що послідовно виконуються (виготовлення деталі);
- складні, що включають взаємопов'язані прості процеси, що виконуються і паралельно, іІ послідовно (виготовлення машини).
5. За масштабами виробництва однорідної продукції виділяють:
- масові процеси, що здійснюються в масовому типі виробництва;
- серійні, що здійснюються в серійному типі виробництва;
- одиничні, що здійснюються в одиничному типі виробництва.

## Slide 7
6. За перебігом у часі виробничі процеси поділяються на:
- дискретні (перервні), для яких характерні циклічність та наявність технологічних перерв;
- безперервні, у яких відсутні перерви між різними видами операцій, часткових процесів.

## Slide 8
Поєднання частин виробничого процесу в просторі забезпечується структурою підприємства, під якою розуміють склад підрозділів, що входять до даної виробничої ланки, а також форми їх взаємозв'язку.
Фактори, які впливають на виробничу структуру підприємства:
1. Масштаб виробництва;
2. Характер і особливості продукції;
3. Методи виготовлення продукції;
4. Форма і рівень спеціалізації й кооперації підприємства.
Основним структурним підрозділом підприємства є цех, а при безцеховій структурі управління - дільниця.

## Slide 9
Поєднання частин виробничого процесу в просторі забезпечується структурою підприємства, під якою розуміють склад підрозділів, що входять до даної виробничої ланки, а також форми їх взаємозв'язку.
Фактори, які впливають на виробничу структуру підприємства:
1. Масштаб виробництва;
2. Характер і особливості продукції;
3. Методи виготовлення продукції;
4. Форма і рівень спеціалізації й кооперації підприємства.
Основним структурним підрозділом підприємства є цех, а при безцеховій структурі управління - дільниця.

## Slide 10
В основі організації цехів і дільниць лежить принцип спеціалізації, згідно з яким виділяють цехи (дільниці), з технологічного і предметною спеціалізацією.
При технологічному принципі спеціалізації дільниці можуть включати робочі місця й устаткування, призначені для виконання окремих технологічних операцій (наприклад, дільниці фрезерної обробки, токарної, шліфувальної і т.д.).
При предметному принципі спеціалізації створюють дільниці, лінії чи інші виробничі підрозділи, за якими закріплюють виготовлення обмеженої номенклатури деталей чи виробів.

## Slide 11
Цехи поділяються на основні (виробничі), допоміжні і обслуговуючі.
Основні цехи поділяються на заготівельні, оброблювальні, складальні і фасувальні цехи.
Заготівельні цехи призначені для виготовлення заготовок і підготовки матеріалів, які підлягатимуть подальшій обробці в інших цехах або їх можна реалізувати іншим підприємствам як напівфабрикат. До них відносяться: ливарні, ковальські, пресові, розкрійно-заготівельні, металоконструкцій та інші.
До оброблювальних входять механооброблювальні (механічні), термічні, деревооброблювальні, металопокриття (гальванічні) і фарбувальні цехи.
Складальні включають цехи складання окремих складальних одиниць і загального складання, випробувальні цехи, зварювально-складальні та інші
Допоміжні цехи включають: інструментальні, ремонтні, енергетичні, модельні, електроремонтні, тарні, дослідні та інші цехи.

## Slide 12
Для обслуговування основних і допоміжних цехів на підприємствах створюються загальногосподарські служби виробничого призначення: складське господарство, енергетичне господарство, транспортне господарство, центральна заводська лабораторія та інші.
Сукупність допоміжних і обслуговуючих цехів та підрозділів утворюють виробничу інфраструктуру підприємства

## Slide 13
Вимоги щодо ефективності виробничої структури:
- максимальне забезпечення прямоточності предметів праці при переміщенні їх із цеху в цех без зустрічних потоків;
- мінімізація транспортних витрат, яка досягається використанням технологічного транспорту;
- виділення в особливі та окремі групи цехів з одноріднім характером виробництва і однаковими умовами праці;
- врахування характеру технологічних процесів цехів, які розміщують поруч.
- можливість швидкого перепланування у випадку ринкової переорієнтації підприємства.

## Slide 14
2. Типи організації виробництва та їх характеристика
Тип виробництва - комплексна характеристика технічних, організаційних та економічних особливостей промислового виробництва, що обумовлена його спеціалізацією, обсягом та повторюваністю випуску виробів.
Тип виробництва у значній мірі визначає виробничу структуру підприємств та їх підрозділів, характер технологічних процесів та їх оснащеність, організаційні форми виробничих процесів та праці на робочих місцях, конкретні методи управління виробництвом. Тип виробництва суттєво впливає на техніко-економічний рівень підприємства.
Існує три основних типи організації виробництва: масовий, серійний та одиничний. В серійному виробництві розрізняють крупносерійне, середньосерійне та дрібносерійне.

## Slide 15
Віднесення промислового підприємства до того чи іншого типу виробництва має умовний характер тому, що на кожному підприємстві, і навіть в окремих його цехах, можна зустріти поєднання різноманітних типів в організації виробничих процесів. Так, на підприємствах масового виробництва можуть бути серійні і навіть одиничні процеси, а на підприємствах одиничного виробництва виготовлення деяких виробів може бути організоване за принципом серійності.
Одиничний тип виробництва характеризується високою різноманітністю продукції, виготовлення якої здійснюється у невеликій кількості за окремими замовленнями і принципово не повторюється, переважанням технологічної спеціалізації робочих місць і відсутністю постійного закріплення за ними нових операцій, застосуванням універсального устаткування, високою питомою вагою ручних робіт, виконуваних універсальними робітниками, відносно великою тривалістю виробничого циклу та високою собівартістю продукції

## Slide 16
Серійний тип виробництва характеризується випуском продукції відповідними серіями, які періодично повторюються, та обробкою деталей партіями з певною, наперед встановленою черговістю і періодичністю, спеціалізацією робочих місць на виконанні декількох, постійно закріплених операцій, застосуванням поряд з універсальним спеціалізованого та спеціального устаткування, зменшенням питомої ваги ручних робіт, використанням на виконанні основних операцій робітників середньої кваліфікації, відносним скороченням тривалості виробничого циклу, порівняно низькою собівартістю виготовлюваної продукції.
Масовий тип виробництва характеризується великим обсягом виготовлюваних виробів обмеженої номенклатури, які безперервно і постійно виготовляються протягом тривалого періоду часу, вузькою спеціалізацією робочих місць, на яких виконуються від 1 до 3 операцій, стандартизацією всіх видів організаційної діяльності, високою питомою вагою спеціального і спеціалізованого та високопродуктивного оснащення, широким використанням робітників, спеціалізованих на виконанні обмеженої кількості операцій і високою продуктивністю праці, мінімальною тривалістю виробничого циклу, низькою собівартістю виготовлюваної продукції.

## Slide 17
Партіонні методи організації виробничих процесів. Дані методи організації виробництва застосувуються в серійному виробництві. Для дотримання пропорційності між запуском у виробництво виробів та тривалістю їх виготовлення потрібно розрахувати розмір партії або серії виробів та нормальний період їх повторного виробництва, щоб запобігти порушенню ритмічності виробничої лінії.
Серія - це вироби з однаковими конструктивними і техніко-економічними показниками, які повинні забезпечити оптимальне завантаження обладнання на визначений відрізок часу (годину, добу, місяць), виробничих площ і при цьому кількість продукції повинна відповідати терміну її випуску).
Для дотримання цих умов потрібно розрахувати мінімальний розмір партії та нормальний період її повторення за формулою:
П = t п.з./ tш.* k
де П - мінімальний розмір партії виробів, шт.; t п.з. - підготовчо-заключний час для окремої операції, хв; tш. - штучний час на операцію, хв; k - коефіцієнт нормативних втрат часу на переобладнання лінії (нормативна величина k = 0,006 – 0,1). Розмір партії розраховують, ґрунтуючись на тривалості основних операцій, для яких (tп.з./ tш.) - має максимальну величину.
Розрахована партія повинна відповідати нормальному терміну її повторення між запуском і випуском двох партій деталей або вузлів одного найменування. Нормальний період повторення розраховують так:
R = П\Пдоб
де П - розмір партії деталей; П доб - середньодобова потреба у деталях або вузлах.

## Slide 18
Порівняльна характеристика типів виробництва
№ з/п | Фактори | Типи виробництва |  | 
 |  | Одиничне | Серійне | Масове
1 | Номенклатура виготовлюваної продукції | Широка, різноманітна | Обмежена серіями | Вузька, постійна
2 | Повторюваність випуску виробів | Не повторюється | Періодично повторюється | Постійно повторюється
3 | Використовуване устаткування | Універсальне | Спеціалізоване | Спеціальне
4 | Розміщення виробничого устаткування | За технологічним принципом | За предметно-технологічним принципом | За предметним принципом
5 | Розроблення технологічного процесу | Укрупнений метод (на виріб) | Подетальна | Подетально- поопераційна
6 | Інструмент, що застосовується | Універсальний, | Уніфікований | Спеціальний
7 | Закріплення деталей та операцій за верстатами | Спеціально не закріплені Кзо≥40 | 20≤Кзо≤40 10≤Кзо≤20 1≤Кзо≤1 | На кожному верстаті виконується одна й та ж операція над однією деталлю Кзо=1
8 | Кваліфікація робітників | Висока | Середня | Низька
9 | Метод організації виробництва | Непотоковий (одиничний) | Непотоковий (партіонний) | Потоковий (автоматизований)
10 | Собівартість одиниці продукції | Висока | Середня | Низька
11 | Тривалість виробничого циклу | Велика | Середня | Низька