## Slide 1: Запаси і ресурси
корисних копалин

## Slide 2
Запаси корисних копалин – це їх кількість, яка розташована в геометризованих ділянках надр.
Кількість запасів, їх якісна характеристика і гірничо-геологічні умови розташування – важливі параметри, які визначають цінність родовища.
Запаси корисних копалин вимірюються в одиницях маси або об'єму. В одиницях маси визначаються запаси більшості родовищ. При цьому визначаються як запаси корисної копалини (руди), так і запаси корисного компоненту.
Для руд чорних металів (заліза, марганцю, хрому, ванадію, титану), а також бокситів визначаються лише запаси руди (в тонах) з зазначенням середнього вмісту корисного компоненту. Також в тонах визначаються запаси кам'яного вугілля.
Запаси благородних металів (золото, платина, срібло) визначаються в кілограмах. В деяких країнах запаси золота визначаються в «тройських унціях» (31,103 г).
Запаси алмазів і дорогоцінних каменів підраховуються в каратах (1 карат = 0,2 г).
Запаси пісків розсипних родовищ, а також будівельних матеріалів підраховуються в м3.

## Slide 3: Групи запасів за промисловим значенням
балансові
на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати при сучасному рівні розвитку техніки і технології видобування та переробки мінеральної сировини
умовно балансові
ефективність видобутку і використання на момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також це запаси, що відповідають вимогам до балансових запасів, але з різних причин не можуть бути використані на момент оцінки
позабалансові
видобуток і використання на момент оцінки є економічно недоцільним, але в майбутньому вони можуть стати об’єктом промислового значення

## Slide 4: Групи запасів за техніко-економічним вивченням
Запаси корисних копалин, на базі яких проведено детальну геолого-економічну оцінку ефективності їх промислового освоєння, матеріали якої, включаючи техніко-економічне обґрунтування постійних кондицій на мінеральну сировину, затверджені ДКЗ.
Запаси корисних копалин, на базі яких проведено попередню геолого-економічну оцінку їх промислового значення, а матеріали техніко-економічної доповіді про доцільність подальшої розвідки родовища, включаючи обґрунтування тимчасових кондицій на мінеральну сировину, апробовані ДКЗ або замовником геологорозвідувальних робіт.
Запаси і ресурси корисних копалин, на базі яких проведено початкову геолого-економічну оцінку можливого промислового значення перспективної ділянки надр, а матеріали техніко-економічних міркувань про доцільність проведення подальших пошуково-розвідувальних робіт, параметри попередніх кондицій на мінеральну сировину схвалені замовником геологорозвідувальних робіт.

## Slide 5: Групи запасів за промисловим освоєнням
Промислові
запаси в межах проектних контурів кар'єрного (шахтного) поля, що підлягають видобуванню з надр відповідно до проекту розробки родовища
визначаються шляхом вилучення з балансових запасів втрат, передбачених проектом
Експлуатаційні
обґрунтовані проектом промислові запаси за винятком втрат та з урахуванням збіднення їх при видобуванні

## Slide 6: Групи запасів і ресурсів за геологічним вивченням
розвідані (доведені) запаси
обсяги корисних копалин, кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови залягання яких вивчені з повнотою, достатньою для опрацювання проектів будівництва гірничодобувних об’єктів
попередньо розвідані (ймовірні) запаси
обсяги корисних копалин, кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови залягання яких вивчені з повнотою, достатньою для визначення промислового значення об’єкту
перспективні ресурси
обсяги корисних копалин, кількісно оцінені за результатами геологічного, геофізичного, геохімічного вивчення ділянок у межах продуктивних площ з відомими родовищами корисних копалин певного геолого-промислового типу
обсяги корисних копалин, що враховують потенційну можливість формування родовищ певних геолого-промислових типів, що ґрунтується на позитивних передумовах, встановлених у межах перспективних площ, де промислові родовища ще не відкриті
прогнозні ресурси

## Slide 7: Групи запасів за ступенем розвіданості
Категорія А
Категорія В
Категорія С1
Категорія С2

## Slide 8: Категорія А запаси підраховують в контурі розвідувальних виробок
Розвіданість блоку забезпечує:
повне з'ясування умов залягання, форми і будови тіла корисної копалини;
виділення та оконтурення природних типів і промислових сортів сировини, некондиційних і безрудних ділянок усередині тіла корисної копалини;
повне вивчення якості і технологічних властивостей сировини;
повне з'ясування гірничотехнічних умов розробки родовища

## Slide 9: Категорія В запаси підраховували в контурі розвідувальних виробок з включенням обмеженої зони екстраполяції за умови простих умов залягання, малої мінливості покладу і якості сировини або надійно встановленої їх закономірної мінливості
Ступінь розвіданості у даному випадку забезпечує:
з'ясування особливостей умов залягання, форми і будови покладів;
виявлення безрудних і некондиційних ділянок усередині рудного покладу, природних типів і промислових сортів сировини, а також визначення закономірностей розподілу і просторового співвідношення їх без точного оконтурення;
з'ясування якості сировини;
з'ясування основних гірничотехнічних умов розробки родовища.

## Slide 10: Категорія С1 встановлюються розміри і характерні форми тіл корисних копалин, головні особливості умов залягання і внутрішньої будови
Природні різновиди і технологічні типи корисних копалин вивчалися з детальністю, яка забезпечувала виявлення загальних закономірностей їх просторового розміщення.
Встановлювалися кількісні співвідношення технологічних типів і сортів, мінеральні форми як для корисних, так і для шкідливих компонентів по всім кондиціям.

## Slide 11: Категорія C2 запаси підраховувалися в межах сприятливих структур і комплексів гірських порід
Умови залягання, форма і розповсюдження рудних тіл, якість сировини і її властивості, умови розробки родовища визначалися на підставі геологічних і геофізичних даних, підтверджених одиничними перетинами рудних тіл або по аналогії з прилеглими блоками і ділянками, де запаси підраховані по більш високим категоріям.

## Slide 12: Групи ресурсів за ступенем розвіданості
Категорія Р1
Категорія Р2
Категорія Р3
ресурси потенційних перспективних площ, які не мають прямого відношення до процесу їх економічної оцінки
визначення ресурсів базувалося на результатах геологічних, геофізичних, геохімічних досліджень в межах структур потенційного поширення корисних копалин і геологічної екстраполяції даних по розвіданій частині родовища з врахуванням уявлень про геолого-промисловий тип родовища
ресурси потенційних родовищ, які прогнозуються