## Slide 1: МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Лекція

## Slide 2
1. Поняття методів організації виробництва
Кожен виробничий процес здійснюється в часі та просторі.
Організація виробничого процесу в часі визначається ступенем його безперервності. Організація виробничого процесу у просторі передбачає раціональне розміщення робочих місць, дільниць, цехів на певній площі, щоб забезпечити найкоротший маршрут пересування предметів праці по операціях. Поєднання цих двох аспектів побудови виробничого процесу забезпечує застосування певного методу організації виробництва.
Метод організації виробництва - це спосіб поєднання організації виробничого процесу в часі та просторі.
Ознаки методу організації виробництва:
- ступінь безперервності виробничого процесу;
- взаємозв'язок послідовності виконання операцій технологічного процесу з порядком розміщення робочих місць (устаткування).
У безперервних виробничих процесах устаткування (робочі місця) розташовується за ходом технологічного процесу виготовлення продукції. У перервних виробничих процесах устаткування (робочі місця) розташовується або за однорідними виробничими групами, або за групами обладнання для виробництва однотипних виробів.

## Slide 3
Виділяють такі методи організації виробництва:
- непотоковий (одиничний та партіонний);
- потоковий;
- автоматизований.
Фактори, що впливають на вибір методів організації виробництва:
- сталість номенклатури. Якщо номенклатура продукції, що випускається, не змінюється протягом тривалого часу, то доцільне застосування потокового виробництва; якщо постійно змінюється, то вибирають непотокове виробництво;
- обсяг виробництва за певний період (рік, квартал, місяць, доба). Організація потокового виробництва застосовується переважно при значних обсягах випуску;
- періодичність випуску виробів. Вона може бути регулярною та нерегулярною. При регулярному випуску вироби виготовляються через визначені проміжки часу ритмічно (наприклад, 60 виробів щомісячно), і при цьому застосовується потоковий метод організації. За умови нерегулярного випуску вироби виготовляються через невизиачені або різні періоди часу і в різних кількостях, тому доцільне застосування непотокового методу;
- габарити і маса виробу - чим більший виріб і його маса, тим складніша організація потокового виробництва;

## Slide 4
- частка ручних робіт в трудомісткості продукції, де неможливе застосування машин і механізмів. Чим вона більша, тим доцільніше використання непотокового (одинично-технологічного) методу;
- тип виробництва, який безпосередньо вказує на пріоритетність застосування того або іншого методу (потоковий метод застосовується у масовому та великосерійному типах виробництва, одинично-технологічний - у дрібносерійному та одиничному типах виробництва, партіонний - у середньосерійному).
2. Непотоковий метод організації
Непотокове виробництво може бути спеціалізоване за такими формами:
-технологічна;
- предметно-групова;
- змішана.
Непотоковий метод організації поділяється на:
- одиничний, який застосовується в одиничному типі виробництва;
- партіонний. який застосовується в серійному та дрібносерійному типах виробництва.

## Slide 5
Ознаки одиничного непотокового методу:
- всі робочі місця розміщуються за однотипними технологічними групами без певного зв'язку з послідовністю виконання операцій (наприклад, в механічному цеху машинобудівного підприємства - це групи токарного, фрезерного, свердлильного та іншого обладнання);
- на робочих місцях виконуються різні операції з виготовлення різних за конструкцією та технологією виробів, обсяг випуску яких дуже обмежений (майже одиничний);
- технологічне устаткування в основному універсальне;
- вироби переміщуються в процесі виготовлення за складними та тривалими маршрутами, а інколи можуть по декілька разів повертатися на одну і ту ж групу обладнання. У зв'язку з цим виникають перерви між операціями, які збільшуються через перебування виробів на проміжних складах та у відділеннях технічного контролю;
- забезпечується максимальне завантаження устаткування та гнучкість до змін технологічних процесів;
- розробка технологічного процесу для кожного виробу виконується технологами цеху за індивідуальними замовленнями.

## Slide 6
Партіонний метод організації виробництва застосовується переважно у середньосерійному та дрібносерійному типах виробництва.
Він ґрунтується на застосуванні групових методів обробки виробів, сутність яких полягає в групуванні виробів за ознаками конструктивної та технологічної подібності.
Ознаки партіонного методу:
- предмети праці запускаються у виробництво партіями;
- одночасна обробка продукції кількох найменувань;
- закріплення за робочим місцем виконання кількох операцій;
- широке застосування поряд зі спеціалізованим універсального устаткування;
- використання праці робітників високої кваліфікації з широкою спеціалізацією.

## Slide 7
3. Організація потокового виробництва
З усіх методів організації виробництва найбільш досконалим за своєю чіткістю і завершеністю є потоковий, при якому предмет праці в процесі обробки переміщується за найкоротшим маршрутом у заздалегідь фіксованому темпі.
Умовою потокової організації виробництва є значний обсяг виготовлення однорідної або близької в конструктивно-технологічному відношенні продукції упродовж досить тривалого періоду часу.
Ознаки потокової організації виробництва
- поділ виробничого процесу на окремі операції та тривале їх закріплення за робочими місцями;
- спеціалізація кожного робочого місця на виконанні певної операції;
- закріпленням одного чи обмеженої кількості найменувань виробів, які схожі між собою конструктивними особливостями, технологією виготовлення та розмірами; за певною групою робочих місць;
- паралельне та синхронне виконання всіх операцій на основі єдиного такту (ритму) потокової лінії;

## Slide 8
- розміщення робочих місць у суворій відповідності до послідовністю виконання операцій технологічного процесу, що забезпечує прямоточність руху виробів у процесі обробки;
- передача виробів по операціях технологічного процесу здійснюється поштучно або транспортними партіями;
- використання спеціальних транспортних засобів, які забезпечують ритмічність виробництва.
Основною ланкою потокового виробництва є потокова лінія, за якою закріплюється виготовлення одного або обмеженої кількості найменувань предметів праці.
Потокова лінія - це сукупність вузькоспеціалізованих робочих місць, які розміщені за послідовністю операцій технологічного процесу та пов'язані між собою спеціальним транспортом, що підтримує ритмічність виробництва.

## Slide 9
Класифікація потокових ліній:
За номенклатурою виробів, виготовлення яких закріплено за потоковою лінією, виділяють:
- однопредметні лінії, на яких обробляються або складаються упродовж тривалого часу вироби одного найменування, що можливо в умовах масового або великосерійного виробництва;
- багатопредметні лінії, на яких виготовляється декілька найменувань виробів, подібних у конструктивному і технологічному відношеннях; такі лінії характерні для серійного виробництва.
За методом обробки та чергуванням виробів багатопредметні лінії поділяють на:
- змінно-потокові лінії, які призначенні для почергової обробки декількох найменувань виробів, що мають подібні технологічні маршрути;
- групові потокові лінії, на яких обробляється або складається на тому самому устаткуванні значна номенклатура виробів, що подібні за конструкцією та технологічним маршрутам і на основі спеціальної класифікації об'єднанні в одну групу.

## Slide 10
За ступенем безперервності виробництва виділяють;
- безперервні потокові лінії, які є найбільш сучасною формою потокового виробництва. На таких лініях предмети праці з однієї операції на іншу переміщуються поштучно і без пролежування; тривалість кожної операції дорівнює або кратна такту; застосовується паралельний метод руху предметів праці; забезпечується ритмічність і найбільш коротка тривалість виробничого циклу. Безперервні лінії широко застосовуються при складанні годинників, тракторів, приладів, автомобілів, де переважає ручна праця та можлива синхронізація операцій;
- перервні (прямоточні) лінії, для яких неможливо досягти чіткої синхронізації операцій і безперервності процесу. Обробка виробів проводиться партіями за графіком. Прямоточні лінії застосовуються при обробці трудомістких деталей на різнотипному устаткуванні в механічних цехах серійною типу виробництва.

## Slide 11
За способом підтримки ритму розрізняють:
- лінії з регламентованим ритмом, що підтримується за допомогою технічних засобів, які забезпечують передачу виробів з однієї операції на іншу через точно фіксований час, що характерно для безперервних потокових ліній;
- лінії з вільним ритмом, на яких деталі на наступну операцію передаються по мірі готовності, при цьому можливі відхилення від розрахованого такту.
За рівнем охоплення виробництва потокові лінії поділяють на:
- дільничні, які розміщені в межах дільниці;
- цехові, які розміщені в межах декількох дільниць цеху;
- міжцехові, які розміщені в межах декількох цехів;
- наскрізні, які розміщені в межах підприємства.

## Slide 12
За видом транспортних засобів потокові лінії поділяються на:
- конвеєрні, які засновані на застосуванні транспортних засобів безперервної дії з механічним приводом (конвеєрів), що забезпечують не тільки переміщення предметів праці між операціями, але й підтримку ритму;
- неконвеєрні лінії на яких підйомно-транспортні засоби циклічної дії (мостові крани, монорейки з тельферами, електрокари та ін);
- лінії без транспортних засобів - стаціонарні потокові лінії, де виріб установлюється нерухомо, а спеціалізовані бригади робітників переміщуються для виконання операцій зі встановленим тактом; такі лінії організовують при складанні великих і важких машин в літакобудуванні, суднобудуванні тощо.

## Slide 13
За характером переміщення конвеєрні потокові лінії поділяють на:
- лінії з безперервним рухом, на яких всі операції виконуються одночасно з переміщенням предметів праці;
- лінії з пульсуючим рухом, на яких операції виконуються в період нерухомого стану несучої частини; використовуються, наприклад, при складанні особливо точних деталей та приладів

## Slide 14
При проектуванні потокової лінії проводиться розрахунок ряду показників її роботи.
Розрахунок такту потокової лінії. Такт потокової лінії - це проміжок часу між випуском двох чергових партій продукції.
r = Tp/N
де r- такт потокової лінії, хв; Тр - робочий час лінії (рік, місяць, доба, год); N - виробнича програма за прийнятий період часу, tшт.
Ритм потокової лінії – це інтервал часу між сходом з потокової лінії двох суміжних транспортних партій.
R = r*p
де R - ритм потокової лінії, хв; p- кількість виробів у партії, шт., т.

## Slide 15
Темп потокової лінії – величина обернена такту, яка бактеризується кількістю виробів, що виготовляються за одиницю часу
Також, розраховують кількість робочих місць за окремими операціями і в цілому для лінії. Розрахункову кількість робочих місць за і-тою операцією визначаються за формулою:
Npi = ti/r
де Npi - кількість робочих місць; ti - тривалість і-тої операції, хв; r – такт лінії.

## Slide 16
Далі розраховують коефіцієнт завантаження робочих місць на і-тій операції:
k = Npi/ Nпi
де, k - коефіцієнт завантаження робочих місць; Npi - число робочих місць на і-тій операції; Nпi - прийняте число робочих місць на і-тій операції.
Наступний етап - визначення швидкості руху потокової лінії:
V = L/ r
де V - швидкість руху потокової лінії; L - відстань між двома суміжними виробами, які знаходяться yа конвеєрі (крок конвеєра), м.
У випадку, коли продукція передається передаточними партіями застосовується формула:
V = L/ R
де R - ритм потокової лінії.
Загальну довжину робочої зони конвеєра (Lk) з одностороннім розміщенням робочих місць визначають за формулою:
Lk = lp*m(Ni – 1)
де lр - відстань між двома суміжними робочими місцями; т - кількість операцій на лінії; Ni - кількість робочих місць на і-тій операції.

## Slide 17
Організація автоматизованого виробництва
Автоматизація виробництва - це процес, при якому всі або переважна частина операцій, що вимагають фізичних зусиль робітника, передаються машинам і здійснюються без його особистої участі. За робітником залишаються лише функції налагодження, нагляду і контролю.
Ступінь автоматизації виробничого процесу може бути різним. У разі, якщо частина функцій управління обладнанням виконується працівником, а частина - автоматизована, має місце часткова автоматизація. Але особливо важливу роль відіграє комплексна автоматизація виробництва, при якій без безпосереднього втручання людини, під його контролем машинами-автоматами здійснюються всі процеси виробництва - від надходження сировини до випуску готового продукту.

## Slide 18
Основні напрямки (етапи) автоматизації.
Перший напрямок - упровадження напівавтоматичних та автоматичних верстатів на окремих операціях виробничого процесу, верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Вони працюють за заданою програмою і без особистої участі людини виготовляють різні деталі або виконують визначені виробничі операції.
Другий напрямок - створення комплексних систем машин з автоматизацією всіх ланок виробничого процесу або його частини. Типовим прикладом комплексних систем машин є автоматичні лінії. Автоматична лінія — це об'єднання в єдине виробниче ціле системи машин-автоматів, які розміщені за ходом технологічного процесу з автоматичними механізмами і пристроями для транспортування, контролю, накопичення заділів, видалення відходів, а також управління.

## Slide 19
Третій напрямок пов'язаний з конструюванням та виробництвом промислових роботів, які виконують у виробничому процесі функції, подібні до функцій людської руки, і завдяки цьому замінюють ручну працю там, де люди працюють з радіоактивними, токсичними, вибухонебезпечними речовинами, у складних температурних умовах, в умовах підвищеної вібрації, шуму, забруднення повітря тощо.
Для здійснення технологічних процесів в особливих умовах виробництва використовуються відповідні типи роботів, що об'єднуються з технологічним обладнанням в робототехнічні комплекси (РТК).
Четвертим напрямком автоматизації, принципово важливим і перспективним, є розвиток комп'ютеризації та гнучкості виробництв і технологій.
Гнучке автоматизоване виробництво (ГАВ) - це виробництво, яке дозволяє за короткий час і з мінімальними затратами переходити на випуск нової продукції, не перериваючи виробничого процесу і не зупиняючи обладнання.

## Slide 20
У ГАВ паралельно працюють верстати, завантажувальні роботи, транспорт і автоматичні склади, їх дія пов'язана в єдиний комплекс програмним забезпеченням та управлінням з електронно-обчислювальних машин.
ГАВ характеризується обробкою різних виробів на одному робочому місці, тому що робочим місцем стає вся гнучка виробнича система. Потокове виробництво характеризується обробкою виробів одного найменування на декількох спеціалізованих робочих місцях, які розміщуються в послідовності операцій технологічного процесу. Це головна відмінність ГАВ від потокового виробництва.

## Slide 21
З впровадженням гнучкого виробництва зникають межі між масовим, серійним та одиничним типами виробництва. Масовий тип виробництва характеризується високим ступенем автоматизації, невеликою номенклатурою продукції, вузькою спеціалізацією робочих місць; серійний тип виробництва - закріпленням декількох операцій за одним робочим місцем, продукція випускається партіями, розмір яких визначається економічністю виробництва, а не негайною потребою при складанні. ГАВ характеризується високим ступенем автоматизації, виконанням різних операцій на одному робочому місці, достатньо широкою номенклатурою продукції, що обробляється з однаковою економічністю будь-якими партіями. Однак ГАВ використовується тільки для автоматизації одиничного та дрібносерійного виробництва.

## Slide 22
Відмінною рисою ГАВ є також скорочення тривалості виробничого циклу, що забезпечується обробкою продукції в одну операцію від запуску до випуску без перерв і повною автоматизацією транспортно-складських операцій. Скорочується робочий період (за рахунок використання високоавтоматизованого обладнання), тривалість допоміжних операцій (тому що суміщуються транспортні і контрольні операції з основними), міжопераційні перерви (тому що деталі не пролежують на операціях). ГАВ може здійснюватись певний час в безлюдному або малолюдному режимах, що дозволяє не зупиняти його протягом обідніх перерв та перерв між змінами.

## Slide 23
Перехід до ГАВ здійснюється шляхом впровадження гнучких виробничих систем (ГВС).
Гнучка виробнича система - це сукупність сучасних технічних засобів (обладнання з ЧПУ, робототехнічних комплексів тощо) та систем, які забезпечують їх функціонування в автоматичному режимі; ця сукупність має властивість автоматично переналагоджуватися при виробництві виробів різної номенклатури (в межах технічних можливостей обладнання).
Основними елементами ГВС є:
- гнучкий виробничий модуль;
- роботизований технічний комплекс (РТК);
- система забезпечення функціонування ГВС в автоматизованому або автоматичному режимах.

## Slide 24
Гнучкий виробничий модуль - це одиниця технічного обладнання, яка автоматично здійснює функції по виготовленню продукції.
Роботизований технічний комплекс - це сукупність технологічного обладнання і виробничих роботів.
Система забезпечення включає:
- автоматизовану транспортно-складську систему, яка слугує для тимчасового накопичення, розподілення, доставки предметів виробництва і технологічного оснащення до технологічного обладнання ГВС;
- автоматизовану систему (АС) інструментального забезпечення, яка здійснює підготовку, зберігання, автоматичну заміну інструменту, може включати систему автоматичного слідкування за зносом, поломками інструменту;

## Slide 25
- АС вилучення відходів із зони обладнання, що передбачає розподіл, сортування стружки та інших відходів для подальшої утилізації;
-АС контролю якості продукції, яка може контролювати параметри виробів і сировини, виявляти брак, його причини;
- АС забезпечення надійності, яка здійснює слідкування за станом обладнання, автоматичний пошук і аналіз причин відмов і несправностей обладнання;
-АС управління ГВС та інші автоматизовані системи, які забезпечують функціонування ГВС в автоматичному режимі.
Перевагами гнучкого автоматизованого виробництва є підвищення мобільності виробництва продукції, зростання продуктивності праці, підвищення якості продукції, зменшення виробничого циклу та витрат.