## Slide 1: Організація виробництва
Практичне

## Slide 2
Задача 1.Тривалість складання виробу на конвейєрі 45 хв. Швидкість руху конвейєра 6м/хв. Час переміщення приладу з одного робочого місця на інше в 5 разів менший за час виконання кожної операції. Крок конвеєера 1,8 м. Режим роботи лінії двозмінний.
Регламентовані перерви на відпочинок – 20 хв. за зміну. Визначити число робочих місць на лінії і випуск приладів із конвейєа за добу.
Задача 2. На потоковій лінії обробка деталей відбуваться транспортними партіями. Кожна партія складається з 4 деталей. Технологічний процец обробки однієї деталі складається із 6-ти операцій, тривалість складає (в хв.) t1 = 1,5; t2 – 3,1; t3 = 4,7; t4 = 1,6; t5 = 4,6; t6 = 1,5. На стрічці конвейєра встановлено лотки, в які складають деталі. Довжина лотка – 600 мм, ширина – 400 мм. Відстані між лотками 800 мм. По всій довжині встановлено три комплекти лотків. Добова програма випуску становить 500 деталей. Регламентовані перерви на відпочинок – 20 хв. за зміну. Тривалість зміни 7 год. Період конвейера – 6 .
Визначити такт, ритм лінії, швидкість руху і довжину конвейєра та число робочих місць на операціях.

## Slide 3
Задача 3. Технологічний процес виготовлення виробу складається з трьох операцій.
Лінія працює в 2 зміни тривалістю по 8 год. Змінне завдання – 190 виробів. Перерви у роботі – 5 хв за зміну.
Визначити такт лінії, кількість робочих місць та їх завантаження.
№ операцій | Назва операції | Норма часу, хв
1 | Токарна | 2,5
2 | Шліфування | 7,4
3 | Сверлильна | 5,1

## Slide 4
Задача 4. На лінії виготовляються вироби А, Б, В. Ісячна рограма їх випуску становить 18,8 та 11 тис. шт.
Визначити робочі такти потокової лінії, кількість робочих місць по кожній операції і їх завантаження. Використати метод приведення прорами до умовного виробу. Лінія працює 20 днів у 2 зміни триваліст. 8 год. Коефіцієнт припустимих втрат часу на переналагодження обладнання – 0,05.
Технологічний процес складається з чотирьох операцій
№ операції | Назва операції | Норма часу на операцію А,хв | Норма часу на операцію Б,хв | Норма часу на операцію В,хв
1 | токарна | 2,7 | 3,2 | 3,4
2 | фрезерна | 7,3 | 7,4 | 7,4
3 | шліфувальна | 3,0 | 3,0 | 3,1
4 | Свердлильна | 5,1 | 5,4 | 5,3
Загальна трудомісткість |  |  |  | 

## Slide 5
Результати розрахунку кількості робочих місць по кожній операції і їх звантаження звести у табл
Назва операції | Вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаточно прийнята кількість роблчих місць
 | А |  |  |  | Б |  |  |  | В |  |  |  | 
 | t,хв | Ср,шт. | Спр, шт. | Кз, % | t,хв | Ср,шт. | Спр, шт. | Кз, % | t,хв | Ср,шт. | Спр, шт. | Кз, % | 
Токарна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Фрезерна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Шліфівальна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Свердлильна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |