## Slide 1: Зміст та характер Маркшейдерських робіт
завдання на різних етапах освоєння родовищ

## Slide 2: Маркшейдерія. Загальні поняття та визначення
Як навчальна дисципліна
Як одна з найважливіших складових надрокористування
Як гірнича наука

## Slide 3: Маркшейдерія Як навчальна дисципліна
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні зНАТИ
- методи створення опорних і зйомочних мереж;
- методику проведення маркшейдерських робіт на всіх етапах розвідки, будівництва, експлуатації і консервації родовищ;
- прогнозування закономірності поведінки гірського масиву при проведенні гірничих робіт;
- визначення параметрів процесу зрушення;
- методи розрахунку і обліку руху запасів корисних копалин, втрат і збідніння;
- методи створення маркшейдерської гірничо-графічної документації;
- економічні основи добування, комплексного і раціонального використання корисних копалин.

## Slide 4: Маркшейдерія Як навчальна дисципліна
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Маркшейдерська справа» студенти мають бути здатними вирішувати професійні завдання та володіти такими основними професійними компетентностями:
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК7. Навики здійснення безпечної діяльності.
ФК4. Здатність виконувати гірничо-геометричне маркшейдерсько-геодезичне забезпечення технологій видобутку корисних копалин, будівництва гірничих підприємств і підземних споруд, розроблення геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації;
ФК9. Здатність оцінювати стан і технічну готовність устаткування ланок гірничих підприємств за критеріями забезпечення заданої продуктивності та безпеки експлуатації.
ФК10. Здатність застосовувати спеціалізовані пакети прикладних програм для проектних та експлуатаційних розрахунків.
ФК12. Здатність застосовувати математичні моделі під час проектування, оптимізації технологічних процесів гірництва та оцінювати ефективність їх використання за функціональними, технологічними, економічними, антропологічними критеріями.
ФК14. Здатність обирати і розраховувати раціональні схеми переробки та збагачення корисних копалин.
ФК15. Здатність використовувати сучасні прикладні програмні продукти та геоінформаційні системи для автоматизації маркшейдерських робіт та планування гірничих робіт

## Slide 5: Маркшейдерія – складова частина надрокористування
Термін «маркшейдерія» походить від німецьких слів: Mark – границя, межа і scheider – розрізняти, встановлювати.
Цей термін з’явився в XVI ст., коли в гірничій промисловості Німеччини виникла необхідність в фахівцях – гірничих інженерів, які володіють знаннями по встановленню під землею границь, в межах яких гірничопромисловці мали право відпрацьовувати корисні копалини.
Терміни «маркшейдерія» і «маркшейдер» перейшли в термінологію української мови і, навіть дослівні їх переклади давно не відображають сучасного уявлення про їх суть, тим паче збереглися до наших днів.

## Slide 6: Маркшейдерія – складова частина надрокористування
У відповідності з потребами подальшого розвитку гірничої науки і техніки поступово розширилися і ускладнилися завдання маркшейдерських робіт. Сучасні маркшейдерські роботи можна охарактеризувати як один з найважливіших напрямків гірничої науки і техніки, який займається в основному геометричними вимірюваннями і обчисленнями, які мають за свою МЕТУ:
- графічне зображення на планах, розрізах і графіках просторового розташування всіх гірничих виробок, які проводяться при розвідці і розробці родовищ, форми залягання корисної копалини і розподілення її якісних властивостей;
- розв’язання різних гірничо-геометричних задач при розвідці родовищ, проектуванні і будівництві гірничих підприємств і розробці родовищ корисних копалин.

## Slide 7: Функції маркшейдерської служби на гірничому підприємстві
створення інженерних проектів і реалізація їх у виробництві;
Виконання зйомок гірничих виробок та земної поверхні;
Визначення найбільш раціональних та ефективних схем розвитку гірничих робіт;
Перенесення в натуру геометричних елементів проектів гірничих виробок, споруд та комунікацій, границь безпечного ведення гірничих робіт, бар’єрних та запобіжних ціликів;
перспективне і поточне планування гірничих робіт;
оперативний підрахунок запасів КК для забезпечення повноти виїмки запасів і отримання необхідної якості сировини, що видобувається;
Організація та проведення інструментальних спостережень за процесами зрушення гірничих порід, прояву гірничого тиску, охорона підроблюваних покладів, гірничих виробок, споруд і природних об’єктів.

## Slide 8: Весь процес освоєння родовищ можна розділити на п’ять основних стадій
Спробуйте самі назвати ці стадії ))
Вони будуть наведені на наступному слайді

## Slide 9: Весь процес освоєння родовищ можна розділити на п’ять основних стадій
Розвідка (вивчення) родовища
Проектування підприємств та визначення способу розробки
Будівництво гірничого підприємства
Розробка (експлуатація) родовища
Ліквідація (консервація) гірничого підприємства

## Slide 10: розвідка і вивчення родовища
Розвідка родовищ корисних копалин - сукупність досліджень і робіт, що здійснюються з метою визначення промислового значення родовищ корисних копалин, які отримали позитивну оцінку в результаті пошуково-оціночних робіт.

## Slide 11: При розвідці і вивченні родовища
Таким чином маркшейдерські роботи проводяться на всіх етапах освоєння родовищ корисних копалин, і тому їх зміст дуже різноманітний.
Маркшейдер виконує зйомку земної поверхні, об’єктів геологічних спостережень, в результаті чого складаються топографічні карти (плани), які є основою для отримання геологічних карт (планів) і проектування геологорозвідувальних робіт.
По затвердженому проекту геологорозвідувальних робіт він виконує виніс в натуру місця закладення різноманітних розвідувальних виробок, яким і задає напрямок.
По мірі проходження цих виробок маркшейдер виконує зйомку, наносить отриманні дані на план, на основі даних розвідки спільно з геологами складає різні графічні документи, які характеризують форму залягання корисної копалини та просторове розподілення його якісних властивостей.
На кінцевому етапі геологорозвідник робіт маркшейдер приймає участь в підрахунку запасів розвіданого родовища.

## Slide 12: Проектування гірничих підприємств
Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2004 р.

## Slide 13: При проектуванні гірничих підприємств
в завдання маркшейдера входять:
підготовка даних для проектування,
оформлення у встановленому порядку гірничих і земельних відводів,
проектування границь шахтних полів, розміщення будівель і споруд, які планують будувати на площах залягання корисних копалин;
визначення зон впливу гірничих робіт на поверхню землі, розробка заходів по охороні проектних споруд від шкідливого впливу підземних гірничих розробок;
підрахунок (спільно з геологами) промислових запасів корисної копалини в межах контуру даного кар’єрного поля;
участь в складанні календарних планів гірничих робіт.

## Slide 14: будівництво гірничих підприємств
Будівництво гірничого підприємства (рос. строительство горного предприятия (шахты, карьера), англ. building of mining enterprise (mine, quarry)) – гірничо-будівельні роботи великого масштабу, що починаються після визначення запасів корисних копалин, ухвалення ТЕО на об'єкт, проекту гірничого підприємства, створення відповідної інфраструктури.

## Slide 15: При будівництві гірничих підприємств
маркшейдер виконує наступні роботи:
перевіряє проектні креслення всіх основних споруд і капітальних гірничих виробок для встановлення правильності взаємозв’язку між їх геометричними елементами;
здійснює виніс вказаних вище проектних геометричних елементів в натуру;
в період будівництва контролює правильність дотримання геометричних елементів проекту і задає напрямок гірничим виробкам;
по мірі будівництва споруд і проходження гірничих виробок виконує їх зйомку, на основі якої складає виконавчі плани, розрізи і інші графічні документи, необхідні для початку експлуатації родовища.

## Slide 16: Розробка родовищ
Розро́блення (розробка) родо́вищ кори́сних копа́лин — комплекс взаємопов'язаних процесів гірничого виробництва з видобування корисних копалин (або корисних компонентів) з надр Землі:
твердих — в основному підземним та відкритим способами;
рідких та газоподібних — фонтануванням і відкачуванням з свердловин;
Розсолу та розчинів — випаровуванням або іншими методами.

## Slide 17: При розробці родовищ
склад маркшейдерських робіт набагато складніший і різноманітний.
Загальні функції маркшейдерських служб гірничих підприємств наступні:
- cтворення на поверхні в межах гірничого відводу даного підприємства планово-висотної опорної геодезичної (маркшейдерської) і зйомочної мереж;
- виконання топографічної зйомки поверхні і маркшейдерських зйомок відкритих гірничих виробок зі складанням необхідного для даного підприємства комплекту маркшейдерської графічної документації, яка по мірі ведення гірничих робіт систематично поповнюється;
- перенесення геометричних елементів проекту гірничих виробок і технічних споруд в натуру;
- надання напрямку гірничим виробкам, здійснення контролю за дотриманням проектних напрямків, ухилів і розмірів їх перетинів;
- ведення щомісячного контролю обліку видобутої корисної копалини, об’єму розкривних робіт і інших гірничих робіт, а також маркшейдерське забезпечення буро-вибухових робіт;
- визначення меж безпечного ведення гірничих робіт, а також охоронних ціликів, перенесення цих меж в натуру і здійснення контролю за їх виконанням;
- здійснення контролю за охороною надр і повного відпрацювання родовищ корисних копалин;
- вивчення (спільно з геологом) структури і форми залягання, властивостей корисної копалини і складання різних гірничо-геометричних графіків;
- ведення інструментальних спостережень за зсувом земної поверхні і масиву гірничих порід під впливом підземних гірничих розробок, а також за стійкістю бортів і відвалів кар’єрів;
- участь в складанні щомісячних, квартальних, річних і перспективних планів ведення гірничих робіт;
- при ліквідації або консервації гірничого підприємства визначення повноти виїмки корисної копалини, поповнення маркшейдерської документації.

## Slide 18: при ліквідації або консервації гірничого підприємства
в завдання маркшейдера входять:
визначення повноти виїмки корисної копалини;
оформлення зйомки гірничих виробок до границь їх проходження;
доповнення маркшейдерських креслень та журналів результатами останніх зйомок;
завершення маркшейдерських робіт, що пов’язані з рекультивацією;
передача основних маркшейдерських документів і матеріалів на безстрокове зберігання в архіви.

## Slide 19: заключення
Наведений вище перелік функцій маркшейдерської служби не вичерпує всієї їх різноманітності.
Маркшейдеру приходиться розв’язувати самі різноманітні задачі на межі ряду інженерних областей. Як приклад, методи маркшейдерських вимірювань і обрахувань мають багато спільного з методами і прийомами геодезичних робіт.
Без правильної організації маркшейдерської служби неможливе правильне, раціональне і безпечне ведення гірничих робіт.

## Slide 20: Дякую за увагу
Ваші запитання