## Slide 1: Лекція 8
Нарізь та нарізні з’єднання

## Slide 2: Мета: Ознайомлення з основними типами нерознімних і розімних з’єднань та типами нарізі.
Зміст:
Класифікація з’єднань
Нарізь: конструктивні елементи, класифікація, зображення та умовне позначення
Стандартні кріпильні деталі з наріззю

## Slide 3: Класифікація з’єднань
Нерознімні з’єднання – з’єднання, які не можливо розібрати не порушуючи цілісність деталей (зварювання, пайка, заклепкові з’єднання, інші)
▶ Зварні з’єднання
▶ З’єднання заклепками
▶ З’єднання паянням,
склеюванням та зшиванням

## Slide 4: Рознімні з’єднання - з’єднання, які можливо розібрати не порушуючи цілісність деталей (болтові, шпилькові, гвинтові, інші)
Шпонкові з’єднання, що утворюються за допомогою деталей певної форми,
які входять одночасно у паз вала та у паз охоплюючої втулки
Шліцьові з’єднання – спряження втулок з валами, які утворюються за допомогою виступів на валу і западин такого ж профілю у втулці
Нарізні з’єднання, які одержують нагвинчуванням однієї деталі на іншу або за допомогою стандартних кріпильних деталей з наріззю

## Slide 5
Найбільшого поширення в машинобудуванні набули нарізні з'єднання.
Нарізні з'єднання – з'єднання деталей за допомогою нарізі, що забезпечує відносну нерухомість деталей або задане переміщення однієї деталі щодо іншої.
У нарізному з'єднанні одна деталь має зовнішню нарізь, інша - внутрішню.
Основним елементом всіх нарізних з'єднань є різьблена поверхня, утворена при гвинтовому русі плоского контуру по циліндричній або конічній поверхні.
Зовнішня нарізь - це різьблення, утворене на зовнішній циліндричній або конічній поверхні.
Якщо різець, рівномірно переміщується уздовж твірної, а заготовка рівномірно обертається, то на її поверхні утворюється гвинтова поверхня. Вид цієї поверхні залежить від форми різця.

## Slide 6: 2. Нарізь
Нарізь – найпоширеніший елемент рознімних з’єднань, що застосовують для скріплення деталей між собою, передавання руху, а також для утворення герметичних з’єднань.
Наріззю називають один або кілька рівномірних виступів сталого перерізу, утворених на боковій поверхні прямого кругового циліндра або прямого кругового конуса.

## Slide 7
Нарізь – це поверхня, утворена при гвинтовому переміщенні плоского контуру по циліндричній або конічній поверхні.

## Slide 8
Профіль різьби – це контур перерізу різьби, який проходить через її вісь.
Зовнішній діаметр різьби d – діаметр уявного циліндра, описаного навколо вершин зовнішньої різьби або западин внутрішньої; d – номінальний діаметр різьби.
Внутрішній діаметр різьби d1 – діаметр уявного циліндра, вписаного в западини зовнішньої різьби або у вершини внутрішньої різьби.
Середній діаметр різьби d2 – умовна величина ділить профіль різьби пополам.
Крок різьби Р – відстань між сусідніми однойменними бічними сторонами профілю, виміряна паралельно осі циліндра.
Хід різьби t – відстань між найближчими однойменними бічними сторонами профілю однієї і тієї ж гвинтової поверхні, виміряна паралельно осі циліндра.
Хід різьби – це величина відносного осьового переміщення гвинта чи гайки за один повний оберт. Для однозахідної різьби t=Р, а для багатозахідної t=n·Р, де п – кількість заходів.
Кут профілю різьби α –кут між бічними сторонами профілю.
Висота вихідного (теоретичного) профілю Н – висота гострокутного профілю, утворена продовженням бічних сторін до взаємного їх перетину.
Висота профілю Н2 – відстань між вершиною й западиною з’єднання в напрямку, перпендикулярному до осі різьби.
Робоча висота профілю Н1 – висота дотикання сторін профілю зовнішньої та внутрішньої різьби у напрямку, перпендикулярному до осі різьби.
Збіг різьби l1 - ділянка неповного профілю в зоні переходу від різьби до гладенької частини деталі.

## Slide 9
Отримання зовнішньої різьби різцем
Крім нарізання різьбовими різцями на токарно-гвинторізних верстатах, її можна нарізати плашками, накочувати різьбонакатними роликами або гребінками.

## Slide 10
Утворення внутрішньої різьби
Внутрішня нарізь — це нарізь, яка утворена на внутрішній циліндричній або конічній поверхні.
Внутрішня нарізь виконують за допомогою різьбонарізного інструменту — мітчика.
Різьблення в наскрізних отворах порівняно просто. Більш важким різьблення в глухих некрізних отворах. Такий отвір з різьбленням називають гніздом.

## Slide 12
Відстань між двома найближчими сусідніми витками гвинтової лінії, виміряна по твірній циліндра, називається кроком гвинтової лінії

## Slide 13: Елементи нарізі
Збігом називають ділянку нарізі, на якій відбувається зменшення профілю до його зникнення. Збіг разом з недоводом утворюють недоріз нарізі.

## Slide 14: Елемент нарізі - проточка
проточка,
Розміри конструктивних елементів нарізі (збіг, фаска) залежать від кроку Р та діаметра нарізі d.

## Slide 15
Класифікація нарізі

## Slide 16: Типи нарізей та їх параметри

## Slide 17
Зображення нарізі на креслениках
На креслениках деталей нарізь показують умовно незалежно від форми профілю по ГОСТу 2.311-68: суцільними основними лініями по зовнішньому діаметру різьби та суцільними тонкими лініями по внутрішньому діаметру.
Зображення зовнішньої різьби
У цьому випадку на вигляді зліва дуга повинна бути дорівнює ¾ кола, але вона не повинна починатися та закінчуватися у центровий лінії

## Slide 18
Зображення нарізі на креслениках
Зображення внутрішньої різьби
В отворі на розрізі різьба повинна бути показана суцільними основними лініями по внутрішньому діаметру різьби та тонкими по зовнішньому (рис.1.7). Штрихування в розрізі слід доводити до суцільних ліній.
Якщо отвір для різьблення не наскрізний, то він закінчується знизу конусом з кутом при вершині в 120 градусів (слід конічного вістря свердла), рідше – 90 градусів. Фаска, як на стрижні, так і у отворі не креслиться.

## Slide 19
Зображення нарізі на креслениках
На розрізах нарізного з’єднання слід зображувати тільки ту частину внутрішньої різьби, яка не закрита зовнішньої наріззю, при цьому є ділянка загальна для двох деталей і зовнішня нарізь показана на деталі, яка угвинчується в різьбове гніздо
На креслениках деталей завжди показують розмір зовнішнього діаметра нарізі. Якщо стрижень угвинчується у отвір, то зовнішній діаметр отвору повинен відповідати внутрішньому діаметру різьби на стержні.

## Slide 20: Метрична нарізь М є основним типом кріпильної нарізі. Діаметри й кроки встановлює ГОСТ 8724-81. В основі профілю лежить рівнобічний трикутник (кут профілю 60)
Дюймова нарізь. В основі профілю лежить рівнобічний трикутник (кут профілю 55). Номінальний діаметр цієї нарізі виражається в дюймах. Дюйм (1") – англійська міра довжини, що дорівнює 25,4 мм.
Кріпильні нарізі
Вироби, за допомогою яких виробляються з'єднання деталей у машинах і механізмах називаються кріпильними.

## Slide 21: Метрична нарізь
Нарізь з великим кроком позначається, наприклад: М24
Нарізь з дрібним кроком 1 мм позначається, наприклад: М24×1
Вісь нарізі
Висота профилю Н = 0,866025404Р

## Slide 22: Основні кроки метричних нарізей

## Slide 23: Профілі та позначення стандартних нарізей

## Slide 24
Кріпильно-ущільнювальні нарізі.
Трубна циліндрична (ГОСТ 6357-81).
Профіль - рівнобічний трикутник із кутом при вершині 55°.
Слід відмітити, що 1 дюйм (25,4 мм) дорівнює не зовнішньому діаметру нарізі, а діаметру отвору труби і тому позначення нарізі виноситься на поличку, щоб його не відносили до зовнішнього діаметру. Розмір зовнішнього діаметру нарізі дорівнює сумі діаметру отвору і товщині стінок труби.

## Slide 25: Трубна циліндрична нарізь

## Slide 26: Трапецеїдальна нарізь
Трапецеїдальна (ГОСТ 24738-81 – однозахідна. ГОСТ 24739-81 – багатозахідна). В основі профілю лежить рівнобічна трапеція з кутом при вершині 30°.

## Slide 27: Трубна циліндрична нарізь

## Slide 28: Упорна нарізь

## Slide 29: Прямокутна нарізь

## Slide 30: Едісона кругла нарізь Профіль різьби складається з дуг, що спряжені короткими прямими лініями. (кут профілю 30)

## Slide 31: Умовне позначення нарізі

## Slide 32
Для з’єднання технічних виробів застосовуються стандартні кріпильні різьбові деталі: болти, гвинти, шпильки, гайки.
Всі кріпильні різьбові деталі виконуються з метричною наріззю і виготовляються за стандартами, що встановлюють вимоги до матеріалу, покриття й до інших умов їх виготовлення.
Різьбові кріпильні деталі, як правило, мають метричну різьбу з великим кроком, рідше із дрібним кроком.
Стандартні кріпильні різьбові деталі

## Slide 33: Болт – це деталь, що складається з циліндричного стержня з наріззю на одному кінці та шестигранною головкою на іншому. Умовне позначення: Болт М16х50 ГОСТ 7798-70

## Slide 34: Болтове з’єднання

## Slide 35: Гайка – це деталь шестигранної, круглої або квадратної форми з нарізним отвором Умовне позначення: Гайка М12 ГОСТ 5915-70

## Slide 36
Шайба має вигляд металевого диска, вона закладається під гайку, головку болта або гвинта. Умовне позначення: Шайба М12 ГОСТ 11371-78

## Slide 37: Кріпильний гвинт – циліндричний стержень, на одному кінці якого є головка, а на другому – нарізь Умовне позначення: Гвинт М12х1,25х40 ГОСТ 17475-80

## Slide 38: Гвинтові з’єднання

## Slide 39
глибину L загвинчування гвинта в залежності від матеріалу деталі з різьбовим гніздом - для сталі і бронзи L = d, для чавуну L = 1,25d, для алюмінію L = 2d;
глибину l1 різьблення з повним профілем, мм:
l1 = L + 2p;
глибину lr свердління гнізда під різьбу, мм:
l1 = L + 6p = l1 + 4p;
довжину l гвинта, мм:
l = В + L + Sш
або (рис. 3.8, б)
l = (B - h1) + L + Sш;
номінальний діаметр d1 отвору під нарізування різьби, мм:
d1 = d - р для р = 0,5 ... 2 мм;
d1 = d - р - 0,1 для р = 2,5 ... 4,5 мм;
d1 = d - p - 0,2 для р = 5 ... 6 мм;
діаметр d0 наскрізного отвору в пригвинчуватися деталі, зазвичай для гвинтів
d0 ≈ d + 0,5 мм.

## Slide 40: Шпилька – це кріпильна циліндрична деталь з наріззю на обох кінцях Умовне позначення: Шпилька М16х80 ГОСТ 22032-76

## Slide 41: Шпилькові з’єднання
Діаметр отвору: d2 = 1,1d
Глибина гнізда:
l2 = l1 + 0,5d
Глибина нарізної частини гнізда:
l3 = l1 + 0,2d

## Slide 44: Шпилькові з’єднання
Розміри елементів шпильки: d – діаметр різьби; p – крок різьби; l0 – довжина різьбового кінця; c – висота фаски наведені у таблиці
Робоча довжина шпильки: l = b + Sш + H + k,
де b – товщина приєднуваної деталі (рис. 11.7); Sш – висота шайби (табл. 11.2); H – висота гайки (табл. 11.2); k – запас різьби шпильки на виході, з врахуванням висоти фаски k = (0,2...0,5)d.
Розмір довжини посадочного кінця шпильки l1:

## Slide 46
Специфікація
Специфікація - це документ, що визначає склад складальної одиниці (комплексу і комплекту) і потрібний для виготовлення, комплектування конструкторської документації та планування до запуску зазначеного виробу у виробництво.
Для кожного складального креслення має бути специфікація, яку виконують за стандартом ГОСТ 2.108-68 на окремих аркушах формату А4 за формою 1 або 1а.
Специфікація складається з таких розділів: документація, комплекси, складальні одиниці, деталі, стандартні вироби, інші вироби, матеріали, комплекти.
Найменування кожного розділу записують до специфікації у вигляді заголовка в графі «Найменування» і підкреслюють суцільною тонкою лінією. Під кожним заголовком залишають вільний рядок, а в кінці кожного розділу – не менш ніж один рядок для додаткових записів. У навчальному кресленні найчастіше зустрічаються з розділами «Деталі», «Стандартні вироби» та « Інші вироби».
Групу кріпильних виробів слід записувати в специфікацію за алфавітом, а саме: болти; гайки; гвинти; шайби; шпильки тощо.

## Slide 47: Зразок виконання креслення

## Slide 48: Дякую за увагу!!!!!