МАШИНИ ТА АПАРАТУРА

1-Й РОЗДІЛ

- Об’ємний насос це –

  - машина, що перетворює механічну енергію в потенціальну енергію стисненої рідини;

  - машина, що перетворює потенціальну енергію стисненою рідини в механічну енергію;

  - апарат, який призначено для підтримки тиску в системі;

  - апарат, який призначено для регулювання швидкості руху вихідної ланки;

  - апарат для контролю тиску в гідросистемі.

- Об’ємний двигун це –

  - машина, що перетворює механічну енергію в потенціальну енергію стисненої рідини;

  - машина, що перетворює потенціальну енергію стисненою рідини в механічну енергію;

  - апарат, який призначено для підтримки тиску в системі;

  - апарат, який призначено для регулювання швидкості руху вихідної ланки;

  - апарат для контролю тиску в гідросистемі.

- Регулятор витрати рідини це –

  - машина, що перетворює механічну енергію в потенціальну енергію стисненої рідини;

  - машина, що перетворює потенціальну енергію стисненою рідини в механічну енергію;

  - апарат, який призначено для підтримки тиску в системі;

  - апарат, який призначено для регулювання швидкості руху вихідної ланки;

  - апарат контролю.

- Які функціональні призначення клапана непрямої дії:

  - підтримка тиску в системі; запобіжна функція; розвантаження   системи під час її простою.

  - підтримка тиску в системі; запобіжна функція;

  - зменшення тиску на виході і підтримка його на постійному рівні;

  - підтримка певного рівня масла під час простою системи;

  - блокування по тиску; підтримка тиску в системі; запобіжна функція.

5. Які функціональні призначення клапана прямої дії:

1)  підтримка тиску в системі; запобіжна функція; розвантаження        системи під час її простою.

2) підтримка тиску в системі; запобіжна функція;

- зменшення тиску на виході і підтримка його на постійному рівні;

- підтримка певного рівня масла під час простою системи;

5) регулювання швидкості руху вихідної ланки.

6.  Які функціональні призначення редукційного клапана:

1) підтримка тиску в системі; запобіжна функція; розвантаження   системи під час її простою.

2) підтримка тиску в системі; запобіжна функція;

3) зменшення тиску на виході і підтримка його на постійному рівні;

- підтримка певного рівня масла під час простою системи;

5) блокування по тиску; підтримка тиску в системі; запобіжна функція.

7. Які функціональні призначення дроселя:

1)  підтримка тиску в системі; запобіжна функція; розвантаження        системи під час її простою.

2) підтримка тиску в системі; запобіжна функція;

- зменшення тиску на виході і підтримка його на постійному рівні;

- підтримка певного рівня масла під час простою системи;

- регулювання швидкості руху вихідної ланки.

8. Які функціональні призначення розподільників:

1)  зміна напрямку, пуску та зупинки потоку робочої рідини;

2) регулювання швидкості  руху вихідної ланки;

3) підтримка тиску в системі;

4) подача рідини під тиском в систему;

5) зменшення тиску в системі;

9. На   який параметр системи вплине зміна навантаження на вихідній ланці приводного двигуна, якщо швидкість руху останнього регулюється дроселем:

1) на швидкість руху вихідної ланки;

2) на тиск рідини, що створює насос;

3) на подачу рідини насосом;

4)  на величину потужності електродвигуна, яка передається до насоса;

5) на К.К.Д. насоса.

10. На   який параметр системи вплине зміна кількості рідини, що подається в робочу порожнину циліндра:

1) на швидкість руху вихідної ланки;

2) на тиск рідини, що створює насос;

3) на подачу рідини насосом;

4)  на величину потужності електродвигуна, яка передається до насоса;

5) на К.К.Д. насоса.

2-Й РОЗДІЛ

1. Яким чином регулюється швидкість руху вихідної ланки в системі гідроприводу, виконаного по наведеній принциповій схемі:

1) машинне регулювання швидкості;

2) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на вході”);

3) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на виході”);

4) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   паралельно до гідродвигуна);

5) швидкість не регулюється.

2.  Яким чином регулюється швидкість руху вихідної ланки в системі гідроприводу, виконаного по наведеній принциповій схемі:

1) машинне регулювання швидкості;

2) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на вході”);

3) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на виході”);

4) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   паралельно до гідродвигуна);

5) швидкість не регулюється.

3.  Яким чином регулюється швидкість руху вихідної ланки в системі гідроприводу, виконаного по наведеній принциповій схемі:

1) машинне регулювання швидкості;

2) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на вході”);

3) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на виході”);

4) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   паралельно до гідродвигуна);

5) швидкість не регулюється.

4.  Яким чином регулюється швидкість руху вихідної ланки в системі гідроприводу, виконаного по наведеній принциповій схемі:

1) машинне регулювання швидкості;

2) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на вході”);

3) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на виході”);

4) дросельне регулювання швидкості (дросель встановлено   паралельно до гідродвигуна);

5) швидкість не регулюється.

3-Й РОЗДІЛ

1. Як називаються швидкості руху рідини  при котрих  має місце зміна режимів руху, тобто перехід від ламінарного у турбулентний і навпаки;

1) критичними;

2) максимальними;

3) мінімальними;

4) середніми;

5) стійкими.

2. Від чого залежить режим руху рідини:

1) від швидкості руху рідини; від діаметру трубопровода;  від кінематичної в’язкості  рідини.

2) від швидкості руху рідини; від діаметру трубопровода;

3) від діаметру трубопровода та  від кінематичної в’язкості  рідини;

4) від швидкості руху рідини та  від кінематичної в’язкості  рідини;

5)  тільки від швидкості руху рідини.

3. Які комплекти з наведених  елементів схеми гідравлічної принципової можуть входити до складу регульованого  об’ємного гідроприводу :

1) бак, насос, клапан тиску, розподільники, регулятор витрат, циліндр,

2) ресивер, клапан тиску, насос, розподільник, циліндр;

3) бак, насос, клапан тиску, розподільники, регулятор витрат, циліндр, фільтр-вологовідділювач В41-1;

4) бак, насос, редукційний клапан В57-1, розподільники, регулятор витрат, циліндр;

5) бак, насос, клапан тиску, маслорозпилювач, регулятор витрат, циліндр;

- Які комплекти з наведених  елементів схеми пневматичної можуть входити до складу регульованого  об’ємного пневмоприводу:

  - компресор, фільтр-вологовідділювач, редукційний клапан, ресивер, маслорозпилювач, пневмоциліндри;

2) ресивер, клапан тиску, насос, розподільник, гідроциліндр;

3) бак, насос, клапан тиску, розподільники, регулятор витрат, циліндр, фільтр-вологовідділювач В41-1;

4) бак, насос, редукційний клапан В57-1, розподільники, регулятор витрат, циліндр;

5) бак, насос, клапан тиску, маслорозпилювач, регулятор витрат, циліндр;

- Як зміниться швидкість руху вихідної ланки двигуна об’ємного гідроприводу при зменшенні навантаження (дросель встановлено   послідовно до гідродвигуна – „на вході”):

  - збільшиться;

  - зменшиться;

  - не зміниться;

  - збільшиться ступенево;

  - зменшиться ступенево.

- В якій з представлених схем гідроприводу швидкість вихідної ланки не залежить від зміни навантаження на вихідній ланці двигуна:

1)  2) 3)  4)5)