ТЗА    АТ -29    Ауд 14    11:40-13:00

Лабораторно-практичне заняття 13

## Вибір параметрів вимірювальних схем ГІП ТЗА за даними 
метрологічними характеристиками

Рівняння (14.4) виведено за припущенням нестискаємості середовища, що при розрахунку ГІП високого тиску призводить до істотного спотворення потрібних метрологічних характеристик.

Точніше виведення рівняння характеристики вимірювальної схеми досить складне. Тому для практичного розрахунку використовують експериментальні дані.

Параметри вимірювальної схеми – діаметр отвору вхідного сопла d1, діаметр отвору вимірювального сопла d2, робочий тиск Р, діапазон вимірюваних зазорів (Z.

Основні метрологічні характеристики вимірювальної схеми, які задаються при проектуванні ГІП: чутливість КZ, діапазон вимірювання (Z і вимірювальний зазор в середині прямолінійної ділянки характеристики Zср, а також допустима нелінійність характеристики р(Z).

Вибір параметрів вимірювальної схеми починають з вибору діаметра отвору вимірювального сопла.

На основі даних експлуатації, технології виготовлення, метрологічних та економічних міркувань рекомендують вимірювальні сопла для перетворювачів з плоскою заслінкою виконувати діаметрами d2=2 мм. Іноді, наприклад, в разі безконтактних вимірювань малих розмірів конструкція перетворювача не дає змоги використовувати сопла такого діаметра і тоді застосовують вимірювальні сопла діаметрами 1,5; 1,0 мм або щілинні сопла (0,5х4 мм; 0,5х3 мм).

Діаметр вхідного сопла d1 вибирають за табл. 14.1–14.3, які складено за даними експерименту, враховуючи також задані характеристики (робоча частина цих сопел виконана згідно з рис. 14.9).

Рис. 14.9. Конструктивне виконання робочої частини сопел