## Slide 1: ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

## Slide 2: Лісові екосистеми займають майже третину території Землі. Ліси дають половину первинної продукції її біосфери. Із загальної рослинної маси, сконцентрованої на суші та акваторії, понад 90% зосереджено в лісах.

## Slide 3
Роль лісу
Джерело кисню;
Джерело фітонцидів;
Санітарно-гігієнічне значення;
Рекреаційне значення;
Куротне та рекреаційне значення;
Водоохоронне значення;
Сировинна база;
Продукти харчування;
Джерело лікарських засобів;

## Slide 5: Більша частина лісів сконцентрована у Карпатах (40,2% території цього району) та на Поліссі (25,5%).

## Slide 10: Споживання деревини у світі за останні 30 років збільшилось удвічі і становить на сьогодні 4,5 млрд м3.

## Slide 11
Велике господарське значення деревини зумовлене її цінними фізичними властивостями, а саме:
простотою оброблення,
міцністю,
малою густиною.

## Slide 12: Склад ЛПК:
• лісове господарство;
• лісова промисловість;
• деревообробна промисловість;
• целюлозно-паперова промисловість;
• лісохімічна промисловість;
• промисловість виготовлення засобів виробництва для ЛПК (машин, обладнання, хімічних речовин, електроенергії тощо)

## Slide 13: Лісове господарство. Головна функція лісового господарства полягає у найбільш повному задоволенні потреб народного господарства і населення у деревині та інших продуктах лісу за умови одночасного використання лісу як природного фактора.

## Slide 14: Лісове господарство займається:
• забезпеченням безперервного відтворення лісу в усіх природних зонах України;
• збереженням біологічного різноманіття лісових екосистем;
• підвищуванням стійкості лісових екосистем до негативних факторів навколишнього середовища;
• підвищуванням рентабельності лісу тощо.

## Slide 15
Лісозаготівля представлена двома районами − Карпатським та Поліським.
Лісопильна промисловість. Підприємства промисловості механічно обробляють деревину, тобто змінюють лише її форму.
Лісова промисловість.

## Slide 16: Деревообробна промисловість.
меблева,
диктова,
сірникову,
тарну промисловість,
виробництво дерев’яних будівельних конструкцій.

## Slide 17: Целюлозно-паперова промисловість.
Розміщення підприємств орієнтується на електроенергію, воду та використовує під час виробництва целюлози сірчану кислоту, а для відбілювання паперу – білу глину (каолін).

## Slide 20: Лісохімічна промисловість.
Підприємства промисловості здійснюють виробництво скипидару, фарбників, оліфи, каніфолі, оцтової кислоти тощо, орієнтуються на відходи попередніх галузей лісової промисловості.

## Slide 21: На зовнішньому ринку Україна є значним імпортером деревини і окремих видів готової продукції (папір, шпалери, меблі тощо).

## Slide 22: Деревообробна промисловість:
Основою деревообробної промисловості є лісопильно-стругальне виробництво. Продукція лісопильно-стругального виробництва – це пиломатеріали, одержані шляхом поздовжнього розпилювання колод

## Slide 24: Деревообробна промисловість:
Меблева промисловість
розкрій;
виробництво брускових заготовок,
виробництво брускових деталей,
первинна обробка щитів і вузлів, вторинна обробка щитів і вузлів,
підготовка до оздоблення;
оздоблення; загальне складання (або комплектування) виробів

## Slide 25
За практично всіх технологічних процесів переробки сировини чи пиломатеріалів утворюється до 40% відходів виробництва – це переважно тирса та стружка, які можуть використовуватися у лісохімічній промисловості в якості сировини.

## Slide 26: Варіння целюлози:
Деревина
Технічна
целюлоза
Хімічні речовини
Геміцелюлоза
Лігнін
Процеси переведення лігніну у водорозчинний або розчинний стан та виділення його з деревини називають делігніфікацією деревини.

## Slide 28: За вмістом у них не- целюлозних матеріалів технічні целюлози поділяють на: • напівцелюлозу; • целюлозу високого виходу; • небілену целюлозу.

## Slide 29: Технічні целюлози використовують для виробництва картону, паперових мішків, обгорткового паперу тощо.

## Slide 30: Відбілювання здійснюється у декілька етапів послідовною дією на дисперговану у воді целюлозну масу різних окисників: газоподібного хлору, хлорної води, гіпохлоритів, оксидів хлору, пероксиду водню, кисню у лужному середовищі. Відбілену целюлозу використовують для виробництва друкарського паперу, паперу для зошитів тощо

## Slide 31: Облагородження відбіленої целюлози здійснюють обробкою її розчином гідроксиду натрію – 0,5-2% розчином за температури 95-135 оС або 4-10% розчином за температури 15-25 оС. Облагороджена целюлоза використовується для одержання хімічних волокон, плівок, лаків, пластичних мас, бездимного пороху тощо.

## Slide 32: Після очищення целюлози майже 50% маси хімічних компонентів деревини стають водорозчинними і переходять у варильні розчини. На виробництво однієї тонни відбіленої целюлози – 200-300 м3, а на одну тонну облагородженої целюлози – 285-500 м3. Стічні води містять від 100 до 500 кг у разі виробництва однієї тонни целюлози . Їх очищення вимагає значних капіталовкладень, які становлять 15-40% від вартості виробництва.

## Slide 33: Способи варіння целюлози:
Лужне;
Сульфатне;
Сульфітне.

## Slide 34: Лужне варіння целюлози
Він полягав у нагріванні деревини під тиском із розчином гідроксиду натрію (каустична сода), за що одержав назву лужного.
Варіння проводять в автоклавах.
У них розміщують деревні тріски листяних порід, заливають 4-6% розчин NaOH та нагрівають до температури 165-175оС протягом 2-6 годин.

## Slide 35: Сульфатне варіння целюлози
Сульфатне варіння проводять в апаратах неперервної дії, у які подають технологічну тріску будь-яких порід деревини або тростини та варильні розчини, що містять 4-8% NaOH і NaSH.
Протягом 2-4 годин підвищують температуру до 165-180оС.

## Slide 36: Сульфітне варіння целюлози
Під час розчинення SO2 у воді утворюється сірчиста кислота.
Сульфітне варіння проводять у варильних котлах, виготовлених із кислотостійкого матеріалу і обладнаних примусовою циркуляцією варильного розчину, в які подають технологічну тріску та варильний розчин. Протягом 1,5-4 годин поступово підвищують температуру до 100-110оС. Витримують за цієї температури деревину 1-2 години, а потім температуру підвищують до 135-150оС і витримують ще 1-4 години.

## Slide 37: Виробництво паперу

## Slide 38: Вплив лісопромислового комплексу на довкілля:
Основною проблемою лісової промисловості є безконтрольна вирубка лісів та необхідність скорочення втрат деревинної сировини в процесі заготовки та переробки.
Основними напрямами ресурсозбереження в лісовій промисловості є раціональне використання деревини, а також розширення використання та переробки відходів деревини як замінника ділової деревини, які дозво

## Slide 39: Вплив деревообробної промисловості

## Slide 40: Вплив деревообробної промисловості
Основне забруднення стічних вод у виробництві ДВП створюють зважені та розчинені органічні речовини.
У стоках містяться:
• волокна деревини;
• колоїдні речовини – целюлоза, геміцелюлоза, лігнін;
• розчинені органічні речовини – цукри, фурфурол, спирти, альдегіди, кислоти, барвники, дубильні речовини;
• розчинні та нерозчинні хімікалії – сульфат алюмінію, парафін тощо, що застосовують під час проклеювання деревоволокнистої маси.

## Slide 41: На річці Уж поблизу села Воронево загинуло 8 тонн риби.

## Slide 42: За концентрацією забруднень стічні води, що утворюються під час виробництва ДВП, поділяють на три групи:
1) концентровані, що утворюються під час розмелювання тріски та гарячого пресування деревоволокнистого полотна;
2) середньої концентрації, що утворюються в басейні оборотної води (основна кількість стоків);
3) малоконцентровані, виділені під час промивання сіток, глянсових і транспортних листів, охолодження обладнання, а також миття виробничих приміщень.

## Slide 44: Вплив на літосферу
Кислотні дощі;
Хімізаація лісового виробництва;
Забруднення шкідливими речовинами;
Вплив транспорту;
Ерозії.

## Slide 45: Енергетичне забруднення довкілля

## Slide 46: Вплив целюлозно-паперової промисловості.
Целюлозно-паперова промисловість є однією із найбільш водоспоживних галузей народного господарства.
Щорічне споживання свіжої води в галузі становить близько 2 млрд м3, майже 4,5-4,7% загального водокористування.
Забруднені стічні води підприємств галузі характеризуються наявністю в них таких шкідливих речовин, як сульфати, хлориди, нафтопродукти, феноли, формальдегіди, метанол, фурфурол, диметилсульфід, диметилдисульфід.
Основна причина негативного впливу на навколишнє середовище підприємств галузі – використання старих технологій та обладнання.

## Slide 48: Дякую за увагу!