## Slide 1: ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

## Slide 2: Житлово-комунальне господарство − це провідна галузь народного господарства, що забезпечує матеріально-культурні та побутові потреби населення міст та селищ міського типу.

## Slide 4: Санітарно-технічні комунальні підприємства
Водопостачання.
Системою водопостачання називають комплекс інженерних споруд, машин і апаратів, які призначені для добування води з природних джерел, поліпшення її якості, зберігання, транспортування та подавання водоспоживачам, складається із водоприймальних, водопідіймальних, очисних, водонапірних та регулювальних споруд, магістральних водоводів і розподільних мереж та засобів автоматизації.

## Slide 5
Системи водопостачання поділяють за такими ознаками:

## Slide 6: За функціональним призначенням:
Господарсько-питні;
Виробничі;
Протипожежні.

## Slide 7: За сферою обслуговування:
Об’єднані;
Роздільні.

## Slide 8: За видом обьектів:
Міські;
Селищні;
Промислові.

## Slide 9: За територіальним охопленням водоспоживачів:
Місцеві;
Централізовані;
Групові.

## Slide 10: За тривалістю дії:
Тимчасові;
Постійні.

## Slide 11: За типом природного джерела:
З використанням підземних вод;
З використанням поверхневих вод.

## Slide 12: За характером використання води:
Прямоточні;
Зворотні;
З повторним використанням води.

## Slide 13: За надійністю забезпечення подавання води:
Водопровід першої категорії;
Водопровід другої категорії ;
Водопровід третьої категорії.

## Slide 14: Згідно з СНІП 2.04.02-84 централізовані системи водопостачання за надійністю забезпечення водою поділяються на три категорії:
Водопровід першої категорії – допускається зменшення подавання води на господарсько-питні потреби до 30% розрахункових витрат, на виробничі потреби – до рівня, що визначається аварійним графіком роботи підприємств; тривалість такого зменшення подавання води допускається до 3 діб. Зменшення подавання води нижче зазначеної межі або взагалі перерва в її постачанні допускається на період до 10 хв., які потрібні для відключення пошкоджених і підключення резервних елементів системи;

## Slide 15
Водопровід другої категорії – допускається зменшення подавання води таке саме, як і для першої категорії, але період зменшення водо– постачання може тривати до 10 діб. Перерва або зниження подавання води нижче зазначеного рівня допускається до 6 год;
Водопровід третьої категорії – зменшення водопостачання допускається таке саме, як і для першої категорії, але тривалістю до 15 діб. Зменшення подавання води нижче зазначеної межі або перерва допускається на період проведення ремонту (граничний термін – 1 доба).

## Slide 16: Об’єднані господарсько-питні та виробничі водопроводи населених пунктів із кількістю мешканців понад 50 тис. осіб належать до першої категорії, від 5 до 50 тис. – до другої, менш як 5 тис. осіб – до третьої категорії.

## Slide 17: Вибір складу споруд залежить в основному від наступних факторів:
виду природного джерела водопостачання та якості води в ньому;
категорії водоспоживачів та їх вимог щодо вільних напорів, кількості та якості води, що споживається;
надійності подавання води;
рельєфу місцевості.

## Slide 20
Україна серед країн СНД займає 13-те місце за водозабезпеченням.
Середньодобове водоспоживання на одного жителя в Україні становить 320 л.
Це в 1,5-2 рази перевищує середній рівень водоспоживання у країнах Європи, а у великих містах – Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Сімферополі, Одесі, Харкові – водоспоживання перевищувало 400 л на добу.

## Slide 21
Не вся вода доходить до споживача, частина її, а це понад 15%, втрачається у мережах водопостачання (витікання, через те що з них 21% мереж зношені і потребують поновлення). У результаті всіх витрат – сумарні продуктивні витрати води в містах сягають до 50 відсотків.

## Slide 22
На думку експертів ВОЗ, майже 80% усіх хвороб у світі пов’язані з поганою якістю питної води.
Чинний ДСТУ “Вода питна” містить тільки 28 показників.
У 232 населених пунктах України якість води не відповідає державному стандарту.

## Slide 23
Сьогодні водопостачання більшості міст базується цілком на підземних водах (62%).
в 21% міст є змішані джерела водопостачання.
Менше 17% міст використовують поверхневі джерела.

## Slide 24: Санітарно-технічні комунальні підприємства
Каналізація
Каналізація населеного пункту – це комплекс інженерних споруд та обладнання, які призначені для приймання та транспортування стічних вод до очисних споруд.

## Slide 26
дощові мережі або водостоки − мережі, призначені для відведення атмосферних вод;
побутові − мережі, призначені для відведення побутових вод;
виробничі − мережі для відведення виробничих стічних вод.
Каналізаційні мережі класифікують
за призначенням.

## Slide 27: Каналізаційні насосні станції поділяють на:
місцеві,
районні,
головні.

## Slide 28: Залежно від того, як відводяться окремі види стічних вод, разом чи окремо, системи каналізації поділяють на:
загальносплавні,
роздільні (повна або неповна);
напівроздільні.

## Slide 29: Класифікація стічних вод
Побутові;
Виробничі;
Атмосферні.

## Slide 31: Механічне очищення стічних вод.
Механічне очищення забезпечує видалення завислих часток та зниження кількості органічних забруднень ( за показником БСК до 20-25%)

## Slide 32: Механічне очищення здійснюється за одним із таких методів:
подрібнення великих за розміром забруднень у менші за допомогою механічних пристроїв;
відстоювання забруднень зі стоків за допомогою пісковловлювачів та інших відстійників;
розділення води та забруднювачів за допомогою центрифуг і гідроциклонів;
вилучення механічних домішок за допомогою елеваторів, скребків та інших пристроїв, фільтрування стоків через сітки, сита, спеціальні фільтри, а найчастіше шляхом пропускання їх через пісок.

## Slide 33: Решітки
Вилучення грубих домішок (15-20 мм);
Бувають рухомі і не рухомі;
Іноді з’єднуються із дробарками

## Slide 34: Сита
Вилучення грубих домішок (0,5-10 мм).

## Slide 35: Відстоювання:
пісковловлювачі;
відстійники,
освітлювачі.

## Slide 36: Фільтрування

## Slide 37: Фізико-хімічні методи
Коагуляція,
Флотація,
Сорбція,
Іонне очищення,
Дезодорація,
Екстракція.

## Slide 38: Переваги фізико-хімічних методів
можливість видалення із стічних вод токсичних, біохімічнонеокиснювальних органічних забруднювальних речовин;
досягнення більш глибокого і стабільного ступеня очищення;
невеликі габаритні розміри споруд;
невелика чутливість до зміни навантаження;
можливість повної автоматизації;
вивченість кінетики процесів, а також можливість математичного моделювання і оптимізації, що важливо для правильного вибору обладнання;
можливість рекуперації різних речовин.

## Slide 39: Хімічні методи
Нейтралізація,
Окиснення,
Відновлення.

## Slide 40: Біохімічні методи
Аеробний метод базується на використанні аеробних груп мікоорганізмів, для життєдіяльності яких необхідна наявність кисню і температура 20-40°С.
Анаеробні методи біохімічного очищення проходять без доступу кисню і вони використовуються для знезараження осадів або для попереднього очищення надзвичайно забруднених стічних вод.

## Slide 41: Найбільша ефективність біологічного очищення вод виникає за:
температури в очисних спорудах 20-З0°С;
рН-середовища 5-9 (оптимальна 6,5-7,5);
достатньої концентрації основних елементів живлення бактерій – органічного вуглецю (БПК), азоту, фосфору тощо;
постійної концентрації розчиненого кисню не нижче 2 мг/л.

## Slide 42: Біологічне очищення охоплює такі три стадії:
первинне – механічне очищення;
вторинне – власне біологічне очищення;
третинне – знезараження стічних вод.

## Slide 43: Знезараження стічних вод
Хлорування,
Озонування,
Знезараження ультрафіолетовим випромінюванням,
Ультразвукове знезараження,
Термічний метод,
Оброблення іонами Аргентуму.

## Slide 44: Типова схема очищення стічних вод

## Slide 45: Очисні споруди розташовують:
по-перше, якомога ближче до об’єктів каналізування (щоб зменшити довжину відвідного колектора та його вартість);
по-друге, з боку домінуючих вітрів відносно житлової забудови і нижче від неї за течією річки.

## Slide 46: Виробничі стічні води можуть бути відведені в міську каналізацію, але вони не повинні: • порушувати роботу каналізаційних мереж та споруд • містити речовини, які здатні засмічувати труби каналізаційної мережі або відкладатися на стінах труб; • виявляти руйнівний вплив на матеріали труб та елементи споруд каналізації; • містити горючі домішки та розчинні речовини, які здатні утворювати вибухонебезпечні і токсичні гази в каналізаційних мережах та спорудах; • містити шкідливі речовини в концентраціях, які порушують роботу очисних споруд або перешкоджають використанню вод у системах технічного водопостачання чи скиданню у водні об'єкти (з врахуванням ефективності очищення).

## Slide 47: Паливно-енергетичне господарство
Енергопостачання
Для споживачів, розташованих на території міста, передбачається система електропостачання, як сукупність трансформаторних підстанцій та електричних мереж різних напруг.

## Slide 48: Загальну систему електропостачання завжди поділяють на дві частини. До першої відносять електричні мережі та знижувальні підстанції 35-110 кВ. Сукупність цих мереж називається лектропостачальними мережами. Електропостачальні мережі призначені для розподілу енергії між районами міста. До другої частини системи електропостачання відносять мережі живлення 10 (6) кВ та мережі розподілу 10-0,38 кВ. Ця частина системи електропостачання призначена для розподілу енергії безпосередньо серед споживачів.

## Slide 49: Паливно-енергетичне господарство
Теплопостачання
Джерелами теплопостачання жилого та нежилого громадського фонду й деяких невеликих приватних підприємств у містах та селищах – це теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та котельні.
Кожна система централізованого теплопостачання незалежно від розмірів включає три основні елементи: джерело тепла, теплову мережу та споживача.

## Slide 50: Зелене господарство Міські озеленені площі являють собою посадки чотирьох типів: - газони, що становлять 70% площі, відведеної під насадження; - дерева займають близько 9% площі; - кущі до 6%; - квіти – 1%.

## Slide 51: Транспортне господарство
До міського транспорту відносять автобуси, трамваї, тролейбуси, метрополітен.

## Slide 52: Електротранспорт функціонує у 53 (трамвай –– у 24, тролейбус – у 46) містах України. Протяжність ліній електротранспорту на 1000 жителів і 1 км2 в середньому по Україні становить 0,4 і 1,2 км.

## Slide 53: Забруднення атмосфери
До основних джерел забруднення атмосферного повітря від діяльності комунальних підприємств належать,у першу чергу, міський автомобільний транспорт, ТЕЦ та котельні.

## Slide 54: Забруднення гідросфери
Понад 400 міст та селищ не мають системцентралізованих каналізацій.
Зношення обладнання насосних станцій та очисних споруд каналізації становить 65-100%.
Щоденно у водойми скидається понад 1,5 млн м3 неочищених і недостатньо очищених стічних вод.

## Slide 55: Забруднення гідросфери
Обробка осадів стічних вод,
Незадовільний стан мережі,
Біологічне забруднення,
Ливневі стоки.

## Slide 57: Забруднення грунтів
Загальний обсяг твердих відходів в Україні становить 10-11 млн тонн/рік. Звалищами в Україні зайнято понад 2600 га земель.

## Slide 58: Типовий склад міських відходів наступний:
• папір та картон – 41%;
• сміття – 17,9%;
• гума, шкіра та деревина – 8,1%;
• харчові відходи – 7,5%;
• метали – 8,7%;
• скло – 8,2% ;
• інші – 1,6%.

## Slide 59: Алтернативні рішення
Електромобілі,
Пневмотранспортування,
Подрібнювачі відходів,
Засоби із енергоефективності.

## Slide 60: Дякую за увагу!