## Slide 1
ТЕМА 7
ОРГАНІЗАЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ГРУП
ПРИМІЩЕНЬ

## Slide 2
Мета лекційного заняття -
Володіти особливостями організації нежитлових груп приміщень у підприємстві готельного господарства залежно від його типу та категорії

## Slide 3
ПЛАН
    1. Організація приміщень вестибюльної групи
    2. Організація приміщень побутового обслуговування і торгівлі
    3. Організація службових, господарських та виробничих приміщень
    4. Організація приміщень культурно-дозвіллєвого призначення
    5. Організація приміщень фізкультурно-оздоровчого призначення

## Slide 4
1. Організація приміщень вестибюльної групи
    Приміщення вестибюльної групи розташовуються на першому поверсі, прилягають безпосередньо до головного входу і справляють на гостя перше враження про готель

## Slide 5
    Приміщення вестибюльної групи є головним комунікаційним і технологічним вузлом готелю, де розміщено основні вертикальні і горизонтальні комунікації – ліфти, сходи, коридори, що зв'язують усі приміщення

## Slide 6
    У відповідності з вимогами ДБН В.2.20:2008 «Будинки і споруди. Готелі» встановлено рекомендований склад та мінімальні площі приміщень приймально-вестибюльної групи для готелів різних категорій та місткості

## Slide 7
Вестибюль (36-600 кв.м.)
Бюро прийому і реєстрації (6-16 кв.м.)
Бюро бронювання (8-10 кв.м.)
Пункт оперативного та факсимільного зв’язку (6-10 кв.м.)
Кімнати чергового персоналу (8-16 кв.м., 1-2 кім.)
Службовий санітарно-технічний блок (3-14 кв.м.)
Кімната чергового адміністратора (8-20 кв.м.)
Сейфова (6-12 кв.м.)
Приміщення приймально-вестибюльної групи

## Slide 8
Швейцарська і приміщення піднощиків багажу (6-12 кв.м.)
Камера схову (6-20 кв.м.)
Приміщення охорони (8 кв.м.)
Приміщення посильних (8-16 кв.м.)
Відділення зв’язку (12-42 кв.м.)
Відділення банку, пункт обміну валют
Бюро обслуговування
Гардероб (до 10% від к-сті проживаючих і гостей)
Приміщення приймально-вестибюльної групи

## Slide 9
Приміщення портьє
Багажний вестибюль (0,1 кв.м. на одного гостя)
Приміщення для багажних візків (3 кв.м. на 100 проживаючих)
Комора прибирального інвентарю (3 кв.м. на 100 кв. м. вестибюлю)
Медпункт (4-42 кв.м.)
Санвузол (роздільний для чоловіків та жінок)
Приміщення приймально-вестибюльної групи

## Slide 10
Схеми планування функціональних зон
приміщень вестибюльної групи
    I – фронтальна,
    II – повздовжня,
    III – концентрична
    1 – вхід,
    2 – приміщення вестибюля,
    3 – ділянка вертикальних комунікацій,
    4, 5, 6 – приміщення групи прийому,
    7 – ділянка торгових кіосків,
    8, 9 – ділянка поштово-телефонно-телеграфного зв'язку

## Slide 11
Зона інтенсивного пішохідного руху у вестибюлі
    передбачає маршрут транзитного
    руху
    до ліфтів
    і сходів

## Slide 12
Зона екстенсивного пішохідного руху у вестибюлі
    передбачає пішохідні підходи до групи прийому і розміщення, а також до допоміжних приміщень: гардероба, торгових кіосків, телефонів-автоматів

## Slide 13
Рекреаційна зона вестибюлю
    забезпечує короткочасний відпочинок споживачів готельних послуг

## Slide 14
    ДЯКУЮ
    ЗА
    УВАГУ!