## Slide 1: Способи зображення в класичній картографії

## Slide 2
Що таке картографічне зображення?
Скільки існує способів картографічного зображення?

## Slide 3: Картографічне зображення
основний елемент будь-якої карти, що за допомогою графічних та інших засобів розкриває її зміст

## Slide 4: Способи картографічного зображення
спосіб значків;
спосіб лінійних знаків;
спосіб ареалів;
спосіб знаків руху;
спосіб ізоліній;
спосіб крапок;
спосіб кількісного фону;
спосіб якісного фону;
спосіб картограм;
спосіб картодіаграм;
спосіб локалізованих діаграм;
спосіб тіньової пластики;
спосіб перспективного зображення;
спосіб гіпсометричного забарвлення.

## Slide 5: Спосіб значків
Різноманітні умовні знаки відображають розташування основних виробництв на економічній карті Хорватії

## Slide 6: Типи локалізованих значків
геометричні фігури – кола, квадрати, трикутники, прямокутники, ромби.
Буквені значки менш поширені, гірше порівнюються за величиною і не визначають точного місця розташування об'єкта.
Наочні значки зовні нагадують зображуваний об'єкт.

## Slide 7: Спосіб лінійних знаків
За допомогою лінійних знаків на топографічній карті подаються дороги, водотоки, лінії електропередач. Використання лінійних знаків різної ширини та рисунку дозволяє передати інформацію про ширину річок: 1 - річки шириною від 5 до 30 метрів, 2 - річки та струмки шириною до 5 метрів

## Slide 8: Спосіб якісного фону
За допомогою різних кольорів фону на геологічній карті подається інформація про типи відкладень та порід

## Slide 9: Спосіб кількісного фону
За допомогою різних кольорів на кліматичній карті світу показано річну кількості опадів в різних регіонах.

## Slide 10: Спосіб ізоліній
1)на топографічній карті горизонталями показують рельєф місцевості;
2) на фенологічній карті ізофенами подають інформацію про дати настання певних фенофаз рослин

## Slide 11: Спосіб ареалів
На геоботанічній карті за допомогою способу ареалів показано райони поширення в Європі окремих видів рослин

## Slide 12: Спосіб крапок
За допомогою крапок різного кольору на карті відображено розселення представників різних етнічних груп

## Slide 13: Спосіб локалізованих діаграм
За допомогою локалізованих діаграм подається обсяг та склад промисловості в основних містах Японії у 1971 році

## Slide 14: Спосіб знаків руху
За допомогою знаків руху - стрілок різного кольору на кліматичній карта подається інформація про переважні напрямки вітрів у літній та зимовий період

## Slide 15: Спосіб картодіаграм
Структурні діаграми відображають величину ВВП країн Східної Європи у 1990 році та долю різних галузей економіки

## Slide 16: Спосіб картограм
Способом картограм подається інформація щодо щільності населення Іспанії

## Slide 17: Спосіб тіньової пластики
Використання методів тіньової пластики дозволяє підкреслити рельєф місцевості: 1) подання рельєфу штриховим способом; 2) відмивання рельєфу.

## Slide 18: Спосіб перспективного зображення
Перспективне зображення є досить наглядним, тому часто застосовується на туристичних картах та схемах

## Slide 19: Спосіб гіпсометричного забарвлення
Гіпсометричного зображення наглядно подає різницю в абсолютних висотах різних ділянок земної поверхні

## Slide 20: Підписи на картах
топоніми - власні географічні назви об'єктів місцевості: населених пунктів, гір, річок та т.п.;
терміни - загальногеографічні, геологічні, соціально-економічні та інші поняття, що відносяться до об'єктів карти;
пояснювальні підписи - якісні та кількісні характеристики об'єктів карти, підписи ліній картографічної сітки, хронологічні підписи. Наприклад, це підписи переважаючої породи дерев в лісі ("дуб", "сосна") , якості води в водоймах ("прісна", "солена"), характеристики промислових та соціальних об'єктів і т.і.

## Slide 21: Охарактеризуйте способи картографічного зображення