## Slide 1: Вимірювання вологості повітря

## Slide 2
Шо таке вологість повітря?

## Slide 4
Шо називають абсолютною і відносною вологістю повітря?

## Slide 8
Шо таке точка роси?

## Slide 11
Як називається прилад для вимірювання вологості повітря?

## Slide 12: Історія
Кардинал
Ніколас да Куза
1440

## Slide 13: Іоган Генрих Ламберт (1728-1777)
- запропонував назвати
прилад гідрометром
- 1774 р – винайшов
гігрометр на основі
телячої шкіри
- визначив залежність
температурою і
вологістю

## Slide 14: Дессаусур (1740-1799)
В 1783 році винайшов
волосяний гігрометр

## Slide 15: Види гігрометрів
За способом виведення інформації гигрометр буває:
АНАЛОГОВИЙ
ЦИФРОВИЙ
За конструкцією гигрометр може бути:
КОНТАКТНИЙ
БЕЗКОНТАКТНИЙ
НАСТІЛЬНИЙ
НАСТІННИЙ
ПОРТАТИВНИЙ
СТАЦІОНАРНИЙ

## Slide 16: Волосяні гігрометри
Визначає рівень вологи в кімнаті за допомогою знежиреного людського волосся. При підвищенні або зниженні водяної пари в повітрі змінюється сила натягу чутливого елемента. Це призводить в рух шків, який змінює розташування стрілки на циферблаті. Діапазон вологості волосяного гігрометра - 30-100%.

## Slide 17: Плівковий
Діапазон вимірювань вологоміра - 30-90%.

## Slide 18: Вагові (гігроскопічні)
Прилад, який складається з U-образних трубок, наповнених гигроскопической рідиною. Рівень абсолютної вологості визначається шляхом протягування повітря через систему, вимірювання його обсягу і маси речовини до і після процесу. Межі вимірювань вагового влагомера - 30-100%.

## Slide 19: Психрометричні
Пристрій, що визначає кількість водяної пари в повітрі за допомогою вологого і сухого термометрів. При випаровуванні вологи в квартирі охолоджується перший прилад, а другий фіксує температуру приміщення. Показання вологого термометра віднімаються з даних сухого.

## Slide 20: Психрометр аспіраційний

## Slide 21: Конденсаційний
Визначає точку роси за допомогою дзеркала. На поверхню скла, що охолоджується спеціальним пристроєм, направляється промінь світла. В результаті на дзеркалі утворюються краплі води або лід. Електротермометрія, розташований під склом, фіксує температуру. Ці дані автоматично перераховуються в показник відносної вологості. Межі вимірювань конденсаційного влагомера - від -70˚С до 100 ˚ С.

## Slide 22: Електронний (електролітичний)
Вимірювання вологості повітря цим приладом грунтується на фіксації опору електроструму при зміні концентрації електроліту, яким покрита поверхня пристрою. Діапазон вимірювань електровологоміра - 20-95%.

## Slide 23: Керамічний
Гігрометр, що дозволяє вимірювати кількість вологи шляхом заміру електроопору маси. Прилад виготовляється з керамічної суміші, що містить каолін, кремній, глину, окису металу. При зміні кількості водяної пари маса змінює опір. Ця зміна відображає стрілка пристрою, яка змінює своє положення на циферблаті. Діапазон вимірів керамічного визначника вологості - 30-100%.

## Slide 24: Визначення вологості повітря

## Slide 26: Визначення вологості побутових приміщень

## Slide 27: Комфортні умови
Саме стан відносної вологості, грає вирішальне значення, для гарного самопочуття людей, рослин, меблів, що знаходяться в даному приміщенні. Здорова, сприятлива відносна вологість повітря знаходиться в межах від 40% до 70%.

## Slide 28
Шишка розміщується далеко від батарей і спостерігається. Повітря сухе, якщо її лусочки відкрилися і вологий, якщо вони щільно притиснуті до основи.

## Slide 29
Наповнити скляну ємність водою
Встановити ємність в холодильник на пару годин.
Потрібно обов’язково засікти час, щоб зробити спостереження за поведінкою конденсату. На це буде потрібно від 5 до 10 хв.
Якщо накопичився на стінках конденсат висохне за означений час, значить, в приміщенні сухо. Мокре скло говорить про те, що в кімнаті оптимальні умови з достатнім рівнем вологості. Якщо ж краплі конденсату великі і струмочками стікають по стінках посудини – це вказує на підвищену кількість водяної пари в приміщенні.

## Slide 30: Види зволожувачів повітря
парові (зволожують шляхом випарів від нагрітого водою пара);
традиційні (із застосуванням холодної пари);
ультразвукові (працює за рахунок мембрани, вібруючої від попадання на неї демінералізованої води);
зволожувач-очищувач
повітря (не тільки
піднімає рівень
вологості, але і очищає
від пилу).

## Slide 31
Способи зволоження повітря

## Slide 32
часті провітрювання. Особливо вони хороші взимку, повітря холодне і більш вологе, відкривайте вікно на хвилини три щогодини і про сухе повітря зможете забути;

## Slide 33
Деякі практикують розвішування мокрої тканини на систему опалення.
сушити білизну в кімнаті. Можливо естетично це не найкращий спосіб, проте в разі різкої необхідності можна до нього вдатися;

## Slide 34
Також трохи допомагають ємності з водою, розставлені по квартирі.

## Slide 35
вирощування живих квітів. Встановіть в приміщенні кілька вазонів з кімнатними рослинами, вони не тільки будуть насичувати повітря киснем, а й підкажуть, якщо в кімнаті стане занадто сухо (листя зморщаться і пожовтіє);

## Slide 36
установка акваріума точно допоможе зволожити повітря, Головне правильно за ним доглядати.

## Slide 37
Швидкий, але не такий ефективний метод - звичайний пульверизатор.

## Slide 38: Способи осушення повітря
часті провітрювання, Особливо це стосується кухні, ванній і приміщень з басейном, де випаровування відбувається регулярно і у великій кількості;
сонячне світло і спекотний літній повітря, Тому в теплу пору року не варто закривати віконні прорізи;
поглиначі вологості. Це спеціальні прилади, які мають протилежну зволожувачу дією.
використання кондиціонера. Як дивно б не звучало, але кондиціонер не тільки охолоджує повітря, а й сушить, тому при необхідності його можна використовувати і для підсушування повітря.