## Slide 1: Вимірювання швидкості повітряного потоку

## Slide 2: Флюгер

## Slide 3: Вітровказ

## Slide 5: Анемометр чашкового типу

## Slide 6: Анемометр пропелерного типу

## Slide 7: Термоанемометр

## Slide 8: Ультразвуковий анемометр
Принцип дії заснований на вимірюванні швидкості звуку, яка змінюється в залежності від орієнтації вектора руху повітря (напрямку вітру) щодо шляху поширення звуку.

## Slide 9: Трубка Піто
Прилад для вимірювання динамічного тиску потоку рідини (суспензії) чи газу.

## Slide 10: Трубка Прандаля

## Slide 11: Ротометр
В основу його дії покладене врівноваження поплавка, який поміщено в конічну трубу, динамічним напором струменя.

## Slide 12
Анеморумбометр М – 47 призначений для дистанційного вимірювання швидкості і напрямку вітру на відстані від нього до 100 м.
Анеморумбометр М-63М –1 – для дистанційного вимірювання миттєвої, максимальної і середньої швидкості та напрямку вітру в стаціонарних умовах. Принцип дії цих приладів полягає у використанні залежностей між швидкістю вітру і частотою обертання вертушки та між напрямком вітру і вільно орієнтованою флюгаркою датчика вітру. Швидкість і напрямок вітру перетворюються в електричні сигнали, які відлічують візуально за показами вимірювального пульта.

## Slide 13
Анеморумбограф М-63 МР призначений для вимірювання і реєстрації середньої, миттєвої і максимальної швидкостей та напрямку вітру. Він виконаний на базі електронного автоматичного потенціометра КСП-4 (реєструючий пристрій) та анеморумбометра М-63М-1. Принцип його роботи аналогічний принципу роботи анеморумбометра М-63М-1.

## Slide 15: Анемометр ручний