## Slide 1: Організація виробництва
Практичне

## Slide 2
Задача 1.Тривалість складання виробу на конвейєрі 45 хв. Швидкість руху конвейєра 6м/хв. Час переміщення приладу з одного робочого місця на інше в 5 разів менший за час виконання кожної операції. Крок конвеєера 1,8 м. Режим роботи лінії двозмінний. Тривалість зміни 7 год. Регламентовані перерви на відпочинок – 20 хв. за зміну. Визначити число робочих місць на лінії і випуск приладів із конвейєа за добу.
Т перем = 1,8м/6 м-хв = 0,3 хв.
Т вик оп = 0,3*5 хв = 1,5 хв.
Визначити число робочих місць на лінії = 45 хв/1,5 хв. = 30 ос.
Такт потоку r = 0,3 хв. +1,5 хв.= 1,8 хв.
випуск приладів із конвейєа за добу = ((7*60-20)*2)/1,8 = 444 шт.

## Slide 3
Задача 2. На потоковій лінії обробка деталей відбуваться транспортними партіями. Кожна партія складається з 4 деталей. Технологічний процец обробки однієї деталі складається із 6-ти операцій, тривалість складає (в хв.) t1 = 1,5; t2=3,1; t3 = 4,7; t4 = 1,6; t5 = 4,6; t6 = 1,5. На стрічці конвейєра встановлено лотки, в які складають деталі. Довжина лотка – 600 м. Відстані між лотками 800 м. По всій довжині встановлено три комплекти лотків. Добова програма випуску становить 500 деталей. Регламентовані перерви на відпочинок – 20 хв. за зміну. Тривалість зміни 7 год. Період конвейера – 6 .
Визначити такт, ритм лінії, швидкість руху і довжину конвейєра та число робочих місць на операціях.
r = ((7*60 – 20)*2)/500 = 1,6 хв.
R = 1,6 *4 = 6,4 хв.
С1 = (1,5*4)/ 6,4 = 0,9 = 1роб місце
С2 = (3,1*4)/6,4 = 1,9 = 2 місця
С3 = (4,7*4)/6,4 = 2,9 = 3 місця
С4= (1,6*4)/6,4 = 1 місце
С5 = (4,6*4)/6,4 = 2,9 = 3 місця
С6 = (1,5*4)/6,4 = 0,9 = 1 роб. Місце
Крок
l = 600 +800 = 1,4 м
V = l/ R = 1,4 / 6,4хв = 0,22 м/хв.
L = крок*період конвейера *кількість комплектів лотків 1,4*6*3 = 25,2 м

## Slide 4
Задача 3. Технологічний процес виготовлення виробу складається з трьох операцій.
Лінія працює в 2 зміни тривалістю по 8 год. Змінне завдання – 190 виробів. Перерви у роботі – 5 хв за зміну.
Визначити такт лінії, кількість робочих місць та їх завантаження.
Кзрм = С розрах/С прийняте
(8*60) – 5 = 475 хв. – дійсний фонд робочого часу за зміну
r = 475/190 = 2,5 хв.
C1 = 2,5/2,5 = 1 Спри1 = 1
С2 = 7,4/2,5 = 2,96 С при 2 = 3
С3 = 5,1/2.5 = 2,04 С при 3 = 2
Кзав 1 = 1/1 = 1
Кзав 2 = 2,96/3 = 0,99
К зав 3 = 2,04/2 =1,02
№ операцій | Назва операції | Норма часу, хв
1 | Токарна | 2,5
2 | Шліфування | 7,4
3 | Сверлильна | 5,1

## Slide 5
Задача 4. На лінії виготовляються вироби А, Б, В. Місячна рограма їх випуску становить 18 тис. шт., 8 тис. шт. та 11 тис. шт.
Визначити робочі такти потокової лінії, кількість робочих місць по кожній операції і їх завантаження. Використати метод приведення прорами до умовного виробу. Лінія працює 20 днів у 2 зміни триваліст. 8 год. Коефіцієнт припустимих втрат часу на переналагодження обладнання – 0,05.
Технологічний процес складається з чотирьох операцій
№ операції | Назва операції | Норма часу на операцію А,хв | Норма часу на операцію Б,хв | Норма часу на операцію В,хв
1 | токарна | 2,7 | 3,2 | 3,4
2 | фрезерна | 7,3 | 7,4 | 7,4
3 | шліфувальна | 3,0 | 3,0 | 3,1
4 | Свердлильна | 5,1 | 5,4 | 5,3
Загальна трудомісткість |  | 18,1 | 19,0 | 19,2

## Slide 6
Лінія працює 20 днів у 2 зміни триваліст. 8 год.
Тн = 8 *60 *2*20 = 19200 хв.
Загальна трудомісткість
А = 18,1
Б = 19,0
В = 19,2
Коеф переведення = трудомістістьі / трудомісткість баз
Кпере А = 18,1/19,2 = 0,94
КпереБ = 19,0 /19,2 = 0,99
К пере В = 19,2/19,2 = 1
NА = 18000* 0,94 = 16920
NБ = 8000*0,99 = 7920
NВ = 11000*1 = 11000
Загальний умовний такт r = (19200*(1-0,05))/(16920+7920+11000) = 0,5 хв

## Slide 7
rА = 0,5*0,94 = 0,47 хв.
rБ = 0,5* 0,99 = 0,49 хв.
rВ = 0,5*1 = 0,5 хв.

## Slide 8
Результати розрахунку кількості робочих місць по кожній операції і їх звантаження звести у табл
Назва операції | Вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаточно прийнята кількість роблчих місць
 | А |  |  |  | Б |  |  |  | В |  |  |  | 
 | t,хв | Ср,шт. | Спр, шт. | Кз, % | t,хв | Ср,шт. | Спр, шт. | Кз, % | t,хв | Ср,шт. | Спр, шт. | Кз, % | 
Токарна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Фрезерна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Шліфівальна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Свердлильна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |