## Slide 1: Нормування праці
Практичне

## Slide 2
Задача1.
На основі даних спостережного листа фотографії використання робочого часу:
а) скласти баланс робочого часу;
б) розрахувати коефіцієнт фактичного завантаження робітника;
в) визначити процент втрат робочого часу по вині працівника;
г) розрахувати процент втрати робочого часу по причинах, що не залежать від робітника

## Slide 3
№ | Що спостерігалось | Поточний час, год. і хв.
1 | Початок спостереження | 8.00
2 | Підготовка інструменту | 8.00-8.10
3 | Одержання креслення деталі та ознайомлення з ним | 8.10-8.20
4 | Інструктаж майстра | 8.20-8.26
5 | Налагодження верстату | 8.26-8.35
6 | Обробка деталей | 8.35-10.50
7 | Підналагодження верстату | 10.50-10.55
8 | Обробка деталей | 10.55-11.30
9 | Зміна інструменту | 11.30-11.35
10 | Обробка деталей | 11.35-12.00
11 | Обідня перерва | 12.00-13.00
12 | Сторонні розмови | 13.00-13.05
13 | Очікування заготовок | 13.05-13.25
14 | Обробка деталей | 13.25-14.50
15 | Очікування ремонтного слюсаря | 14.50-15.00
16 | Ремонт обладнання | 15.00-15.10
17 | Обробка деталей | 15.10-16.00
18 | Відлучення з робочого місця по особистій потребі | 16.00-16.20
19 | Здавання продукції | 16.20-16.30
20 | Прибирання робочого місця | 16.30-16.55
21 | Передача робочого місця робітнику наступної зміни | 16.55-17.00

## Slide 4
Задача 2
Підприємство виготовляє вироби з пластмаси. Річний обсяг виробництва складає 900 тис. шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість зміни 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої - 3%. Процент виконання норм виробітку – 105%. Підприємство працює 223 роб дні.
Задача 3
Річна програма випуску 500 тис. шт.., стійкість інструменту до повного його зносу – 19 год., норма машинного часу – 1,85 год. На робочих місцях одночасно знаходиться 62 інструменти, в ремонті і заточці – 24 шт., а інтрументально-роздаточній кладовій – 118 шт.

## Slide 5
Задача 4. Для розвитку регіону потрібно побудувати цементний завод потужністю 2,10 млн т цементу на рік. Запропоновано три можливі варіанти розміщення цементних заводів у різних районах регіону. На основі вихідних даних таблиць 1.1–1.4 провести розрахунки і вибрати оптимальний варіант розміщення заводу.
Таблиця 1.1.Капітальні вкладення в будівництво заводу, млн.грн

## Slide 6
Таблиця 1.2
Кошторис витрат на будівництво заводу, млн. грн. Рік

## Slide 7
Таблиця 1.3.
Транспортні витрати на доставку 1 тони цементу до споживача, грн

## Slide 8
Для вирішення завдання необхідно розрахувати:
1. Питомі капітальні вкладення. 2. Собівартість 1 т цементу. 3. Приведені витрати.

## Slide 9
Задача 1
За подорожними листами легковий автомобіль у грудні 2020 р. Здійснив пробів 2524 км. Норма витрат палива на 100 км пробігу 13 л. Корегуючий коефіцієнт +5%. Фактична втрата палива = 400 л. Визначити економія у підприємства чи перевтрати?
Задача 2
Визначити виробничу потужність пекарні і її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання 1 кг виробів = 40 хв., тривалість зміни – 8 год. Режим роботи підприємста 2-х змінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів, а втрати робочого часу 10%. Виробнча потужність пекарні визначається потужністю трьої печей. Коефіцієнт викоритання потужності 0,85.
Задача 3
Фактична вага сировини, що поступила в виробництво 840 т. Вага готової продукції 315 т. Кефіцієнт виходу готової продукції в попередньому році – 0,350, а середньогалузевий коефіцієнт виходу готової продукції – 0,380.
Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви росту випуску продкції за рахунок більш повного використання сировини.

## Slide 10
Задача 7
Підприємство виробляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсг виробництва виробів – 900 тис. Шт., трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. При однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, та регламентовані простої обладнання – 3%. Процент виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.
Задача 8
Річна програма випуску – 500 шт.стійкість інсрументу до повного його зносу – 19 год. Норма машинного часу 1,85 хв. На робочих місцях одночасно знаходиться 62 інструменти, в ремонті і заточці – 24 шт., в інструментально-роздатковій кладовій – 118 шт.
Розрахувати витрати різального інструменту на річну програму виробів та здійснити розрахунок його цехового оборотного фонду

## Slide 11
Задача 9
Підприємство у плановому році повинно поставити споживачам 10 тис.шт. виробів, направити у роздрібну торгівлю ще 2 тис. шт. виробів і створити 5-ти денний запас готової продукції до кінця року. Неминучі втрати від браку – 0,5%. Розрахувати план виробництва виробів на рік, в тому числі в поквартальному розрізі.
Якщо у 1 –му кварталі 61 день, у 2-му – 60 днів, у 3-му 67 днів, у 4-му – 66 днів.

## Slide 12
Задача 7
Визначити річний економічний ефект у виробника продукції від впровадження нової моделі виробу а термін окупності додаткових капітальних вкладень за наступними даними
Показники | Базова модель | Нова мдель
Програма випуску, тис. грн | 80 | 80
Додатковий капітал, тис. грн | - | 400
Собівартість, грн. | 165 | 205
Ціна підприємства, грн | 180 | 225