Практичне 8. Дослідження НВЧ змішувача

Для перетворення сигналу за частотою використовують змішувальні діоди. Перетворення частоти сигналу відбувається за рахунок нелінійності характеристик діода-змішувача. А саме: на змішувальний діод подається початковий сигнал з частотою fс і сигнал гетеродина з частотою fг, через нелінійність вольт-амперної характеристики (ВАХ) діода у вихідному ланцюзі проходять струми різних комбінаційних частот, за допомогою коливального контура, що настроюється на проміжну частоту fс-fг, виділяється сигнал проміжної частоти.

В якості НВЧ змішувальних діодів можна використовувати наступні: обернені діоди, варікапи, точково-контактні діоди, діоди з бар'єром Шоттки або Мотта. На сьогодні найбільш поширені в змішувачах сантиметрового і міліметрового діапазонів хвиль точково-контактні діоди і діоди з бар'єром Шоттки.

На рис. 1 наведені ВАХ діодів різних типів. Діод Шоттки володіє крутішою в порівнянні з точково-контактим діодом ВАХ, великою напругою пробою і вищою механічною міцністю.

Рис. 1. Типові ВАХ змішувальних діодів різних видів

Проте діод Шотки вимагає більшої потужності сигналу гетеродина (2-10) мВт. Велика крутизна ВАХ обернених діодів дозволяє їм працювати при потужності гетеродина 0,1...0,2 мВт.

Основним фізичним ефектом, що використовується в роботі діода-змішувача, є нелінійна провідність бар'єрного шару, тому діоди, змішувачів, часто називають варісторамі. Інші властивості діодів (опір втрат, нелінійна місткість і т.п.) є паразитними і приводять до втрати потужності перетворення.

Основними спеціальними параметрами змішувальних діодів є: втрати перетворення (Lпрб), нормований коефіцієнт шуму (Fнорм), вихідний опір (rвих).

У сучасних радіоприймальних пристроях НВЧ в більшості випадків застосовують двохдіодні балансні змішувачі (БЗ) [8, 16]. Основною їх перевагою є здатність подавляти шум амплітудної модуляції коливань гетеродина, що дуже важливо для отримання низького коефіцієнта шуму. Разом з цим БЗ володіє і іншими перевагами перед однодіодним небалансним змішувачем. Зокрема, БЗ працює при меншій потужності гетеродина, має підвищену завадостійкість до завад певних частот і дозволяє зменшити потужність гетеродина, що просочується в антену.

Розробка змішувача

Початкові дані.

Рабоча частота , довжина хвилі ;

Відносна смуга робочих частот ;

Матеріал підложки – полікор, з діелектричною проникністю  та товщиною ;

Хвильовий опір мікросмужкової ліній ;

Вибиремо змішувальний діод. Основні електричні параметри діодів наведено в таблиці 6.1 та 6.2.

Таблиця 1

Параметри діодів 2А120А, КА120А, 2А120АР, КА120Б, 2А120АГ, КА120В.

Тип діодів – НВЧ змішувальні, кремнієві пленарно-епітаксиальні з бар’єром Шоттки в метало-скляному корпусі КД-1, призначені для роботи в діапазоні частот (0,3-18)ГГц. Маса – 0,035г. Оптимальна потужність гетеродина при якій коефіцієнт шуму мінімальний .

Таблиця 2

Параметри діодів АА112А, АА112Б

НВЧ діод, арсенідо-галієвий планарно-епітаксіальний, змішувальний з бар’єром Шоттки в метало-скляному корпусі КД-1-3, призначений для роботи в гібридних інтегральних схемах, вузлах и блоках 3-х сантиметрового діапазону довжин хвиль. Маса – 0,035г.

1) Оберемо діод з бар’єром Шотки 2А120А із затуханням , що підходить за робочою довжиною хвилі та має мінімальне затухання і шум.

Його схему положення виводів наведено на рис. 2.

Рис. 2. Зовнішній вигляд та розміри діода 2А120А.

2) Виберемо топологічну схему змішувача. Виберемо схему широкосмугового балансного типу з відносною смугою робочих частот , рис. 6.3 [8, с. 325].

Рис. 3. Топологічна схема мікросмужкового балансного змішувача з використанням квадратного НВЧ моста.

В даній схемі вихідні кола змішувальних секцій за проміжною частотою об’єднані, на вході змішувальних секцій – загальний короткозамкнений високоомний чвертьхвильовий шлейф , підключений до шлейфу моста для замикання струмів ПЧ та постійного струму на заземлену пластину. Після діодів застосовано  низькоомні розімкнені шлейфи з хвильовим опором 15 Ом – для заземлення НВЧ струмів (сумарних складових змішувача) на виході БЗ.

В БЗ застосовують підібрані пари різнополярних діодів з малим розкидом параметрів у парі. Різнополярне увімкнення діодів у змішувальних секціях призводить до подавлення шуму на загальному виводі діодів на проміжній частоті.

Схема БЗ, рис. 3, включає дві змішувальні секції і НВЧ квадратний міст. До двох плечей моста підключають змішувальні секції, а до двох інших підводять відповідно потужності сигналу Pс і гетеродину Pг.

Топологію квадратурного моста наведено на рис. 4.

Рис. 4. Топологія квадратурного моста,  – хвильовий опір МСЛ.

У сантиметровому діапазоні хвиль втрати моста  і ними при подальшому розрахунку БЗ можна знехтувати.

Робота балансного змішувача заснована на рівному розподілі потужностей сигналу Pс і гетеродина Pг між двома діодами, але з певними відносними фазовими зсувами, що забезпечується за допомогою НВЧ моста. В результаті на виході БЗ, на проміжній частоті, перетворені діодами сигнали Pс/2 мають однакові фази і тому додаються, а шум гетеродина проміжної частоти, перетворений з НВЧ шума – подавляється, оскільки його напруги шуму на виході діодів стають протифазними. Вказана властивість БЗ подавлення шуму характеризують коефіцієнтом подавлення шуму , що лежить в межах .

3) Визначимо розбаланс амплітуд моста на основі табличних даних. При , .

4) Визначимо розкид  параметрів діодів в парі згідно формулі:

,

де	,  – вихідні опори першого та другого змішувальних діодів відповідно;

– мінімальне значення вихідного опору діода.

Покладемо розкид затухання перетворення .

5) Значення вихідного опору балансного змішувача  оцінимо згідно рівняння:

,

де	 – мінімальне та максимальне значення вихідного опору діода з таблиці 6.1.

6) Приймемо втрати перетворення БЗ  рівними:

.

7) Шумове відношення  для діода можна визначити згідно з рівнянням:

,

де	 – нормований коефіцієнт шуму діода з таблиці 1.

Шумове відношення балансного змішувача  приймемо рівним шумовому відношенню  змішувального діода:

.

8) Визначимо загальні втрати  БЗ за рахунок розбалансу амплітуд моста , розкиду втрат перетворення  і розкиду опорів:

.

За графіком, рис. 6.5, визначимо коефіцієнт подавлення шуму  гетеродину. .

9) Визначимо необхідну потужність гетеродину на вході БЗ як подвоєне значення оптимального значення потужності гетеродина, оскільки квадратний міст ділить вхідну потужність навпіл, за формулою:

.

10) Розрахуємо коефіцієнт шуму змішувача згідно рівняння:

,

де	 – шумове відношення гетеродину, що відповідає величині вихідного шуму гетеродину;

– стала Больцмана.

Рис. 5. Залежність  від .

11) Визначимо геометричні розміри складових частин змішувача.

Ширина МСЛ з хвильовим опором , а також ширина лівої та правої сторін квадратного моста :

.

Ширина верхньої та нижньої стінок моста .

Ширина  розімкнених змішувальних секцій після діодів з :

Визначимо геометрично довжину  лівої та правої сторін квадратного моста:   ,

де	.

Визначимо геометрично довжину  верхньої та нижньої стінок моста:

,

де	.

Визначимо геометрично довжину  розімкнених змішувальних секцій після діодів з , шириною :

,

де	.

Визначимо ширину  високоомних КЗ шлейфа та переходів між розімкненими шлейфами поклавши їх хвильові опори .

.

Визначимо геометрично довжину  КЗ шлейфа та розімкнених змішувальних секцій після діодів з , шириною :

,

де	.

Змішувач має наступні параметри.

- тип змішувача – балансний;

- тип вхідного моста – квадратурний зі значенням фазового зсуву між сигналами у вихідних каналах, що дорівнює ;

- коефіцієнт шуму змішувача: ;

- загальні втрати ;

- потужність гетеродина на вході БЗ: ;

- вихідний опір: ;

- матеріал підложки – полікор, з діелектричною проникністю  та товщиною .

Основними його перевагами є низький коефіцієнт шуму та менша потрібна потужність сигналу гетеродина.

Схема розробленого БЗ буде мати наступний вигляд, рис. 6.

Рис. 6. Схема розробленого БЗ з використанням квадратного моста

Завдання. Розрахувати схему балансного дводіодного змішувача на робочу частоту . Порівняти характеристики з результатами моделювання.

# Text boxes

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.