ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою Державного університету «Житомирська політехніка»

протокол від 23 червня 2021 р. №4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення лабораторних занять

з навчальної дисципліни

«КАРТОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

для здобувачів початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»

освітньо-професійна програма «Екологія»

факультет гірничо-екологічний

кафедра екології

Рекомендовано на засіданні кафедри екології

24 квітня 2021 р.,

протокол № 4

Розробники: к.т.н., доц. кафедри маркшейдерії                 Панасюк А.В

к.с.-г.н., доц. кафедри екології                       Давидова І.В.

Житомир

2021

Методичні рекомендації до лабораторних робіт навчальної дисципліни «Картографія з основами комп’ютерних технологій» для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «молодший бакалавр» / А.В. Панасюк, І.В Давидова. – Житомир: Житомирська політехніка, 2021. – 34 с.

Упорядники:

Панасюк Андрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри маркшейдерії, Житомирська політехніка

Давидова Ірина Володимирівна, кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри екології, Житомирська політехніка

Відповідальний за випуск:

Давидова Ірина Володимирівна, кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри екології, Житомирська політехніка

Рецензенти:

Зав. кафедри, доцент, доктор технічних наук І.Г. Коцюба (кафедра екології, Житомирська політехніка)

Зав. кафедри, кандидат технічних наук С.І. Башинський (кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. М.Т. Бакка, Житомирська політехніка);

( Панасюк А.В., 2021

( Давидова І.В., 2022

# ВСТУП

Картографія має широке застосування в галузях науки, виробництва та у військовій справі. Топографічні карти використовуються при плануванні та розміщенні промислових сил держави, при розвідці та експлуатації природних ресурсів, при меліорації земель, землевпорядкуванні, земельному та міському кадастрі. Тому виникає необхідність у кваліфікованих кадрах, які здатні грамотно розв’язувати поставлені перед ними картографічні задачі.

Метою даних методичних вказівок є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих при вивченні курсу «Картографія з основами комп’ютерних технологій» та отримання навичок при розв’язуванні геодезичних задач та формування професійно значущих якостей спеціаліста.

Задачі вивчення дисципліни полягають у освоєнні методик виконання наступних польових і камеральних видів робіт:

- вимірювання похилих відстаней на місцевості та обчислення горизонтальних прокладань;

- вимірювання горизонтальних кутів та заповнення журналу вимірювання горизонтальних кутів;

- вимірювання перевищень та заповнення журналу технічного нівелювання;

- прив’язка пунктів до місцевих предметів та заповнення карточок;

- визначення координат закладених пунктів на місцевості в ході власних польових і камеральних геодезичних робіт.

# Лабораторна робота № 1. 
Вимірювання ліній на місцевості

В інженерно-геодезичних роботах лінійні вимірювання виконують мірними стрічками, рулетками, нитковим та оптичним віддалемірами, електронними тахеометрами. Для топографо-геодезичних та вишукувальних робіт часто застосовується землемірна стрічка і рулетка, а також лазерні рулетки (рис. 1 - 3).

Перед початком лінійних вимірювань проводять компарування стрічок та рулеток. За еталон або компаратор приймають відрізки ліній на місцевості або в лабораторії, довжини яких відомі з високою точністю, близько 1 : 100 000. Знаючи точну довжину компаратора  і вимірявши його довжину  за допомогою стрічки (рулетки), що перевіряється, визначають поправку за компарування  та дійсну довжину  стрічки (рулетки):

(1)

,                                                           (2)

де кількість укладень стрічки,  – номінальна довжина стальної стрічки.

Процес вимірювання лінії починається з провішування лінії, тобто фіксації лінії на місцевості за допомогою віх (рис.4.1). Кожне вкладення лінії повинно бути в створі лінії. Створ лінії – це прямовисна

Якщо вимірювання лінії не буде виконуватись в створі (тобто не по прямій, а по ламаній лінії), тоді виміряна довжина лінії буде більша за дійсну, оскільки ламана лінія завжди довша за пряму.

Лінію між точками місцевості вимірюють в прямому та зворотньому напрямах. Довжина лінії, що виміряна стрічкою, обчислюється за формулою

,                     (3)

де  - кількість укладень стрічки;  – номінальна довжина стальної стрічки;  - довжина доміру (залишок).

Якщо довжина стрічки відрізняється від номіналу , то вводять поправку за компарування стрічки . В такому випадку довжина лінії обчислиться за формулою

,                                   (4)

де  - поправка у виміряну довжину лінії за різницю температур при компаруванні і вимірюванні лінії, яка обчислюється за формулою

,                                               (5)

де  = 0,0000125 – коефіцієнт лінійного розширення сталі;   - середня температура,  при якій проводились виміри;  - температура при компаруванні стрічки;  - довжина лінії без введення поправок за компарування.  вводиться тільки тоді, коли різниця

Як відомо, на місцевості вимірюють похилу лінію S. Для побудови плану використовують її горизонтальне прокладення , тобто її проекцію на горизонтальну площину .	Щоб визначити горизонтальну проекцію лінії місцевості, необхідно виміряти кут нахилу . Тоді

.                                                              (6)

# Лабораторна робота № 2. 
БУДОВА ТА ПЕРЕВІРКИ НІВЕЛІРІВ. НІВЕЛІРНІ РЕЙКИ

Геодезичний прилад, який застосовують для визначення перевищень між точками поверхні землі горизонтальним візирним променем  називається  нівеліром.

Під час нівелювання визначають перевищення між точками земної поверхні, а далі за відомою висотою початкової точки обчислюють висоти всіх інших точок над прийнятою рівневою поверхнею.

В геометричному нівелюванні для визначення перевищень та відстаней використовується шашкові, двосторонні рейки.

Рейки виготовляють з дерев хвойних порід у вигляді брусків шириною  до 10см, завтовшки 2-3см, висотою 3-4м. На двох сторонах рейок поділки нанесені через 1см, з однієї – чорні, з другої – червоні. Від нижньої частини рейки (п’ятки) починається відлік поділок. Поділки чорної сторони рейки оцифровані з 0, а червоної – з деякого числа, наприклад 4785. Під час нівелювання різниця відліків червоної та чорної шкали рейки має розходитися на величину п’ятки рейки. Для нашого прикладу п’ятка рейки складає 4785, отже різниця відліків червоної та чорної шкали повинна бути в межах точності нівелювання, тобто 4785(5 мм.

Рис. 6 Нівелір Н-3

# Лабораторна робота № 3. 
Робота на станції  ТЕХНІЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ

Розглянемо один із способів геометричного нівелювання  “із середини”.

Нехай в точках А і В прямовисно встановлені рейки Р1 і Р2, а між ними посередині - нівелір, труба якого приведена в горизонтальне положення. Наводять візирну вісь труби нівеліра на рейку Р1 і беруть по ній відлік а, тобто відраховують число поділок від основи рейки до горизонтальної нитки сітки ниток. Потім наводять трубу на рейку Р2 і беруть відлік в.

P1										          P2

в

B

а

h

НВ

А

HA

рівнева поверхня

Рис. 7. Геометричне нівелювання зі середини

Згідно з рис.7

h = a - в.

Якщо нівелювання виконують в напрямку від А до В , то рейка Р1 буде задньою, а Р2 - передньою. Відповідно, перевищення  h  дорівнює різниці відліків задньої та передньої рейок. При а ( в , перевищення h додатне, при а ( в – від’ємне.

Послідовність  роботи на станції:

- нівелір встановлюють посередині між рейками, приводять його в робоче положення;

- наводять середню нитку нівеліра на задню рейку, діоптрійним кільцем та фокусувальним гвинтом досягають чіткого зображення сітки ниток та рейки, приводять бульбашку циліндричного рівня в нуль-пункт (в полі зору нівеліра видно суміщені кінці половинок рівня у вигляді параболи)  і відраховують чорну сторону рейки (в таблиці 1 відлік (1));

- переводять трубу на передню рейку, досягають чіткого зображення сітки ниток та рейки, приводять бульбашку циліндричного рівня в нуль-пункт і беруть відлік чорної сторони (2);

- не змінюючи положення нівеліра, повертають передню рейку червоною стороною до спостерігача і беруть відлік  рейки (3);

- закінчують спостереження на станції відліком (4) червоної сторони задньої рейки.

Результати спостереження записують в журнал (табл. 1)

- обчислюють „п’ятки” рейок (5), (6) як різниці відліків червоної і чорної сторони задньої та передньої рейок, тобто (4) - (1) та (3) - (2);

- обчислені перевищення (7), (8) отримують як різниці відліків (1) - (2) та (4) - (3);

- обчислюють середнє значення перевищення на станції hсер. (9).

Контролі на станції:

- розбіжність у значеннях п’яток рейок повинна бути в межах 5мм;

- розбіжність у перевищеннях по чорній і червоній стороні рейок повинна бути в межах 5мм;

- обчислені перевищення  мають збігатися з різницями п’яток рейок;

ЖУРНАЛ

обчислення перевищень на станції

Таблиця 1

| №№ станцій | №№ пікетів | Відліки рейок | Перевищення hм | Висота Hм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задня | Передня | Проміжна | Обчислене | Середнє | Ув’язане |  |
|  |  |  |  |  | + | - | + | - | + | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| І | А В | 1974(1) 6754(4) 4780(5) | 1137(2) 5919(3) 4782(6) |  | 0837(7) 0835(8) |  | 0836(9) |  |  |  |  |
| ІІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Лабораторна робота № 4. 
БУДОВА ТЕХНІЧНИХ ТЕОДОЛІТІВ

Прилад для вимірювання кутів між точками на земній поверхні  називається теодолітом. Теодоліти поділяють на класи відповідно до середньої квадратичної похибки виміру кута одним прийомом. Теодоліт 2Т30 дозволяє виміряти кут одним прийомом з похибкою 30'' .

Рис. 8. Теодоліт 2Т30

Крім основної функції кутомірних робіт цей інструмент робить можливим:

- визначення дистанцій із застосуванням нитяного далекоміра;

- нівелювання за допомогою розташованого на зоровій трубі рівня;

- визначення на місцевості магнітних азимутів з підключенням зовнішньої бусолі.

Простота конструкції, зручність експлуатації і відмінна швидкість зняття відліків роблять можливим використання теодоліта УОМЗ 2Т30П в різних областях:

- в будівництві виробничих будівель і об'єктів житлової інфраструктури;

- в сільському господарстві і лісовому господарстві при роботі з земельними ділянками і виконанні теодолітних і тахеометричних ходів;

- в інженерних і геологічні дослідження для робіт в складних польових умовах експедицій;

- в інших роботах, що не вимагають особливої точності вимірювань.

Маркування теодоліта «2Т30П» розшифровується так:

«2» - інструмент другого покоління, яке має деякі удосконалення в порівнянні з попереднім;

«Т» - теодоліт;

«30» - клас точності, що визначає похибка в хвилинах, відносить даний теодоліт до технічних інструментів, що володіє малою точністю;

«П» - спеціальний електронний пристрій зорової труби теодоліта дає зображення прямого бачення.

Зорова труба має середнє значення збільшення - 20-кратне, зображення прямого типу формується чітке і контрастне, що забезпечує більшу зручність виконання робіт і максимальний комфорт для зору обслуговуючого фахівця. Розташований на зоровій трубі рівень дозволяє виконувати за допомогою інструменту найпростіше нівелювання. Конструкція обладнана шкаловим мікроскопом, відлік в якому ведеться по розміченій шкалі. Система вертикальної осі - повторювальна.

Виконаний з надміцного композитного матеріалу корпус забезпечує максимальний захист механізмам теодоліта від пилових забруднень, вологи, конденсату та інших неприємних факторів. Для приєднання бусолі з метою визначення магнітних азимутів є посадковий паз.

| Основні технічні характеристики теодолітів серії Т30 Таблиця 2 |
| --- |
| Технічні характеристики | Назва теодоліта |
|  | Т30 | 2Т30П | 2Т30М |
| Середня квадратична похибка вимірювання одним прийомом, сек |  |  |  |
| горизонтального кута | 30 | 30 | 30 |
| вертикального кута | 45 | 30 | 45 |
| Збільшення зорової труби, крат | 20 | 20 | 21 |
| Світловий діаметр об’єктива, мм | 29 | 25 | 25 |
| Найменша віддаль візування, м | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| Діаметр горизонтального / вертикального круга, мм | 72/72 | 72/72 | 72/72 |
| Ціна поділки лімба | 1010 | 1/1 | 1/1 |
| Ціна поділки шкал мікроскопа | - | 5 | 1 |
| Ціна поділки рівня, сек |  |  |  |
| на алідаді горизонтального круга | 45 | 45 | 60 |
| на зоровій трубі | 20 | 20 | 20 |
| Висота теодоліта, мм |  |  |  |
| загальна | 240 | 235 | 275 |
| від горизонтальної вісі | 175 | 180 | 200 |

# Лабораторна робота № 5. 
ВИМІРЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ КУТІВ ТЕОДОЛІТАМИ

Для вимірювання горизонтального кута теодоліт центрують над його вершиною А нитковим виском або зоровою трубою (рис. 8).  На точках В і С встановлюють візирні цілі: віхи, шпильки, марки тощо.

Прилад приводять у робоче положення.

Вимірювання кута ( починають з наведення зорової труби на точку В при положенні вертикального круга КЛ .

Перед спостереженнями необхідно домогтися чіткого зображення сітки ниток, обертаючи окулярне діоптрійне кільце, і чіткого зображення візирної цілі обертанням фокусувального гвинта.

При закріпленому горизонтальному крузі (лімбі) відкріплюють закріпний гвинт алідади і наводять зорову трубу на т. В за допомогою коліматорного прицілу. Для точного наведення сітки ниток на точку (візирну ціль) користуються навідними гвинтами алідади і зорової труби. Відлічують горизонтальний круг і записують відлік у польовий журнал (табл. 3, відлік 1).

Відкріпивши алідаду наводять зорову трубу на т. С. При цьому горизонтальний круг (лімб) залишається закріпленим. Знову відлічують відліковий пристрій і записують результат в табл. 3, відлік 2.

Описані дії складають перший півприйом вимірювання горизонтального кута.

Після цього зорову трубу переводять через зеніт.

При закріпленій алідаді відкріплюють закріпний гвинт лімба і, повертаючи верхню (алідадну) частину приладу, змінюють положення лімба, приблизно, на декілька градусів. Закріплюють лімб,  відкріплюють алідаду і при іншому положенні вертикального круга КП знову наводять зорову трубу на т. В. Відлік записують в журнал (табл.3, відлік 4).

Відкріпивши алідаду візують на т. С і знову беруть відлік (табл.3, відлік 5). Таким чином, закінчують другий півприйом вимірювання кута.

Обидва півприйоми складають повний прийом.

Обчислення в журналі виконують в наступній послідовності:

- Обчислюють   значення   кута   в півприйомах  (табл.3, значення кута 3 і 6),  тобто  = С - В.

- Якщо різниця значень  і   не перевищує допуск , обчислюють середнє значення кута βсер. (табл.3, значення 7),  яке приймають за остаточне.

Значення кута   і   повинно збігатися між собою в межах подвійної точності відлікового пристрою. Різниця виміряних значень горизонтального кута, одержаних з двох півприйомів для теодоліта 2Т30, не повинна перевищувати допуск .

ЖУРНАЛ

вимірювання горизонтальних кутів

Таблиця 3

| Назва станцій | Назва точок наведення | Відліки горизонтального круга | Значення кута ( | Середнє значення кута (сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кл |  |  |
|  | С | 175о47´,5 (2) |  |  |
|  |  |  | 44о27´,0 (3) |  |
|  | В | 131о20´,5 (1) |  |  |
| A |  | кп |  | 44о26´,5 (7) |
|  | С | 264о02´,0 (5) |  |  |
|  |  |  | 44о26´,0 (6) |  |
|  | В | 219о36´,0 (4) |  |  |

# Лабораторна робота № 6.
ВИМІРЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ КУТІВ, ВІДДАЛЕЙ ТА ПЕРЕВИЩЕНЬ

Вимірювання кутів нахилу

Для зручності обчислення вертикальних кутів існує умова: коли візирна вісь зорової труби і вісь рівня при алідаді вертикального круга горизонтальні, нульові поділки алідади повинні збігатися з нульовими поділками вертикального круга. В дійсності ця умова порушується і візирна вісь труби може займати горизонтальне положення, і бульбашка рівня знаходитиметься в нуль-пункті, а відлік вертикального круга не дорівнює нулю.

Для тахеометрів без циліндричного рівня при алідаді вертикального круга (Т-30, 2Т30) відлік вертикального круга, коли візирна вісь труби горизонтальна, а вертикальна вісь обертання приладу – прямовисна, називається  місцем нуля вертикального круга.

Якщо місце нуля невідомо, то кут нахилу вимірюють двічі -  візуючи на точку  при КЛ і КП. За  результатами цих двох відліків обчислюють і кут нахилу , і місце нуля МО.

Основні формули для обчислень кутів нахилу та місця нуля.

Для  Т-30

(7)

(8)

Для  2Т30

(9)

(10)

Приклад. Відлік вертикального круга  (2Т30)  а .

;  		.

Контроль: 	; 	або	.

Одним з контролів якості вимірювання кутів нахилу є сталість М0. Коливання його величини під час вимірювань на одній станції не має перевищувати подвійної точності відлікового пристрою теодоліта. Величина М0 не впливає на результати вимірювань, але зручніше, коли воно близьке до 0(.

Вимірювання віддалей нитковим віддалеміром

Ниткові віддалеміри є в зорових трубах, що мають в полі зору віддалемірні нитки (рис. 9). Вони дозволяють виміряти віддаль від теодоліта (тахеометра) до рейки. Коефіцієнт ниткового віддалеміра К є величина стала і близька до 100.

Під час вимірювань одну з віддалемірних ниток для зручності відлічування спрямовують на початок дециметра. Далі обчислюють віддаль n між віддалемірними штрихами на рейці. Виміряну відстань D обчислюють за формулою

На рис. 7.1. віддаль виміряна нитковим віддалеміром складає

D = 100 · 19.5 см = 19.5 м

Рис. 10. Вимірювання лінії нитковим віддалеміром

Обчислення перевищень

Знаючи похилу віддаль (або її горизонтальну проекцію) від теодоліта до рейки та кут нахилу цієї лінії за формулами тригонометричного нівелювання можна обчислити перевищення h між точкою, над якою центровано теодоліт і точкою, в якій встановлено рейку

або 	,

де 	і – висота приладу (тахеометра);

l  - висота  наведення зорової труби на рейку;

-  кут нахилу;

D – похилу віддаль, виміряну нитковим віддалеміром;

d -  горизонтальну проекцію похилої віддалі.

# Лабораторна робота № 7-8. 
ВИМІРЮВАННЯ ТРИКУТНИКА НА МІСЦЕВОСТІ

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: закладення пунктів на місцевості у вигляді трикутника і визначення їх координат в ході польових та камеральних робіт.

До геометричних елементів трикутника висуваються наступні вимоги:

- довжини сторін мають бути не коротше 25 м;

- внутрішні кути в трикутнику мають бути не менше 30˚;

- між закладеними пунктами має бути видимість;

- пункти мають бути закладені у зручних місцях для проведення геодезичних вимірювань.

По закінченню виконання польових та камеральних робіт у звіті мають бути наведені:

- журнал технічного нівелювання;

- карточки прив’язки пунктів;

- журнал визначення похилих довжин ліній;

- журнал визначення горизонтальних прокладань;

- журнал вимірювання горизонтальних кутів;

- розрахунки визначення координат закладених пунктів.

Загалом робота складається з польових і камеральних робіт. В даному випадку до польових робіт відносять закладення пунктів, вимірювання похилих відстаней, прив’язка пунктів до місцевих предметів, вимірювання перевищень і горизонтальних кутів. До камеральних робіт відносять обчислювальні і графічні роботи з даними, які були отримані у ході виконання польових робіт.

Для розв’язання поставленої задачі матимемо наступні дані:

- дирекційний кут сторони  (згідно варіанту, табл. 7);

,- планові координати пункту 1 (згідно варіанту, табл.7 );

- відмітка пункту 1 (згідно варіанту, табл. 7).

, ,  - виміряні на місцевості горизонтальні кути (Рис. 11, а);

, , - виміряні на місцевості довжини похилих сторін між пунктами (Рис. 11, а);

, , - виміряні на місцевості перевищення між пунктами (Рис. 11, б).

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 11  Графічне зображення вихідних і виміряних даних: а - планове зображення трикутника, б - профілі сторін трикутника

Порядок вимірювання довжин ліній

Вимір лінії роблять два мірники: задній і передній. Вимірювання довжин ліній використовується під час топографічних знімань місцевості, виконання вишукувальних робіт для проектування та у ході зведення інженерних споруд. Кінцеві точки ліній надійно закріплюють постійними та тимчасовими ґрунтовими, а на забудованій території і постійними, знаками. Вимірювання ліній виконується практично при виконанні всіх видів геодезичних робіт. Перед початком вимірювань стрічку або рулетку розмотують і натягують в напрямі вимірюваної лінії. Задній вимірювач прикладає нульовий штрих мірної стрічки до центра початкової точки, а передній вимірювач кінець стрічки укладає на другий пункт. Стрічку потрібно старанно укладати по створу лінії і не допускати провисання, перекручення і вигинів. Для контролю лінія обов’язково вимірюється у зворотному напрямку. Результати вимірювання заносяться до журналу вимірювання довжин ліній. За кінцевий результат беруть середнє значення Dсер, якщо розходження між двома результатами вимірювань Dпр та Dзв не перевищує заданої відносної похибки 1/1000. Тобто

,                                                           (11)

де - виміряна довжина лінії у прямому напрямі;

- виміряна довжина лінії у зворотному напрямі;

- середнє значення прямого і зворотного вимірювання довжини лінії.

Приклад визначення значень похилих довжин лінії наведено у таблиці 4.

Визначення похилих довжин лінії

Таблиця 4

| Лінія | Значення довжини лінії прямого вимірювання | Значення довжини лінії зворотного вимірювання | Значення відносної похибки | Середнє значення довжини лінії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 34,13 | 34,14 | 1/3414 | 34,14 |

Якщо розходження між двома вимірюваннями довжини лінії більше встановленої відносної похибки вимірювання потрібно повторити.

Порядок виконання технічного нівелювання

Для виконання технічного нівелювання потрібні такі геодезичні інструменти, як нівелір, штатив нівелірний, дві нівелірні рейки. Для виконання технічного нівелювання застосовуються нівеліри із збільшенням зорової труби не менше 20х та ціною поділки рівня не більше 45'' на 2 мм, нівеліри із самовстановлювальною лінією візування, а також теодоліти з компенсатором або з рівнем на трубі. Нівелірні рейки повинні мати шашковий малюнок із сантиметровими або двосантиметровими поділками.

Технічне нівелювання виконують в одному напрямку геометричним нівелюванням «з середини». При нівелюванні «з середини» штатив встановлюють по середині між пунктами, на яких вертикально встановлені нівелірні рейки. Нівелір приводять в робоче положення і відліки по рейці, що встановлена на нівелірний башмак, костиль чи вбитий в землю кілок, беруть по середній нитці. Порядок спостережень на станції такий:

- відліки по чорній та червоній сторонах задньої рейки;

- відліки по чорній та червоній сторонах передньої рейки.

Розходження значень перевищення на станції, що визначені по чорній та червоній сторонах рейок, допускається 5 мм.

Віддалі від приладу до рейок визначають по крайніх віддалемірних нитках труби. Нормальна довжина променя візування 120 м. За добрих умов видимості та спокійних зображеннях довжину променя можна збільшити до 200 м.

Нев'язки нівелірних ходів або замкнутих полігонів не повинні перевищувати величин, що обчислені за формулою  (мм), де L - довжина ходу (полігону) в кілометрах.

Правильність обчислення у журналі нівелювання обов’язково перевіряють посторінковим контролем. Для цього знаходять суму задніх відліків , суму передніх відліків  і обчислюють сумарне значення перевищення:

|  | (12) |
| --- | --- |

Журнал технічного нівелювання

Таблиця 5

| № стан. | Пункт спост. | Відліки по рейках, мм | Перевищення, мм | Відмітка пункту, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задня | Передня | Обч. | Сер. | Випр. |  |
| 1 | т.1 | 1273 |  | +835 | -3 |  | 247,344 |
|  |  | 6057 |  | +837 | +836 | +833 |  |
|  | т.2 |  | 0438 |  |  |  | 248,177 |
|  |  |  | 5220 |  |  |  |  |
| 2 | т.2 | 0742 |  | -1342 | -4 |  | 248,177 |
|  |  | 5520 |  | -1346 | -1344 | -1348 |  |
|  | т.3 |  | 2084 |  |  |  | 246,829 |
|  |  |  | 6866 |  |  |  |  |
| 3 | т.3 | 1342 |  | +517 | -3 |  | 246,829 |
|  |  | 6125 |  | +519 | +518 | +515 |  |
|  | т.1 |  | 0825 |  |  |  | 247,344 |
|  |  |  | 5606 |  |  |  |  |

Σз=21059    Σп=21039                     Σhс=+10     Σв=0

Контроль:.

Теоретичне перевищення в замкнутому нівелірному ході становить:

Допустима похибка:  (мм).

Практична похибка:  (мм).

Теоретична сума перевищень у замкнутом нівелірному ході становить

Якщо  слід зробити висновок, що проведене нівелювання відповідає технічним допускам, а це дає нам право ввести поправки в середні значення перевищень. Поправки вводяться з оберненим знаком похибки пропорційно кількості станцій. Абсолютна величина поправки повинна бути такою, щоб виправлені перевищення не мали половини міліметра.

З урахуванням знака поправки обчислюють виправлені перевищення. Сума виправлених перевищень повинна дорівнювати теоретичній сумі перевищень.

Відмітки пікетів обчислюють за формулою

| , | (13) |
| --- | --- |

де  – висота попереднього пікету;

– виправлене перевищення між пікетами п та п-1.

Для контролю правильності обчислення висот пунктів ходу обчислюють висоту кінцевої точки. Приклад заповнення і обчислення журналу технічного нівелювання наведено в таблиці 5

Порядок вимірювання горизонтальних кутів

Для вимірювання горизонтальних кутів потрібні такі геодезичні прилади, як теодоліт, штатив теодолітний, відвіс, дві віхи.

Перед тим як приступити до вимірювання горизонтальних кутів необхідно теодоліт привести в робоче положення. Робочим положенням вважають таке, коли теодоліт центрований над точкою вершини кута і вісь обертання теодоліта займає прямовисне положення. Ніжки штатива встановлюють навколо точки, якою може бути звичайний кілочок. Центрування виконується за допомогою ниткового виска. Приводять бульбашку циліндричного рівня в нуль-пункт. Ця операція виконується декілька разів для того, щоб бульбашка рівня при обертанні алідадного круга не відхилялась від середини більше ніж на одну поділку.

Точка, в якій встановлений теодоліт для виконання вимірювань, називається станцією. Зображення сітки ниток повинно відповідати зору спостерігача. Для цього дивляться в зорову трубу і обертають окулярну трубочку в ту чи іншу сторону до появи в полі зору досить чіткого зображення сітки ниток.

Зорову трубу наводять приблизно на ліву точку. При допомозі мікрометреного гвинта алідади горизонтального круга і мікрометричного гвинта зорової труби наводять хрест сітки точно на точку. Якщо точка закріплена кілочком або стовпом і видно в зоровій трубі її верх, то хрест сітки ниток наводять на верх цієї точки.

Коли в точці встановлюють віху для спостережень, то хрест сітки ниток наводять на нижню її частину, тому що вона буде найближчою до центру самої точки.

Вимірювання пропонується виконувати способом прийомів. Знаходячись з теодолітом над вершиною кута, що вимірюється (цю точку називають станцією), зорову трубу наводять на точки спостереження, якими визначають напрями кута. Перед початком спостережень зображення сітки ниток повинно відповідати окові спостерігача. Для цього, дивлячись в окуляр обертають діоптрійне кільце до появи в полі зору чіткого зображення сітки ниток. Труба вважається наведеною, коли ясне зображення потрібної точки спостерігають точно в центрі чітко окресленої сітки ниток.

Один прийом складається з двох пів прийомів: круг право (КП) і круг ліво (КЛ). Навівши трубу на ліву точку при крузі ліво (КЛ) знімають і записують відлік по горизонтальному кругу до журналу вимірювання горизонтальних кутів (табл. 6). Потім, відкріпивши закріпні гвинти алідади і зорової труби, наводять трубу на праву точку, застосовуючи дії, аналогічні описаним. Після наведення знімають відлік і теж записують його до журналу. Описані дії складають першу половину прийому. Переходячи до другої, трубу переводять через зеніт. Корисно також для уникнення впливу деяких помилок обернути лімб відносно початкової позиції. При крузі право (КП) спостереження виконують аналогічно. Спочатку наводять перехрестя сітки ниток на праву точку, відліки записують до журналу, далі наводять зорову трубу на ліву точку, відліки записують до журналу. Отримуємо чотири відліки (1), (2), (3) і (4). Щоб порахувати значення кута в пів прийомі при КЛ потрібно (2) відняти (1): (2)-(1)=(5). Аналогічно для КП: (3)-(4)=(6). Якщо (5) або (6) при обчисленні мають від’ємний знак, то потрібно додати до нього 360˚. При умові, що значення (5) і (6) не відрізняються більше ніж на подвійну точність відлікового пристрою приладу (для теодоліта Т30 і його модефікацій це значення дорівнює 1ˊ), обчислюють остаточне середнє значення кута (7), як середнє арифметичне значень (5) і (6). Приклад заповнення журналу вимірювання горизонтальних кутів наведено в таблиці 6.

Журнал вимірювання горизонтальних кутів

Таблиця 6

| Точка стояння теодоліта | Точка візування | КЛ / /КП | Відлік по горизонтальному колу | Значення кута в пів прийомі | Середнє значення кута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т.1 | т.2 | КЛ | (1) 43˚24ˊ00ˊˊ | (5) 67˚23ˊ30ˊˊ | (7) 67˚24ˊ00ˊˊ |
|  | т.3 |  | (2) 110˚47ˊ30ˊˊ |  |  |
|  | т.3 | КП | (3) 290˚48ˊ30ˊˊ | (6) 67˚24ˊ30ˊˊ |  |
|  | т.2 |  | (4) 223˚24ˊ00ˊˊ |  |  |

Прив’язка пунктів до об’єктів на місцевості

Зйомку місцевості часто проводять через великий проміжок часу після побудови геодезичної мережі і за цей час можуть зникнути зовнішні знаки пунктів і змінитися покрив землі над їх центрами.

Щоб легше було знайти місце розташування цих пунктів, при закладці центрів їх прив'язують до місцевих предметів, якими можуть служити пункт інших мереж, самотнє дерево, гостра вершина гори, люк, шпиль будівлі і т.д.. До трьох таких обраних об’єктів вимірюють відстані і заповнюють карточки. Зазвичай результати прив'язки пунктів дозволяють досить легко знайти на місцевості закладені пункти.

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Визначити координати закладених пунктів за наступними даними:

Вихідні дані:

;

м;

м;

м.

Згідно завдання було закладено пункти у формі трикутника з дотриманням вимог до даної роботи. У якості закладених пунктів виступають дерев’яні кілочки, які були забиті в рівень з землею у зручних місцях для проведення геодезичних вимірювань. В першу чергу була виконана прив’язка пунктів до місцевих предметів.

Після прив’язки пунктів було виміряно похилі довжини ліній між закладеними пунктами з одночасною перевіркою щодо їх відповідності до заданої відносної похибки, яка становить 1/1000.

Визначення похилих довжин лінії

| Лінія | Значення довжини лінії прямого вимірювання | Значення довжини лінії зворотного вимірювання | Значення відносної похибки | Середнє значення довжини лінії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 34,13 | 34,14 | 1/3414 | 34,14 |
| 2-3 | 41,89 | 41,91 | 1/2095 | 41,90 |
| 3-1 | 40,74 | 40,76 | 1/2038 | 40,75 |

Для визначення перевищень між пунктами було виконано технічне нівелювання. Технічне нівелювання було проведено за допомогою нівеліра Н-3 і триметрових двосторонніх шашкових рейок з сантиметровими поділками по закладених пунктах. Визначення перевищень виконувалось геометричним нівелюванням способом «з середини» в одному напрямку. У якості камеральної обробки технічного нівелювання складено і заповнено журнал технічного нівелювання

Після визначення перевищень між пунктами потрібно обчислити горизонтальні прокладання. Суть обрахунку горизонтального прокладання полягає у визначенні величини d, знаючи похилу відстань S і перевищення Δh за теоремою Піфагора (рис.12).

Журнал технічного нівелювання

| № стан. | Пункт спост. | Відліки по рейках, мм | Перевищення, мм | Відмітка пункту, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задня | Передня | Обч. | Сер. | Випр. |  |
| 1 | т.1 | 1273 |  | +835 | -3 |  | 247,344 |
|  |  | 6057 |  | +837 | +836 | +833 |  |
|  | т.2 |  | 0438 |  |  |  | 248,177 |
|  |  |  | 5220 |  |  |  |  |
| 2 | т.2 | 0742 |  | -1342 | -4 |  | 248,177 |
|  |  | 5520 |  | -1346 | -1344 | -1348 |  |
|  | т.3 |  | 2084 |  |  |  | 246,829 |
|  |  |  | 6866 |  |  |  |  |
| 3 | т.3 | 1342 |  | +517 | -3 |  | 246,829 |
|  |  | 6125 |  | +519 | +518 | +515 |  |
|  | т.1 |  | 0825 |  |  |  | 247,344 |
|  |  |  | 5606 |  |  |  |  |

Σз=21059    Σп=21039                     Σhс=+10    Σв=0

Контроль:.

Теоретичне перевищення в замкнутому нівелірному ході становить:

Допустима похибка:  (мм).

Практична похибка:  (мм).

Рис. 12. Схема визначення горизонтальних прокладань Δh

Журнал обчислення горизонтальних прокладань довжин ліній

| Пункт | Похила відстань між пунктами S, м | Перевищення між пунктами Δh, м | Горизонтальне прокладання між пунктами d, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | 34,140 | +0,833 | 34,130 |
| 2 |  |  |  |
|  | 41,900 | -1,348 | 41,880 |
| 3 |  |  |  |
|  | 40,750 | +0,515 | 40,750 |
| 1 |  |  |  |

Після визначення горизонтальних прокладань між пунктами було виміряно горизонтальні кути в трикутнику. Вимірювання горизонтальних кутів у трикутнику виконувалось за допомогою теодоліта Т30. Результати вимірювань горизонтальних кутів наведено у таблиці 8.

Журнал вимірювання горизонтальних кутів

| Точка стояння теодоліта | Точка візування | КЛ / /КП | Відлік по горизонтальному колу | Значення кута в пів прийомі | Середнє значення кута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т.1 | т.2 | КЛ | 43˚24ˊ00ˊˊ | 67˚23ˊ30ˊˊ | 67˚24ˊ00ˊˊ |
|  | т.3 |  | 110˚47ˊ30ˊˊ |  |  |
|  | т.3 | КП | 290˚48ˊ30ˊˊ | 67˚24ˊ30ˊˊ |  |
|  | т.2 |  | 223˚24ˊ00ˊˊ |  |  |
| т.2 | т.3 | КЛ | 257˚02ˊ30ˊˊ | 63˚51ˊ30ˊˊ | 63˚51ˊ30ˊˊ |
|  | т.1 |  | 320˚54ˊ00ˊˊ |  |  |
|  | т.1 | КП | 140˚53ˊ30ˊˊ | 63˚51ˊ30ˊˊ |  |
|  | т.3 |  | 77˚02ˊ00ˊˊ |  |  |
| т.3 | т.1 | КЛ | 357˚43ˊ00ˊˊ | 48˚44ˊ00ˊˊ | 48˚44ˊ00ˊˊ |
|  | т.2 |  | 46˚27ˊ00ˊˊ |  |  |
|  | т.2 | КП | 226˚26ˊ30ˊˊ | 48˚44ˊ00ˊˊ |  |
|  | т.1 |  | 177˚42ˊ30ˊˊ |  |  |

Для контролю виміряних кутів в трикутнику визначимо практичну суму виміряних кутів  і порівняємо її з теоретичною сумою кутів .

Теоретична сума внутрішніх кутів у замкнутій фігурі визначається за формулою:

,

де n – кількість пунктів.

Визначимо кутову нев’язку за формулою:

.

Допустима кутова похибка  становить:

Розподілимо кутову нев’язку з оберненим знаком у виміряні кути порівну і отримаємо виправлені горизонтальні кути, які і будемо використовувати у подальших обрахунках.

;

;

.

Визначимо дирекційні кути сторін S2-3 і S3-1:

;

.

Для контролю визначення дирекційних кутів обрахуємо вихідний дирекційний кут :

За формулами прямої геодезичної задачі визначимо координати пунктів 2 і 3:

, (м)

, (м)

, (м)

, (м)

, (м)

, (м)

, (м)

, (м)

Для обчислення похибки визначення координат обрахуємо координати вихідної точки 1:

, (м)

, (м)

, (м)

, (м)

Видно, що вихідні координати точки 1 відрізняються від обрахованих. Лінійну нев’язку координат пункту 1 можна обрахувати за формулами:

, (м)

, (м)

, (м)

, (м)

Визначимо абсолютну похибку  приростів координат закладених пунктів:

(м).

Визначимо відносну похибку  приростів координат закладених пунктів:

;

Визначивши відносну похибку потрібно порівняти її значення з допустимим, яке становить 1/1000:

Якщо значення визначеної менше за допустиме значення , то визначені лінійні нев’язки  і  через поправки  і  потрібно розподілити у визначені координати пунктів 2 і 3. Поправки  і  потрібно розподіляти з протилежним знаком лінійній нев’язці.

Поправку  і  потрібно розподілити пропорційно довжинам сторін. Поправки обчислюються з точністю до сантиметрів. Сума поправок має дорівнювати лінійній нев’язці з протилежним знаком. Отже, так як сторона 2-3 довша за сторону 1-2, то поправки , і ,  розподіляться відповідно в координати пунктів 2 і 3 наступним чином:

м, то (м), а (м);

м, то (м), а (м).

Отже, виправлені кінцеві значення планових координат закладених пунктів 2 і 3 можна обчислити за формулами:

(м);

(м);

(м);

(м).

Висоти пунктів H2=248,177 м і H3=246,829 м були виписані із журналу технічного нівелювання.

# ВИХІДНІ ДАНІ ДО ВАРІАНТІВ ЗАВДАНЬ

Таблиця 7

| № варіанту | Дирекційний кут α1-2 | Координати пункту 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | x1 | y1 | H1 |
|  | ˚ | ˊ | ˊˊ | м | м | м |
| 01 | 30 | 5 | 10 | -1775,45 | 1800,74 | 184,351 |
| 02 | 34 | 10 | 15 | -1772,35 | 1804,18 | 186,722 |
| 03 | 38 | 15 | 14 | -1769,25 | 1807,62 | 189,093 |
| 04 | 42 | 20 | 23 | -1766,15 | 1811,06 | 191,464 |
| 05 | 46 | 25 | 59 | -1763,05 | 1814,50 | 193,835 |
| 06 | 50 | 30 | 56 | -1759,95 | 1817,94 | 196,206 |
| 07 | 54 | 35 | 14 | -1756,85 | 1821,38 | 198,577 |
| 08 | 58 | 40 | 45 | -1753,75 | 1824,82 | 200,948 |
| 09 | 62 | 45 | 23 | -1750,65 | 1828,26 | 203,319 |
| 10 | 66 | 50 | 56 | -1747,55 | 1831,70 | 205,681 |
| 11 | 70 | 55 | 54 | -1744,45 | 1835,14 | 208,052 |
| 12 | 74 | 5 | 21 | -1741,35 | 1838,58 | 210,423 |
| 13 | 78 | 10 | 32 | -1738,25 | 1842,02 | 212,794 |
| 14 | 82 | 15 | 47 | -1735,15 | 1845,46 | 215,167 |
| 15 | 86 | 20 | 41 | -1732,05 | 1848,90 | 217,538 |
| 16 | 90 | 25 | 45 | -1728,95 | 1852,34 | 219,905 |
| 17 | 94 | 30 | 45 | -1725,85 | 1855,78 | 222,276 |
| 18 | 98 | 35 | 25 | -1722,75 | 1859,22 | 224,644 |
| 19 | 102 | 40 | 24 | -1719,65 | 1862,66 | 227,015 |
| 20 | 106 | 45 | 21 | -1716,55 | 1866,10 | 229,382 |
| 21 | 110 | 50 | 23 | -1713,45 | 1869,54 | 231,753 |
| 22 | 114 | 55 | 28 | -1710,35 | 1872,98 | 234,123 |
| 23 | 118 | 5 | 29 | -1707,25 | 1876,42 | 236,492 |
| 24 | 122 | 10 | 45 | -1704,15 | 1879,86 | 238,865 |
| 25 | 126 | 15 | 47 | -1701,05 | 1883,30 | 241,235 |
| 26 | 130 | 20 | 46 | -1697,95 | 1886,74 | 243,606 |
| 27 | 134 | 25 | 48 | -1694,85 | 1890,18 | 245,975 |
| 28 | 138 | 30 | 49 | -1691,75 | 1893,62 | 248,345 |
| 29 | 142 | 35 | 41 | -1688,65 | 1897,06 | 250,715 |
| 30 | 146 | 40 | 42 | -1685,55 | 1900,50 | 253,085 |
| 31 | 150 | 45 | 43 | -1682,45 | 1903,94 | 255,455 |
| 32 | 154 | 50 | 32 | -1679,35 | 1907,38 | 257,821 |
| 33 | 158 | 55 | 31 | -1676,25 | 1910,82 | 260,191 |
| 34 | 162 | 5 | 36 | -1673,15 | 1914,26 | 262,562 |
| 35 | 166 | 10 | 33 | -1670,05 | 1917,70 | 264,933 |
| 36 | 170 | 15 | 35 | -1666,95 | 1921,14 | 267,322 |
| 37 | 174 | 20 | 34 | -1663,85 | 1924,58 | 269,671 |
| 38 | 178 | 25 | 37 | -1660,75 | 1928,02 | 272,042 |
| 39 | 182 | 30 | 38 | -1657,65 | 1931,46 | 274,415 |
| 40 | 186 | 35 | 39 | -1654,55 | 1934,90 | 276,786 |
| 41 | 190 | 40 | 40 | -1651,45 | 1938,34 | 279,154 |
| 42 | 194 | 45 | 41 | -1648,35 | 1941,78 | 281,528 |
| 43 | 198 | 50 | 42 | -1645,25 | 1945,22 | 283,897 |
| 44 | 202 | 55 | 48 | -1642,15 | 1948,66 | 286,269 |
| 45 | 206 | 5 | 49 | -1639,05 | 1952,10 | 288,635 |
| 46 | 210 | 10 | 46 | -1635,95 | 1955,54 | 291,002 |
| 47 | 214 | 15 | 47 | -1632,85 | 1958,98 | 293,372 |
| 48 | 218 | 20 | 42 | -1629,75 | 1962,42 | 295,745 |
| 49 | 222 | 25 | 54 | -1626,65 | 1965,86 | 298,112 |
| 50 | 226 | 30 | 51 | -1623,55 | 1969,30 | 300,485 |
| 51 | 230 | 35 | 52 | -1620,45 | 1972,74 | 302,852 |
| 52 | 234 | 40 | 53 | -1617,35 | 1976,18 | 305,225 |
| 53 | 238 | 45 | 56 | -1614,25 | 1979,62 | 307,592 |
| 54 | 242 | 50 | 59 | -1611,15 | 1983,06 | 309,965 |
| 55 | 246 | 55 | 58 | -1608,05 | 1986,50 | 312,338 |
| 56 | 250 | 5 | 57 | -1604,95 | 1989,94 | 314,707 |
| 57 | 254 | 10 | 55 | -1601,85 | 1993,38 | 317,075 |
| 58 | 258 | 15 | 12 | -1598,75 | 1996,82 | 319,446 |
| 59 | 262 | 20 | 13 | -1595,65 | 2000,26 | 321,812 |
| 60 | 266 | 25 | 14 | -1592,55 | 2003,70 | 324,182 |
| 61 | 270 | 30 | 15 | -1589,45 | 2007,14 | 326,553 |
| 62 | 274 | 35 | 18 | -1586,35 | 2010,58 | 328,922 |
| 63 | 278 | 40 | 16 | -1583,25 | 2014,02 | 331,292 |
| 64 | 282 | 45 | 19 | -1580,15 | 2017,46 | 333,662 |
| 65 | 286 | 50 | 17 | -1577,05 | 2020,90 | 336,030 |
| 66 | 290 | 55 | 11 | -1573,95 | 2024,34 | 338,403 |
| 67 | 294 | 5 | 31 | -1570,85 | 2027,78 | 340,772 |
| 68 | 298 | 10 | 32 | -1567,75 | 2031,22 | 343,144 |
| 69 | 302 | 15 | 33 | -1564,65 | 2034,66 | 345,515 |
| 70 | 306 | 20 | 36 | -1561,55 | 2038,10 | 347,886 |
| 71 | 310 | 25 | 35 | -1558,45 | 2041,54 | 350,258 |
| 72 | 314 | 30 | 34 | -1555,35 | 2044,98 | 352,622 |
| 73 | 318 | 35 | 37 | -1552,25 | 2048,42 | 354,995 |
| 74 | 322 | 40 | 39 | -1549,15 | 2051,86 | 357,368 |
| 75 | 326 | 45 | 38 | -1546,05 | 2055,30 | 359,734 |
| 76 | 330 | 50 | 41 | -1542,95 | 2058,74 | 362,107 |
| 77 | 334 | 55 | 42 | -1539,85 | 2062,18 | 364,471 |
| 78 | 338 | 5 | 49 | -1536,75 | 2065,62 | 366,843 |
| 79 | 342 | 10 | 46 | -1533,65 | 2069,06 | 369,211 |
| 80 | 346 | 15 | 48 | -1530,55 | 2072,50 | 371,585 |
| 81 | 350 | 20 | 04 | -1527,45 | 2075,94 | 373,952 |
| 82 | 354 | 25 | 02 | -1524,35 | 2079,38 | 376,325 |
| 83 | 358 | 30 | 03 | -1521,25 | 2082,82 | 378,694 |
| 84 | 178 | 35 | 50 | -1518,15 | 2086,26 | 381,0656 |
| 85 | 185 | 40 | 05 | -1515,05 | 2089,70 | 383,438 |
| 86 | 192 | 45 | 04 | -1511,95 | 2093,14 | 385,807 |
| 87 | 199 | 50 | 06 | -1508,85 | 2096,58 | 388,171 |
| 88 | 206 | 55 | 01 | -1505,75 | 2100,02 | 390,545 |
| 89 | 213 | 5 | 19 | -1502,65 | 2103,46 | 392,915 |
| 90 | 220 | 10 | 16 | -1499,55 | 2106,90 | 395,285 |
| 91 | 227 | 15 | 13 | -1496,45 | 2110,34 | 397,654 |
| 92 | 234 | 20 | 15 | -1493,35 | 2113,78 | 400,025 |
| 93 | 241 | 25 | 21 | -1490,25 | 2117,22 | 402,394 |
| 94 | 248 | 30 | 27 | -1487,15 | 2120,66 | 404,765 |
| 95 | 255 | 35 | 28 | -1484,05 | 2124,10 | 407,132 |
| 96 | 262 | 40 | 23 | -1480,95 | 2127,54 | 409,502 |
| 97 | 269 | 45 | 22 | -1477,85 | 2130,98 | 411,872 |
| 98 | 276 | 50 | 23 | -1474,75 | 2134,42 | 414,242 |
| 99 | 283 | 55 | 22 | -1471,65 | 2137,86 | 416,612 |
| 100 | 290 | 34 | 28 | -1468,55 | 2141,30 | 418,985 |

# ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Лабораторні роботи виконуються кожним студентом згідно номера індивідуального варіанту. Номер індивідуального варіанту визначають дві останні цифри номера залікової книжки студента. Вихідні дані для виконання лабораторної роботи наведено в таблиці 7.

Лабораторна робота оформлюється на папері формату А4.

Основний напис для текстових документів на першому аркуші повинен виконуватись згідно форми 2, на подальших аркушах – згідно форми 2а (основні написи для текстових документів (форма 2 та форма 2а наведено в ДОДАТКУ 2)).

Відстань від рамки аркуша до межі тексту на початку і в кінці рядків повинна дорівнювати 3÷5 мм. Відстань від верхнього і нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки – 10÷15 мм. Відступ абзацу від лівої обрамляючої лінії – 15÷17 мм.

ДОДАТОК 2

Основні написи для текстових документів. Форма 2 та форма 2а

Основний напис для текстових документів. Форма 2

В графах основних написів зазначають наступні дані (номера граф наводяться в дужках):

графа 1 – назва розділу;

графа 2 – позначення документа;

графа 3 – порядковий номер аркуша;

графа 4 – загальна кількість аркуші в розділі;

графа 5 – назва університету, шифр спеціальності та академічної групи;

графа 6 – прізвища осіб, що підписують проект;

графа 7 – підписи осіб, прізвища яких зазначено в графі 6;

графа 8 – дата підписання курсового проекту.

Основний напис для текстових документів. Форма 2а

# Лабораторна робота № 9. 
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ ЗА ДАНИМИ ДЗЗ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІЇ ДРЕВЛЯНСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

# Ситуація 1 Лісові пожежі в Чорнобильській зоні у квітні 2020 р. – лісові пожежі, що почалися 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження на території Котовського лісництва між смт Поліське, селами Тараси та Володимирівка, а згодом і в Житомирській області. Масштабну лісову пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити через 10 діб, 16 квітня через сильний вітер знову виник відкритий вогонь. Гасіння пожеж ускладнювалося частою зміною напрямку вітру, а також відсутністю протипожежних доріг у місцях, куди не могла заїхати техніка (Вікіпедія).

# Завдання № 1: Перевірити, чи далеко від ЧАЕС відбулася масштабна пожежа у квітні 2020 р.

# Інструкція для самостійного виконання: 1. Відкрийте портал EO Browser (набравши на сайті Google у пошуку eo browser і перейшовши за першим посиланням Sentinel-hub EO-Browser) або наберіть повністю посилання https:// apps.sentinel-hub.com/eo-browser.

# 2. Зареєструйтеся і/або увійдіть на портал (детальна інструкція з особливостями реєстрації наведена в кінці практичної роботи).

# 3. У рядку пошуку території введіть Поліське, натисніть на перший рядок, що підсвічується, для наближення на карті до території України.

# 4. На панелі для визначення параметрів зйомки виберіть:

# • Data sources (Супутник) – Sentinel-2 (L1C), при цьому, натиснувши на знак питання справа від назви супутника, можна прочитати детальну інформацію про супутник;

# • Max. cloud coverage (Хмарність) – 20%;

# • Time range (Часовий період) – з 1 по 20 квітня 2020 р.;

# • натиснути Search (Пошук).

Дату потрібно вибирати в календарику, а не писати самостійно з використанням клавіатури. У результаті завантажиться перелік наявних у каталозі знімків за визначеними критеріями, які можна переглянути в закладці Results (Результати).

5. Перегляньте знімки, гортаючи їх перелік на лівій панелі інструментів, і знайдіть знімок за 12.04.2020 р., натисніть кнопку Visualize (Візуалізація) для його відображення у робочому вікні EO Browser. На знімку добре помітні клуби диму – перевіримо, де саме осередок пожежі.

6. Виберіть спосіб візуалізації – SWIR, тобто комбінацію каналів 12, 8А, 4.

7. За такої комбінації каналів стало чітко видно осередки відкритого вогню – наблизьте карту до місця пожежі за допомогою коліщатка миші і, використовуючи інструмент «Лінійка» з правої панелі інструментів, поміряйте відстань до Чорнобильської атомної станції.

За бажанням розгляньте території навколо, де ще є активні осередки пожежі в цей час.

Запитання для перевірки Визначте, який розмір охопленої пожежею території.

Ситуація 2 Улітку 2017  р. на території природного заповідника «Древлянський» на півночі Житомирської області, як і у всьому Поліссі, катастрофічно збільшилася кількість осередків усихання дерев, уражених верхівковим короїдом. Назва заповідника походить від назви східнослов’янського племені «древляни, деревляни», що проживало на цій території, пізніше древлян стали називати поліщуками. Етимологія обох назв – дерево, ліс. Цей заповідник створили для збереження унікальних лісових і водно-болотних угідь Українського Полісся, а також вивчення змін екосистем під впливом природних та антропогенних факторів. Значна частина лісів заповідника була сильно забруднена радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильський атомній електростанції і потрапила до зони безумовного відселення, тому вплив людини з часу катастрофи був мінімальний. Загалом кількість осередків сосни, ураженої верхівковим короїдом на території заповідника, сягала тисячі.

Завдання № 2: Знайти осередки ураження лісу шкідником-короїдом на території Древлянського заповідника.

Ситуація 3 Санітарні рубки – це вилучення з лісу сухостійних, усихаючих, дуже ослаблених, пошкоджених шкідниками, хворобами або внаслідок стихійних явищ, техногенних впливів окремих дерев або їх груп. Санітарні рубки можуть бути вибірковими (коли рубається одне дерево або їх група із запасом 5 і більше м3 на гектар) або суцільними (коли вирубуються дерева на площі 0,1 га і більше). Санітарні рубки, названі як «санітарно-оздоровчі заходи» в лісогосподарській літературі, рекомендуються як ефективні заходи для боротьби зі шкідливими комахами і хворобами лісу. Водночас, на думку д. с-г. н., зав. лабораторії захисту лісу Українського НДІ лісового господарства і агролісомеліорації В. Л. Мешкової, проведення санітарних заходів рідко призводить до поліпшення стану лісів. На думку д. б. н. С. Ф. Негруцького, санітарні рубки як метод боротьби з кореневою губкою є даремними. Такої самої думки дотримується і лісовод, к. с-г. н. О. М. Краснитський (Вікіпедія).

Завдання № 3 1. Подивіться, чи робили санітарні рубки лісу, ураженого шкідниками, на території Древлянського заповідника, які ми виявили в попередньому завданні.

# Лабораторна робота № 10. 
ЗНАЙОМСТВО З ВІРТУАЛЬНИМ ГЛОБУСОМ GOOGLE EARTH PRO

Ситуація Наступний інтернет-ресурс з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, який дає змогу вивчати нашу планету з космосу, не виходячи з дому, це «віртуальний глобус» компанії «Google», за допомогою якого можна переглядати тривимірну модель не тільки Землі, а й Марса і Місяця, з накладеними аеро- і космознімками високої роздільної здатності, і різноманітні тематичні шари даних для отримання актуальної, різнопланової геоінформації. Поки що доступні дві спрощені версії додатка Google Планета Земля: для роботи в Інтернеті в якості вебпереглядача і для мобільних пристроїв, де ви можете подорожувати планетою на екрані свого телефона чи планшета. Проте найбільш корисною для наукового дослідження буде розширена версія Google Earth Pro для комп’ютера, що дає змогу імпортувати й експортувати дані ГІС і подорожувати в минуле завдяки історичним зображенням.

Завдання № 1 Ознайомитися з інтерфейсом програми, визначити відстань від вашого населеного пункту до столиці України і побудувати профіль рельєфу.

1. Завантаження і встановлення розширеної програми на комп’ютер. Зайдіть на офіційний сайт програми Google Планета Земля https://www.google.com.ua/earth/ і на головній сторінці натисніть на закладку Earth Versions (Версії додатка Планета Земля) для вибору необхідного типу інсталяції програми, а саме – Google Earth Pro on desktop.

Після завантаження інсталяції і встановлення програми на комп’ютер на робочому екрані з’явиться піктограма Google Earth Pro. Тепер можна розпочати вивчення нашої планети.

2. Спочатку пропонуємо самостійно поекспериментувати. Спробуйте надати швидкості обертання планеті за допомогою миші – просто штовхніть її у той чи інший бік, утримуючи ліву клавішу. Ви побачите, що планета, порушуючи всі закони фізики, може крутитись у будьякий бік з будь-якою, заданою вами, швидкістю.

3. Розгляньмо уважніше панель інструментів.

Як бачите, розробники умовно поділили їх за функціями, яких є шість. Частина інструментів дасть вам змогу самостійно створювати мітки, маршрути, здійснювати віртуальні подорожі, записувати і зберігати їх для відтворення. Інші інструменти допоможуть створити анімацію, наочно проілюструвати і пояснити явище зміни пір року, руху Землі навколо Сонця та чергування дня і ночі. До ваших послуг інструменти, які дають змогу вимірювати точну відстань між географічними об’єктами, роздивитися небесні тіла у віртуальному планетарії, а також зберегти та поділитися з іншими зображеннями з екрана за допомогою електронної пошти, принтера, переглянути певні об’єкти за допомогою сервісу Google Maps.

4. Тепер перейдімо до легких візуальних ефектів.

Ви зауважили, що макет Землі на попередньому рисунку має темну і світлу частини? Запитання для перевірки Чому, на вашу думку, так відображається наша планета? Проведіть аналогію – чому день змінюється вночі?

Тобто в Google Earth можна в реальному часі спостерігати зміну часу доби (день – ніч). Для цього оберіть відповідну піктограму Show sunlight across the landscape (Показати, як падає сонячне світло на ландшафт) на панелі інструментів.

У лівому верхньому куті з’явиться часова панель «Хронограф», за допомогою якої (пересуваючи повзунок) ви зможете переглянути процес зміни освітлення земної поверхні Сонцем впродовж доби і продемонструвати будь-яке явище як коротку анімацію.

5. Далі ознайомтеся, як працює панель навігації. Для зміни масштабу спочатку наблизьте і віддаліть зображення, використовуючи для цього повзунок праворуч на екрані (1). Для переміщення по карті можна використовувати колесо мишки або навігаційний інструмент (2).

Далі змініть кут огляду Землі, користуючись інструментом (3), розташованим у верхній частині панелі навігації, який дає змогу змінювати вигляд з висоти пташиного польоту на звичайний і навпаки.

6. Тепер навчимося користуватися звичайним пошуком. Уведіть поштовий код, країну, місто та ін. в поле пошуку, розташоване праворуч вгорі. Програма туди вас і «перенесе».

7. Далі вчимося визначати відстань від вашого населеного пункту до столиці України і будувати профіль рельєфу. У вікні праворуч вгорі прописуємо маршрут: «Київ – Свалява (Kyiv – Svalyava)», натискаємо активний вираз Get Directions (Пошук маршруту). З’являється синя лінія маршруту.

Обираючи засіб, яким ви хочете подолати цей маршрут, можна побачити, скільки це займе часу і яка це відстань у кілометрах.

Запитання для перевірки Порівняйте і напишіть, скільки часу займе створений маршрут і яка це відстань у кілометрах, якщо подолати її:

8. Далі «клікаємо» по лінії маршруту правою клавішею мишки й активуємо вікно Show Elevation Prof (Профіль рельєфу). Керуючи бігунком по профілю, маємо онлайн-зображення відповідної точки, також маємо показники висоти і довжини. Залежно від розміщення бігунка на певній території з’являється активна вертикальна лінія на профілі рельєфу.

Для того, щоб пройтися по профілю рельєфу, пересуньте на самому профілі активний повзунок. При цьому, утримуючи ліву клавішу мишки, можна виділити певний фрагмент маршруту.

9. Наступний крок – вимірювання відстані між населеними пунктами «Київ – Свалява (Kyiv – Svalyava)». За допомогою інструменту «лінійка» з’єднуємо точки: P-1 «Київ (Kyiv)» і P-2 «Свалява (Svalyava)». Для цього клацніть мишкою, щоб встановити точку початку лінії, і другим кліком вкажіть другу точку, де буде закінчуватися лінія вимірювання. В активному вікні маємо показник у відстані між точками – 584, 37 км і додаткові показники, як-от напрямок у градусах – 65.93 і т. д. Зважте: чим точніше будуть зазначені точки, тим точнішими будуть показники відстаней.

Зверніть увагу: в нижній частині екрана вказані координати широти/довготи, вони прив’язуються до курсора. Також в цьому рядку вказана висота над рівнем моря.

10. Ознайомтеся зі списком пропонованих для роботи тематичних шарів (бічна панель). Їх доволі багато, і ви маєте змогу самостійно визначати, які саме треба відображати на поверхні Землі у цей момент. Усі шари структуровані і поділені на групи. На цей момент користувачам пропонується 8 основних груп: межі і мітки, фотографії, тривимірні будівлі, океан, погода, галерея, глобальні проблеми і додаткове. Кожна група має свої підгрупи аж до третього рівня. Достатньо відкрити відповідну закладку, де можна ознайомитися з повним переліком можливостей кожної групи. Як ви розумієте, список шарів постійно поновлюється і збільшується. Кожен із шарів варто випробувати практично і визначити для себе його потрібність і корисність. Пропонуємо розглянути наповнення блоку шарів Gallery (Галерея).

Завдання № 2 Оглянути доступні тематичні шари, завантажені в програмі Google Earth.

# Лабораторна робота № 11. 
МОНІТОРИНГ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

# (НА ПРИКЛАДІ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ

# ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКА SENTINEL-5P)

Ситуація Смог – один з найнебезпечніших видів забруднення повітря. До його складу, окрім диму, туману, пилу тощо, входить діоксид азоту. Деякі міста потерпають від забруднення смогом доволі часто. Так, наприклад, за повідомленням служби ДСНС України, протягом 12–13 червня 2019 р., за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту в столиці досяг переважно 5–6 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районі вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської і Деміївської площ. На початку осені 2019 р. Київ також потерпав від смогу.

Завдання Визначити, в якому місті України та Європи було найбільш забруднене повітря впродовж останнього місяця.

Інструкція для самостійного виконання:

1. Відкрийте портал EO Browser https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser.

2. Увійдіть на портал.

3. У рядку пошуку території введіть Київ і натисніть на перший рядок, що підсвічується, для наближення на карті до території України.

4. Підключіть відображення кордонів областей, натиснувши на символ , і поставте відмітку поряд з пунктом Borders (Кордони).

У результаті на карті відобразяться межі областей.  5. На панелі для визначення параметрів зйомки виберіть:

• Data sources (Супутник) – Sentinel-5P (зверніть увагу, що за замовчуванням позначається вибраним супутник Sentinel-2/L1C – потрібно зняти ці позначки, щоб у пошуку відображалися лише знімки супутника Sentinel-5P) і тип забруднення NO2;

Sentinel-5 – перша місія програми Copernicus, присвячена моніторингу забруднення повітря. Тропомі (TROPOspheric Monitoring Instrument) – це спектрометр, який зондує ультрафіолетовий (УФ), видимий (VIS), ближній (NIR) і короткохвильовий інфрачервоний (SWIR) спектри для моніторингу кількості озону, метану, формальдегіду, аерозолю, оксиду вуглецю, NO2 та SO2 в атмосфері.

• натисніть на позначку поряд з назвою супутника Sentinel-5P і подивіться періодичність зйомки цього супутника; Запитання для перевірки Напишіть, яка періодичність зйомки супутника Sentinel-5P (через який проміжок часу можна отримати супутникове зображення цієї ж території).

Як ви гадаєте, з чим пов’язана періодичність зйомки?

5. На панелі для визначення параметрів зйомки виберіть:

• Data sources (Супутник) – Sentinel-5P (зверніть увагу, що за замовчуванням позначається вибраним супутник Sentinel-2/L1C – потрібно зняти ці позначки, щоб у пошуку відображалися лише знімки супутника Sentinel-5P) і тип забруднення NO2;

Sentinel-5 – перша місія програми Copernicus, присвячена моніторингу забруднення повітря. Тропомі (TROPOspheric Monitoring Instrument) – це спектрометр, який зондує ультрафіолетовий (УФ), видимий (VIS), ближній (NIR) і короткохвильовий інфрачервоний (SWIR) спектри для моніторингу кількості озону, метану, формальдегіду, аерозолю, оксиду вуглецю, NO2 та SO2 в атмосфері.

• натисніть на позначку поряд з назвою супутника Sentinel-5P і подивіться періодичність зйомки цього супутника; Запитання для перевірки Напишіть, яка періодичність зйомки супутника Sentinel-5P (через який проміжок часу можна отримати супутникове зображення цієї ж території).

Як ви гадаєте, з чим пов’язана періодичність зйомки?

• Time range (Часовий період) – автоматично відображається останній місяць – якщо так і є, то залиште без змін, в іншому разі змініть дати так, щоб відображався останній місяць. Для зміни дати потрібно натиснути на позначку і вибрати потрібну дату на календарі;

• натиснути Search (Пошук). У результаті завантажиться перелік знімків за вказаний період. Також на карті будуть відображатися смуги прольоту і зйомки із супутника.

6. З переліку знімків виберіть перший і відобразіть його карті, натиснувши на інструмент Visualize (Візуалізувати).

У результаті завантажиться кольорове зображення концентрації NO2 на карті, однак це зображення буде фрагментованим, а не суцільним.

Запитання для перевірки Поміркуйте, чому отримане зображення фрагментоване?

7. Для того щоб побачити, який колір на карті відповідає вищій концентрації речовин, потрібно розкрити легенду до карти NO2 , розгорнувши вкладку поряд з назвою зображення.

Запитання для перевірки Напишіть, яким кольором відображаються найвищі концентрації NO2 , а яким – найнижчі.

8. Погортайте календар для того, щоб подивитися зображення за попередні дні, натискаючи на стрілку «назад».

9. В EO Browser відсутні спеціальні інструменти для створення мозаїки (композиції з двох чи більше супутників), однак є можливість накласти зображення одне на інше, щоб у місцях, де відсутні дані за цей день, відображалися дані за попередні дні. Для цього треба повернутися у вкладку Results (Результати), щоб відображався перелік знімків, і по черзі додати кожен знімок до вибраних, натискаючи на інструмент Pins (Закладки), поряд з назвою кожного знімка.

Щоразу після натискання на «pin» меню автоматично буде переключатися на вкладку Pins (Закладки) з переліком вибраних знімків, щоразу потрібно повертатися назад у вкладку Results (Результати) і додавати наступний знімок. Таким чином потрібно додати до вибраних («пришпилених») 10 знімків.

10. Візуалізуйте ряд знімків одночасно, натиснувши на інструмент Соmpare (Порівняння). У попередніх практичних роботах нами використовувався цей інструмент, зокрема для порівняння двох зображень річки під час водопілля й у межень. У цьому разі інструмент допоможе накласти і відобразити одночасно усі вибрані знімки.

11. Якщо залишається ще багато місць на карті в межах території України, які не мають зображення (це залежить від рівня хмарності під час супутникової зйомки), потрібно повернутися у вкладку Results (Результати) і додати ще знімки до вибраних.

12. Проаналізуйте результат, переглянувши на карті України та Європи, над якими містами спостерігається підвищена концентрація NO2.

Запитання для перевірки Напишіть, які три міста в Україні мають найвищий рівень забруднення NO2.

А в Європі?

13. Аналогічно проаналізуйте поширення інших забруднювальних речовин: SO2, CO2 і т. д.

Запитання для перевірки Яку хімічну сполуку аналізували?

Напишіть, які три міста в Україні мають найвищий рівень її концентрації.

А в Європі?

# СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Берлянд А. М. Картография: учебник / А. М. Берлянд. – Москва : 2011. –336 с.

- Божок А. П. Картографія : підручник / А. П. Божок, А. М. Молочко, В. І. Остроухов ; за. ред. А. П. Божок. – Київ. : Київський університет, 2008. – 271 с.

- Грабовий В. М. Геодезія / Грабовий В. М. – Житомир:  ЖДТУ, 2004. – 455 с.

- Картографія : навчальний посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 191 с.

- Кравців С. С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навч. посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.

- Атоян Л. В. Компьютерная картография: Курс лекций. – Мн. : БГУ, 2004. – 77 с.

- Могильний С.Г. Геодезія (частина перша) / Могильний С.Г., Войтенко С.П.  – Чернігів, КП: видавництво «Чернігівські обереги», 2002р – 408 с.

- Лозинський В.В. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посібник / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за наук. ред. І. П. Ковальчука. – Київ–Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 256 с.

- Геодезичний енциклопедичний словник. - Львів : Євросвіт, 2001. - 668 с.

- Картоведение : учебник для вузов / А. М. Берлянд, А. В. Востокова, В. Н. Кравцова и др. ; под. ред. А. М. Берлянд. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 477 с.

- Ковальчук І. П. Картографія. Лабораторний практикум : навч. Посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І. П. Ковальчук, Т. О. Євсюков. – Київ–Львів : Простір-М, 2013. – 282 с.

- Костецька Я. М. Геодезичні прилади / Я. М. Костецька. - Львів : Престижінформ, 2000. - 324 с.

- Кравців С. С. Визначення картографічних проекцій : методичні вказівки з курсу «Картографія і картографічне креслення» / С. С. Кравців, М. В. Кобелька, Є. А. Іванов. – Львів, 2008. – 24 с

- Шевченко Т. Г. Геодезичні прилади: підруч. / Т. Г. Шевченко, І. Мороз, І. С. Тревого ; за ред. Т. Г. Шевченка. - Львів : Вид-во національного ун-ту „Львівська політехніка", 2006. - 464 с.

- Кравців С. С. Картографія та картографічне креслення : метод. посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 96 с.

- Мороз О. І. Геодезичні прилади: навч. посіб. / О. І. Мороз, С. Тревого, Т. Г. Шевченко; за ред. Т. Г. Шевченка. - Львів : Вид-во національного університету „Львівська політехніка", 2005.-264 с.

- Кравців С. С. Математична картографія : навч.-метод. посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів, 2014. – 46 с.

- Тревого І. С. Геодезичні прилади. Практикум: навч. посіб. / І. С. Тревого, Т. Г. Шевченко, О. І. Мороз ; за заг. ред. Т.Г. Шевченка. - Львів : Вид-во національного університету „Львівська політехніка", 2007,- 196 с.

- Ляшенко Д. О. Картографія з основами топографії : навч. посібник [для вищих навчальних закладів] / Д. О. Ляшенко. – Київ : Наук. думка, 2008. –184 с.

- Ващенко В. Геодезичні прилади та приладдя: навч. посіб. / В. Ващенко, В. Латинський, С. Перій. - Львів : Євросвіт, 2006.-208 с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / С. С. Кравців, М. В. Кобелька, П. С. Войтків – Львів, 2012. – 14 с.

- Анохіна Л. І. Геодезія / [Анохіна Л. І., Брежнєв Д. В., Гавриленко Ю. М. та інші] ; за ред. С. Г. Могильного, С. П. Войтенко. - Чернігів : Вид-во університету , 2002. - 407 с.

- Сосса Р. І. Історія картографування території України : підручник / Р. І. Сосса. – Київ : Либідь, 2007. – 336 с

- Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000та 1:500,- К, 2001.-256 с.

- Оформление карт. Компьютерный дизайн: Учебник/под ред. Востоковой А. В. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 288 с

- Положення про порядок встановлення місцевих систем координат / Наказ Мінекоресурсів України від 3.07.2001 р. № 245.

ЗМІСТ

ВСТУП	3

Лабораторна робота № 1.  Вимірювання 
ліній на місцевості	4

Лабораторна робота № 2.  БУДОВА ТА ПЕРЕВІРКИ НІВЕЛІРІВ. НІВЕЛІРНІ РЕЙКИ	6

Лабораторна робота № 3.  Робота на станції  ТЕХНІЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ	8

Лабораторна робота № 4.  БУДОВА ТЕХНІЧНИХ ТЕОДОЛІТІВ	10

Лабораторна робота № 5.  ВИМІРЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ КУТІВ ТЕОДОЛІТАМИ	12

Лабораторна робота № 6. ВИМІРЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ КУТІВ, ВІДДАЛЕЙ ТА ПЕРЕВИЩЕНЬ	14

Лабораторна робота № 7-8.  ВИМІРЮВАННЯ ТРИКУТНИКА НА МІСЦЕВОСТІ	17

ВИХІДНІ ДАНІ ДО ВАРІАНТІВ ЗАВДАНЬ	30

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ	33

Лабораторна робота № 9. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ ЗА ДАНИМИ ДЗЗ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІЇ ДРЕВЛЯНСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)32

Лабораторна робота № 10. 
ЗНАЙОМСТВО З ВІРТУАЛЬНИМ ГЛОБУСОМ GOOGLE EARTH PRO…………………………………………………………………...……….36

Лабораторна робота № 11.

МОНІТОРИНГ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

(НА ПРИКЛАДІ ЗМІНИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ………….45

ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКА SENTINEL-5P)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	58

# Text boxes

3

Рис. 3. Leica DISTOTMA5

Рис. 2. Рулетка РК-50

Рис. 1. Землемірна стрічка

Рис.4. Вимірювання ліній стрічкою

Рис. 5.  Нівелірні рейки

Рис. 9. Схема вимірювання горизонтального кута

Віддалемірні нитки