## Slide 1: Лекція 2: Представлення інформації в ЕОМ

## Slide 2: Представлення інформації в ЕОМ
Комп'ютер працює не безпосередньо з числами, текстом чи зображеннями.
На фізичному рівні інформація представлена станами електронних компонентів, які можна інтерпретувати як: 0 або 1
Будь-яка інформація в комп'ютері зрештою подається у вигляді послідовності бітів.
Тому для роботи з інформацією необхідно визначити:
одиниці її представлення;
спосіб кодування;
систему числення;
правила виконання операцій.

## Slide 3: Що таке біт?
Біт (bit, binary digit) – найменша одиниця цифрової інформації.
Біт може мати одне з двох значень:
0 або 1
Двійковий розряд дозволяє представити два можливі стани:
так / ні;
увімкнено / вимкнено;
істина / хиба;
є сигнал / немає сигналу.
Один біт містить недостатньо інформації для представлення більшості практичних даних, тому біти об'єднуються в групи.

## Slide 4: Байт
Байт (Byte, B) – група з 8 бітів.
1 B = 8 bit
За допомогою 8 бітів можна представити:
2⁸ = 256
різних комбінацій:
00000000 … 11111111
Тому один байт може представляти 256 різних значень.
Наприклад: 01000001₂ = 65₁₀
У таблиці ASCII це символ A.

## Slide 5: Більші одиниці вимірювання
У практиці використовуються (але це не правильно!):
1 KB = 1024 B = 2¹⁰ B
1 MB = 1024 KB = 2²⁰ B
1 GB = 1024 MB = 2³⁰ B
1 TB = 1024 GB = 2⁴⁰ B
Для позначення двійкових кратних стандарт IEC використовує:
KiB = 2¹⁰ B;
MiB = 2²⁰ B;
GiB = 2³⁰ B;
TiB = 2⁴⁰ B.

## Slide 6: kB і KiB – це не одне й те саме
Важливо розрізняти:
kB = 1000 B
KiB = 1024 B
Аналогічно:
MB = 10⁶ B
MiB = 2²⁰ B = 1 048 576 B
Виробники накопичувачів зазвичай використовують десяткові одиниці, тоді як операційні системи можуть показувати обсяг у двійковому масштабі.
Тому накопичувач із заявленими 500 GB може відображатися системою як приблизно 465,7 GiB.

## Slide 9: Одиниці швидкості передавання даних
Для каналів зв'язку зазвичай використовують біти за секунду:
bit/s;
kbit/s;
Mbit/s;
Gbit/s.
Для обсягу файлів використовують байти:
B;
KB;
MB;
GB.
Наприклад:
100 Mbit/s ≠ 100 MB/s
Оскільки:
1 B = 8 bit
теоретична швидкість:
100 Mbit/s ÷ 8 = 12,5 MB/s

## Slide 10: Що таке система числення?
Система числення – спосіб запису чисел за допомогою певного набору цифр і правил їх використання.
Основною характеристикою є основа системи числення q.
Для позиційної системи:
N = aₙqⁿ + aₙ₋₁qⁿ⁻¹ + … + a₁q¹ + a₀q⁰
де:
q – основа;
aᵢ – цифри числа;
i – позиція цифри.

## Slide 11: Позиційні системи числення
У позиційній системі значення цифри залежить від її позиції.
Наприклад:
555₁₀
означає:
5×10² + 5×10¹ + 5×10⁰
тобто:
500 + 50 + 5 = 555
Кожен наступний розряд має вагу, яка в q разів більша за попередній.

## Slide 12: Десяткова система
Основа: 10
Цифри:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наприклад:
527₁₀ = 5×10² + 2×10¹ + 7×10⁰ = 500 + 20 + 7 = 527
Десяткова система природно використовується людиною, але цифрова техніка працює з двома стабільними станами, тому основною для ЕОМ є двійкова система.

## Slide 13: Двійкова система
Основа: 2
Використовуються лише дві цифри:
0 і 1
Вага розрядів:
… 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰
тобто:
… 16 8 4 2 1
Наприклад:
101101₂= 1×2⁵ + 0×2⁴ + 1×2³ + 1×2² + 0×2¹ + 1×2⁰ = 45₁₀

## Slide 14: Чому комп'ютери використовують двійкову систему?
Електронним схемам зручно розрізняти два стійкі стани.
Наприклад:
низький рівень напруги → 0;
високий рівень напруги → 1.
Двійкова система забезпечує:
просту реалізацію логічних схем;
високу завадостійкість;
надійне зберігання даних;
просту реалізацію логічних операцій.

## Slide 15: Шістнадцяткова система
Основа: 16
Цифри:
0–9, A, B, C, D, E, F
де:
A = 10 B = 11 C = 12 D = 13 E = 14 F = 15
Шістнадцяткова система зручна тим, що:
1 hex-цифра = 4 біти
Наприклад:
1010 1101₂ = AD₁₆
Де застосовується?
Адреси пам'яті, машинний код, значення регістрів, бітові маски, дампи пам'яті, налагодження програм, MAC-адреси, RGB-кольори, UUID та ін.

## Slide 16: Вісімкова система
Основа: 8
Цифри:
0–7
Одна вісімкова цифра відповідає:
3 бітам
Наприклад:
101 110₂ = 56₈
Де застосовується?
Деякі системи Unix/Linux для прав доступу до файлів (chmod 755); окремі низькорівневі та спеціалізовані системи. Сьогодні вісімкова система використовується рідше, ніж шістнадцяткова, але залишається важливою для розуміння способів компактного запису двійкових даних.

## Slide 17: Порівняння систем числення
Система | Основа | Цифри | Приклад
Двійкова | 2 | 0–1 | 101101₂
Вісімкова | 8 | 0–7 | 55₈
Десяткова | 10 | 0–9 | 45₁₀
Шістнадцяткова | 16 | 0–9, A–F | 2D₁₆
Те саме число може мати різний запис:
45₁₀ = 101101₂ = 55₈ = 2D₁₆

## Slide 18: Переведення з двійкової в десяткову
Для переведення необхідно:
Пронумерувати розряди справа наліво, починаючи з 0;
Кожен біт помножити на відповідний степінь 2;
Отримані значення додати.
Приклад:
110101₂ = 1×2⁵ + 1×2⁴ + 0×2³ + 1×2² + 0×2¹ + 1×2⁰ = 32 + 16 + 4 + 1 = 53₁₀

## Slide 19: Переведення з десяткової в двійкову
Для цілої частини використовується послідовне ділення на 2.
Приклад:
53₁₀
53 ÷ 2 = 26, остача 1 26 ÷ 2 = 13, остача 0 13 ÷ 2 = 6, остача 1 6 ÷ 2 = 3, остача 0 3 ÷ 2 = 1, остача 1 1 ÷ 2 = 0, остача 1
Читаємо остачі знизу вгору:
53₁₀ = 110101₂
27₁₀
27₁₀ = 11011₂

## Slide 20: Переведення між двійковою та шістнадцятковою системами
Оскільки:
16 = 2⁴
кожна hex-цифра безпосередньо відповідає чотирьом бітам.
Наприклад:
1011 0110 1101₂
групуємо по 4 біти:
1011 | 0110 | 1101
і замінюємо:
B | 6 | D
Отже:
101101101101₂ = B6D₁₆

## Slide 21: Переведення дробової частини
Для переведення десяткового дробу в двійкову систему використовується послідовне множення на 2.
Наприклад:
0,625₁₀
0,625 × 2 = 1,25 → 1 0,25 × 2 = 0,5 → 0 0,5 × 2 = 1,0 → 1
Отже:
0,625₁₀ = 0,101₂

## Slide 22: Двійкові дроби
Позиції праворуч від двійкової крапки мають від'ємні степені 2:
2⁻¹, 2⁻², 2⁻³, …
Наприклад:
0,101₂= 1×2⁻¹ + 0×2⁻² + 1×2⁻³= 1/2 + 1/8= 0,625₁₀

## Slide 23: Арифметичні операції у двійковій системі Двійкове додавання
Основні правила:
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10₂
Останній випадок означає:
1 + 1 = 0, переносимо 1 у наступний розряд.
Приклад:
1011
+ 0110
------
10001
11₁₀ + 6₁₀ = 17₁₀

## Slide 24: Двійкове віднімання
Основні правила:
0 − 0 = 0
1 − 0 = 1
1 − 1 = 0
0 − 1 = 1, але необхідно виконати позичання з наступного розряду.
Приклад:
1101
0110
------
0111
13₁₀ − 6₁₀ = 7₁₀

## Slide 25: Двійкове множення
Правила множення:
0 × 0 = 0
0 × 1 = 0
1 × 0 = 0
1 × 1 = 1
Приклад:
101
× 11
-----
101
101
-----
1111
Отже: 5₁₀ × 3₁₀ = 15₁₀

## Slide 26: Двійкове ділення
Двійкове ділення виконується аналогічно десятковому.
Наприклад:
1100₂ ÷ 10₂ = 110₂
оскільки:
12₁₀ ÷ 2₁₀ = 6₁₀
Ділення на 2 у двійковій системі еквівалентне зсуву вправо на один розряд.

## Slide 27: Арифметичні зсуви
Зсув вліво на 1 біт приблизно відповідає множенню на 2.
Зсув вправо на 1 біт для беззнакового числа відповідає цілочисельному діленню на 2.
Наприклад:
001011₂ << 1 = 010110₂
11 × 2 = 22
Але для знакових чисел правила необхідно розглядати окремо.
Зсуви двійкових чисел використовуються для швидкого множення та ділення на степені двійки, роботи з окремими бітами й бітовими полями, формування та обробки адрес, регістрів і структур даних. Вони є базовими операціями процесора та широко застосовуються в арифметичних, логічних і системних операціях.

## Slide 28: Представлення цілих чисел Скільки чисел можна представити n бітами?
Якщо кожен біт має два стани, то:
n бітів → 2ⁿ комбінацій
Наприклад:
Кількість бітів | Кількість комбінацій
1 | 2
2 | 4
4 | 16
8 | 256
16 | 65 536
32 | 4 294 967 296
Це визначає діапазон значень, які можна представити.

## Slide 29: Беззнакові цілі числа
Для n-бітного беззнакового числа діапазон:
0 … 2ⁿ − 1
Наприклад, для 8 бітів:
0 … 255
оскільки:
2⁸ − 1 = 255
Двійкове представлення:
00000000₂ = 0
11111111₂ = 255

## Slide 30: Знакові цілі числа
Для представлення від'ємних чисел необхідно зарезервувати частину можливих кодів.
Основні способи:
прямий код;
обернений код;
доповняльний код.
У сучасних комп'ютерах для цілих знакових чисел переважно використовується доповняльний код (two's complement).

## Slide 31: Доповняльний код
Для n-бітного знакового числа діапазон:
−2ⁿ⁻¹ … 2ⁿ⁻¹ − 1
Для 8 бітів:
−128 … +127
Переваги:
один код для нуля;
зручне виконання додавання;
віднімання можна виконувати як додавання;
апаратна реалізація арифметики спрощується.

## Slide 32: Отримання доповняльного коду від'ємного числа
Для отримання представлення −5 у 8 бітах:
Представляємо +5: 00000101
Інвертуємо біти: 11111010
Додаємо 1: 11111011
Отже: −5 = 11111011₂
у 8-бітному доповняльному коді.

## Slide 33: Додавання знакових чисел
Доповняльний код дозволяє використовувати той самий двійковий суматор для додавання додатних і від'ємних чисел.
Приклад:
5 + (−3)
Старший перенос виходить за межі 8 бітів і відкидається.
Результат:
00000010₂ = 2₁₀
00000101
+ 11111101
-----------
1 00000010

## Slide 34: Переповнення
Переповнення (overflow) виникає, коли результат операції виходить за межі діапазону, який можна представити заданою кількістю бітів.
Для 8-бітного знакового числа:
127 + 1 = 128
але +128 представити неможливо.
Отримуємо:
01111111 + 00000001 = 10000000
яке інтерпретується як −128.
Приклад: 65528 + 8 = 65 536 – відбудеться переповнення. Бо за допомогою 16-біт можна зобразити цілі числа від 0 до 65 535

## Slide 35: Представлення дійсних чисел Навіщо потрібне представлення дійсних чисел?
Цілі числа не дозволяють ефективно представляти:
дроби;
дуже великі значення;
дуже малі значення;
результати вимірювань.
Наприклад:
3,14159265
0,000000001
6,02 × 10²³
Для цього використовують представлення чисел із плаваючою крапкою.

## Slide 36: Форма числа з плаваючою крапкою
Аналогічно науковому запису:
N = ±M × Bᴱ
де:
M – мантиса (significand);
B – основа;
E – порядок (експонента).
У двійковій системі:
N = ±M × 2ᴱ
Положення двійкової крапки визначається значенням експоненти.
1,101012×23

## Slide 37: Нормалізація двійкового числа
Наприклад:
101101,01₂
можна записати як:
1,0110101₂ × 2⁵
Двійкове число нормалізується таким чином, щоб перед крапкою залишалася одна значуща одиниця.
Це дозволяє ефективніше використовувати доступну кількість бітів.
Нормалізація – приведення двійкового числа до форми 1,мантиса×2E, що забезпечує однозначне представлення числа та дозволяє ефективно використовувати розрядну сітку.

## Slide 38: IEEE 754
Для представлення чисел із плаваючою крапкою широко використовується стандарт IEEE 754.
Найпоширеніші формати:
float / binary32 – 32 біти
1 біт – знак;
8 бітів – експонента;
23 біти – дробова частина significand.
double / binary64 – 64 біти
1 біт – знак;
11 бітів – експонента;
52 біти – дробова частина significand.
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – міжнародна професійна організація, яка розробляє та підтримує стандарти у сфері електротехніки, електроніки, комп'ютерних технологій і телекомунікацій. Стандарти IEEE забезпечують єдині правила та сумісність технологій, пристроїв і програмних систем

## Slide 39: Приклад представлення числа IEEE 754
Для нормалізованого числа:
N = (−1)ˢ × 1,F × 2ᴱ
У форматі binary32:
**[ знак ][ експонента ][ дробова частина ]
Експонента зберігається зі зміщенням (bias).
Для binary32:
bias = 127
Тому збережена експонента:
Estored = E + 127
Представлення числа −13,25 за IEEE 754 (32 біти)
Тип: дійсне число → формат IEEE 754 single precision.
Двійкове представлення:
1310 = 11012
0,2510 = 0,012
13,2510 ​= 1101,012​
3. Нормалізація:
1101,012 = 1,101012×23
4. Знак: число додатнє → S = 0.
5. Експонента:
зміщення = 127
E=3+127=130
13010=100000102
6. Мантиса:
беремо біти після першої 1: 10101
доповнюємо нулями до 23 біт:
M=10101000000000000000000
7. IEEE 754:
0 ∣ 10000010 ∣ 10101000000000000000000
У шістнадцятковому вигляді:
4154000016​​

## Slide 40: Чому дійсні числа не завжди точні?
Не кожне десяткове число має точне скінченне представлення у двійковій системі.
Наприклад:
0,1₁₀
має нескінченне двійкове представлення:
0,00011001100110011…₂
Тому комп'ютер зберігає найближче доступне значення.
Це може призводити до результатів на кшталт:
0,1 + 0,2 ≠ точно 0,3
у деяких мовах програмування та форматах обчислень.

## Slide 41
0,1 дорівнює одній десятій (1/10), і щоб отримати двійкове представлення числа 0,1, нам потрібно скористатися двійковим довгим діленням, тобто поділити двійкове число 1 на двійкове число 1010 (1/1010), як показано нижче
Як бачимо, процес ділення ніколи не закінчиться і повторюватиметься нескінченно з цифрами в частці, оскільки 100 знову з’являється як ділене. Отже, двійкове представлення нашого десяткового числа 0,1 буде таким:
У системі чисел з плаваючою комою подвійної точності, яка використовує 53 біти, наближення числа 0,1 з плаваючою комою може бути більшим за 0,1
Число 0,1 буде представлено
Число 0,2 буде представлено
Якщо додати ці два вирази, попередньо привівши їх до однакових показників ступеня, отримаємо:
У форматі з плаваючою комою це виглядає так:
Саме це і є причиною того, що
0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004

## Slide 42: Точність і діапазон
Представлення з плаваючою крапкою характеризується двома важливими властивостями:
Діапазон – наскільки великі та малі числа можна представити.
Точність – скільки значущих цифр можна зберегти.
Збільшення кількості бітів зазвичай дозволяє:
збільшити діапазон;
підвищити точність;
але збільшує обсяг пам'яті та обчислювальні витрати.
Десятична точність типів Float16 та Float32 у діапазоні чисел, що можуть бути представлені. Десятична точність вказана для найгіршого випадку, тобто у вигляді кількості десяткових знаків, які залишаються правильними при округленні.
Найменше число, що може бути представлене (minpos), найменше нормальне число (floatmin) та найбільше число, що може бути представлене (maxpos), позначені вертикальними пунктирними лініями. Субнормальний діапазон знаходиться між minpos та floatmin.

## Slide 43: Представлення символьної інформації Як комп'ютер зберігає текст?
Комп'ютер не зберігає символ «A» як абстрактну літеру.
Символу ставиться у відповідність числовий код.
Наприклад, у ASCII:
A → 65₁₀ → 01000001₂
Таким чином:
символ → код → біти
Аналогічний принцип використовується для цифр, розділових знаків та інших символів.

## Slide 44: ASCII
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – історично важливий стандарт кодування символів.
Базовий ASCII використовує 7 бітів:
2⁷ = 128 кодів
Містить:
латинські літери;
цифри;
розділові знаки;
керуючі символи.
Приклади:
A = 65
a = 97
0 = 48

## Slide 45: Проблема ASCII
ASCII не містить більшості символів інших писемностей.
Наприклад, базовий ASCII не має:
українських літер;
кириличних літер;
грецьких літер;
китайських ієрогліфів;
багатьох спеціальних символів.
Потрібен був універсальний спосіб представлення символів різних мов.
Так виникла концепція Unicode.

## Slide 46: Unicode
Unicode – універсальний стандарт для представлення символів різних писемностей.
Unicode визначає кодову точку (code point) для символу.
Наприклад:
A → U+0041
а → U+0430
€ → U+20AC
😀 → U+1F600
Важливо: Unicode визначає, який код відповідає символу, але не визначає єдиний спосіб зберігання цього коду в байтах.
Для цього використовуються UTF-кодування.

## Slide 47: Unicode та UTF – не одне й те саме
Це принципове розрізнення:
Unicode – система кодових точок символів.
UTF (Unicode Transformation Format) – спосіб кодування цих кодових точок у послідовність байтів.
Основні формати:
UTF-8;
UTF-16;
UTF-32.
Наприклад, символ може мати одну кодову точку Unicode, але займати різну кількість байтів у UTF-8, UTF-16 та UTF-32.

## Slide 48: UTF-8
UTF-8 – змінна за довжиною система кодування Unicode.
Один символ займає від 1 до 4 байтів.
Загальна структура:
Перші 128 символів UTF-8 повністю сумісні з ASCII.
Діапазон | Кількість байтів
U+0000 … U+007F | 1
U+0080 … U+07FF | 2
U+0800 … U+FFFF | 3
U+10000 … U+10FFFF | 4

## Slide 49: Приклад кодування українського символу UTF-8
Розглянемо:
«А» – U+0410
У UTF-8 цей символ кодується трьома байтами:
D0 90₁₆
або в двійковому вигляді:
11010000 10010000
Таким чином:
символ → кодова точка Unicode → UTF-8 → байти
Відображення літери «A» в форматі UTF-8 в hex-редакторі

## Slide 50: UTF-8 та текстовий файл
Наприклад, текст:
ABC
у UTF-8 займає:
41 42 43₁₆
А український текст:
АБВ
буде представлений іншою послідовністю байтів.
Тому розмір тексту залежить не тільки від кількості символів, а й від:
системи кодування;
конкретних символів.
Відображення рядка «Привіт! Це текст в UTF-8!» в форматі UTF-8 в hex-редакторі
Відображення рядка «ABC» в форматі UTF-8 в hex-редакторі
Відображення рядка «АБВ» в форматі UTF-8 в hex-редакторі

## Slide 51: Узагальнення: як інформація потрапляє в пам'ять
Будь-який тип інформації проходить етап кодування.
Ціле число → двійкове представлення
Дійсне число → IEEE 754
Текст → Unicode → UTF-8
Зображення → пікселі → числові значення → біти
Звук → дискретизація → числові значення → біти
Отже: Комп'ютер працює з універсальним представленням – двійковими даними.

## Slide 52: Практичний приклад: як представити інформацію
Представлення числа −13,25 за IEEE 754 (32 біти)
Тип: дійсне число → формат IEEE 754 single precision.
Двійкове представлення:
1310 = 11012
0,2510 = 0,012
13,2510 ​= 1101,012​
−13,25 = −1101,012​​
3. Нормалізація:
−1101,012 = −1,101012×23
4. Знак: число від'ємне → S = 1.
5. Експонента:
зміщення = 127
E=3+127=130
13010=100000102
6. Мантиса:
беремо біти після першої 1: 10101
доповнюємо нулями до 23 біт:
M=10101000000000000000000
7. IEEE 754:
1 ∣ 10000010 ∣ 10101000000000000000000
У шістнадцятковому вигляді:
C154000016​​
Кодування символу «A» у UTF-8
Символ: A
2. Код Unicode:
кодова точка: U+0041
у двійковому вигляді: 0100 0001₂
Кодування UTF-8:
для кодових точок U+0000–U+007F використовується 1 байт
тому кодова точка записується безпосередньо в один байт:
010000012
Послідовність байтів:
010000012=4116
Результат:
A → U+0041 → UTF-8: 0x41 → 1 байт.

## Slide 53: Дякую за увагу!