## Slide 1: Класифікація процесорів Як класифікують процесори?
Процесори можна класифікувати за:
призначенням;
ISA;
кількістю ядер;
способом організації обчислень;
типом інтеграції;
енергоспоживанням;
архітектурою пам'яті;
набором спеціалізованих блоків.

## Slide 2: Процесори за призначенням
Процесори для персональних комп’ютерів
персональні комп'ютери;
висока продуктивність.
Процесори для носимих пристроїв
ноутбуки;
енергоефективність.
Серверні процесори
велика кількість ядер;
великі обсяги пам'яті;
надійність;
багатопотокові навантаження.
Процесори для вбудованих (embedded) систем
Різноманітні вбудовані системи;
обмежене енергоспоживання;
специфічні функції.

## Slide 3: CPU за способом організації обчислень
Можна виділити:
скалярні процесори;
векторні процесори;
SIMD-процесори;
багатоядерні CPU;
багатопроцесорні системи;
масивно-паралельні прискорювачі.
У сучасному комп'ютері ці підходи поєднуються.
Наприклад:
багатоядерний CPU + SIMD + SMT + GPU
Наприклад - процесор Ryzen 7 8700G:
8 ядер Zen 4 → багатоядерний CPU;
16 потоків / SMT → одне ядро може підтримувати два апаратні потоки;
AVX2 та SIMD → векторні інструкції в CPU;
Radeon 780M, 12 Compute Units, RDNA 3 → інтегрований GPU;
усе це знаходиться на одному 4-нм кристалі (Phoenix)

## Slide 4: RISC та CISC
Історично сформувалися два різні підходи до ISA.
CISC – Complex Instruction Set Computer
велика кількість інструкцій;
складні формати команд;
різні способи адресації.
RISC – Reduced Instruction Set Computer
відносно прості інструкції;
регулярні формати;
акцент на ефективному конвеєрному виконанні.
Сьогодні межа між RISC і CISC не є абсолютною.
MULT – це складна інструкція, що містить багато команд; вона потребує більше тактів процесора, але використовує менше пам’яті, оскільки ця інструкція є коротшою, але виконує БІЛЬШ СКЛАДНІ операції.
Для виконання операцій знадобитися більше команд, що потенційно призводить до більшого споживання пам’яті, ці недоліки значною мірою компенсуються технологічним прогресом та зниженням вартості пам’яті

## Slide 5: x86-64
x86-64 – 64-бітне розширення архітектури x86.
Особливості:
широко використовується у ПК і серверах;
велика та історично сумісна ISA;
підтримує складні режими адресації;
сучасні реалізації використовують складну внутрішню мікроархітектуру.
Важливо: сучасний x86-процесор може внутрішньо перетворювати складні інструкції у простіші внутрішні операції – мікрооперації (micro-ops або µops).
Приклад: спрощена схема ядра Intel Skylake. x86-64 інструкції мають складний і змінний формат, тому сучасні процесори декодують їх у внутрішні мікрооперації (µops), оптимізовані для подальшого виконання

## Slide 6: ARM
ARM – сімейство RISC-орієнтованих ISA.
Характерні особливості:
енергоефективність;
широке застосування у смартфонах;
планшетах;
embedded-системах;
сучасних ноутбуках і серверах.
Архітектура ARM використовується різними виробниками у власних процесорах і SoC.

## Slide 7: RISC-V
RISC-V – відкрита стандартна ISA з модульною структурою.
Основна ідея:
базова ISA + стандартні розширення + можливі спеціалізовані розширення
Переваги:
відкрита ISA;
відсутність обов'язкової ліцензії на саму специфікацію ISA;
модульність;
можливість спеціалізації.
Застосування:
embedded;
мікроконтролери;
дослідницькі системи;
спеціалізовані прискорювачі;
поступово ширші класи систем.

## Slide 8: Мікроархітектура ISA та мікроархітектура – не одне й те саме
ISA визначає, що процесор повинен вміти робити з точки зору програмного забезпечення.
Мікроархітектура визначає, як саме конкретний процесор це реалізує.
Наприклад, одна ISA може реалізовуватися:
простим процесором;
суперскалярним CPU;
out-of-order CPU;
енергоефективним ядром.
Тому: одна ISA → багато різних мікроархітектур.
x86-64 ISA → Intel Golden Cove / AMD Zen 4 / Intel Gracemont
Приклад процесора з двома типами мікроархітектур одночасно. Intel Core i9-12900K – гібридний процесор. У ньому фізично є два різні типи ядер, і вони мають різні мікроархітектури.
8 P-cores (Performance cores) → мікроархітектура Golden Cove
8 E-cores (Efficient cores) → мікроархітектура Gracemont Завдяки Hyper-Threading на P-cores:
8 P-cores × 2 потоки + 8 E-cores × 1 потік = 24 потоки

## Slide 9: Мікроархітектура сучасного CPU
Сучасне ядро може містити:
Front End
вибірка;
декодування;
передбачення переходів.
Scheduler / Execution
планування;
ALU;
FPU;
SIMD;
Load/Store.
Back End
завершення інструкцій;
запис результатів.
Cache subsystem
L1;
L2;
взаємодія з L3.

## Slide 10: Сучасні архітектури Гетерогенна архітектура
Сучасний процесорний комплекс може містити різні типи ядер.
Наприклад:
Performance cores
максимальна продуктивність.
Efficiency cores
висока енергоефективність.
ОС може розподіляти потоки між ними залежно від навантаження.
Такий підхід називають гетерогенною багатоядерною архітектурою.
Ще один приклад сучасного гібридного процесора - Intel Core Ultra 9 285K (Arrow Lake)
Він має гібридну конфігурацію:
8 P-cores – мікроархітектура Lion Cove
16 E-cores – мікроархітектура Skymont
Разом 24 ядра
24 потоки – на відміну від Intel Core i9-12900K (Alder Lake), P-cores Arrow Lake не мають Hyper-Threading.

## Slide 11: SoC – System on Chip
SoC (System on Chip) об'єднує на одному кристалі:
CPU;
GPU;
контролер пам'яті;
I/O;
мережеві блоки;
мультимедійні блоки;
NPU;
інші компоненти.
Переваги:
компактність;
менше енергоспоживання;
висока швидкість взаємодії між блоками;
менша кількість зовнішніх компонентів.
SoC широко використовуються у смартфонах, планшетах, ноутбуках та embedded-системах.

## Slide 12: Чиплетна архітектура
У традиційному дизайні основні блоки процесора можуть бути реалізовані на одному великому кристалі.
Чиплетний підхід розділяє систему на декілька кристалів – chiplets.
Наприклад:
CPU chiplets + I/O die + cache chiplet
Переваги:
масштабованість;
гнучкіша конфігурація;
можливість використовувати різні технологічні процеси;
потенційне підвищення виходу придатних кристалів.
AMD Ryzen 7000 / Zen 4
Приклад CPU chiplet - AMD Ryzen 7000 / Zen 4. В ньому фізично на підкладці розташовані три окремі кристали (dies):
CCD 1 – до 8 ядер Zen 4 + L3 cache;
CCD 2 – до 8 ядер Zen 4 + L3 cache;
IOD (I/O Die) – контролер пам'яті, PCIe, I/O та інші системні функції.
Наприклад, Ryzen 9 7950X має 2 CCD + 1 IOD, причому CCD виготовлені за 5-нм техпроцесом, а IOD – за 6-нм. Це велика перевагу chiplet-підходу: різні частини процесора можна виготовляти за різними технологіям

## Slide 13: Вбудована графіка
Багато сучасних CPU або SoC мають інтегрований GPU (iGPU).
Переваги:
не потрібна окрема відеокарта;
менше енергоспоживання;
компактність;
спільне використання системної пам'яті в багатьох архітектурах.
Недолік:
продуктивність може бути нижчою за дискретний GPU.
Apple M4: CPU та GPU в одному SoC зі спільною Unified Memory

## Slide 14: Закон масштабування та сучасні обмеження
Тривалий час зменшення розмірів транзисторів забезпечувало одночасно:
менші транзистори → більше транзисторів → вища продуктивність → менше енергоспоживання на операцію
Однак із переходом до дуже малих технологічних норм масштабування стає складнішим.
Основні проблеми:
фізичні обмеження транзисторів;
струми витоку;
складність літографії;
зростання вартості виробництва;
затримки між блоками кристала;
обмеження енергоспоживання;
складність відведення тепла.
Тому сучасний розвиток CPU вже не може спиратися лише на зменшення транзисторів.

## Slide 15: Чому не можна нескінченно підвищувати тактову частоту?
Теоретично:
f ↑ → більше тактів за секунду → вища потенційна продуктивність
Але практично підвищення частоти обмежується:
затримками проходження сигналів;
часом перемикання транзисторів;
енергоспоживанням;
тепловиділенням;
складністю синхронізації;
стабільністю роботи.
Тривалий час частота CPU швидко зростала, але згодом її збільшення стало економічно та фізично складним.
Тому виробники почали робити акцент на:
багатоядерності;
підвищенні IPC;
кеш-пам'яті;
SIMD;
SMT;
спеціалізованих прискорювачах.

## Slide 16: Power Wall – енергетичне обмеження
Динамічне енергоспоживання CMOS-логіки приблизно описується:
P ≈ α · C · U² · f
де:
P – потужність;
α – активність перемикань;
C – ефективна ємність;
U – напруга;
f – тактова частота.
Особливо важливим є квадратичний зв'язок:
P ∝ U²
Тому збільшення частоти, яке потребує підвищення напруги, може призводити до значного збільшення енергоспоживання.
Високе енергоспоживання означає:
більше тепла → складніше охолодження → обмеження частоти.
Це називають Power Wall.

## Slide 17: Теплові обмеження процесора
Електрична енергія, спожита процесором, значною мірою перетворюється на тепло.
Шлях відведення тепла:
транзистори → кристал → теплорозподільна кришка → термоінтерфейс → система охолодження → навколишнє середовище
Якщо температура процесора досягає критичного рівня, система може автоматично зменшити його продуктивність.
Thermal throttling – зниження частоти та/або напруги для обмеження температури.
Тому максимальна продуктивність процесора визначається не лише його архітектурою, а й можливостями системи охолодження.

## Slide 18: Бенчмарки: як вимірюють продуктивність CPU?
Бенчмарк – тестова програма або набір тестів, призначених для оцінювання продуктивності обчислювальної системи.
Основні типи:
Синтетичні тести
Створюють спеціалізоване навантаження для вимірювання певних характеристик.
Прикладні тести
Використовують реальні або наближені до реальних задачі:
компіляція;
рендеринг;
кодування відео;
архівація;
наукові обчислення.
Ігрові тести
Оцінюють продуктивність CPU/GPU у реальних або модельованих ігрових сценаріях.
Важливо: результати різних бенчмарків можуть суттєво відрізнятися.

## Slide 19: Підсумок
Процесор – це апаратний виконавець машинних інструкцій.
Його продуктивність визначається не однією характеристикою, а поєднанням:
частота + IPC + кеш + пам'ять + паралелізм + мікроархітектура + ISA + програмне навантаження.
Сучасний CPU використовує:
багатоядерність;
конвеєризацію;
суперскалярність;
out-of-order execution;
branch prediction;
кешування;
SIMD;
SMT.
А сучасний процесорний комплекс дедалі частіше являє собою:
CPU + GPU + NPU + контролери + спеціалізовані прискорювачі.

## Slide 20: Дякую за увагу!