## Slide 1: Лекція 4: Апаратні компоненти персонального комп'ютера

## Slide 2: Персональний комп'ютер як система Персональний комп'ютер як обчислювальна система
Персональний комп'ютер (ПК) — універсальна обчислювальна система для індивідуального використання, що складається з апаратних і програмних засобів та забезпечує введення, обробку, зберігання і виведення інформації.
ПК складається наступних компонентів:
процесор;
оперативна пам'ять;
накопичувачі;
графічна підсистема;
материнська плата;
блок живлення;
система охолодження;
пристрої введення та виведення;
мережеві та інші адаптери.
Усі компоненти працюють як єдина система, обмінюючись даними та отримуючи енергію.

## Slide 3: Материнська плата
Материнська плата (Motherboard) — основна друкована плата ПК, яка забезпечує встановлення та взаємодію основних компонентів.

## Slide 4: Основні елементи материнської плати
Типова материнська плата містить:
сокет CPU;
слоти DIMM для RAM;
слоти PCI Express;
роз'єми M.2;
роз'єми SATA;
мікросхеми керування;
VRM;
роз'єми живлення;
зовнішні порти.
Розташування та кількість компонентів залежать від форм-фактора і конкретної платформи.
1. EPS 8-Pin роз’єм | 2.Радіатори VRM (Voltage Regulator Module) | 3. Роз’єми живлення кулерів
4. 3-Pin роз’єм ARGB підсвітки | 5. CPU Socket | 6. DRAM/DIMM Slots
7. Debug Display/LEDs | 8. Кнопки ввімкнення і перезавантаження | 9. ATX 24-Pin роз’єм
10. USB 3.2 20 Gbps роз’єми лицьової панелі | 11. USB 3.2 5 Gbps 19-Pin роз’єм лицьової панелі | 12. M.2 роз’єм

## Slide 5
Основні елементи материнської плати
13. PCIe x16 Slot | 14. Система охолодження чіпсета | 15. HDMI Port
16. SATA Ports | 17. Front Panel Header | 18. Audio Section
19. Front Panel Audio Header | 20. 4-Pin RGB Header | 21. TPM Header
22. USB 2.0 Front Panel Header | 23. CMOS Battery | 
24. Q-Flash+ Button | 25. Clear CMOS Button
26. USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Type-A Ports | 27. Thunderbolt/USB 4 40 Gbps Type-C Ports
28. USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Type-A Ports | 29. USB 2.0 480 Mbps Type-A Ports
30. Ethernet Port | 31. Wi-Fi Connector
32. Analog/digital audio | 

## Slide 6: Сокет процесора
CPU socket — механічний та електричний інтерфейс між процесором і материнською платою.
Він забезпечує:
електричні контакти;
подачу живлення;
передачу даних;
механічну фіксацію CPU.
Тип сокета визначається платформою процесора.
Процесор повинен бути сумісним із конкретним сокетом та чипсетом/платформою.

## Slide 7
AM4 — AMD Ryzen 5000
AM5 — AMD Ryzen 9000
LGA1700 — Intel Core i9-14900K
LGA1851 — Intel Core Ultra 9 285K
sTR5 — Ryzen Threadripper 9980X
SP5 — AMD EPYC 9654
Сокет | Тип | Процесори
AMD AM4 | PGA 1331 | Ryzen 1000–5000
AMD AM5 | LGA 1718 | Ryzen 7000/8000/9000
Intel LGA1700 | LGA 1700 | Core 12/13/14 поколінь
Intel LGA1851 | LGA 1851 | Core Ultra 200S/200S Plus
AMD sTR5 | LGA 4844 | Ryzen Threadripper 7000/9000
AMD SP5 | LGA 6096 | EPYC 9004/9005

## Slide 8: Форм-фактор материнської плати
Поширені форм-фактори:
ATX;
microATX;
Mini-ITX.
Форм-фактор визначає:
фізичні розміри;
розташування кріплень;
кількість слотів;
можливості розширення;
сумісність із корпусом.

## Slide 9: Оперативна пам'ять — RAM
RAM (Random Access Memory) — швидка енергозалежна пам'ять, у якій зберігаються дані та програми, необхідні процесору під час роботи.
Основні властивості:
висока швидкість доступу;
значно менша затримка, ніж у накопичувачів;
енергозалежність;
відносно обмежений обсяг.
Після вимкнення живлення вміст RAM втрачається.

## Slide 10: RAM і процесор
Процесор постійно обмінюється даними з оперативною пам'яттю.
Оскільки RAM повільніша за CPU, між ними використовуються кеші.
Тому продуктивність системи залежить не тільки від обсягу RAM, а й від:
затримки;
пропускної здатності;
організації каналів пам'яті.

## Slide 11: Основні характеристики RAM
Основні характеристики:
обсяг;
тип пам'яті;
частота/ефективна швидкість передачі;
пропускна здатність;
затримки;
кількість каналів;
напруга;
наявність ECC.
Наприклад: 24 GB DDR5
означає обсяг 24 ГБ і використання покоління DDR5.

## Slide 12: Фізична організація RAM
DRAM використовується як основна оперативна пам'ять завдяки дуже високій щільності зберігання даних і відносно низькій вартості одного біта. На відміну від SRAM, одна DRAM-комірка потребує лише транзистора та конденсатора, що дозволяє розміщувати великі обсяги пам'яті на невеликій площі. DRAM-комірка зазвичай складається з транзистора та конденсатора(1T1C). Конденсатор зберігає електричний заряд, який кодує логічний стан біта.
Через струми витоку заряд поступово втрачається, тому дані необхідно періодично освіжати (refresh). Саме ця властивість зумовила назву Dynamic RAM.
Комірки DRAM організовані у вигляді рядків і стовпців. Сукупність таких комірок формує масив, який поділяється на банки (banks). Під час доступу активується певний рядок, після чого вибираються потрібні стовпці.

## Slide 13: Швидкість і таймінги DRAM
Основними характеристиками сучасної DDR-пам'яті є швидкість передачі даних (MT/s), таймінги та пропускна здатність.
MT/s (MegaTransfers per second) — мільйони передач даних за секунду. 6000 MT/s = 6 мільярдів передач/с
Під час звернення до DRAM спочатку активується потрібний рядок, після чого виконується доступ до необхідного стовпця. Перемикання між рядками та виконання операцій читання і запису потребують певного часу — ці затримки характеризують таймінги пам'яті.
Основні таймінги:
CL (CAS Latency) — затримка між командою читання та початком передачі даних;
tRCD (RAS to CAS Delay) — затримка між активацією рядка та доступом до потрібного стовпця;
tRP (Row Precharge Time) — час, необхідний для закриття поточного рядка перед активацією іншого.
Таймінги зазвичай задаються в тактах пам'яті, наприклад: CL30-36-36. Абсолютна затримка залежить як від кількості тактів, так і від швидкості пам'яті.
Приклад: DDR5-6000 CL30 → 6000 MT/s, 30 тактів CAS → ≈ 10 нс CAS-затримки

## Slide 14: Аналіз RAM в програмі CPU-z
Профіль | Що означає
JEDEC | Стандартні, гарантовано сумісні параметри пам'яті
XMP | Intel Extreme Memory Profile — готовий профіль підвищеної швидкості/оптимізованих таймінгів
EXPO | AMD Extended Profiles for Overclocking — аналогічний профіль, орієнтований на платформи AMD Ryzen
XMP / EXPO — профілі налаштувань оперативної пам'яті, записані в модулі RAM. Вони містять готові набори параметрів — швидкість, таймінги та напругу — для роботи пам'яті у високопродуктивному режимі. Профіль потрібно активувати в BIOS/UEFI; сам факт його наявності не означає, що RAM зараз працює за цими параметрами.
Розділ Timings містить наступні параметри:
DRAM Frequency — реальна частота пам'яті;
CL — затримка читання;
tRCD — затримка активації рядка перед доступом до стовпця;
tRP — час закриття рядка;
tRAS — мінімальний час активності рядка;
CR — 1T/2T, затримка подачі команди.
SPD - «які профілі пам'ять підтримує?»
Memory — «за якими параметрами RAM працює зараз?

## Slide 15: Двоканальний режим пам'яті
У сучасних ПК контролер пам'яті може використовувати декілька каналів.
Single Channel → один канал передачі даних.
Dual Channel → два канали працюють паралельно
Quad Channel → чотириа канали працюють паралельно.
Це збільшує потенційну пропускну здатність пам'яті.
Важливо: збільшення пропускної здатності RAM не означає автоматичного пропорційного збільшення продуктивності всіх програм.

## Slide 16: HDD
HDD (Hard Disk Drive) — магнітний накопичувач із механічними рухомими частинами.
Основні елементи:
магнітні пластини;
шпиндель;
головки читання/запису;
привод головок;
контролер.
Переваги:
велика ємність;
низька вартість одного гігабайта.
Недоліки:
механічні частини;
більші затримки;
нижча швидкість;
чутливість до механічних впливів.

## Slide 17: Основні параметри HDD
Параметр | Що показує | Чому важливо
Ємність | 1 / 2 / 4 / 8 / 12+ ТБ | Визначає, скільки даних можна зберігати
Швидкість обертання | 5400 / 7200 об/хв | Впливає на швидкість доступу та послідовного читання
Послідовна швидкість | ≈100–250 МБ/с | Важлива при роботі з великими файлами
Час доступу | ≈5–15 мс | Визначає швидкість доступу до випадкових даних
Кеш (Buffer) | 64 / 128 / 256 МБ тощо | Тимчасове буферування даних
Інтерфейс | SATA III, SAS | Визначає спосіб підключення
Форм-фактор | 3,5″ / 2,5″ | Визначає фізичну сумісність
Надійність / ресурс | MTBF, workload rate, AFR | Важливо для тривалої та інтенсивної роботи
Енергоспоживання | Вт | Важливо для NAS, серверів та енергоефективних систем
Шум і вібрації | дБ, характеристики вібрацій | Важливо для ПК, NAS та робочих станцій
HDD сьогодні переважно обирають для великого обсягу даних за низькою ціною,
а не для максимальної швидкодії.
Основні характеристики HDD:
ємність;
швидкість обертання шпинделя (RPM);
швидкість послідовного читання/запису;
час доступу;
обсяг кешу;
інтерфейс і форм-фактор
Для спеціалізованих систем додатково враховують надійність, допустиме навантаження, енергоспоживання, шум і вібрації
Що аналізувати при виборі HDD? 1. Ємність → 2. Призначення → 3. RPM → 4. Швидкість → 5. Надійність → 6. Інтерфейс/форм-фактор
При виборі HDD варто пам’ятати:
архів / медіафайли → велика ємність, невисока ціна за 1 ТБ;
настільний ПК → 7200 RPM і вища швидкість;
NAS → спеціалізована NAS-серія, підвищене допустиме навантаження;
сервер → enterprise HDD, висока надійність і workload;
системний диск → взагалі SSD, а не HDD.

## Slide 18: SSD
SSD (Solid State Drive) не має механічних рухомих частин.
Основні компоненти:
NAND Flash;
контролер;
кеш;
інтерфейс підключення.
NAND Flash — це енергонезалежна напівпровідникова пам’ять, у якій інформація зберігається у вигляді електричного заряду в масивах комірок, організованих за принципом NAND (послідовне з'єднання комірок пам'яті в компактні ланцюжки, що забезпечує високу щільність зберігання даних).
Переваги:
висока швидкість;
низька затримка;
відсутність механіки;
стійкість до механічних впливів.

## Slide 19: Основні параметри HDD
При виборі SSD враховують не лише максимальну швидкість, а сукупність ємності, інтерфейсу, типу NAND, продуктивності, ресурсу запису та ціни
Основні характеристики SSD:
ємність;
інтерфейс і протокол — SATA / PCIe NVMe;
послідовна швидкість читання/запису;
продуктивність випадкового доступу (IOPS);
тип NAND — TLC / QLC;
ресурс запису (TBW);
наявність DRAM-кешу / HMB.
Що аналізувати при виборі SSD? 1. Ємність → 2. Сумісність → 3. Інтерфейс →
4. Продуктивність → 5. Тип NAND → 6. Ресурс →
7. Ціна/ГБ
При виборі SSD варто пам’ятати:
системний диск → NVMe PCIe, хороша швидкість випадкового доступу, TLC бажано;
ігровий ПК → 1–2+ ТБ NVMe, висока швидкість читання;
робоча станція → висока продуктивність + великий ресурс TBW;
архів → SSD зазвичай невигідний порівняно з HDD через вищу ціну за 1 ГБ.
Параметр | Що показує | Чому важливо
Ємність | 500 ГБ / 1 / 2 / 4 ТБ тощо | Обсяг даних, які можна зберігати
Інтерфейс | SATA / PCIe | Визначає потенційну пропускну здатність
Протокол | AHCI / NVMe | Визначає спосіб взаємодії накопичувача з системою
Послідовна швидкість | МБ/с | Важлива при роботі з великими файлами
Швидкість випадкового доступу | IOPS | Важлива для ОС, програм і великої кількості дрібних файлів
Затримка | µs | Характеризує час доступу до даних
Тип NAND | TLC / QLC тощо | Впливає на швидкість, ресурс і ціну
Ресурс запису (TBW) | ТБ записаних даних | Оцінює допустимий обсяг запису за гарантійний період
DRAM / HMB | Наявність кешу | Впливає на продуктивність і роботу з таблицею адрес
Форм-фактор | 2,5″ / M.2 | Фізична сумісність із системою

## Slide 20: SATA SSD та NVMe SSD
SATA SSD використовує інтерфейс SATA III та протокол AHCI. Типова швидкість обмежена приблизно 550 МБ/с. Переваги — низька затримка порівняно з HDD, широка сумісність і невисока ціна. Недолік — обмежена пропускна здатність інтерфейсу.
NVMe SSD підключається переважно через PCIe та використовує протокол NVMe, оптимізований для флеш-пам'яті. Сучасні PCIe 4.0/5.0 SSD можуть забезпечувати 7–14+ ГБ/с послідовного читання. Переваги — значно вища пропускна здатність, більша кількість операцій введення-виведення та нижчі накладні затримки. Недоліки — вища ціна високопродуктивних моделей і більше тепловиділення.
Вибір: SATA SSD достатній для офісних і повсякденних систем; NVMe доцільний для сучасних ПК, ігор, робочих станцій та задач із великими обсягами даних.
SATA → ~550 МБ/с
PCIe/NVMe → 7–14+ ГБ/с.

## Slide 21: PCI Express
PCI Express (PCIe) — високошвидкісний послідовний інтерфейс для підключення пристроїв.
Використовується для:
GPU;
NVMe SSD;
мережевих адаптерів;
контролерів;
інших пристроїв розширення.
PCIe використовує лінії (lanes):
×1, ×4, ×8, ×16
Чим більше ліній, тим вища потенційна пропускна здатність.

## Slide 22: Графічна підсистема Графічний процесор
GPU — спеціалізований процесор, оптимізований для виконання великої кількості однотипних операцій паралельно. На відміну від CPU, який має відносно невелику кількість потужних універсальних ядер, GPU містить значно більшу кількість обчислювальних ресурсів, орієнтованих на масовий паралелізм.
Основні напрямки застосування:
формування та обробка зображення — 2D/3D-графіка, візуалізація;
відеообробка — кодування, декодування та обробка відеопотоків;
паралельні обчислення — операції над великими масивами даних;
штучний інтелект — навчання та виконання нейронних мереж;
наукові та інженерні розрахунки — моделювання, обробка сигналів, чисельні методи.
Ключова перевага GPU: висока продуктивність у задачах, які можна розділити на велику кількість незалежних паралельних операцій.
Архітектура типового GPU (SM - Streaming Multiprocessor)

## Slide 23: Інтегрована та дискретна відеокарта
Інтегрована графіка
GPU інтегрований у CPU або SoC.
Переваги:
компактність;
низьке енергоспоживання;
відсутність окремої відеокарти.
Дискретна графічна карта
GPU розташований на окремій відеокарті.
Переваги:
значно вища графічна продуктивність;
власна відеопам'ять;
більші можливості охолодження.

## Slide 24: Відеопам'ять
VRAM — спеціалізована пам'ять GPU для зберігання даних, необхідних під час обробки графіки та виконання паралельних обчислень. У ній зберігаються текстури, буфери кадрів, геометричні дані, шейдери та інші дані, з якими безпосередньо працює GPU.
Основні характеристики:
обсяг — визначає, скільки даних GPU може одночасно зберігати локально;
тип пам'яті — переважно GDDR6/GDDR7, у професійних GPU також HBM;
пропускна здатність — визначає швидкість обміну даними між GPU та VRAM;
розрядність шини пам'яті — 128, 192, 256, 384 біт тощо.
VRAM відрізняється від системної RAM: вона безпосередньо підключена до GPU та оптимізована для дуже високої пропускної здатності.

## Slide 25: Живлення та охолодження Блок живлення
PSU (Power Supply Unit) перетворює електричну енергію з мережі на напруги, необхідні компонентам ПК.
Основні задачі:
перетворення AC → DC;
стабілізація напруг;
розподіл живлення;
захист від небезпечних режимів.
Живлення отримують:
материнська плата;
CPU;
GPU;
накопичувачі;
вентилятори.

## Slide 26: Потужність блока живлення
Потужність PSU вимірюється у ватах (W) і визначає максимальну потужність, яку блок може стабільно забезпечувати компонентам системи.
Приклади: 550 W · 750 W · 1000 W · 1200 W
Необхідна потужність залежить від:
CPU та GPU;
накопичувачів та інших компонентів;
характеру навантаження;
необхідного запасу потужності.
Ефективність PSU — відношення потужності, отриманої компонентами, до потужності, спожитої блоком із електромережі:
η = Pₒᵤₜ / Pᵢₙ × 100%
Наприклад, при ефективності 90% для передачі компонентам 450 W PSU споживатиме з мережі приблизно 500 W, а близько 50 W перетвориться на тепло.
Для оцінювання ефективності використовують сертифікацію 80 PLUS (Bronze, Gold, Platinum, Titanium).
Важливо: 80 PLUS характеризує енергоефективність, але не визначає загальну якість, надійність або безпечність PSU.

## Slide 27: Система охолодження
Основне завдання охолодження:
передати тепло від компонентів у навколишнє середовище.
Основні компоненти:
теплорозподільник;
термоінтерфейс;
радіатор;
вентилятор;
теплові трубки;
корпусні вентилятори.
Для потужних систем може використовуватися рідинне охолодження.

## Slide 28: Повітряне та рідинне охолодження
Повітряне
CPU → термоінтерфейс → радіатор → вентилятор → повітря
Переваги:
простота;
надійність;
відносно низька вартість.
Рідинне
CPU → cold plate → рідина → радіатор → повітря
Переваги:
ефективне відведення тепла;
можливість охолодження потужних систем.

## Slide 29: BIOS/UEFI Firmware комп'ютера
Перед запуском операційної системи необхідно:
ініціалізувати обладнання;
перевірити основні компоненти;
визначити доступні пристрої;
знайти завантажувальний носій;
передати керування завантажувачу.
Це виконує firmware материнської плати.
У сучасних ПК використовується переважно UEFI.

## Slide 30: BIOS та UEFI
BIOS — історична система firmware для IBM PC-сумісних комп'ютерів.
UEFI — сучасна специфікація firmware, яка замінила традиційний BIOS у більшості сучасних ПК.
UEFI забезпечує:
ініціалізацію обладнання;
налаштування системи;
завантаження ОС;
підтримку сучасних накопичувачів;
Secure Boot;
розширені можливості конфігурації.
У побуті термін «BIOS» часто використовують і для сучасного UEFI.

## Slide 31: Інтерфейси та порти Навіщо потрібні інтерфейси?
Інтерфейс визначає спосіб взаємодії між компонентами.
Інтерфейси можуть використовуватися для:
передачі даних;
передачі команд;
синхронізації;
живлення.
Приклади:
PCI Express;
USB;
SATA;
HDMI;
DisplayPort;
Ethernet;
аудіоінтерфейси.

## Slide 32: USB
USB (Universal Serial Bus) — універсальний інтерфейс підключення периферійних пристроїв.
Через USB підключаються:
клавіатури;
миші;
флеш-накопичувачі;
вебкамери;
зовнішні SSD;
смартфони;
інші пристрої.
USB може передавати як дані, так і електричну енергію.

## Slide 33: USB-C — це не те саме, що USB 3/4
Важливо розрізняти:
роз'єм та протокол/стандарт передачі.
USB-C — це фізичний тип роз'єму.
Через USB-C можуть реалізовуватися різні можливості:
USB;
USB Power Delivery;
DisplayPort Alt Mode;
Thunderbolt на сумісних пристроях.
Тому: наявність USB-C не гарантує однакової швидкості або функціональності.

## Slide 34: HDMI та DisplayPort
Цифрові відеоінтерфейси використовуються для підключення моніторів та інших дисплеїв.
HDMI
широко використовується:
у ПК;
телевізорах;
моніторах;
мультимедійних пристроях.
DisplayPort
широко використовується:
у ПК;
відеокартах;
моніторах.
Обидва можуть передавати цифрове відео та аудіо.
Характеристика | HDMI 2.2 | DisplayPort 2.1
Максимальна швидкість | 96 Гбіт/с | 80 Гбіт/с
Максимальна роздільна здатність | до 16K@60 Гц | до 16K
8K | 8K@60 без стиснення | до 8K@120 з DSC
4K | 4K@240 без стиснення, 4:4:4 | до 4K@240+
Аудіо | до 32 каналів | до 32 каналів
Основне застосування | ТВ, консолі, мультимедіа | ПК, монітори

## Slide 35: Ethernet
Ethernet — стандарт дротової локальної мережі.
Типове підключення:
ПК → Ethernet → комутатор/маршрутизатор → локальна мережа/Internet
Основною фізичною характеристикою сучасних Ethernet-з'єднань є швидкість передачі:
100 Mbit/s;
1 Gbit/s;
2,5 Gbit/s;
10 Gbit/s та більше.

## Slide 36: Периферійні пристрої Пристрої введення
Пристрої введення передають інформацію від користувача або зовнішнього середовища до комп'ютера.
Приклади:
клавіатура;
миша;
графічний планшет;
сканер;
мікрофон;
вебкамера;
сенсорні пристрої.

## Slide 37: Пристрої виведення
Пристрої виведення передають інформацію від комп'ютера до користувача або зовнішнього середовища.
Приклади:
монітор;
принтер;
проектор;
акустична система;
навушники.

## Slide 38: Звукова та мережева підсистема Звукова підсистема
Сучасний ПК може мати:
інтегрований аудіокодек;
дискретну звукову карту;
зовнішній USB-аудіоінтерфейс.
Основні функції:
аналого-цифрове перетворення;
цифро-аналогове перетворення;
обробка звукових сигналів;
підключення мікрофонів та навушників.

## Slide 39: Вузькі місця системи Що таке «вузьке місце»?
Bottleneck («вузьке місце») — компонент або підсистема, яка обмежує загальну продуктивність системи.
Наприклад:
слабкий CPU → CPU bottleneck;
недостатньо RAM → memory bottleneck;
повільний SSD → storage bottleneck;
слабкий GPU → GPU bottleneck;
недостатня пропускна здатність мережі → network bottleneck.
Продуктивність системи визначається взаємодією компонентів, а не найпотужнішим компонентом окремо.

## Slide 40: Баланс компонентів
Правильна конфігурація ПК повинна бути збалансованою.
Наприклад, потужний GPU не розкриє свій потенціал, якщо:
CPU недостатньо продуктивний;
RAM має недостатню пропускну здатність;
система перегрівається;
блок живлення не забезпечує необхідної потужності.
А надпотужний CPU не дасть переваги, якщо основне обмеження знаходиться в GPU або накопичувачі.

## Slide 41: Як обирають компоненти Що важливо при виборі CPU?
Основні критерії:
продуктивність;
кількість ядер/потоків;
енергоспоживання;
сумісність із платформою;
підтримка необхідної RAM;
інтегрована графіка;
ціна.
Але вибір CPU залежить від призначення комп'ютера.
Офісний ПК, ігровий ПК та робоча станція мають різні вимоги:
Office → баланс і енергоефективність
Gaming → висока однопотокова продуктивність + великий кеш
Workstation → максимальна багатопотокова продуктивність
Тип ПК | Рекомендований CPU | Ключові характеристики | Чому саме він
Office | AMD Ryzen 5 9600 | 6 ядер / 12 потоків, Zen 5, до 5,2 ГГц, 65 Вт | Оптимальний баланс ціни, продуктивності та енергоефективності для Office, браузера, навчання, програмування
Gaming | AMD Ryzen 7 9850X3D | 8 ядер/ 16 потоків, Zen 5, до 5,6 ГГц, 96 МБ L3 | 3D V-Cache дає дуже високу продуктивність у CPU-залежних іграх; один із найкращих виборів для ігрового ПК
Workstation | AMD Ryzen Threadripper 9980X | 64 ядер/ 128 потоків, Zen 5, до 5,4 ГГц, 256 МБ L3, 350 Вт | Величезна кількість ядер і потоків для рендерингу, компіляції, моделювання, обробки даних тощо
Приклади вибору CPU для ПК певного призначення

## Slide 42: Що важливо при виборі RAM?
Основні параметри:
обсяг;
тип;
пропускна здатність;
затримки;
кількість модулів;
сумісність із материнською платою та CPU.
Для сучасного ПК обсяг пам'яті є першочерговим параметром. Після забезпечення достатнього обсягу оптимізують пропускну здатність, затримки та кількість каналів.
Тип ПК | Рекомендована RAM | Оптимальні параметри | Основний акцент
Office | 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR5 | Speed: 5200–5600 MT/s; Latency: CL36–40; Dual Channel | Бюджетність і достатній обсяг для офісних задач
Gaming | 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5 | Speed: 6000 MT/s; Latency: CL30–36; Dual Channel | Баланс обсягу, швидкості та затримок
Workstation | 64–128+ ГБ DDR5 ECC | Speed: 4800–6400 MT/s; Latency: CL36–46; ECC RDIMM; багатоканальний режим | Великий обсяг, надійність і пропускна здатність
Приклади вибору RAM для ПК певного призначення

## Slide 43: Що важливо при виборі накопичувача?
Основні характеристики:
ємність;
швидкість послідовного читання/запису;
затримка;
ресурс запису;
тип пам'яті;
інтерфейс;
наявність DRAM/кешу.
Для системного диска сучасного ПК доцільно використовувати SSD. HDD залишається доцільним як додаткове сховище великих обсягів даних, де важливіші ємність і вартість 1 ГБ, ніж швидкість доступу.
Характеристика | SSD | HDD
Технологія | Flash-пам'ять, без рухомих частин | Магнітні диски + механічна головка
Ємність | ★★★ | ★★★★★
Послідовна швидкість | ≈ 500–14 000+ MB/s | ≈ 100–250 MB/s
Затримка доступу | дуже низька | висока
Ресурс запису | Обмежений TBW, залежить від типу NAND | Механічний ресурс, залежить від експлуатації
Тип пам'яті | NAND Flash: TLC / QLC тощо | Магнітні пластини
Інтерфейс | SATA / PCIe (NVMe) | SATA / SAS
DRAM / кеш | Може мати DRAM або HMB | Власний кеш, зазвичай DRAM
Енергоспоживання | Низьке | Вище
Шум / вібрація | Відсутні | Є
Ціна за 1 ГБ | Вища | Нижча
Типове застосування | ОС, програми, ігри, активні дані | Архів, великі масиви даних, резервні копії

## Slide 44: Що важливо при виборі GPU?
Для відеокарти важливі:
обчислювальна продуктивність;
обсяг VRAM;
пропускна здатність пам'яті;
енергоспоживання;
система охолодження;
підтримка необхідних графічних технологій;
відеовиходи.
Вибір GPU залежить від задач:
офіс → графіка → ігри → 3D → AI → професійні обчислення.
Тип ПК | Рекомендований GPU | Основні характеристики | Основний акцент
Office | Інтегрована графіка — Radeon / Intel Graphics | Спільна RAM, без окремої VRAM, низьке енергоспоживання | Офіс, браузер, відео, 2D-графіка
Gaming | GeForce RTX 5070 12 ГБ | 12 ГБ GDDR7, 192-bit, ~672 GB/s, DLSS 4, Ray Tracing | Висока продуктивність у сучасних іграх
Workstation / AI | GeForce RTX 5090 32 ГБ | 32 ГБ GDDR7, 512-bit, ~1,792 GB/s, CUDA, Tensor Cores | 3D-рендеринг, AI/ML, професійні GPU-обчислення
Приклади оптимальної конфігурації

## Slide 45: Надійність та моніторинг
Сучасний ПК постійно контролює:
температуру;
напругу;
частоту;
швидкість вентиляторів;
стан накопичувачів;
енергоспоживання.
Для підвищення надійності використовуються:
захист блока живлення;
thermal throttling;
ECC у відповідних системах;
SMART;
апаратний моніторинг.

## Slide 46: Дякую за увагу!