## Slide 1: Лекція 1: Основи бездротового зв'язку та характеристики радіоканалу

## Slide 2
Бездротовий зв'язок забезпечує передавання інформації без фізичного провідника за допомогою електромагнітних хвиль.
На відміну від кабельного каналу, характеристики бездротового каналу істотно залежать від відстані, частоти, навколишніх об'єктів, руху передавача і приймача та інших джерел випромінювання.
Радіоканал не є ідеальним середовищем передачі: сигнал зазнає втрат, відбиттів, розсіювання, затримок і спотворень, а також піддається впливу шуму та завад. Саме тому максимальна швидкість, дальність, надійність і енергоспоживання бездротової системи взаємопов'язані.
У бездротовій системі потрібно не лише передати сигнал, а й забезпечити його достатню якість у реальному радіосередовищі.

## Slide 3: Єдина фізика для різних бездротових технологій
Wi-Fi, Bluetooth, Thread, Zigbee, LoRaWAN, LTE, 5G і супутникові системи використовують різні протоколи та архітектури, але фізичне середовище для них описується однаковими фундаментальними законами.
У всіх випадках існують передавач, антена, радіоканал, приймач, шум, завади та обмеження потужності й спектра.
Відмінності між технологіями виникають переважно через різні способи використання цього середовища. Вони вибирають різні частоти, ширину смуги, модуляцію, кодування, методи множинного доступу, кількість антен і механізми адаптації.
Технології змінюються, але фундаментальні проблеми радіозв'язку залишаються.

## Slide 4: Як інформація перетворюється на радіосигнал
Цифрова інформація сама по собі не поширюється через простір як послідовність бітів. Передавач перетворює біти у фізичний сигнал, змінюючи певні параметри електромагнітної хвилі відповідно до модуляції.
У найпростішому представленні сигнал можна записати як:
де A – амплітуда,
f – частота,
– початкова фаза.
Реальні цифрові системи керують цими та іншими параметрами значно складніше, але саме вони є фундаментом радіопередачі.

## Slide 5: Основні параметри гармонічної хвилі
Гармонічна хвиля характеризується амплітудою, частотою, періодом і фазою.
Амплітуда визначає величину коливання, частота показує кількість циклів за секунду, а фаза визначає положення хвилі відносно початку відліку.
Період T і частота f пов'язані співвідношенням:
Чим вища частота, тим коротший період одного коливання.
У радіозв'язку частота визначає не швидкість передавання бітів безпосередньо, а положення сигналу в електромагнітному спектрі.

## Slide 6: Частота: Гц, кГц, МГц, ГГц
Частота вимірюється в герцах (Гц)– кількості періодів коливання за одну секунду. У радіозв'язку найчастіше використовуються кілогерци, мегагерци та гігагерци:
1 кГц = 103 Гц;
1 МГц = 106 Гц;
1 ГГц = 109 Гц
Наприклад, несуча частота 2,4 ГГц означає приблизно 2,4 мільярда коливань електромагнітного поля за секунду. Це не означає, що система передає 2,4 мільярда біт/с.

## Slide 7: Довжина хвилі
Довжина хвилі (λ) – відстань, яку електромагнітна хвиля проходить за один період коливання. Для поширення у вільному просторі вона приблизно визначається:
де c ≈ 3⋅108 м/с– швидкість світла у вакуумі.
Отже, зі збільшенням частоти довжина хвилі зменшується.
Це має безпосередні наслідки для розмірів антен, формування діаграми спрямованості, проникнення через перешкоди та можливості створення антенних решіток.

## Slide 8: Приклади довжин хвиль
Для типових бездротових діапазонів можна отримати такі приблизні значення:
Частота | Довжина хвилі
700 МГц | 43 см
900 МГц | 33 см
2,4 ГГц | 12,5 см
3,5 ГГц | 8,6 см
5 ГГц | 6 см
6 ГГц | 5 см
28 ГГц | 1,07 см
60 ГГц | 5 мм
100 ГГц | 3 мм
Зменшення довжини хвилі дозволяє створювати компактні антени та великі антенні решітки в малому фізичному розмірі. Водночас зі зростанням частоти підвищуються вимоги до конструкції антен і радіочастотного тракту, а поширення сигналу стає чутливішим до перекриття траси, поглинання та інших механізмів додаткових втрат.

## Slide 9: Що таке радіочастотний спектр
Радіочастотний спектр – частина електромагнітного спектра, яку використовують для радіопередачі інформації. Різні ділянки спектра мають різні властивості поширення, доступну ширину смуги та регуляторні обмеження.
Умовно можна виділити діапазони від сотень МГц до десятків і сотень ГГц.
Зі збільшенням частоти відкриваються можливості використання ширших смуг, але одночасно змінюються характеристики поширення радіохвиль, параметри конструкцій антен і радіочастотної електроніки.

## Slide 10: Ліцензований та нелiцензований спектр
Радіочастоти можуть використовуватися за різними регуляторними режимами. У ліцензованому спектрі оператор отримує право на використання визначеного ресурсу за встановленими правилами, що дозволяє координувати користувачів і зменшувати взаємні завади.
Неліцензований спектр доступний великій кількості пристроїв за встановленими правилами потужності, каналів та використання середовища. Wi-Fi і Bluetooth є типовими прикладами систем, що працюють у неліцензованих діапазонах.
Ключовий компроміс: ліцензований спектр → більше можливостей централізованого планування; неліцензований спектр → простіший доступ, але вищий ризик конкуренції за середовище.
Діаграма заповненості неліцензованого ISM діапазону 2,5 ГГц різноманітними бездротовими мережевими технологіями

## Slide 11
https://www.ntia.gov/sites/default/files/2025-09/ntia-us-frequency-allocations.pdf
Діаграма заповненості радіочастотного діапазону (до 300 ГГц) в США

## Slide 13: Частота ≠ швидкість передачі даних
Висока несуча частота сама по собі не означає високу швидкість передачі даних. На швидкість впливають передусім ширина смуги, спектральна ефективність, модуляція, кодування, кількість просторових потоків та якість радіоканалу.
Наприклад, система на 700 МГц може забезпечувати вищу швидкість, ніж система на 28 ГГц, якщо вона має більшу доступну смугу або ефективнішу технологію передачі. Тому частоту потрібно розглядати як один із параметрів радіосистеми, а не як прямий показник швидкості.

## Slide 14: Що таке ширина смуги частот?
Ширина смуги (Bandwidth, BW) – різниця між верхньою та нижньою частотами діапазону, який займає сигнал або який виділено для передавання. Вона визначає, скільки частотного ресурсу доступно системі для передавання інформації.
Для цифрових бездротових систем ширина смуги є одним із ключових ресурсів і, за інших однакових умов, визначає потенційну пропускну здатність каналу.
Наприклад, Wi-Fi може використовувати канали шириною 20, 40, 80 і 160 МГц, а сучасні стандарти – ще ширші канали. Збільшення ширини смуги потенційно підвищує швидкість передавання, але одночасно збільшує потужність теплового шуму та потребує більшого частотного ресурсу.

## Slide 15: Чому більша смуга збільшує швидкість?
У загальному випадку збільшення доступної смуги дозволяє передавати більше інформації за одиницю часу. Один із фундаментальних зв'язків описує теорема Шеннона:
де C – теоретична пропускна здатність каналу,
B – ширина смуги,
S/N – відношення потужності сигналу до шуму (іноді це відношення позначають як SNR).
З формули видно, що збільшення смуги та збільшення S/R впливають на ємність каналу по-різному.
Реальна швидкість завжди нижча за теоретичну межу через службові поля, протокольні накладні витрати, обмеження апаратури та неідеальність каналу.

## Slide 16: Спектральна ефективність
Спектральна ефективність показує, скільки інформації система передає на одиницю ширини смуги:
де R – швидкість передачі даних, а B – ширина смуги.
Одиницею вимірювання є біт/с/Гц (bit/s/Hz).
Наприклад, передача 100 Мбіт/с у смузі 20 МГц відповідає:
Підвищення спектральної ефективності зазвичай вимагає кращого SNR, складнішої модуляції, ефективнішого кодування або використання просторових ресурсів.
​
​

## Slide 17: Радіоканал як середовище передачі
Радіоканал – це фізичний шлях, яким електромагнітний сигнал поширюється від передавача до приймача з урахуванням властивостей простору, об'єктів навколишнього середовища, антен, частоти та руху.
У кабелі характеристики каналу значною мірою визначаються конструкцією кабелю. У радіоканалі ситуація складніша: стіни, будівлі, дерева, транспорт, люди та інші об'єкти можуть змінювати шлях поширення сигналу.
Тому радіоканал є просторово і часово змінним середовищем.

## Slide 18: Пряма видимість – LOS
Пряма видимість або LOS (Line of Sight) означає наявність прямого шляху між передавачем і приймачем. У найпростішому випадку сигнал поширюється переважно безпосередньо від однієї антени до іншої.
Наявність LOS не означає відсутність втрат або ідеальну якість каналу. Навіть за прямої видимості існують втрати поширення, шум, завади, відбиття від навколишніх поверхонь та інші ефекти.

## Slide 19: NLOS: коли прямого шляху немає
Відсутність прямої видимості або NLOS (Non-Line of Sight) означає відсутність прямої видимості між передавачем і приймачем. Сигнал все одно може досягати приймача завдяки відбиттю, дифракції та розсіюванню.
Якість NLOS-каналу зазвичай сильніше залежить від геометрії середовища. Наявність кількох альтернативних шляхів може дозволити системі працювати навіть за відсутності прямої видимості, але одночасно породжує багатопроменевість і затримки.

## Slide 20: Відбиття радіохвилі
Відбиття радіохвилі (reflection) виникає, коли радіохвиля взаємодіє з поверхнею або об'єктом, розміри та електричні властивості якого дозволяють сформувати значний відбитий компонент. Типовими об'єктами є стіни, підлога, металеві конструкції, автомобілі та фасади будівель.
Відбитий сигнал може досягнути приймача разом із прямим сигналом. Залежно від різниці фаз ці компоненти можуть підсилювати або послаблювати один одного.

## Slide 21: Дифракція радіохвилі
Дифракція (diffraction) – здатність хвилі частково поширюватися в область геометричної тіні за перешкодою. Вона пов'язана з хвильовою природою електромагнітного випромінювання.
Дифракція може бути важливою, коли сигнал повинен обійти край будівлі, пагорба або іншої великої перешкоди. Її ефективність залежить від геометрії, частоти та розмірів перешкоди відносно довжини хвилі.

## Slide 22: Розсіювання радіохвилі
Розсіювання (scattering) виникає, коли радіохвиля взаємодіє з об'єктами, розміри або структура поверхні яких призводять до появи багатьох слабших напрямків поширення. Такими об'єктами можуть бути листя, нерівні поверхні, дрібні конструкції, транспорт та міська інфраструктура.
Розсіяні компоненти можуть створювати додаткові шляхи надходження сигналу до приймача. У складному середовищі сумарний сигнал може бути результатом взаємодії великої кількості компонентів.

## Slide 23: Поглинання радіохвиль
Частина енергії електромагнітної хвилі може поглинатися (absorption) матеріалом і перетворюватися переважно на тепло. Рівень поглинання залежить від властивостей матеріалу, товщини, частоти та кута проходження.
Це одна з причин, чому стіни, перекриття, люди, рослинність або інші перешкоди можуть значно зменшувати рівень сигналу. На деяких частотах поглинання окремими матеріалами стає особливо важливим.

## Slide 24: Втрати та багатопроменевість Path Loss – втрати поширення
У міру поширення електромагнітної хвилі її енергія розподіляється по дедалі більшій області простору. Внаслідок цього потужність, доступна на приймальній антені, зменшується зі збільшенням відстані.
Для ідеального вільного простору втрати визначаються формулою:
або, з урахуванням частоти,
де d – відстань,
f – частота,
K константа, значення якої визначається одиницями вимірювання відстані d та частоти f.
​+ K
​
d | f | Формула
м | Гц | ​− 147,55
км | МГц | ​+ 32,44
км | ГГц | ​+ 92,45
d | f | Формула
м | Гц | 
км | МГц | 
км | ГГц | 

## Slide 25: Чому реальне середовище складніше за FSPL
Модель вільного простору не враховує стіни, дерева, рельєф, відбиття, дифракцію та інші особливості реального середовища. Тому практичні втрати часто відрізняються від теоретичного значення FSPL.
Для опису реальних каналів використовують моделі поширення та результати вимірювань. Інженер повинен розрізняти базові втрати поширення і додаткові втрати, спричинені середовищем.

## Slide 26: Багатопроменевість – multipath propagation
У реальному середовищі сигнал може досягати приймача одночасно кількома шляхами. Один компонент може прийти безпосередньо, інші – після відбиття, дифракції або розсіювання.
Ці компоненти мають різні амплітуди, фази та затримки. На вході приймача вони складаються, формуючи складний результуючий сигнал.

## Slide 27: Конструктивна та деструктивна інтерференція
Якщо кілька компонентів сигналу приходять до приймача приблизно в однаковій фазі, вони можуть підсилити один одного. Це називається конструктивною інтерференцією.
Якщо фази відрізняються приблизно на 180°, компоненти можуть частково або майже повністю компенсувати один одного. Така деструктивна інтерференція є однією з фундаментальних причин глибоких провалів рівня сигналу у бездротових каналах.

## Slide 28: Завмирання сигналу
Завмирання сигналу (fading) – зміна рівня та інших характеристик прийнятого сигналу внаслідок змін радіоканалу, зокрема багатопроменевості. Навіть невелике переміщення пристрою може змінити фази окремих компонентів і суттєво змінити результуючий сигнал. Завмирання може бути повільним або швидким залежно від швидкості зміни середовища та параметрів сигналу. Сучасні системи використовують просторове та частотне різноманіття, технологію MIMO, завадостійке кодування, перемежування та адаптацію параметрів передачі для зменшення його впливу.
Швидкі завмирання (short-term/short-time fading) – це швидкі зміни амплітуди та фази прийнятого сигналу протягом короткого інтервалу часу або на невеликій відстані переміщення. Основна причина – багатопроменеве поширення радіохвиль.
Сигнал від передавача доходить до приймача різними шляхами:
безпосередньо;
після відбиття від будівель;
після дифракції;
після розсіювання на автомобілях, деревах, інших об'єктах.
Оскільки довжини цих шляхів різні, сигнали приходять із різними фазами.
При зміні положення передавача, приймача або об'єктів навколишнього середовища фази змінюються, як наслідок - складові можуть підсилювати або взаємно компенсувати одна одну.
Повільні завмирання (long-term / long-time fading) – це повільні зміни середнього рівня прийнятого сигналу на значно більшому просторовому або часовому масштабі. Основні причини:
зміна відстані між передавачем і приймачем;
великі перешкоди на трасі;
будівлі і великі конструкції;
пагорби;
перехід між зонами прямої/непрямої видимості (LOS/NLOS);
зміна умов затінення під час руху.
Важливо відрізняти це від FSPL. FSPL змінюється через геометричне збільшення відстані, а повільні замирання– це додаткові зміни рівня сигналу через навколишнє середовище, часто пов'язані із затіненням великими об'єктами.

## Slide 29: Розкид затримок
Через багатопроменеве поширення копії одного й того самого сигналу проходять різними шляхами та надходять до приймача з різними затримками. Розкид затримок (Delay Spread) характеризує часову різницю між моментами надходження багатопроменевих складових сигналу.
Якщо розкид затримок стає порівнянним із тривалістю символу або більшим за неї, копії сусідніх символів починають перекриватися. Виникає міжсимвольна інтерференція (Inter-Symbol Interference, ISI) – вплив одного символу на приймання іншого.
Для зменшення впливу багатопроменевості цифрові системи використовують еквалізацію (equalization), захисний інтервал (guard interval) та, зокрема, OFDM, у якому захисний інтервал реалізується за допомогою циклічного префікса (Cyclic Prefix, CP).

## Slide 30: Частотно-селективні завмирання
Через багатопроменеве поширення різні частотні складові широкосмугового сигналу зазнають різного впливу каналу. Сигнали, що приходять різними шляхами та мають різні затримки, інтерферують між собою, тому на одних частотах сигнал може підсилюватися, а на інших – суттєво послаблюватися.
У результаті частотна характеристика каналу стає нерівномірною: окремі ділянки смуги можуть зазнавати глибокого послаблення, тоді як інші залишаються відносно незмінними.
Особливо це характерно для широкосмугових сигналів, коли розкид затримок багатопроменевих складових стає значним порівняно з тривалістю символу. Частотно-селективні завмирання (Frequency-Selective Fading) можуть спричиняти міжсимвольну інтерференцію (ISI) та ускладнювати приймання сигналу.
Одним із ефективних способів боротьби з їхнім впливом є OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), який розподіляє широкосмуговий потік даних між великою кількістю вузькосмугових ортогональних піднесучих. У поєднанні із захисним інтервалом це значно спрощує компенсацію впливу багатопроменевого каналу.

## Slide 31: Ефект Доплера
Якщо передавач, приймач або об’єкти навколишнього середовища рухаються, змінюється довжина шляху поширення радіосигналу. Унаслідок цього приймач спостерігає зміну частоти сигналу відносно частоти передавача. Це явище називають ефектом Доплера, а відповідну зміну частоти – доплерівським зсувом.
Для одного променя сигналу доплерівський зсув залежить не від усієї швидкості руху, а від її складової вздовж напрямку поширення сигналу:
де v – відносна швидкість,
λ – довжина хвилі, - кут між напрямком руху та напрямком поширення сигналу .
Максимальний за модулем доплерівський зсув:
коли рух відбувається вздовж напрямку поширення сигналу, тобто
​
​
Тому за однакової швидкості руху вища несуча частота відповідає більшому доплерівському зсуву. Наприклад, для тієї самої швидкості руху доплерівський зсув на 28 ГГц буде у 4 рази більшим, ніж на 7 ГГц.
У реальному бездротовому каналі сигнал надходить до приймача багатьма шляхами через відбиття та розсіювання. Кожна багатопроменева складова може мати свій доплерівський зсув, тому формується доплерівський спектр і канал стає часово-змінним. Чим вища швидкість руху та несуча частота, тим швидше змінюється канал, що ускладнює оцінювання каналу, синхронізацію та демодуляцію сигналу.

## Slide 32: Часова мінливість радіоканалу (Time-Varying Radio Channel)
Радіоканал не залишається незмінним протягом усього сеансу зв’язку. Рух користувача, транспортних засобів, людей або інших об’єктів змінює геометрію поширення радіохвиль: довжини та напрямки окремих шляхів, наявність прямої видимості, а також умови відбиття й розсіювання сигналу.
Через це в різні моменти часу змінюються амплітуда, фаза та затримка багатопроменевих складових. У результаті змінюється загальна характеристика радіоканалу – сигнал у приймачі може то підсилюватися, то послаблюватися, а окремі частотні складові можуть зазнавати різного впливу.
Тому приймач регулярно виконує оцінювання стану каналу (Channel Estimation) за допомогою відомих тестових сигналів і використовує отриману інформацію для адаптації передавання.
Система може змінювати схему модуляції та кодування (Modulation and Coding Scheme, MCS), потужність передавання, кількість просторових потоків та інші параметри. Також застосовуються просторове, частотне та часове рознесення (Diversity) для підвищення надійності зв’язку.
Швидкість зміни каналу залежить від швидкості руху, несучої частоти та навколишнього середовища. За швидкої зміни каналу його стан може помітно змінитися протягом одного пакета або навіть за час передавання кількох символів, що ускладнює надійне приймання сигналу.

## Slide 33: Час когерентності та смуга когерентності
Час когерентності (Coherence Time, (Tc)) характеризує часовий інтервал, протягом якого характеристики радіоканалу залишаються достатньо подібними, щоб його можна було вважати приблизно незмінним. Він пов’язаний із розкидом Доплера: чим швидше змінюється канал, тим меншим є час когерентності.
У першому наближенні:
Де – середньоквадратичний розкид затримок. Точний коефіцієнт залежить від прийнятого критерію когерентності.
Якщо ширина сигналу (B) значно менша за (Bc), усі його частотні складові зазнають приблизно однакового впливу каналу – спостерігається плоске завмирання (Flat Fading). Якщо ж (B) значно більша за (Bc), різні частини спектра зазнають різного впливу – виникають частотно-селективні завмирання (Frequency-Selective Fading).
Таким чином, (Tc) описує мінливість каналу в часі, а (Bc) – подібність його характеристик у частоті. Разом вони визначають, наскільки швидко канал змінюється та наскільки однаково він впливає на різні частини переданого сигналу.
де (fD) – характерна доплерівська частота.
Тому збільшення швидкості руху або несучої частоти призводить до швидшої зміни каналу та зменшення (Tc).
Смуга когерентності (Coherence Bandwidth, (Bc)) характеризує діапазон частот, у межах якого характеристики радіоканалу залишаються достатньо подібними. Вона пов’язана з розкидом затримок (Delay Spread): чим сильніше багатопроменевість розтягує сигнал у часі, тим меншою є смуга когерентності.
У загальному випадку:

## Slide 34: Потужність радіосигналу
Потужність передавача визначає, скільки електричної потужності перетворюється на радіочастотний сигнал. Потужність може задаватися у ватах або логарифмічних одиницях dBm.
Перехід до dBm визначається:
Наприклад, 100 мВт відповідає 20 dBm, а 1 Вт – 30 dBm.

## Slide 35: Чому використовують dB
У радіосистемах рівні потужності можуть відрізнятися на багато порядків. Логарифмічна шкала dB дозволяє компактно описувати великі відношення та перетворювати множення коефіцієнтів у додавання.
Наприклад:
+3 dB ≈ збільшення потужності у 2 рази;
+10 dB = збільшення у 10 разів;
−3 dB ≈ зменшення у 2 рази;
−10 dB = зменшення у 10 разів.
Саме тому бюджет радіолінії зручно складати як суму посилень і втрат у dB.

## Slide 36: Коефіцієнт підсилення антени
Антена не створює енергію з нічого. Вона змінює просторовий розподіл випромінювання: в одних напрямках випромінювання стає сильнішим, а в інших – слабшим.
Для оцінювання цього ефекту використовують коефіцієнт підсилення антени (Antenna Gain, G). Він показує, наскільки сильнішим є випромінювання антени в певному напрямку порівняно з еталонним джерелом за однакової потужності, поданої на антену.
Ізотропний випромінювач – ідеалізоване джерело, яке випромінює однаково в усіх напрямках. Реальної антени з ідеально ізотропною діаграмою спрямованості не існує; це математичний еталон.
Якби одна й та сама потужність випромінювалася ізотропно, вона рівномірно розподілялася б по поверхні сфери. Реальна спрямована антена перерозподіляє цю енергію: у напрямку головної пелюстки щільність потужності стає більшою, ніж у ізотропного джерела. 1 dBi – підсилення відносно ізотропного випромінювача. Тому ізотропний випромінювач має 0 dBi.
Що означає, наприклад, 10 dBi?
Підсилення 10 dBi означає, що в напрямку максимального випромінювання інтенсивність випромінювання приблизно у 10 разів більша, ніж у ізотропного джерела з тією самою прийнятою потужністю.
Це не означає, що антена отримала в десять разів більше енергії. Вона просто концентрує більшу частину випромінювання в певних напрямках.
Підсилення та діаграма спрямованості
Чим сильніше антена концентрує випромінювання в одному напрямку, тим вищим може бути її підсилення і тим вужчою – головна пелюстка діаграми спрямованості.
Тому високе підсилення зазвичай пов'язане з меншою шириною променя. Це збільшує рівень сигналу та потенційну дальність у потрібному напрямку, але зменшує просторову область, у якій антена забезпечує високий рівень сигналу.
Важливо: підсилення ≠ спрямованість
Спрямованість (Directivity, D) характеризує лише концентрацію випромінювання в просторі.
Підсилення (Gain, G) додатково враховує втрати самої антени.
Для практичної антени:
G = η · D
де η – коефіцієнт ефективності антени.
Для ідеальної безвтратної антени підсилення дорівнює спрямованості.
Тому дві антени з однаковою геометричною спрямованістю можуть мати різне фактичне підсилення через різні втрати.

## Slide 37: Діаграма спрямованості антени
Діаграма спрямованості (Radiation Pattern) показує, як змінюється інтенсивність випромінювання або чутливість приймання антени залежно від напрямку. Вона дозволяє побачити, у яких напрямках антена випромінює або приймає сигнал найкраще, а в яких – послаблює його.
Діаграму можна представити у дво- або тривимірному вигляді. Для аналізу часто використовують окремі перерізи діаграми у вертикальній та горизонтальній площинах. Рівень сигналу на таких графіках часто подають у децибелах відносно максимального значення.

## Slide 38
Основна частина діаграми навколо напрямку максимального випромінювання називається головною пелюсткою (Main Lobe). Її положення визначає напрямок максимального випромінювання або приймання антени.
Одним із найважливіших параметрів є ширина головної пелюстки (Beamwidth). Найчастіше використовують ширину на рівні половини потужності – тобто кут між двома напрямками, у яких рівень потужності на 3 dB нижчий за максимум (HPBW). Чим менша ця ширина, тим сильніше антена концентрує випромінювання у певному напрямку.
Поза головною пелюсткою можуть виникати бічні пелюстки (Side Lobes). Вони відповідають випромінюванню або прийманню в небажаних напрямках. Для передавальної антени високі бічні пелюстки означають частину енергії, що випромінюється не в основному напрямку; для приймальної – здатність антени приймати сигнали з інших напрямків.
Нулі діаграми (Nulls) – напрямки, у яких рівень випромінювання або приймання дуже малий, а в ідеалізованому випадку може прямувати до нуля. Формування нулів особливо важливе для антенних решіток, оскільки їх можна використовувати для послаблення сигналів від небажаних напрямків, наприклад завад.

## Slide 39: Широкий і вузький промінь діаграми спрямованості
Широка головна пелюстка охоплює більший кут простору. Така антена менш вимоглива до орієнтації та може забезпечувати зв'язок із об'єктами, що перебувають у різних напрямках. Недоліком є менша концентрація випромінювання, а отже, за інших однакових умов – менше підсилення в конкретному напрямку.
Вузька головна пелюстка концентрує випромінювання у значно меншому куті. Це дозволяє отримати більший рівень сигналу та вищий коефіцієнт підсилення в потрібному напрямку, що може збільшити дальність зв'язку. Водночас антена стає чутливішою до зміни взаємної орієнтації передавача й приймача.
Для рухомих систем вузький промінь може вимагати постійного коригування напрямку антени. В антенних решітках це може виконуватися електронним керуванням напрямком променя (Beam Steering) – зміною фазових або вагових коефіцієнтів окремих випромінювальних елементів без механічного повороту всієї антени.
Таким чином, діаграма спрямованості визначає не лише «наскільки далеко» може працювати антена, а й у якій частині простору цей зв'язок буде забезпечуватися.
Широкий промінь → більше просторове покриття → менше підсилення в окремому напрямку.
Вузький промінь → менше просторове покриття → більше підсилення в потрібному напрямку.
Тому вибір діаграми спрямованості є компромісом між дальністю, просторовим покриттям, точністю орієнтації, стійкістю до завад та вимогами до керування антеною.

## Slide 40: Бюджет радіолінії
Бюджет радіолінії (Link budget) – це розрахунок рівня потужності сигналу на вході приймача з урахуванням потужності передавача, підсилення антен, втрат у тракті та втрат поширення.
Спрощене рівняння:
Усі величини зручно подавати в dB/dBm. Link budget дозволяє ще до експерименту оцінити, чи може радіолінія забезпечити необхідний рівень сигналу.

## Slide 41: Приклад розрахунку Link Budget
Нехай передавач має потужність:
а антени мають по 14 dBi і 10 dBi. Втрати поширення становлять 114 dB, а додаткові втрати в кабелях– 2 dB.
Тоді
Отримане значення необхідно порівняти з чутливістю приймача для конкретного режиму передачі.

## Slide 42: Чутливість приймача
Чутливість приймача (Receiver Sensitivity) – це мінімальний рівень потужності сигналу на вході приймача, за якого він ще може забезпечити задану якість приймання.
Чутливість не є просто «найслабшим сигналом, який приймач може побачити». Вона визначається для конкретного режиму роботи та пов'язана з вимогами до якості приймання – наприклад, необхідним співвідношенням сигнал/шум, частотою бітових або пакетних помилок.
На чутливість впливають власні шуми приймача, ширина смуги приймання, схема модуляції та кодування, а також необхідне співвідношення сигнал/шум або сигнал/шум+завада. Тому один і той самий приймач може мати різну чутливість для різних режимів передачі. У загальному випадку ширша смуга збільшує потужність шуму на вході приймача. Складніші режими модуляції зазвичай потребують кращої якості сигналу, тому для них може знадобитися вищий рівень прийнятого сигналу.
Приклад. Нехай для певного режиму роботи чутливість приймача становить −82 dBm.
Якщо на вході приймача −79 dBm то сигнал на 3 dB сильніший за пороговий рівень і формально відповідає вимозі чутливості. Але запас становить лише 3 dB
Це невеликий запас за рівнем сигналу.
Зміна положення антени, рух об'єкта, затінення, багатопроменеве поширення або поява завади можуть зменшити рівень прийнятого сигналу настільки, що він опуститься нижче порога чутливості.
Тому на практиці важливе не лише питання «чи перевищує сигнал чутливість?», а й питання «який запас залишається до цього порога?»

## Slide 43: Чутливість і шум
Чутливість безпосередньо пов'язана з рівнем шуму на вході приймача. Приймач повинен отримати сигнал достатньої потужності, щоб після врахування власного шуму та шуму в смузі приймання забезпечити необхідну якість демодуляції.
У спрощеному вигляді: Чутливість ≈ рівень шуму + необхідне SNR
Тому зменшення власних шумів приймача або використання режиму, який потребує меншого SNR, може покращити чутливість.
Чутливість не є сталою характеристикою «взагалі»
Для одного приймача можна отримати різні значення чутливості залежно від ширини каналу, модуляції, швидкості передачі та схеми кодування. Наприклад, низькошвидкісний режим із більш стійкою модуляцією та кодуванням може працювати за значно слабшого сигналу, ніж високошвидкісний режим.
Отже: нижча числова величина в dBm → краща здатність приймати слабкі сигнали.
Наприклад −95 dBm – слабший пороговий сигнал, ніж −82 dBm.
Зв'язок із радіоканалом
У реальному радіоканалі рівень сигналу не обов'язково залишається постійним. Через загасання, затінення та багатопроменеве поширення він може змінюватися з часом і простором.
Якщо рівень сигналу періодично опускається нижче чутливості, зв'язок може ставати нестабільним навіть тоді, коли середній рівень сигналу здається достатнім.
Тому чутливість визначає нижню межу приймання, а запас над чутливістю визначає, наскільки система стійка до змін радіоканалу.

## Slide 44: Енергетичний запас радіолінії
Енергетичний запас радіолінії (Link Margin) визначається як різниця між фактичним рівнем сигналу та необхідним мінімальним рівнем:
Якщо PRX= − 62 dBm, а чутливість становить −82 dBm, запас дорівнює:
Чим більший запас, тим більше можливостей каналу компенсувати додаткові втрати через рух, завмирання, перешкоди або зміну умов поширення.

## Slide 45: Шум і завади в радіоприймальному тракті
Приймач не отримує із радіоканалу лише корисний сигнал. На його вході одночасно присутні корисний сигнал, шум та завади.
У реальній радіосистемі ці складові накладаються одна на одну, і приймач повинен виділити інформацію, яку містить корисний сигнал.
Корисний сигнал (Desired Signal) – сигнал від передавача, зв'язок із яким намагається встановити приймач. Саме в ньому міститься інформація, яку необхідно демодулювати та декодувати.
Шум (Noise) – небажана випадкова складова, яка присутня в реальному радіотракті навіть за відсутності інших передавачів. Він виникає через фізичні процеси в електронних компонентах і навколишньому середовищі. Важливою властивістю шуму є його випадковий характер: його неможливо повністю усунути простим визначенням джерела.
Радіозавада (Interference) – небажаний сигнал або сукупність сигналів, які потрапляють до приймача від інших джерел випромінювання та ускладнюють приймання корисного сигналу. Наприклад, це може бути передача сусідньої точки доступу Wi-Fi, іншого передавача або іншої радіосистеми, що працює в тому самому чи близькому частотному діапазоні.
Таким чином, на вході приймача можна умовно представити:
корисний сигнал + шум + завади

## Slide 46: Тепловий шум
Тепловий шум (Thermal Noise) – фундаментальна складова шуму, яка виникає внаслідок хаотичного теплового руху носіїв заряду в електронних компонентах і провідниках. Він існує навіть за відсутності інших передавачів і не може бути повністю усунутий конструктивними методами.
Потужність теплового шуму визначається добутком:
де k – стала Больцмана, T – абсолютна температура в кельвінах, а B – ширина шумової смуги в герцах.
З цієї залежності випливають два важливі наслідки:
зі збільшенням температури шумова потужність зростає;
зі збільшенням ширини смуги приймача до приймального тракту потрапляє більше шумової потужності.
Для стандартної температури близько 290 K (≈17 °C) шумова густина становить приблизно −174 dBm/Hz. Це означає, що в кожній одиниці смуги шириною 1 Гц присутній певний рівень теплового шуму.
Для практичних розрахунків:
Pₙ(dBm) ≈ −174 + 10 log₁₀(B)
Наприклад:
B = 1 kHz → Pₙ ≈ −144 dBm
B = 100 kHz → Pₙ ≈ −124 dBm
B = 1 MHz → Pₙ ≈ −114 dBm
B = 20 MHz → Pₙ ≈ −101 dBm
Отже, ширша смуга дозволяє передавати більше інформації, але одночасно збільшує інтегровану шумову потужність.
Це один із фундаментальних компромісів радіосистеми: збільшення смуги не дає «безкоштовного» збільшення пропускної здатності.
Важливо: −174 dBm/Hz – це теоретичний рівень теплового шуму при стандартній температурі. Реальний приймач має додатковий власний шум, який враховується через коефіцієнт шуму приймача (Noise Figure, NF).

## Slide 47: Чому ширша смуга збільшує шум
Оскільки:
шумова потужність прямо пропорційна ширині смуги. Якщо смугу збільшити вдвічі, теплова шумова потужність також збільшиться вдвічі, що відповідає приблизно +3 dB.
Тому збільшення ширини смуги має подвійний характер: воно збільшує потенційну пропускну здатність, але водночас збільшує інтегрований шум. Реальний виграш залежить від того, як змінюється SNR і від інших обмежень системи.

## Slide 48: Шум і завада – не одне й те саме
Шум зазвичай моделюється як випадкова складова, яка присутня навіть за відсутності інших передавачів. Завада – це небажаний сигнал або випромінювання, яке потрапляє в приймач і погіршує приймання корисного сигналу.
Прикладами завад можуть бути сусідні Wi-Fi-мережі, інші бездротові системи, гармоніки передавачів або навмисне радіовипромінювання. На відміну від фундаментального теплового шуму, багато видів завад можна зменшити плануванням частот, просторовим розділенням, фільтрацією або координацією.

## Slide 49: SNR
SNR (Signal-to-Noise Ratio) показує, наскільки потужність корисного сигналу перевищує потужність шуму:
У децибелах:
Наприклад, якщо сигнал має рівень −65 dBm, а шум −93 dBm, то
Чим вищий SNR, тим складніші та ефективніші режими передачі зазвичай може використовувати система.

## Slide 50: SINR – сигнал, шум і завади
У реальній мережі важливо враховувати не лише шум, а й завади. Для цього використовується SINR:
Наприклад, сигнал −57 dBm, шум −95 dBm і завада −755 dBm дають значно гірший SINR, ніж SNR, розрахований лише за шумом.
Це пояснює ситуацію, коли пристрій показує сильний рівень сигналу, але фактична швидкість залишається низькою.

## Slide 51: Рівень сигналу ≠ якість радіоканалу
Індикатор рівня прийнятого сигналу RSSI (Received Signal Strength Indicator) або безпосередньо виміряна потужність прийнятого сигналу характеризує, наскільки сильним є сигнал у приймачі. Проте цей показник не визначає повну якість радіоканалу. Сильний сигнал може супроводжуватися високим рівнем шуму, потужними завадами або глибокими завмираннями, через що передавання даних залишається ненадійним.
Тому для оцінювання реального стану радіоканалу потрібно розглядати сукупність параметрів: співвідношення сигнал/шум (SNR), відношення сигнал/(завада + шум) (SINR), частку помилкових пакетів, кількість повторних передавань, схему модуляції та кодування (MCS) і фактичну швидкість передавання даних.
Наприклад, два клієнти можуть приймати сигнал однакового рівня, але в одного канал є відносно чистим, а в іншого – сильно зашумленим або перевантаженим завадами. У результаті другий клієнт матиме нижче SINR, більше помилок і повторних передавань, а отже – істотно меншу фактичну швидкість передавання

## Slide 52: Модуляція та кількість бітів на символ
Цифрова модуляція визначає, яким чином біти представляються фізичними параметрами сигналу. Зі збільшенням порядку QAM можна передавати більше бітів одним символом, але для надійного розрізнення близько розташованих точок сузір'я потрібен вищий SNR.
Модуляція | Біт/символ
BPSK | 1
QPSK | 2
16-QAM | 4
64-QAM | 6
256-QAM | 8
1024-QAM | 10
4096-QAM | 12
Отже, вища модуляція дозволяє збільшити швидкість, але зменшує запас стійкості до шуму та завад.

## Slide 53: Адаптація радіоканалу
Адаптація радіоканалу (Link Adaptation) – це динамічне змінювання параметрів передавання відповідно до поточного стану радіоканалу. Система не обов'язково використовує один режим протягом усього сеансу: вона може змінювати схему модуляції та кодування (Modulation and Coding Scheme, MCS), кількість просторових потоків, ширину каналу та інші параметри. У сучасних бездротових системах рішення про зміну режиму може прийматися багаторазово протягом одного сеансу зв'язку.
Схема модуляції та кодування (MCS) визначає, яким способом цифрові дані перетворюються на символи та яку частину переданих бітів становлять надлишкові біти для виправлення помилок. Вищі порядки модуляції, наприклад 64-QAM або 256-QAM, забезпечують більше бітів на один символ, але потребують кращої якості каналу. Нижча швидкість кодування додає більше надлишкової інформації та підвищує стійкість до помилок, але зменшує корисну швидкість передавання.
За хорошого стану каналу система може перейти до режиму з вищою модуляцією та меншою надлишковістю кодування, збільшуючи швидкість передавання. Коли рівень шуму або завад зростає, виникає завмирання чи погіршується співвідношення сигнал/шум, система переходить до більш надійного режиму. Таким чином, адаптація забезпечує компроміс між швидкістю передавання та надійністю зв'язку.
Важливо: зміна MCS – лише один із механізмів адаптації. У системах MIMO додатково може змінюватися кількість просторових потоків (Spatial Streams), а в деяких системах – ширина використовуваної смуги, потужність передавача та інші параметри

## Slide 54: Чому швидкість падає зі збільшенням відстані
Зі збільшенням відстані між передавачем і приймачем зазвичай зростають втрати поширення (Path Loss), тому потужність прийнятого сигналу (Received Power) зменшується. Якщо рівні шуму та завад істотно не змінюються, це призводить до погіршення співвідношення сигнал/шум (SNR) та відношення сигнал/(завада + шум) (SINR).
Коли якість радіоканалу погіршується, система адаптує режим передавання: зменшує порядок модуляції, збільшує надлишковість канального кодування або зменшує кількість просторових потоків. Тобто схема модуляції та кодування (MCS) переходить до більш надійного режиму, який дозволяє зберегти прийнятний рівень помилок за меншої швидкості передавання.
Тому зменшення швидкості на великій відстані не обов'язково є недоліком протоколу. Це природний результат адаптації системи до погіршення радіоканалу: система поступово обмінює частину потенційної швидкості на більшу завадостійкість і надійність передавання. При цьому реальна залежність не визначається відстанню однозначно – на неї також впливають частота, перешкоди, загасання в конструкціях, багатопроменевість, антени та потужність передавача.

## Slide 55: Теорема Шеннона та ємність каналу
Для ідеалізованого каналу з адитивним білим гаусівським шумом теоретична максимальна швидкість без помилок визначається:
Теорема Шеннона не є формулою реальної швидкості Wi-Fi або 5G. Вона задає фундаментальну верхню межу, відносно якої можна оцінювати ефективність практичної системи.
AWGN (Additive White Gaussian Noise) – це ідеалізована модель радіоканалу, у якій корисний сигнал спотворюється лише додаванням випадкового білого гаусівського шуму.
Вона не описує всі властивості реального радіоканалу, але є зручним еталоном для визначення фундаментальної межі передавання інформації.
Формула показує два фундаментальні способи збільшення ємності: збільшити ширину смуги або підвищити SNR. Однак збільшення SNR стає дедалі менш ефективним через логарифмічний характер залежності.
 | енергія одного біта (Energy per Bit) | Дж
 | спектральна густина потужності шуму (Noise Power Spectral Density) | Вт/Гц
 | відношення енергії біта до спектральної густини шуму | dB
SNR | співвідношення сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio) | dB
 | енергія одного біта (Energy per Bit) | Дж
 | спектральна густина потужності шуму (Noise Power Spectral Density) | Вт/Гц
 | відношення енергії біта до спектральної густини шуму | dB
SNR | співвідношення сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio) | dB
тоді

## Slide 56: Чому не можна просто збільшувати потужність

## Slide 57: MIMO – використання просторового виміру
MIMO (Multiple Input Multiple Output) використовує кілька передавальних і/або приймальних антен для ефективнішого використання радіоканалу. У сприятливих умовах система може передавати кілька незалежних просторових потоків одночасно.
У результаті швидкість може зростати без пропорційного збільшення ширини смуги або потужності. Реальний виграш залежить від просторових властивостей каналу, кількості антен, кореляції між ними та якості сигналу.

## Slide 58: Beamforming
Beamforming – керування амплітудою та фазою сигналів на кількох антенах таким чином, щоб сформувати бажаний просторовий напрямок випромінювання або приймання.
У потрібному напрямку сигнали можуть складатися конструктивно, підвищуючи ефективний рівень сигналу. В інших напрямках можливо зменшувати випромінювання, що сприяє просторовому повторному використанню частот і зменшенню завад.

## Slide 59: Фундаментальні інженерні компроміси Дальність, швидкість, надійність та енергія
У бездротовій системі неможливо незалежно максимізувати всі характеристики. Висока швидкість зазвичай потребує більшої смуги, вищої спектральної ефективності та кращого SNR. Велика дальність, навпаки, часто вимагає більшого link budget, нижчої швидкості, більшої чутливості або спрямованих антен.
Енергоспоживання також є фундаментальним обмеженням, особливо для батарейних пристроїв. Тому BLE, LoRaWAN та NB-IoT можуть свідомо жертвувати швидкістю заради енергоефективності та тривалої роботи від батареї.

## Slide 60: Різні технології — різні способи реалізації, але спільна інженерна логіка аналізу.
Незалежно від конкретного стандарту бездротову систему можна аналізувати за однаковою послідовністю питань:
Спектр: яка частота та ширина смуги?
Канал: які втрати, інтерференція, завмирання, допплерівський зсув і завади?
PHY: яка модуляція, кодування, OFDM, MIMO?
MAC: як пристрої ділять спільне середовище?
Мережа: як організовано підключення, мобільність і маршрутизацію?
Архітектура: де розташовані контроль, обробка та сервіси?
Результат: яка дальність, швидкість, затримка, надійність та енергоспоживання?
Щоб зрозуміти відмінності між бездротовими технологіями, важливо порівнювати не лише їхні стандарти, а й те, як кожна з них розв’язує однакові інженерні задачі.

## Slide 61: Дякую за увагу!