## Slide 1: Лекція 2: Еволюція, стандарти та основи Wi-Fi

## Slide 2: Еволюція, стандарти та основи Wi-Fi
Wi-Fi – технологія бездротових локальних мереж, побудована на сімействі стандартів IEEE 802.11. Її розвиток відбувався не лише через збільшення максимальної швидкості, а й через підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу, підтримку великої кількості пристроїв, зменшення затримки та підвищення енергоефективності.
У цій лекції розглянемо, як виник і розвивався Wi-Fi, які стандарти лежать в його основі, які принципи об'єднують різні покоління та які основні об'єкти визначає IEEE 802.11.

## Slide 3: Яку проблему вирішує Wi-Fi
Основне завдання Wi-Fi – забезпечити мережеве передавання даних без фізичного кабелю між кінцевим пристроєм і точкою підключення до локальної мережі.
На відміну від дротового Ethernet, середовищем передавання є радіоефір. Це усуває потребу в кабелі, але створює нові проблеми: обмежений спектр, завади, змінний рівень сигналу, багатопроменеве поширення, конкуренцію між пристроями та залежність якості зв'язку від навколишнього середовища.
Тому Wi-Fi – це не «Ethernet без кабелю», а технологія зі своїми принципами роботи та обмеженнями.

## Slide 4: Wi-Fi як система
Wi-Fi потрібно розглядати як сукупність взаємопов'язаних механізмів:
середовище → передавання → спільний доступ → обмін кадрами → захист → мережева взаємодія.
На фізичному рівні визначається спосіб передавання сигналу через радіоканал. На рівні доступу до середовища визначається, як багато пристроїв використовують спільний канал.
Тому одна й та сама радіочастота сама по собі ще не є Wi-Fi: потрібен цілий набір стандартизованих процедур.

## Slide 5: IEEE 802.11
IEEE 802.11 – сімейство стандартів бездротових локальних мереж, яке визначає функції фізичного рівня PHY (Physical Layer) та рівня керування доступом до середовища MAC (Medium Access Control).
Стандарти 802.11 визначають, як станції передають кадри, отримують доступ до радіосередовища, встановлюють взаємодію, використовують різні фізичні режими та реалізують численні додаткові функції.
Актуальна консолідована редакція IEEE 802.11-2024 була опублікована у 2025 році та включає попередні поправки; окремо вже стандартизована поправка 802.11be-2024, відома як основа Wi-Fi 7.

## Slide 6: Стандарт, поправка і покоління – це різні поняття
Стандарт IEEE 802.11 – базовий документ, що визначає сімейство WLAN.
Поправка (Amendment) – документ, який додає або змінює певні функції стандарту. Наприклад, 802.11ax та 802.11be є поправками до IEEE 802.11.
Покоління Wi-Fi – комерційне позначення технологічного покоління, наприклад Wi-Fi 6 або Wi-Fi 7.
Тому:
IEEE 802.11ax → Wi-Fi 6 IEEE 802.11be → Wi-Fi 7

## Slide 7: Еволюція поколінь Wi-Fi Початок: IEEE 802.11
Перший стандарт IEEE 802.11 був опублікований у 1997 році та заклав основу для бездротових локальних мереж.
Початкова версія забезпечувала значно нижчу швидкість порівняно із сучасними Wi-Fi та використовувала декілька варіантів фізичного рівня.
Подальший розвиток 802.11 відбувався через окремі поправки, кожна з яких вирішувала певні технічні обмеження.
1997

## Slide 8: 802.11b: масове поширення Wi-Fi
IEEE 802.11b став одним із перших стандартів, який зробив WLAN практично придатною для масового використання. Він працював у діапазоні 2,4 ГГц та використовував технологію прямого розширення спектра.
Технологія прямого послідовного розширення спектру (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) – це метод бездротової модуляції, який полягає у множенні даних на швидкий псевдовипадковий код для розширення сигналу на ширшу смугу частот, що забезпечує його стійкість до перешкод.
Максимальна номінальна швидкість фізичного рівня становила 11 Мбіт/с.
Головним обмеженням залишалися невисока швидкість та обмежений частотний ресурс діапазону 2,4 ГГц.
1999

## Slide 9: 802.11a: перехід до 5 ГГц та OFDM
IEEE 802.11a запровадив роботу в діапазоні 5 ГГц та використання ортогонального частотного мультиплексування (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). OFDM дозволяє передавати дані паралельно на великій кількості ортогональних піднесучих. Це стало фундаментом для багатьох наступних поколінь Wi-Fi.
Таким чином, 802.11a показав важливий напрям розвитку: ефективне використання широкої смуги частот за допомогою багатонесучої передачі.
2003

## Slide 10: 802.11g: OFDM повертається в 2,4 ГГц
IEEE 802.11g переніс OFDM-підхід у діапазон 2,4 ГГц та забезпечив номінальну швидкість фізичного рівня до 54 Мбіт/с.
Це дозволило поєднати вищу ефективність OFDM із популярністю діапазону 2,4 ГГц.
Однак 2,4 ГГц залишався обмеженим за кількістю доступних неперекривних каналів та значно більше використовувався іншими бездротовими системами.
2003

## Slide 11: 802.11n – принциповий перелом
IEEE 802.11n, відомий у системі Wi-Fi як Wi-Fi 4, змінив підхід до підвищення продуктивності. Замість використання лише одного просторового потоку стандарт широко запровадив MIMO (Multiple Input Multiple Output) – технологію одночасного використання декількох передавальних і приймальних антен.
Також були використані ширші канали та вдосконалені механізми фізичного рівня.
Головна ідея: швидкість можна збільшувати не тільки за рахунок частоти або ширини смуги, а й за рахунок просторового виміру.
2009

## Slide 12: MIMO як новий ресурс
Багатоканальна система з декількома входами і виходами (Multiple Input Multiple Output, MIMO) використовує декілька антен на передавачі та приймачі для передавання просторово розділених сигналів.
Наприклад, система 2×2 MIMO потенційно може передавати два просторові потоки, якщо умови радіоканалу це дозволяють.
Отже, радіоканал отримує ще один ресурс: частота + час + простір.

## Slide 13: Wi-Fi 4: комбінування кількох ресурсів
Wi-Fi 4 показав принцип, який зберігся у наступних поколіннях:
ширша смуга + ефективніша модуляція + просторові потоки → вища швидкість.
Однак збільшення кожного з цих параметрів має свою ціну. Ширший канал потребує більшої кількості спектра, вища модуляція потребує кращого сигналу, а більше просторових потоків потребує відповідної антенної системи та умов поширення.
Тому максимальна швидкість Wi-Fi завжди є результатом комбінації декількох умов.

## Slide 14: Wi-Fi 5 – IEEE 802.11ac
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) був орієнтований насамперед на значне підвищення пропускної здатності в діапазоні 5 ГГц.
Серед ключових можливостей – канали шириною до 80 та 160 МГц, 256-QAM та багатокористувацький MU-MIMO.
Технологія демонструє важливий компроміс: чим ширший канал і вища порядковість модуляції, тим вищі вимоги до якості радіоканалу та доступного спектра.
2013

## Slide 15: Від швидкості одного клієнта до ефективності мережі
До Wi-Fi 5 основна увага значною мірою приділялася підвищенню максимальної швидкості одного з'єднання.
Але в реальній WLAN одночасно працюють десятки пристроїв. Якщо кожен пристрій конкурує за весь канал, зростає час очікування та зменшується ефективність використання радіоресурсу.
Тому наступний етап розвитку Wi-Fi повинен був вирішувати вже іншу проблему: Як ефективно обслужити багато пристроїв одночасно?

## Slide 16: Wi-Fi 6 – IEEE 802.11ax
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) змістив акцент із максимальної швидкості одного клієнта на ефективність WLAN у щільному середовищі.
Ключовим нововведенням став OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) – механізм, який дозволяє розподіляти піднесучі одного каналу між декількома пристроями. Також було вдосконалено MU-MIMO, механізми енергозбереження, повторне використання частот та роботу з великою кількістю клієнтів.
2019

## Slide 17: OFDM та OFDMA – не одне й те саме
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – спосіб передачі, за якого один передавач використовує багато ортогональних піднесучих для одного потоку передачі.
OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) використовує піднесучі більш гнучко, дозволяючи розподіляти частини одного каналу між різними станціями.

## Slide 18: Wi-Fi 6 та щільне середовище
У лекційній аудиторії, офісі, стадіоні або вокзалі одночасно можуть працювати сотні пристроїв.
Проблема полягає не лише в тому, наскільки швидко може передавати один пристрій, а в тому, скільки пристроїв можна ефективно обслужити за одиницю часу.
Wi-Fi 6 тому оптимізує використання радіоканалу на рівні окремих ресурсних блоків, просторових потоків та часу.

## Slide 19: Wi-Fi 6: просторове повторне використання
Wi-Fi 6 також вдосконалив механізми просторового повторного використання (Spatial Reuse).
Ідея полягає в тому, щоб не вважати будь-який сигнал на тому самому каналі автоматичною причиною для повної заборони передачі.
Якщо рівень стороннього сигналу достатньо низький, мережа може використовувати додаткові механізми для підвищення повторного використання каналу.

## Slide 20: Wi-Fi 6E – новий спектр
Wi-Fi 6E – розширення Wi-Fi 6 для роботи в діапазоні 6 ГГц там, де це дозволено регуляторними правилами.
Головна зміна полягає не в новому способі модуляції, а в появі додаткового радіочастотного ресурсу.
Це особливо важливо для широких каналів та середовищ із великою кількістю сусідніх мереж.
2021

## Slide 21: Чому 6 ГГц не просто «кращий 2,4 ГГц»
Підвищення частоти має не тільки переваги. За інших однакових умов радіосигнал на 6 ГГц зазнає більших втрат поширення, а деякі конструкції будівель та перешкоди сильніше обмежують його використання.
З іншого боку, додатковий спектр дозволяє отримати більше широких каналів і зменшити конкуренцію з великою кількістю старих пристроїв.
Тому різні діапазони Wi-Fi потрібно розглядати не як «кращий» і «гірший», а як різні компроміси між дальністю, спектром, швидкістю та завантаженням.

## Slide 22: Wi-Fi 7 – IEEE 802.11be
Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) розвиває Wi-Fi у напрямі надвисокої пропускної здатності (Extremely High Throughput, EHT).
Стандарт 802.11be-2024 визначає вдосконалення PHY і MAC, зокрема роботу з широкими каналами, багатолінійність та інші механізми підвищення продуктивності. IEEE вказує для одного з режимів можливість досягнення щонайменше 30 Гбіт/с на рівні MAC SAP за визначених умов.
Важливо не сприймати це число як гарантовану швидкість користувача: реальна продуктивність залежить від конфігурації та умов радіоканалу.
2024

## Slide 23: Основні нововведення Wi-Fi 7
До ключових можливостей Wi-Fi 7 належать:
канали шириною до 320 МГц;
4096-QAM;
MLO (Multi-Link Operation);
багаторесурсна передача;
покращене використання частково зайнятих широких каналів;
подальше вдосконалення MIMO та механізмів MAC.
Wi-Fi 7 тому не є лише «Wi-Fi 6 з удвічі ширшим каналом». Він змінює спосіб використання декількох радіоліній як єдиного логічного з'єднання.

## Slide 24: Multi-Link Operation
Багатолінійна робота (Multi-Link Operation, MLO) – механізм Wi-Fi 7, який дозволяє пристроям використовувати декілька радіоліній у межах одного багатолінійного з'єднання.
Наприклад, пристрій може мати одночасні або координовані лінії через 5 та 6 ГГц.
Це створює можливість одночасно використовувати переваги декількох каналів: підвищувати пропускну здатність, покращувати надійність або зменшувати затримку.

## Slide 25: 4096-QAM
Квадратурна амплітудна модуляція 4096-QAM (4096-QAM) використовує 4096 можливих комбінацій амплітуди та фази сигналу.
Кількість бітів на символ:
Отже, теоретично один символ може представляти 12 бітів до врахування кодування та службових витрат.
Чим щільніше розташовані точки сузір'я, тим вищі вимоги до якості радіоканалу. Тому 4096-QAM корисна переважно за високого рівня SNR/SINR.

## Slide 26: Пунктування широкого каналу
Пунктування преамбули (Preamble Puncturing) дозволяє використовувати доступні частини широкого каналу, якщо окрема його частина зайнята або непридатна для передачі.
Наприклад, замість повної відмови від каналу 320 МГц через проблему в одному сегменті можна використовувати інші доступні частини відповідно до правил стандарту.
Це особливо важливо для сучасного середовища, де широкий канал може перетинатися з іншими системами або мережами.

## Slide 27: Що насправді означає «швидкість Wi-Fi» Швидкість фізичного рівня
Швидкість фізичного рівня (PHY Data Rate) – швидкість, з якою фізичний рівень передає бітову послідовність із заданими параметрами модуляції, кодування, ширини каналу та просторових потоків.
Це не те саме, що швидкість, яку бачить користувач у застосунку.
Між фізичним рівнем та корисними даними існують заголовки, службові поля, підтвердження, очікування доступу до середовища та інші витрати.

## Slide 28: Корисна швидкість
Корисна швидкість передавання (Goodput) – швидкість доставки корисних даних, які реально потрібні застосунку.
Наприклад, якщо фізичний рівень працює на сотні мегабіт за секунду, частина часу витрачається на службові кадри, доступ до середовища, повторні передачі та інші протокольні операції.
Тому:
а конкретне співвідношення залежить від умов роботи мережі.

## Slide 29: Data Rate, Throughput, Goodput, Capacity
Ці терміни не слід використовувати як синоніми.
Термін | Значення
Data Rate | швидкість передавання бітів
PHY Data Rate | швидкість фізичного рівня
Throughput | фактична пропускна здатність передавання
Goodput | швидкість доставки корисних даних
Channel Capacity | теоретична гранична інформаційна ємність каналу
Наприклад, рекламне «до 5 Гбіт/с» може стосуватися PHY Data Rate, тоді як реальна швидкість передавання файлу буде істотно меншою.

## Slide 30: Від чого залежить швидкість Wi-Fi
Потенційна швидкість визначається комбінацією:
ширини каналу;
модуляції;
швидкості кодування;
кількості просторових потоків;
параметрів OFDM;
якості радіоканалу;
можливостей клієнта та AP.
У реальній мережі додаються ще конкуренція за канал, завади, повторні передачі, службові витрати та завантаження інших вузлів.
- (Number of data subcarriers as per bandwidth) Кількість піднесучих даних залежно від ширини смуги пропускання = 234 (20 МГц), 468 (40 МГц), 936 (80 МГц), 1960 (160 МГц), 3920 (320 МГц)
- (Number of coded bits per OFDM symbol) Кількість кодованих бітів на один символ OFDM в бітах = 1 (BPSK), 2 (QPSK), 4(16QAM), 6(64QAM), 8(256QAM), 10(1024QAM), 12(4096QAM)
Code Rate (R) = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6
(Number of Spatial Streams) Кількість просторових потоків = 2, 4, 8, 16.
Тривалість символу встановлено на 12.8 мкс.
Тривалість захисного інтервалу (Guard interval GI) може становити 0.8, 1.6 або 3.2 мкс.

## Slide 31: Чому ширший канал не завжди кращий
Збільшення ширини каналу з 20 до 40, 80, 160 або 320 МГц потенційно збільшує швидкість.
Але широкий канал потребує більшої кількості вільного спектра. Якщо значна частина каналу містить завади або використовується іншими мережами, перевага широкого каналу може зменшуватися.
Тому в реальній WLAN 80 МГц у чистому спектрі може бути кориснішим за 160 МГц у перевантаженому середовищі.
Посилання на дослідження залежності швидкості від ширини каналу в реальному приміщенні

## Slide 32: Основні поняття 802.11 Станція – STA
Станція (Station, STA) – пристрій, який має інтерфейс IEEE 802.11 і бере участь у бездротовому обміні.
STA може бути ноутбуком, смартфоном, планшетом, камерою, промисловим контролером або іншим пристроєм.
У подальших лекціях STA буде базовим поняттям для аналізу роботи Wi-Fi: STA передає та приймає кадри, конкурує за середовище та взаємодіє з іншими елементами WLAN.

## Slide 33: Точка доступу – AP
Точка доступу (Access Point, AP) – пристрій, який забезпечує бездротову взаємодію станцій із WLAN.
AP створює бездротову область обслуговування та забезпечує обмін кадрами між радіоклієнтами і мережею.
У побутовому пристрої AP часто інтегрований із комутатором, маршрутизатором, міжмережевим екраном та іншими функціями. Тому термін «Wi-Fi роутер» не слід ототожнювати з функцією AP.

## Slide 34: AP і маршрутизатор – різні функції
AP забезпечує бездротовий доступ.
Комутатор (Switch) з'єднує вузли локальної мережі.
Маршрутизатор (Router) передає пакети між різними IP-мережами.
У домашньому обладнанні ці функції часто реалізовані одним фізичним пристроєм, але з технічної точки зору вони залишаються різними.

## Slide 35: BSS
Базовий набір служб (Basic Service Set, BSS) – основна логічна область роботи 802.11, у межах якої станції взаємодіють відповідно до параметрів конкретного бездротового набору.
В інфраструктурному режимі BSS пов'язаний із конкретною точкою доступу та її бездротовим інтерфейсом.
Для практичного розуміння можна уявляти BSS як одну радіомережу навколо конкретного AP, хоча точне визначення IEEE є ширшим.

## Slide 36: BSSID
Ідентифікатор базового набору служб (Basic Service Set Identifier, BSSID) – ідентифікатор конкретного BSS.
В інфраструктурних WLAN BSSID зазвичай пов'язаний із MAC-адресою відповідного радіоінтерфейсу AP.
Декілька AP можуть використовувати один SSID, але кожен їхній BSS матиме власний BSSID.

## Slide 37: SSID
Ідентифікатор набору служб (Service Set Identifier, SSID) – логічна назва бездротової мережі, яку користувач зазвичай бачить у списку доступних мереж.
Наприклад: University-WiFi
Один SSID може використовуватися на багатьох AP. Тому назва мережі не є унікальним ідентифікатором конкретної точки доступу.

## Slide 38: SSID ≠ BSSID
Це одна з важливих відмінностей:
SSID – назва логічної бездротової мережі.
BSSID – ідентифікатор конкретного BSS.
Наприклад:
Для користувача це одна мережа, але технічно клієнт у кожний момент працює з конкретним BSS.
AP | SSID | BSSID
AP1 | University-WiFi | A1:A1:A1:A1:A1:A1
AP2 | University-WiFi | B2:B2:B2:B2:B2:B2
AP3 | University-WiFi | C3:C3:C3:C3:C3:C3

## Slide 39: ESS
Розширений набір служб (Extended Service Set, ESS) – сукупність взаємопов'язаних BSS, які утворюють розширену WLAN. ESS дозволяє побудувати мережу з декількох точок доступу, які спільно забезпечують покриття певної території.
Тут важливо лише запам'ятати різницю:
BSS → одна область роботи конкретної бездротової системи
ESS → сукупність взаємопов'язаних BSS.
Детальну архітектуру ESS та організацію роумінгу розглянемо в лекції 6.

## Slide 40: Інфраструктурний режим
Інфраструктурний режим (Infrastructure Mode) – режим роботи WLAN, у якому станції взаємодіють через точку доступу.
Типова схема:
STA → AP → мережа → AP → STA
AP виконує роль координуючого вузла бездротової мережі та забезпечує взаємодію клієнтів із дротовою або іншою мережевою інфраструктурою.
Саме цей режим є основою більшості сучасних Wi-Fi мереж.

## Slide 41: Ad not та IBSS
Незалежний набір служб (Independent Basic Service Set, IBSS) – режим 802.11, у якому станції можуть безпосередньо взаємодіяти без інфраструктурної точки доступу.
Його часто називають режимом ad hoc.
Такий підхід історично був важливим для прямого з'єднання пристроїв, але сучасні WLAN переважно використовують інфраструктурну архітектуру з AP.

## Slide 42: Радіочастотні діапазони Wi-Fi Діапазон 2,4 ГГц
Діапазон 2,4 ГГц має відносно хороше поширення та здатність проникати крізь перешкоди порівняно з вищими частотами.
Однак доступного спектра мало, а діапазон використовується не тільки Wi-Fi. Сусідні мережі та інші системи можуть створювати значне навантаження.
Тому 2,4 ГГц часто забезпечує краще покриття, але меншу доступність широких каналів.

## Slide 43: Діапазон 5 ГГц
5 ГГц забезпечує значно більше частотного ресурсу для WLAN порівняно з 2,4 ГГц.
Це дозволило активно використовувати ширші канали та забезпечувати вищі швидкості.
Однак збільшення частоти супроводжується більшими втратами поширення та зазвичай меншою дальністю за інших однакових умов.

## Slide 44: Діапазон 6 ГГц
6 ГГц став важливим розширенням сучасного Wi-Fi завдяки додатковому спектру.
Його особлива цінність полягає в можливості використовувати широкі канали в умовах меншої присутності старих поколінь Wi-Fi.
Однак використання 6 ГГц залежить від регуляторного дозволу, а характеристики поширення менш сприятливі для великих зон покриття, ніж у нижчих діапазонах.

## Slide 45: Порівняння діапазонів
Характеристика | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц
Дальність за інших рівних умов | вища | нижча | ще нижча
Доступний спектр | малий | більший | значно більший
Перевантаження | часто високе | залежить від середовища | зазвичай менше старих пристроїв
Широкі канали | обмежено | добре | дуже добре
Основна перевага | покриття | баланс | спектр і широкі канали
Не можна визначити універсально «кращий» діапазон. Вибір залежить від площі, щільності клієнтів, перешкод, завад та потрібної швидкості.

## Slide 46: Канал Wi-Fi
Канал (Channel) – виділена ділянка радіочастотного спектра, яку використовує система для передавання.
У різних поколіннях Wi-Fi використовуються різні ширини каналів, зокрема 20, 40, 80 і 160 МГц; Wi-Fi 7 підтримує також 320 МГц за відповідних умов.
Ширший канал дозволяє передати більше інформації за одиницю часу, але потребує більшої кількості доступного спектра.

## Slide 47: Ширина каналу – це компроміс
Якщо збільшити ширину каналу потенційна швидкість ↑
але одночасно потреба у спектрі ↑ + ризик часткового перекриття ↑ + вплив завад ↑.
Тому проектування WLAN не зводиться до вибору максимально широкого каналу.
Приклад: у малозавантаженому 6 ГГц середовищі 160/320 МГц може бути доцільним; у щільній мережі з багатьма сусідніми AP може бути ефективнішим вужчий канал.

## Slide 48: Канали та взаємні завади
Якщо дві мережі використовують спектр, що перекривається, їхні передавання можуть взаємно погіршувати роботу.
У щільній WLAN тому важливо планувати канали, потужність передавання та розміщення AP як єдину систему.
Проблема особливо загострюється при використанні широких каналів, оскільки одна AP займає більшу частину доступного спектра.

## Slide 49: Базові принципи роботи Wi-Fi Як клієнт знаходить Wi-Fi?
Перш ніж передавати дані, станція повинна визначити, які бездротові мережі доступні.
Для цього використовується сканування (Scanning).
Клієнт може прослуховувати службові кадри, які періодично передають точки доступу, або активно надсилати запити для виявлення доступних мереж.
Схема: STA → сканування каналів → виявлення AP → аналіз параметрів → вибір мережі.

## Slide 50: Beacon
Маяковий кадр (Beacon Frame) – службовий кадр 802.11, який точка доступу періодично передає для оголошення параметрів BSS.
Beacon може містити SSID, інформацію про підтримувані режими, параметри безпеки, характеристики PHY та інші службові відомості.
Тому AP не просто «чекає» на клієнта – вона регулярно повідомляє про існування та характеристики свого BSS.

## Slide 51: Probe Request і Probe Response
Під час активного сканування (Active Scanning) клієнт може надсилати Probe Request, запитуючи інформацію про доступні мережі. Точка доступу може відповісти Probe Response, який містить інформацію про відповідний BSS.
Таким чином, пошук мережі може виконуватися як пасивне прослуховування Beacon або як активний обмін запитами та відповідями.

## Slide 52: Встановлення з'єднання
Після вибору мережі клієнт виконує процедури, необхідні для встановлення взаємодії з AP.
Спрощено процес можна представити так:
виявлення BSS → автентифікація → асоціація → встановлення захищеного з'єднання → отримання IP-параметрів → передавання даних.
Детальний порядок залежить від використовуваного механізму безпеки та конфігурації WLAN.

## Slide 53: Автентифікація ≠ асоціація
Автентифікація (Authentication) – процедура, пов'язана з перевіркою можливості станції отримати доступ до мережі.
Асоціація (Association) – процедура встановлення зв'язку станції з конкретним BSS.
Ці поняття часто помилково об'єднують у слово «підключення», але технічно це різні етапи.
У сучасних захищених мережах після них можуть виконуватися додаткові процедури автентифікації користувача та встановлення криптографічних ключів.

## Slide 54: Сумісність і розвиток Wi-Fi
Однією з важливих властивостей Wi-Fi є прагнення до сумісності нових поколінь зі старими пристроями.
Це дозволяє, наприклад, сучасній AP обслуговувати клієнтів різних поколінь.

## Slide 55: Можливості визначає не тільки AP
Якщо точка доступу підтримує Wi-Fi 7, це ще не означає, що клієнт отримає характеристики Wi-Fi 7.
Реальний режим визначається найбільш обмежуючими можливостями обох сторін та умовами радіоканалу.
Наприклад, клієнт може не підтримувати 6 ГГц, 320 МГц або 4096-QAM. У такому випадку відповідна можливість AP просто не буде використана цим клієнтом.
Схема:
AP: Wi-Fi 7 + 320 МГц + 4×4 ↓ STA: Wi-Fi 6 + 80 МГц + 2×2 ↓ фактичний режим обмежений можливостями STA та каналом.

## Slide 56: Асиметрія можливостей AP і клієнта
У сучасній WLAN AP часто значно потужніша за окремий клієнт.
Наприклад, корпоративна AP може мати кілька радіомодулів і багато антен, тоді як смартфон має жорсткі обмеження за розміром, енергоспоживанням та кількістю антен.
Тому при проектуванні мережі потрібно оцінювати не тільки характеристики AP, а й типові характеристики клієнтських пристроїв.

## Slide 57: Wi-Fi як система компромісів Швидкість проти дальності
Висока швидкість зазвичай потребує:
широкого каналу;
високої порядковості модуляції;
високого SNR/SINR;
достатньої кількості просторових потоків.
Під час віддалення від AP рівень сигналу зменшується, і система може перейти до більш стійкого, але менш швидкого режиму. Отже, максимальна швидкість зазвичай доступна лише в частині зони покриття.

## Slide 58: Покриття проти ємності
Збільшення потужності AP може збільшити область, у якій клієнт бачить достатній рівень сигналу.
Але це не обов'язково збільшує ємність мережі (Network Capacity). Навпаки, надто велика зона дії однієї AP може збільшити кількість клієнтів, які конкурують за один радіоресурс.
Тому сучасне проектування WLAN часто передбачає більше AP з меншою потужністю, а не кілька AP із максимальною потужністю.

## Slide 59: Що насправді визначає якість Wi-Fi
Якість WLAN визначається не одним параметром. Потрібно одночасно враховувати:
рівень сигналу + SNR/SINR + ширину каналу + кількість просторових потоків + завантаження каналу + завади + можливості клієнта + протокольні витрати.
Тому показник на кшталт «рівень Wi-Fi – 4 поділки» не може повністю описати якість мережі.

## Slide 60: Універсальна модель аналізу Wi-Fi
Для аналізу будь-якого покоління Wi-Fi корисно послідовно ставити питання:
Який спектр доступний?
Яка ширина каналу?
Який фізичний метод передачі використовується?
Скільки просторових потоків доступно?
Яка якість радіоканалу?
Як багато пристроїв використовують середовище?
Які службові витрати та механізми MAC?
Які можливості мають AP і клієнт?
Цей підхід дозволяє аналізувати не тільки Wi-Fi 5, 6 або 7, а й майбутні покоління.

## Slide 61: Як еволюціонував Wi-Fi

## Slide 62: Головний принцип еволюції Wi-Fi
Кожне нове покоління не просто збільшує число «Гбіт/с».
Воно намагається ефективніше використовувати один або декілька ресурсів:
Частота + Час + Простір + Сигнал + Спільне використання
Частота – більше доступного спектра.
Час – ефективніше планування передач.
Простір – MIMO та формування променя.
Сигнал – ефективніша модуляція та кодування.
Спільне використання – OFDMA, MU-MIMO та інші механізми багатокористувацької роботи.
Саме ефективніше використання цих ресурсів є головною логікою розвитку Wi-Fi.

## Slide 63: Дякую за увагу!