## Slide 1: Введення в спеціальність Лекція 1. Основи мережевих технологій
Державний університет «Житомирська політехніка» Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій

## Slide 2: Історія розвитку мережевих технологій
1836 рік – винайдення телеграфу
1858-1866 роки – прокладання Трансатлантичного кабелю
1876 рік – винайдення телефону
1957 рік – заснування DARPA (Defense Advanced Research
Projects Agency
1962 рік – др. Ліклайдер, голова відділу комп’ютерних технологій
DARPA пропонує сконцентрувати увагу на комп’ютерних технологіях і
пакетній передачі даних. Підписує контракт з Bolt, Beranek & Newman
для створення ARPANET

## Slide 3
1969 – створення перших чотирьох вузлів ARPANET
1974 – Вінтон Серф написав специфікацію протоколу TCP

## Slide 4
1984 – На перше січня мережа складалась з близько 1000 вузлів і використовувала TCP/IP для передачі повідомлень. Початок використання Domain Name Server.
1986 - створення NSFNET, що став прообразом сучасного інтернету
1991 – Тім Бернерс Лі представляє World Wide Web
1995 – остаточна комерціалізація мережі

## Slide 5
3,5 млрд. користувачів – 48% населення
Землі
Зріст кількості користувачів пов’язаний
з стрімким розвитком бездротових мереж

## Slide 6: Тип комутації
Комутація каналів
Комутація пакетів

## Slide 7: Технологія передавання
Broadcast (широкомовна)
Point-to-Point (Точка-точка)

## Slide 8: За довжиною мережі
Назва | Протяжність | Розташування
Персональна | 1 м | На столі
Локальна | 10 м – 1 км | Кімната, будівля
Муніципальна | 10 км | Місто
Глобальна | 100 – 1000 км | Країна, материк
Об’єднання мереж | 10 000 км | Весь світ

## Slide 9
Протокол передавання даних – набір угод інтерфейсу логічного рівня, що забезпечують передачу даних між різними програмами. Ці угоди задають однаковий спосіб передачі повідомлень і обробки помилок при взаємодії програмного забезпечення рознесеного на просторі апаратної платформи, з'єднаної тим чи іншим інтерфейсом, що не прив’язаний до конкретної платформи або виробника

## Slide 10
Мережевий протокол – це набір правил, що дозволяє здійснювати з’єднання та обмін даними між двома і більше включеними в мережу пристроями. Протоколи бувають як відкриті (опубліковані для безкоштовного застосування), так і закриті (розроблені комерційними компаніями, що вимагають ліцензування для використання).
Однак усі ці протоколи прийнято співвідносити з так званою еталонною моделлю взаємодії відкритих систем (Open Systems Interconnection Reference Model), або просто моделлю OSI. Її опис був опублікований у 1984 р. Міжнародною організацією зі стандартизації (International Standards Organization, ISO), тому для неї часто використовується інша назва: модель ISO/OSI. Ця модель являє собою набір специфікацій, які описують мережі з неоднорідними пристроями, вимоги до них, а також способи їх взаємодії. Модель OSI має вертикальну структуру, у якій усі мережеві функції розподілені між сімома рівнями

## Slide 11: Модель ISO-OSI

## Slide 13
Рівень 0. Він не визначений у загальній схемі, але досить важливий для розуміння. Тут представлені посередники, якими власне і відбувається передача сигналів: кабелі різних типів, радіосигнали, ІЧ- сигнали і т.д. На цьому рівні нічого не описується, рівень 0 надає фізичному рівню 1 тільки середовище передачі.
Рівень 1 – Фізичний (Physical). Тут здійснюється передача неструктурованого потоку бітів, отриманих від канального рівня 2, по фізичному середовищу, наприклад, у вигляді електричних або світлових сигналів. При прийомі/отриманні з лінії зв’язку дані декодуються та передаються для подальшої обробки канальному рівню. Фізичний рівень відповідає за підтримку зв’язку (link), тобто здійснює інтерфейс між мережевим носієм та мережевим пристроєм. На цьому рівні регламентуються напруги, частоти, довжини хвиль, типи конекторів, число й функціональність контактів, схеми кодування сигналів тощо.
Рівень 2 – Канальний (Data Link). Забезпечує безпомилкову передачу даних, отриманих від мережевого рівня 3, через фізичний рівень 1, який сам по собі відсутності помилок не гарантує та може видозмінювати дані. Інформація на цьому рівні розміщується в кадрах (frames), де на початку (у заголовку кадру) розміщується адреса одержувача та відправника, а також керуюча інформація, а наприкінці – контрольна сума, яка дозволяє виявити виникаючі при передачі помилки

## Slide 14
Рівень 3 – Мережевий (Network). Цей рівень забезпечує доставку даних між двома вузлами в мережі. Повідомлення мережевого рівня називають пакетами (packets). Головна задача мережевого рівня – це пошук маршруту від одного комп’ютера до іншого і передача пакета цим маршрутом. Пакет узагальнено складається із заголовка і поля даних. У полі даних розміщується сегмент транспортного рівня, а заголовок містить службову інформацію, а також адреси відправника та одержувача. На мережевому рівні вводиться адресація комп’ютерів. Адреси мережевого рівня називають логічними адресами, оскільки адресація не залежить від апаратного забезпечення. Адресація мережевого рівня ієрархічна, адреса складається мінімум з двох частин: номера мережі і номера вузла у цій мережі. Передача даних між мережами здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв, які називаються маршрутизаторами. Основні задачі маршрутизатора – визначення маршруту і комутація пакета. Задача вибору маршруту називається маршрутизацією.

## Slide 15
Рівень 4 – Транспортний (Transport). Цей рівень пов’язує більш високі рівні, які дуже залежать від додатків з нижніми рівнями, які більше прив’язані до ліній зв’язку. На транспортному рівні відбувається розбиття потоку даних на сегменти при відправленні даних або збирання вихідного потоку даних із сегментів при прийманні. Сегментом називається блок даних транспортного рівня. Транспортний рівень призначений для доставки даних без помилок, втрат і дублювання в тій послідовності, у якій вони були передані. Він забезпечує передачу даних між двома додатками з необхідним рівнем надійності. Протоколи транспортного рівня, які гарантують надійну доставку даних, встановлюють перед обміном даними віртуальне з’єднання та у випадку втрати або пошкодження сегментів повторно їх відправляють (наприклад, TCP). Протоколи ненадійної доставки не ретранслюють дані (наприклад, UDP).

## Slide 16
Рівень 5 – Сеансовий (Session). Дозволяє двом мережевим додаткам на різних комп’ютерах встановлювати, підтримувати й завершувати з’єднання, яке називається мережевим сеансом. Цей рівень також відповідає за відновлення аварійно перерваних сеансів зв’язку. Крім того, на п’ятому рівні виконується перетворення зручних для людей імен комп’ютерів у мережеві адреси (розпізнавання імен), а також реалізуються функції захисту сеансу.
Рівень 6 – Рівень представлення даних (Presentation). Визначає формати переданої між комп’ютерами інформації. Тут вирішуються такі завдання, як перекодування, стиск і розпакування даних, шифрування й дешифрування, підтримка мережевих файлових систем і т.д.
Рівень 7 – Прикладний, або Рівень додатків (Application). Забезпечує інтерфейс взаємодії програм, які працюють на комп’ютерах у мережі. Саме за допомогою цих програм користувач одержує доступ до таких мережевих послуг, як обмін файлами, передача електронної пошти, віддалений термінальний доступ і т.д.

## Slide 17
Інформацію, відправлену в мережу, називають даними, або пакетами даних. Якщо один комп’ютер (джерело) бажає послати дані іншому комп’ютеру (одержувачу), то дані спочатку повинні бути зібрані в пакети в процесі інкапсуляції, тобто перед відправленням у мережу комп’ютер поміщує дані у заголовок конкретного протоколу.
Кожний рівень еталонної моделі залежить від послуг нижнього рівня. Щоб забезпечити ці послуги, нижній рівень за допомогою процесу інкапсуляції розміщує PDU (Protocol Data Unit – узагальнена назва фрагменту даних на різних рівнях моделі OSI), отриманий від верхнього рівня, у своє поле даних. Потім можуть додаватися заголовки й трейлери, необхідні рівню для реалізації своїх функцій. Згодом, у міру переміщення даних униз по рівнях моделі OSI, до них будуть прикріплюватися додаткові заголовки й трейлери.

## Slide 18
Рух пакетів у мережі

## Slide 20: Модель TCP/IP

## Slide 25
Структура кадру

## Slide 27: Що почитати?

## Slide 28: Якщо читати лінь?)

## Slide 29: Не забувайте про

## Slide 30: Дякую за увагу!