## Slide 1: Введення в спеціальність Лекція 5

## Slide 2
ФІЗИЧНИЙ РІВЕНЬ

## Slide 4
Сигнал (S)
Сигнал (S) + шум (N)
Теорема Шеннона

## Slide 5
Характеристики каналу передачі:
Пропускна спроможність (біт/с)
Затримка (мс)
Кількість помилок

## Slide 6
Типи каналів зв’язку за методом передачі:
Симплексний метод
Дуплексний метод
Напівдуплексний метод

## Slide 7
Дротові середовища передачі даних
Звита пара
Телефонний кабель
Коаксіальний кабель
Оптоволоконний кабель

## Slide 8
Радіохвильові
Бездротові технології
Супутникові
Інфрачервоні

## Slide 9: ЗВита пара

## Slide 10: 8P8C! A Не RJ45!

## Slide 11
Прямий кабель

## Slide 12
Перехресний кабель (крос)
Варіант для 100мбіт/с
Варіант для 1000мбіт/с

## Slide 13
Але все це можна не заучувати, тому що є
Auto-MDI(X)
і його підтримують абсолютна більшість мережевих пристроїв

## Slide 14: ОПТОВОЛОКНО

## Slide 16
Одномодове волокно
Багатомодове волокно
Градієнтне волокно
Структура типового одномодового волокна.
1. Серцевина: 8 µm діаметр 2. Оболонка: 125 µm діаметр 3. Буфер: 250 µm діаметр 4. Обшивка: 400 µm діаметр
Повне внутрішнє відбиття

## Slide 17: Радіохвилі
Bluetooth
Wi-Fi
WiMAX
GSM
3G
LTE
Супутникові технології
Сигнал передається у всі напрямки
Багато приймачів
Завади від багатьох джерел

## Slide 18: Дякую за увагу!