## Slide 1: Введення в спеціальність Лекція 6

## Slide 2
КАНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

## Slide 3
ФУНКЦІЇ КАНАЛЬНОГО РІВНЯ:
Виділення меж кадру
Забезпечення достовірності прийнятих даних
Отримання доступу до середовища передачі
Апаратна адресація (МАС-адреси)
Адресація протоколу верхнього рівня

## Slide 4
Формування кадру канального рівня

## Slide 5
Вказання кількості біт
Вставлення байтів (byte stuffing), вставлення бітів (bіt stuffing)
(протокол РРР – 01111110 на початок і кінець кадру)
Засоби фізичного рівня (наприклад – технологія Fast Ethernet)
Передача символів збиткового коду (4В/5В), що не використовуються:
- початок кадру – пара символів J (11000) та К(10001)
- кінець кадру – символ Т (01101)
Методи виділення кадрів

## Slide 6
Пошук і виправлення помилок
Пошук помилок
контрольна сума
Виправлення помилок
-коди, що виправляють помилки ( з надлишковою інформацією)
Повторна відправка даних:
- повторна відправка кадру, що прийшов з помилкою
- повторна відправка кадру, що не прийшов взагалі

## Slide 15
На якому ж рівні краще шукати і виправляти помилки?
Канали зв’язку з рідкісними помилками – верхні рівні
Канали зв’язку з частими помилками – нижні рівні

## Slide 16
Канальний рівень (Data Link layer)
Підрівень управління логічним каналом
(Logical Link layer, LLC)
Підрівень управління доступом до середовища
(Media Access Control, MAC)
Підрівень управління логічним каналом (LLC):
Управління передачею даних;
Забезпечує перевірку і правильність передачі інформації по з'єднанню.
Підрівень управління доступом до середовища (МАС):
Спільне використання загального середовища передачі;
Адресація
Не є обов’язковим

## Slide 17
Множинний доступ до каналу
Дані пошкоджуються, якщо декілька комп’ютерів передають їх одночасно.
Колізія
Управління доступом:
Забезпечення використання каналу тільки одним відправником
Методи управління доступом:
Рандомізований (Wi-Fi) – з N комп’ютерів обирається один з вірогідність 1/ N

## Slide 18: Ethernet
+ 25 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Terabit Ethernet
Класичний – застарів
Комутований – використовується всюди

## Slide 21: Формат кадру Ethernet

## Slide 22: Структура MAC-адресИ
01:23:45:67:89:AB

## Slide 23: Таблиця комутації

## Slide 24: VLAN
Virtual local area network
Технологія розділення єдиної фізичної мережі на декілька ізольованих одна від одної логічних мереж (Ізоляція мереж)
+ Безпека (дуже великий плюс!)
+ Розподіл навантаження
+ Обмеження широкосмугового
трафіку

## Slide 28: STP

## Slide 29: Дякую за увагу!