## Slide 1: Введення в спеціальність Лекція 9

## Slide 2
ТРАНСПОРТНИЙ РІВЕНЬ

## Slide 3: Задачі транспортного рівня:
Передача даних між процесами на хостах
Адресація
Надання потрібного рівня надійності передачі даних, не залежно від надійності мережі

## Slide 4: Модель OSI
Хост
Мережевий
Мережеве обладнання
Фізичний
Канальний
Хост
Прикладний
Уявлення
Сеансовий
Транспортний
Мережевий
Канальний
Фізичний
Фізичний
Канальний
Прикладний
Уявлення
Сеансовий
Транспортний
Мережевий

## Slide 5: Адресація на транспортному рівні
Порти: від 1 до 65535
Кожен мережевий додаток на хості має свій порт
Номери портів в додатках не повторюються!
Форма запису: 192.168.1.1:443
ІР-адреса
Порт

## Slide 6: Типи Портів
Добре відомі порти: 1-1024
80 - HTTP
25 - SMTP
53 – DNS
67, 68 – DHCP
Може використовувати тільки root/Адміністратор
Зареєстровані порти: 1025-49151
Реєстрація в internet Assigned Numbers Authority (IANA)
Динамічні порти: 49152-65535
Автоматично призначаються операційною системою

## Slide 8: Забезпечення надійності на транспортному рівні
Гарантія доставки даних:
Підтвердження отримання
Повторне відправлення не отриманих даних
Гарантія порядку послідовності повідомлень:
- Нумерація повідомлень

## Slide 9: Протоколи транспортного рівня
ТРАНСПОРТНИЙ РІВЕНЬ
МЕРЕЖЕВИЙ РІВЕНЬ
РІВЕНЬ МЕРЕЖЕВИХ ІНТЕРФЕЙСІВ (КАНАЛЬНИЙ)
ПРИКЛАДНИЙ РІВЕНЬ

## Slide 10: UDP
UDP (User Datagram Protocol)
Особливості:
без з’єднання
без гарантії доставки даних
без гарантії збереження порядку повідомлень
Надійність доставки в порівнянні з ІР не підвищується.

## Slide 11: UDP header
Довжина UDP:
мінімум 8 байт (тільки заголовок),
максимум 65515 (максимальна довжина ІР-пакета)

## Slide 12: Використання UDP
Переваги – швидкість роботи (не витрачається час і ресурси на встановлення з’єднання).
Надійність (в сучасних мережах помилки трапляються відносно рідко, помилку може обробити додаток).
Область використання (клієнт-сервер, короткі запити-відповіді). Наприклад DNS

## Slide 13: TCP
TCP (Transmission Control Protocol)
Сервіс TCP:
Надійна передача потоку байт (reliable byte stream).
Гарантії TCP:
Доставка даних.
Збереження порядку повідомлень.

## Slide 16: З’єднання ТСР
Перед відправкою даних по ТСР необхідно встановити з’єднання.
Задачі з’єднання:
Пересвідчитись, що відправник і отримувач хочуть передавати дані один одному.
Домовитись про нумерацію потоку байтів.
Домовитись про параметри з’єднання (максимальний розмір сегмента і т.д.).
Після завершення передачі даних з’єднання ТСР розривається.

## Slide 17
Встановлення з’єднання (потрійне рукостискання):
1. SYN
2. SYN + ACK
3. ACK
Розрив з’єднання:
1. FIN
2. ACK
3. FIN
4. ACK
або просто RST

## Slide 19
Зупинка і очікування
Ковзаюче вікно

## Slide 22: Типи підтвердження
Кумулятивне підтвердження:
підтвердження приймання вказаного байту даних і всіх попередніх
використовується за замовчуванням
Вибіркове підтвердження (Selective Acknowledgment, SACK):
підтвердження діапазонів прийнятих байт
ефективне при великому розмірі вікна
додаткове поле заголовку ТСР

## Slide 25
Порт джерела (Source port)
Порт призначення (Destination port)
Номер послідовності (Sequence number) є числом, що відображає номер першого байту в сегменті надісланих даних від хоста-відправника до хоста-отримувача.
Це число є акумульованим, тобто поточний номер послідовності є сумою номеру послідовності попереднього сегменту і кількості даних (в байтах) відправлених у ньому. Використовується для відстежування кількості та правильної послідовності отриманих сегментів даних

## Slide 26
Номер підтвердження (Acknowledgment number) є запитом від хоста отримувача на надсилання нового сегменту даних починаючи з вказаного номера. З іншого боку, коли хост відправник отримує це повідомлення, він переконується, що всі сегменти даних з номерами послідовності меншими за номер підтвердження були успішно прийняті отримувачем.
Зміщення даних (Data offset) - 4-бітний номер, який визначає розмір TCP-заголовка в 32-бітових словах. Мінімальний розмір становить 5 (0101) слів, а максимальний — 15 (1111), що є відповідно 20 і 60 байт. Фактично визначає розмір поля Опції (Options) від 0 до 40 байт.
Зарезервовано (Reserved) - біти, зарезервовані для майбутнього використання і повинні містити нулі (000)

## Slide 28
NS — Одноразова сума (Nonce Sum), використовується з метою покращення роботи механізму явного повідомлення про перевантаження (Explicit Congestion Notification, ECN).
CWR — Вікно перевантаження зменшено (Congestion Window Reduced), прапорець встановлюється, щоб показати що TCP-сегмент був отриманий зі встановленим полем ECE, іншими словами це є підтвердженням отримання сегменту даних з прапорцем ECE від хоста партнера.
ECE — ECN-Ехо (ECN-Echo), поле показує, що відправник підтримує ECN.

## Slide 29
URG — Важливість (Urgent), вказує, що TCP-сегмент містить важливі дані. Коли до хоста-отримувача надходить сегмент зі встановленим прапорцем URG, TCP відправляє важливі дані з цього сегменту, які знаходяться завдяки полю показник важливості до відповідного протоколу верхнього рівня минаючи чергу і без перевірки успішності надходження попередніх сегментів.
ACK — Підтвердження (Acknowledge) успішності отримання TCP-сегменту
PSH — Просування (Push), також як і прапорець URG, вказує, на пріоритетність TCP-сегменту. Хост-відправник позачергово надсилає цей сегмент даних через IP-мережу. За аналогією з прапорцем URG, PSH інструктує хост-отримувач, що сегмент даних має бути негайно переданий до прикладного рівня (кінцевого споживача даних).

## Slide 30
RST — Обривання (Reset) вказує, хосту-отримувачу негайно скинути з'єднання без подальшої взаємодії. Така ситуація наступає у разі, якщо сервер (хост-відправник) не надає послуги визначеного сервісу. Наприклад клієнт (хост-отримувач) запросив у веб-серверa послуги у форматі протоколу HTTPS (TCP-порт 443), aле веб-сервер надає послуги лише у форматі HTTP (TCP-порт 80). Ця властивість TCP часто використовується хакерами для сканування портів мережі жертви.
SYN — Синхронізація (Synchronize) використовується для встановлення з'єднання між хостами при так званому триходовому рукостисканні
FIN — Фініш (Finish) вказує на завершення з'єднання.

## Slide 31: Поле Опції
MSS (Максимальний розмір сегменту, Maximum segment size) визначає максимальний розмір поля Дані в TCP-сегменті (для Ethernet 1460)
Масштабування вікна (Window scale) слугує для збільшення значення TCP-вікна, максимальне значення цієї опції є 14. Розмір TCP-вікна вираховується по формулі: розмір вікна * 2n, де n є значення опції масштабування вікна. Стандартний максимальний розмір вікна дорівнює 65 кб * 214 1073725440 (1 ГБ).
Вибіркові підтвердження (Selective Acknowledgments, SACK)

## Slide 32: Керування потоком
Керування потоком (flow control) в ТСР: запобігання відправки в мережу великої кількості сегментів, що перевантажать отримувача.
Механізм реалізації: вікно потоку, розмір якого визначається динамічно отримувачем (заповненя буфера).

## Slide 33: Керування перевантаженням
Керування перевантаженням (congrestion control) в ТСР: запобігання відправки в мережу великої кількості сегментів, що перевантажать мережу.
Механізм реалізації: вікно перевантаження, розмір якого визначається динамічно.
Методи визначення розміру вікна:
Адитивне збільшення мультиплікативне зменшення (AIMD).
Повільний старт.
Сигнали про перевантаження:
Втрата сегменту, затримка сегменту, сигнал від маршрутизатора.

## Slide 34: AIMD
a – MSS
b – 1/2

## Slide 35: Повільний старт

## Slide 36: Повільний старт і AIMD в ТСР

## Slide 37: Інтерфейс транспортного рівня TCP/IP

## Slide 38: Операції з сокетами Берклі
Операція | Призначення
Socket | Створити новий сокет
Bind | Зв’язати сокет з ІР-адресою і портом
Listen | Оголосити про бажання приймати з’єднання
Accept | Прийняти запит на встановлення з’єднання
Connect | Встановити з’єднання
Send | Надіслати дані по мережі
Receive | Отримати дані з мережі
Close | Закрити з’єднання

## Slide 39: Модель клієнт-сервер
Сторони що взаємодіють в сокетах Берклі:
- Сервер
- Клієнт
Сервер – працює (слухає) на відомій ІР-адресі і порту та пасивно чекає запитів на з’єднання.
Клієнт – активно встановлює з’єднання з сервером на заданому ІР та порту.

## Slide 40: Робота сокетів

## Slide 43: Дякую за увагу!