## Slide 1: Введення в спеціальність Лекція 7

## Slide 2: NAT
NAT - Network Address Translation (Трансляція мережевих адрес)
Механізм зміни адреси мережі в заголовках IP дейтаграм, поки вони проходять через маршрутизуючий пристрій з метою відображення одного адресного простору в інший

## Slide 3
Внутрішня, приватна, «сіра» ІР-адреса:
10.0.0.0 — 10.255.255.255
(маска підмережі для безкласової (CIDR) адресації: 255.0.0.0 або /8)
172.16.0.0 — 172.31.255.255
(маска підмережі для безкласової (CIDR) адресації: 255.240.0.0 або /12)
192.168.0.0 — 192.168.255.255
(маска підмережі для безкласової (CIDR) адресації: 255.255.0.0 або /16)
Також для петльових інтерфейсів (не використовується для обміну між вузлами мережі) зарезервований діапазон 127.0.0.0 — 127.255.255.255 .
НЕ МАРШРУТИЗУЄТЬСЯ В МЕРЕЖІ INTERNET!

## Slide 5: Статичний NAT
Кількість зовнішніх ІР-адрес = кількості внутрішніх ІР-адрес
Дууууже рідко

## Slide 6: Динамічний NAT
Кількість зовнішніх ІР-адрес менша кількості внутрішніх ІР-адрес

## Slide 8: Nat masqurading
Кількість зовнішніх ІР-адрес = 1

## Slide 9
NAT - таблиця

## Slide 10: FIREWALL
Міжмережевий екран
Перехоплює пакети з зовнішньої і внутрішньої мереж
Відправник |  | Отримувач |  | Протокол | Дії
ІР | Порт | ІР | Порт |  | 
220.10.1.0/24 | >1024 | Ззовні 220.10.1.0/24 | 80 | ТСР | Дозволити
Ззовні 220.10.1.0/24 | 80 | 220.10.1.0/24 | >1024 | ТСР | Дозволити
Будь-який | Будь-який | Будь-який | Будь-який | Будь-який | Заборонити

## Slide 11: Таблиця з’єднань
Відправник |  | Отримувач |  | Протокол | Флаг | З’єднання | Дії
ІР | Порт | ІР | Порт |  |  |  | 
220.10.1.0/24 | >1024 | Ззовні 220.10.1.0/24 | 80 | ТСР | Будь-який | – | Дозволити
Ззовні 220.10.1.0/24 | 80 | 220.10.1.0/24 | >1024 | ТСР | Асk | Перевіряти | Дозволити
Будь-який | Будь-який | Будь-який | Будь-який | Будь-який | Будь-який | – | Заборонити
Відправник |  | Отримувач | 
ІР | Порт | ІР | Порт
220.10.1.86 | 53638 | 77.88.55.66 | 80

## Slide 12
Прикладний
Уявлення
Сеансовий
Транспортний
Мережевий
Канальний
Фізичний
Посередники прикладного рівня
Інспектори стану
Керовані комутатори
Шлюзи сеансового рівня
Пакетні фільтри

## Slide 13: Демілітаризована зона

## Slide 14
Intrusion detection system (IDS) – Системи виявлення вторгнень

## Slide 15
Зазвичай архітектура IDS включає:
сенсорну підсистему, призначену для збору подій, пов'язаних з безпекою системи, що захищається;
підсистему аналізу, призначену для виявлення атак і підозрілих дій на основі даних сенсорів;
сховище, що забезпечує накопичення первинних подій і результатів аналізу;
консоль управління, що дозволяє конфігурувати IDS, спостерігати за станом системи, що захищається IDS, і переглядати виявлені підсистемою аналізу інциденти.

## Slide 16
Види IDS:
Мережева (Network-based IDS, NIDS) відстежує вторгнення, перевіряючи мережевий трафік і веде спостереження за декількома хостами.
Заснована на протоколі (Protocol-based IDS, PIDS) являє собою систему, яка відстежує і аналізує комунікаційні протоколи зі зв'язаними системами або користувачами.
Заснована на прикладних протоколах (Application Protocol-based IDS, APIDS) - це система, яка веде спостереження і аналіз даних, що передаються з використанням специфічних для певних програм протоколів.
Вузлова (Host-based IDS, HIDS) - система, розташована на хості, що відслідковує вторгнення, використовуючи аналіз системних викликів, логів додатків, модифікацій файлів (виконуваних, файлів паролів, системних баз даних), стану хоста і інших джерел .
Гібридна поєднує два і більше підходів до розробки СОВ. Дані від агентів на хостах комбінуються з мережевою інформацією для створення повного уявлення про безпеку мережі.

## Slide 17
Intrusion Prevention System (IPS) – Системи запобігання вторгнень

## Slide 19
Методи реагування на атаки
Після початку атаки:
Блокування з'єднання
Блокування облікових записів користувачів
Блокування хоста комп'ютерної мережі
Блокування атаки за допомогою брандмауера
Зміна конфігурації комунікаційного обладнання
Активне придушення джерела атаки
До початку атаки:
За допомогою мережевих датчиків
За допомогою хостових датчиків

## Slide 20
Прикладний

## Slide 22: DNS
Використовує UDP, порт 53

## Slide 25: ітераційний сценарій DNS

## Slide 26: Рекурсивний сценарій DNS

## Slide 27: NSLOOKUP

## Slide 30: HTTP
Hyper Text Transfer Protocol
1991
TCP, port 80
Query-answer

## Slide 31: HTML

## Slide 32: CSS
JS

## Slide 34: HTTP запит
Найчастіше вживаються:
GET - Запитує вміст вказаного ресурсу
POST – Передає призначені для користувача дані (наприклад, з HTML-форми) заданому ресурсу.

## Slide 35: НТТР відповідь
Коди статусу:
1хх — інформаційний: запит прийнятий, продовжуй процес.
2хх — успіх: дія була успішно передана, зрозуміла, та прийнята.
3хх — перенаправлення: наступні дії мають бути успішно виконані для реалізації запиту.
4хх — помилка клієнта: запит містить синтаксичні помилки або не може бути виконаний.
5хх — помилка сервера: сервер не зміг виконати правильно сформований запит.

## Slide 36: Приклад діалогу

## Slide 38: Дякую за увагу!