## Slide 1: Розділ 1: Сучасні мережні технології
Вступ до мереж версія 7.0 (ITN)
Notes: Програма мережних академій Cisco
Вступ до мереж версія 7.0 (ITN)
Розділ 1: Сучасні мережні технології

## Slide 2: 1.1 Мережі впливають на наше життя
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.1 – Мережі впливають на наше життя

## Slide 3: 1.2 Компоненти мережі
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.2 – Компоненти мережі

## Slide 4: Компоненти мережі Ролі вузлів
Кожен комп'ютер у мережі називається вузлом, хостом або кінцевим пристроєм.
Сервери - це комп'ютери, які надають інформацію кінцевим пристроям:
  поштові сервери
  веб-сервери
  файлові сервери.
Клієнти - це комп'ютери, які надсилають запити серверам для отримання:
  веб-сторінки з веб-сервера
  email з поштового сервера
Тип сервера | Опис
Email | На сервері електронної пошти працює ПЗ поштового сервера. Клієнти використовують клієнтське ПЗ для доступу до електронних повідомлень.
Веб | На веб-сервері працює серверне ПЗ веб-сервера. Клієнти використовують ПЗ браузера для доступу до веб-сторінок.
Файл | Файловий сервер зберігає корпоративні та користувацькі файли. Клієнтські пристрої отримують доступ до цих файлів.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.2 – Компоненти мережі
1.2.1– Ролі вузлів

## Slide 5: Компоненти мережі Однорангова мережа
В одноранговій мережі пристрій може виконувати функції як клієнта, так і сервера. Цей тип архітектури мережі рекомендується для застосування у дуже малих мереж.
Переваги | Недоліки
Легкість налаштування | Відсутність централізованого адміністрування
Менша складність | Не так безпечно
Низька вартість | Не масштабується
Можна використовувати для виконання простих завдань: передавання файлів і спільного використання принтерів | Низька ефективність
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.2 – Компоненти мережі
1.2.2 – Однорангова мережа

## Slide 6: Компоненти мережі Кінцеві пристрої
  Кінцевим вважають пристрій, який є джерелом повідомлення, або кінцевим пунктом призначення, на якому воно одержується. Дані генеруються на одному кінцевому пристрої, передаються мережею та надходять на інший кінцевий пристрій.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.2 – Компоненти мережі
1.2.3 – Кінцеві пристрої

## Slide 7: Компоненти мережі Проміжні мережні пристрої
Проміжний пристрій з'єднує кінцеві пристрої. Прикладами є комутатори, точки бездротового доступу, маршрутизатори і міжмережні екрани.
На проміжні пристрої покладена функція керування даними під час проходження мережею, а також:
  Відновлення та повторне передавання сигналів даних.
  Підтримка інформації про наявні шляхи передавання даних по мережі.
  Інформування інших пристроїв про помилки та вихід з ладу засобів зв'язку.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.2 – Компоненти мережі
1.2.4 – Проміжні мережні пристрої

## Slide 8: Компоненти мережі Мережне середовище передавання даних
Обмін даними по мережі відбувається у певному середовищі, яке забезпечує канал, по якому повідомлення передається від відправника до отримувача.
Типи середовищ передавання даних | Опис
Кабелі з металевих дротів | Використовують електричні імпульси
Кабелі з оптичних або пластикових волокон (волоконно-оптичний кабель) | Використовують імпульси світла
Бездротові середовища | Використовують модуляцію електромагнітних хвиль на визначених частотах.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.2 – Компоненти мережі
1.2.5 – Мережне середовище передавання даних
1.2.6 – Питання для самоперевірки – Компоненти мережі

## Slide 9: 1.3 Зображення мереж і топології
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.3 – Зображення мереж і топології

## Slide 10: Зображення мереж і топології Зображення мережі
Схема мережі, яку часто називають топологією, використовує спеціальні позначення пристроїв у мережі.
Важливі терміни, які слід знати:
    Мережний адаптер (NIC)
    Фізичний порт
    Інтерфейс.
    Примітка: Часто терміни порт і інтерфейс використовуються взаємозамінно.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.3 – Зображення мереж і топології
1.3.1 – Зображення мережі

## Slide 11: Зображення мереж і топології Схеми топологій
Схема фізичної топології подає фізичне розташування проміжних пристроїв і прокладання кабельних з'єднань.
Схема логічної топології зображає пристрої, порти, а також схему адресації мережі.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.3 – Зображення мереж і топології
1.3.2 – Схеми топологій
1.3.3 – Питання для самоперевірки - Зображення мереж і топології

## Slide 12: 1.4 Основні типи мереж
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.4 – Основні типи мереж

## Slide 13: Основні типи мереж Мережі різного розміру
Невелика домашня мережа – з'єднує декілька комп'ютерів один з одним та з Інтернетом.
Мережа невеликого/домашнього офісу (SOHO) – підтримує роботу з дому або з віддаленого офісу і забезпечує під’єднання до корпоративної мережі.
Мережі середнього та великого розмірів можуть охоплювати декілька локацій із сотнями або тисячами з'єднаних комп'ютерів.
Всесвітні мережі, так як Інтернет - з'єднують сотні мільйонів комп'ютерів у всьому світі.
Мережі SOHO
Середні/великі та всесвітні мережі
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.4 – Основні типи мереж
1.4.1 – Мережі різного розміру

## Slide 14: Основні типи мереж Мережі LAN і WAN
Мережні інфраструктури сильно різняться з точки зору:
  площі, яку вони охоплюють
  кількості під'єднаних користувачів
  діапазону і типу доступних послуг
  області відповідальності.
Два основні типи мереж:
  Локальна мережа (LAN)
  Глобальна мережа (WAN)
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.4 – Основні типи мереж
1.4.2 – Мережі LAN і WAN

## Slide 15: Основні типи мереж Мережі LAN і WAN
LAN - це мережна інфраструктура, що охоплює невелику географічну площу.
WAN - це мережна інфраструктура, що простягається на значні географічні відстані.
LAN | WAN
З'єднує кінцеві пристрої на обмеженій території. | З'єднує локальні мережі на значних географічних відстанях.
Адмініструється окремою організацією або особою. | Зазвичай адмініструється одним або декількома постачальниками послуг.
Забезпечує високошвидкісну пропускну здатність для внутрішніх пристроїв. | Як правило створює повільніші канали зв’язку між локальними мережами.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.4 – Основні типи мереж
1.4.2 – Мережі LAN і WAN (продовж.)

## Slide 16: Основні типи мереж Інтернет
Інтернет - це всесвітнє об’єднання взаємо-пов'язаних локальних і глобальних мереж.
Локальні мережі з’єднуються між собою за допомогою WAN.
При побудові глобальних мереж можуть використовуватися мідні дроти, волоконно-оптичні кабелі або бездротові з'єднання.
Мережа Інтернет не належіть жодній особі або групі осіб. Для підтримки структури в Інтернеті були створені такі організації:
  IETF
  ICANN
  IAB
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.4 – Основні типи мереж
1.4.3 – Інтернет

## Slide 17: Основні типи мереж Інтранет і Екстранет
Інтранет - це приватні локальні та глобальні мережі організації, відкриті для членів організацій та інших авторизованих осіб.
Організація може використовувати екстранет для надання безпечного доступу до своєї мережі особам, які працюють в іншій організації та потребують звернення до корпоративних даних.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.4 – Основні типи мереж
1.4.4 – Інтранет і Екстранет
1.4.5 – Питання для самоперевірки - Основні типи мереж

## Slide 18: 1.5 Інтернет-з'єднання
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.5 – Інтернет-з'єднання

## Slide 19: Інтернет-з'єднання Технології інтернет-доступу
Існує багато способів під’єднання користувачів та організацій до Інтернету:
  Популярними сервісами для домашніх користувачів та невеликих офісів є широкосмугове кабельне з'єднання, широкосмугова цифрова абонентська лінія (DSL), бездротові WAN і мобільні сервіси.
  Організації потребують більш швидкісних з’єднань для підтримки IP-телефонії, відеоконференцій та центрів обробки даних.
  Зв'язок рівня бізнес-класу зазвичай надається постачальниками послуг (SP) і може включати: бізнес-DSL, орендовані лінії та Metro Ethernet.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.5 – Інтернет-з'єднання
1.5.1 – Технології інтернет-доступу

## Slide 20: Технології інтернет-доступу Під'єднання до Інтернету для дому та невеликого офісу
З'єднання | Опис
Кабельне | висока пропускна здатність, завжди увімкнене, пропонується постачальниками послуг кабельного телебачення.
DSL | висока пропускна здатність, завжди увімкнене, працює по телефонних лініях.
Стільникове | використовує мережу стільникового оператора для під’єднання до Інтернету.
Супутникове | в основному надає переваги для сільської місцевості, де відсутні постачальники Інтернет-послуг.
Комутоване телефонне | недорогий варіант з низькою пропускною здатністю, потребує використання модему.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.5 – Інтернет-з'єднання
1.5.2 – Під'єднання до Інтернету для дому та невеликого офісу

## Slide 21: Інтернет-з'єднання Корпоративне інтернет-з'єднання
Корпоративне з'єднання може потребувати:
  високої пропускної здатності
  виділених каналів зв’язку
  керованих сервісів.
Типи з'єднань | Опис
Виділена орендована лінія | Це зарезервовані канали зв'язку в мережі постачальника послуг, які з'єднують географічно віддалені офіси для приватного передавання голосу та / або даних.
Ethernet WAN | Ця технологія розширює можливості Ethernet до рівня WAN.
DSL | Бізнес-DSL доступний у різних форматах, включаючи симетричні цифрові абонентські лінії (SDSL).
Супутниковий зв’язок | Може забезпечувати з'єднання, коли кабельне підведення недоступне.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.5 – Інтернет-з'єднання
1.5.3 – Корпоративне інтернет-з'єднання

## Slide 22: Інтернет-з'єднання Конвергентна мережа
До появи конвергентних мереж організація мала окремі кабельні системи для телефонного зв'язку, транслювання відео та передавання даних.
Кожна з цих мереж використовувала визначені технології передавання сигналу зв'язку, а також різні набори правил і стандартів.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.5 – Інтернет-з'єднання
1.5.5 – Конвергентна мережа

## Slide 23: Інтернет-з'єднання Конвергентна мережа (Продовж.)
Конвергентні мережі зв'язку забезпечують функціонування декількох служб на базі однієї мережі, включно з передаванням:
  даних
  голосу
  відео.
Конвергентні мережі використовують єдину мережну інфраструктуру з однаковим набором стандартів і правил.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.5 – Інтернет-з'єднання
1.5.5 – Конвергентна мережа (Продовж.)

## Slide 24: 1.6 Надійні мережі
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.6 – Надійні мережі

## Slide 25: Надійні мережі Мережна архітектура
Архітектура мережі позначає технології, що підтримують інфраструктуру, якою дані передаються по мережі.
Для задоволення очікувань користувачів існує чотири основні характеристики, яким повинні відповідати сучасні мережні архітектури:
  Відмовостійкість
  Масштабованість
  Якість обслуговування (QoS)
  Безпека.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.6 – Надійні мережі
1.6.1 – Мережна архітектура

## Slide 26: Надійна мережа Відмовостійкість
Відмовостійка мережа обмежує кількість пристроїв, на які впливає відмова. Відмовостійкість вимагає наявності декількох шляхів.
Надійність мережі може забезпечувати резервування (надлишковість) через використання технології комутації пакетів:
  При комутації пакетів трафік розбивається на пакети, які маршрутизуються по мережі.
  Теоретично пакети можуть надходити до пункту призначення різними шляхами.
Це неможливо у мережах з комутацією каналів, у яких передавання здійснюється по визначених каналах зв’язку.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.6 – Надійні мережі
1.6.2 – Відмовостійкість

## Slide 27: Надійна мережа Масштабованість
Масштабована мережа може швидко та легко розширюватися задля підтримки нових користувачів і застосунків, без впливу на рівень послуг, які надаються існуючим користувачам.
Мережі є масштабованими завдяки дотриманню проектувальниками визначених стандартів і протоколів.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.6 – Надійні мережі
1.6.3 – Масштабованість

## Slide 28: Надійна мережа Якість обслуговування (QoS)
Передавання голосу та відео у реальному часі висувають підвищені вимоги щодо якості наданих послуг.
Чи траплялося вам переглядати відео з постійним перериванням і затримками? Це має місце в умовах, коли попит на пропускну здатність перевищує наявні ресурси каналів зв'язку, а політика QoS не застосовується.
Якість обслуговування (QoS) - це основний механізм, який використовується для забезпечення надійної доставки контенту для усіх користувачів.
При застосуванні політики QoS маршрутизатору легше керувати потоком даних і голосовим трафіком.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.6 – Надійні мережі
1.6.4 – Якість обслуговування (QoS)

## Slide 29: Надійна мережа Безпека мережі
Існують такі основні типи мережного захисту, які потрібно забезпечити:
  Безпека мережної інфраструктури
    Фізична безпека мережних пристроїв
    Попередження неавторизованого доступу до пристроїв
  Інформаційна безпека
    Захист інформації або даних, що передаються мережею.
Три мети мережної безпеки:
  Конфіденційність – дані доступні лише уповноваженим і авторизованим користувачам.
  Цілісність - запорука того, що дані під час передавання не були змінені.
  Доступність - гарантує авторизованим користувачам вчасний і надійний доступ до даних.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.6 – Надійні мережі
1.6.5 – Безпека мережі
1.6.6 – Питання для самоперевірки - Надійні мережі

## Slide 30: 1.7 Тенденції розвитку мереж
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж

## Slide 31: Тенденції розвитку мереж Останні тенденції
У міру виходу на ринок нових технологій та кінцевих пристроїв, роль мережі повинна повсякчас пристосовуватися до цього мінливого середовища.
Ось деякі тенденцій мереж, які впливають на організації та споживачів:
  Bring Your Own Device (BYOD)
  Онлайн-співпраця
  Відео-зв’язок
  Хмарні обчислення.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.1 – Останні тенденції

## Slide 32: Тенденції розвитку мереж Використання власного пристрою (BYOD)
Використання власних пристроїв (BYOD) надає користувачам більше можливостей та гнучкості.
BYOD дозволяє кінцевим користувачам вільно користуватися особистими інструментами для доступу до інформації та взаємодії за допомогою власних:
  Ноутбуків
  Нетбуків
  Планшетів
  Смартфонів
  Електронних книжок.
BYOD означає, що будь-який пристрій може належати будь-кому і використовуватися будь-де.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.2 – Використання власного пристрою (BYOD)

## Slide 33: Тенденції розвитку мереж Онлайн-співпраця
Працюйте разом з іншими людьми у мережі над спільними проектами.
Інструменти співпраці, такі як Cisco WebEx (див. рисунок), забезпечують користувачам можливості миттєвого з'єднання та взаємодії.
Співпраці надається пріоритет у бізнесі та освіті.
Cisco Webex Teams - це багатофункціональний інструмент співпраці, який дозволяє:
  надсилати миттєві повідомлення
  розміщувати зображення
  поширювати відео та посилання.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.3 – Онлайн-співпраця

## Slide 34: Тенденції розвитку мереж Відео-зв'язок
За допомогою відеодзвінка можна звернутися до будь-кого, незалежно від його місця перебування.
Відеоконференції є потужним інструментом для спілкування з іншими людьми.
Відео стає критично важливою вимогою для ефективної співпраці.
Потужний інструмент Cisco TelePresence - це один зі способів взаємодії між будь-ким будь-де.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.4 – Відео-зв'язок

## Slide 35: Тенденції розвитку мереж Відео - Cisco WebEx для нарад
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.5 – Відео - Cisco WebEx для нарад

## Slide 36: Тенденції розвитку мереж Хмарні обчислення
Хмарні обчислення дозволяють нам зберігати особисті файли або резервні копії даних на серверах в Інтернеті.
  Застосунки також можуть бути доступні, з використанням хмари.
  Дозволяє компаніям доправляти дані на будь-який пристрій у будь-якій точці світу.
Хмарні обчислення стають можливими завдяки центрам обробки даних (ЦОД).
  Менші компанії, які не можуть дозволити собі власні ЦОД, орендують сервери та послуги зберігання даних у дата-центрах великих організацій у хмарі.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.6 – Хмарні обчислення

## Slide 37: Тенденції розвитку мереж Хмарні обчислення (Продовж.)
Чотири типи хмар:
  Публічні хмари
    Доступні для широкого загалу безкоштовно або з тарифікацією на основі використаних послуг.
  Приватні хмари
    Призначені для конкретної організації або суб'єкту, наприклад уряду.
  Гібридні хмари
    Складаються з двох або більше типів хмари - наприклад, частина галузева і частина публічна.
    Кожна частина залишається окремим об'єктом, але обидві з'єднані з використанням єдиної архітектури.
  Галузеві/ Громадські Хмари
    Створені для задоволення потреб певної галузі, наприклад, сфери охорони здоров’я чи засобів масової інформації.
    Можуть бути приватними або публічними.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.6 – Хмарні обчислення (Продовж.)

## Slide 38: Тенденції розвитку мереж Технологічні тенденції для домашнього використання
  Технологія розумного будинку - це тренд, який стрімко розвивається, і дозволяє інтегрувати сучасні технології до побутових приладів, з метою їх взаємодії з іншими пристроями.
  Духовка може приготувати страву до вашого повернення додому, встановивши час приготування згідно із записами у вашому календарі.
  Наразі технологія розумного дому розробляється для усіх кімнат у будинку.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.7 – Технологічні тенденції для домашнього використання

## Slide 39: Тенденції розвитку мереж Мережа електроживлення
  Мережа електроживлення (Powerline) може забезпечувати під'єднання пристроїв до локальної мережі там, де кабелі мережі або бездротовий зв’язок недоступні.
  Використовуючи стандартний адаптер живлення, пристрої можуть під'єднуватися до локальної мережі через електричну розетку, надсилаючи дані на певних частотах.
  Мережа електроживлення особливо корисна, коли точки бездротового доступу не можуть охопити усі домашні пристрої.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.8 – Мережа електроживлення

## Slide 40: Тенденції розвитку мереж Бездротовий широкосмуговий зв'язок
  Окрім DSL та кабелю, бездротовий зв’язок - це ще один варіант, який використовується для під’єднання будинків та невеликих підприємств до Інтернету.
    Найчастіше зустрічається у сільській місцевості. Постачальник послуг бездротового Інтернету (WISP) - це Інтернет-провайдер, що під’єднує абонентів до визначених точок доступу або hopspots.
    Бездротовий широкосмуговий зв'язок (Wireless broadband) - це одне бездротове рішення для дому та невеликого підприємства.
      Використовує ту саму стільникову технологію, що і смартфон.
      Антена встановлюється поза будинком, що забезпечує домашнім пристроям бездротовий або дротовий зв’язок.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.7 – Тенденції розвитку мереж
1.7.9 – Бездротовий широкосмуговий зв'язок
1.7.10 – Питання для самоперевірки - Тенденції розвитку мереж

## Slide 41: 1.8 Безпека мережі
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.8 – Безпека мережі

## Slide 42: Безпека мережі Загрози безпеці
  Безпека мережі - це невід'ємна частина мереж, незалежно від її розміру.
  При реалізації безпеки мережі потрібно брати до уваги середовище, у якому захищаються дані, а також забезпечувати належну якість обслуговування користувачів.
  Захист мережі включає в себе багато протоколів, технологій, пристроїв, інструментів та методів, які захищають дані та пом'якшують наслідки загроз.
  Вектори загроз можуть бути зовнішніми або внутрішніми.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.8 – Безпека мережі
1.8.1 – Загрози безпеці

## Slide 43: Безпека мережі Загрози безпеці (Продовж.)
  Зовнішні загрози:
    Віруси, хробаки і троянські коні
    Шпигунське і рекламне ПЗ
    Атаки нульового дня
    Напади зловмисників
    Атаки відмови в обслуговуванні
    Перехоплення і крадіжка даних
    Крадіжка ідентичності.
  Внутрішні загрози:
    втрачені або викрадені пристрої
    випадкові зловживання працівників
    співробітники зі зловмисними намірами.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.8 – Безпека мережі
1.8.1 – Загрози безпеці (Продовж.)

## Slide 44: Безпека мережі Безпекові рішення
Безпека повинна запроваджуватися на декількох рівнях, з використанням більше ніж одного рішення.
Компоненти безпеки для домашньої або невеликої офісної мережі:
    На кінцевих пристроях має бути встановлене антивірусне та анти-шпигунське ПЗ.
    Фільтрація за допомогою брандмауера використовується для блокування несанкціонованого доступу до мережі.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.8 – Безпека мережі
1.8.2 – Безпекові рішення

## Slide 45: Безпека мережі Безпекові рішення (Продовж.)
  Більші мережі висувають додаткові вимоги до безпеки:
    Спеціалізовані системи міжмережних екранів
    Списки контролю доступу (ACL)
    Системи запобігання вторгненням (IPS)
    Віртуальна приватна мережа (VPN).
  Вивчення загроз мережній безпеці починається з чіткого розуміння основної інфраструктури комутації та маршрутизації.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.8 – Безпека мережі
1.8.2 – Безпекові рішення (Продовж.)
1.8.3 – Перевірте своє розуміння - Безпека мережі

## Slide 46: 1.9 IT-фахівець
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.9 – IT-фахівець

## Slide 47: IT-фахівець CCNA
  Сертифікація Cisco Certified Network Associate (CCNA):
    засвідчує опанування фундаментальних мережних технологій
    підтверджує володіння переліком актуальних навичок, необхідних для впровадження рішень нового покоління.
  Нові цілі CCNA:
    Основи IP і питання захисту
    Бездротові мережі, віртуалізація, автоматизація і програмування мереж.
  Нові сертифікати DevNet рівня "Спеціаліст", "Старший спеціаліст" і "Професіонал" уведені для підтвердження класифікації розробників програмного забезпечення.
  Ці спеціалізовані варіанти сертифікації створені для засвідчення навичок відповідно до ваших посадових обов'язків та інтересів.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.9 – IT-фахівець
1.9.1 – CCNA
Схема з https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=1993077

## Slide 48: IT-фахівець Робота у сфері мережних технологій
На www.netacad.com ви можете перейти до пункту меню Careers і обрати можливості працевлаштування (Employment opportunities).
  Знайдіть можливості праце-влаштування, використовуючи Talent Bridge Matching Engine.
  Шукайте вакансії у Cisco, а також у партнерів і дистриб'юторів Cisco, яким потрібні студенти та випускники Мережної Академії Cisco.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.9 – IT-фахівець
1.9.2 – Робота у сфері мережних технологій

## Slide 49: 1.10 Практичне завдання з Розділу та Контрольна робота
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.10 – Практичне завдання з розділу та контрольна робота

## Slide 50: Практичне завдання з Розділу та Контрольна робота Що ми вивчили у цьому розділі?
    У сучасному світі за допомогою мереж ми поєднані як ніколи раніше.
    Всі комп'ютери, що під'єднані до мережі та безпосередньо беруть участь у мережному з'єднанні, класифікуються як вузли (хости).
    Схеми мереж часто використовують спеціальні позначення для зображення різних пристроїв та з'єднань, з яких складається мережа.
    Топологія у простий спосіб зображає те, як з’єднані пристрої у великій мережі.
    Розрізняють два типи мережних інфраструктур: локальні (LAN) і глобальні (WAN) мережі.
    Інтернет-з'єднання для SOHO утворюються за допомогою кабельного з'єднання, DSL, стільникового зв'язку, супутникового з'єднання і комутованих телефонних ліній.
    Корпоративне інтернет-з'єднання використовує виділені орендовані лінії, Metro Ethernet, комерційний DSL і супутниковий зв'язок.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.10 – Практичне завдання з розділу та контрольна робота
1.10.1 – Що ми вивчили у цьому розділі?

## Slide 51: Практичне завдання з розділу та контрольна робота Що ми вивчили у цьому розділі? (Продовж.)
    Архітектура мережі позначає технології, що підтримують інфраструктуру, і запрограмовані сервіси та правила, або протоколи, які переміщують дані по всій мережі.
    Існує чотири основні характеристики архітектури мережі: відмовостійкість, масштабованість, якість обслуговування (QoS) та безпека.
    Останні мережні тренди, які впливають на організації та користувачів: Bring Your Own Device (BYOD), онлайн-співпраця, відео-зв'язок і хмарні обчислення.
    Для мереж існує кілька поширених зовнішніх і внутрішніх загроз.
    Великі корпоративні мережі використовують антивіруси, антишпигунське ПЗ та фільтрацію за допомогою брандмауерів, а також висувають додаткові вимоги щодо захисту: спеціалізовані системи міжмережних екранів, списки контролю доступу (ACL), системи запобігання вторгненням (IPS) та віртуальні приватні мережі (VPN).
    Сертифікація Cisco Certified Network Associate (CCNA) підтверджує набуття знань та навичок у сфері базових мережних технологій.
Notes: 1 - Сучасні мережні технології
1.10 – Практичне завдання з розділу та контрольна робота
1.10.1 – Що ми вивчили у цьому розділі? (Продовж.)
1.10.2 – Контрольна робота з розділу

## Slide 52: Розділ 1 Нові терміни і команди
Однорангове поширення файлів Small Office/Home Office або SOHO Середні/велика мережа Сервер Клієнт Однорангова мережа (P2P) Кінцевий пристрій Проміжний пристрій Середовище Мережний адаптер (NIC) Фізичний порт Інтерфейс Схема фізичної топології | Схема логічної топології Локальна мережа (LAN) Глобальна мережа (WAN) Інтернет Інтранет Екстранет Постачальник Інтернет-послуг (ISP) Конвергентні мережі Мережна архітектура Відмовостійка мережа Мережа з комутацією пакетів Мережа з комутацією каналів Масштабована мережа Якість обслуговування (QoS) | Пропускна здатність мережі Bring Your Own Device (BYOD) Співпраця Хмарні обчислення Приватні хмари Гібридні хмари Публічні хмари Галузеві хмари Центри обробки даних (ЦОД) Технології розумного будинку Мережа електроживлення Wireless Internet Service Provider (WISP)
Notes: 1 – Сучасні мережні технології
Нові терміни і команди