## Slide 1: Лекція 2: Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
Вступ до мереж версія 7.0 (ITN)
Notes: Програма мережних академій Cisco
Вступ до мереж версія 7.0 (ITN)
Розділ 2: Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою

## Slide 2: Питання лекції
Назва теми | Мета вивчення теми
Доступ до Cisco IOS | Пояснити як отримати доступ до пристрою під керуванням Cisco IOS з метою налаштування.
Навігація в IOS | Пояснити як орієнтуватися у Cisco IOS для конфігурування мережних пристроїв.
Структура команд | Описати структуру команд програмного забезпечення Cisco IOS.
Базові налаштування пристрою | Налаштування пристрою під керуванням Cisco IOS за допомогою CLI.
Зберігання налаштувань | Використання команд IOS для зберігання поточних налаштувань.
Порти і адреси | Пояснити, як пристрої взаємодіють у мережному середовищі.
Налаштування IP-адресації | Налаштування IP-адреси на кінцевому пристрої.
Перевірка з'єднання | Перевірка з'єднання між двома кінцевими пристроями.
Notes: 2
2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.0.2 – Що нового я дізнаюсь у цьому розділі?

## Slide 3: 2.1 Доступ до Cisco IOS
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.1 – Доступ до Cisco IOS

## Slide 4: Доступ до Cisco IOS Операційні системи
Оболонка (Shell) - Інтерфейс користувача, який дозволяє користувачам робити конкретні запити до комп'ютера. Ці запити можна робити через інтерфейси CLI або GUI.
Ядро (Kernel) - частина операційної системи, що забезпечує взаємодію апаратних засобів і програмного забезпечення комп'ютера, розподіл системних ресурсів і т.д.
Апаратні засоби (Hardware) - електронні та інші "фізичні" компоненти комп'ютера.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.1 – Доступ до Cisco IOS
2.1.1 – Операційні системи

## Slide 5: Доступ до Cisco IOS Графічний інтерфейс користувача (GUI)
Графічний інтерфейс (GUI - Graphic User Interface) дозволяє користувачеві взаємодіяти з системою, використовуючи графічне середовище, меню та вікон.
GUI більш зручний у користуванні та не вимагає великих знань про базову структуру команд для керування системою.
Прикладами є: Windows, macOS, Linux KDE, Apple iOS та Android.
GUI можуть зависати, виходити з ладу або просто не працювати, як зазначено. Тому до мережних пристроїв, як правило, звертаються через CLI.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора і кінцевого пристрою
2.1 – Доступ до Cisco IOS
2.1.2 – Графічний інтерфейс користувача (GUI)

## Slide 6: Доступ до Cisco IOS Призначення ОС
Операційна система ПК дозволяє користувачеві:
  Використовувати мишу для вибору та запуску програм
  Вводити текст та текстові команди
  Переглядати результат на моніторі
Мережна операційна система на основі CLI (command line interface інтерфейс командної строки) дозволяє мережному спеціалісту:
  Використовувати клавіатуру для запуску мережних програм на базі CLI
  Використовувати клавіатуру для введення тексту та текстових команд
  Переглядати результат на моніторі
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.1 – Доступ до Cisco IOS
2.1.3 – Призначення ОС

## Slide 7: Доступ до Cisco IOS Методи доступу
Консоль (Console) – фізичний порт управління, який використовується для доступу до пристрою з метою забезпечення технічного обслуговування, наприклад виконання початкових налаштувань.
Безпечна оболонка (SSH - Secure Shell) – встановлює захищене віддалене з'єднання CLI з пристроєм через віртуальний інтерфейс через мережу. (Примітка. Це рекомендований спосіб дистанційного з'єднання з пристроєм.)
Telnet – встановлює незахищене віддалене під'єднання CLI до пристрою через мережу. (Примітка. Ідентифікація користувача, паролі та команди надсилаються через мережу у вигляді простого тексту.)
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.1 – Доступ до Cisco IOS
2.1.4 – Методи доступу

## Slide 8: Доступ до Cisco IOS Програми емуляції терміналу
Програми емуляції терміналів використовуються для під'єднання до мережного пристрою або через консольний порт, або через з'єднання SSH/Telnet.
Існує декілька програм емуляції терміналів, таких як PuTTY, Tera Term та SecureCRT.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.1 – Доступ до Cisco IOS
2.1.5 – Програми емуляції терміналу
2.1.6 – Питання для самоперевірки - Доступ до Cisco IOS

## Slide 9: 2.2 Навігація в IOS
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.2 – Навігація в IOS

## Slide 10: Навігація в IOS Основні командні режими
Користувацький режим EXEC:
  Забезпечує доступ до обмеженої кількості базових команд моніторингу.
  Визначається командним рядком CLI, що закінчується символом >
Привілейований режим EXEC:
  Дозволяє отримати доступ до всіх команд і функцій.
  Визначається командним рядком CLI, що закінчується символом#
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.2 – Навігація в IOS
2.2.1 – Основні командні режими

## Slide 11: Навігація в IOS Режим конфігурації та підрежими конфігурації
Режим глобальної конфігурації:
  Використовується для доступу до параметрів конфігурації на пристрої
Режим конфігурації лінії:
  Використовується для налаштування доступу до консолі, SSH, Telnet або AUX
Режим конфігурації інтерфейсу:
  Використовується для налаштування порту комутатора або інтерфейсу маршрутизатора
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.2 – Навігація в IOS
2.2.2 – Режим конфігурації та підрежими конфігурації

## Slide 12: Навігація в IOS Навігація між режимами IOS
Привілейований режим EXEC:
  Щоб перейти з користувацького режиму EXEC в привілейований режим EXEC, використовуйте команду enable.
Режим глобальної конфігурації:
  Щоб перейти в режим глобальної конфігурації і вийти з нього, використовуйте команду configure terminal. Щоб повернутися до привілейованого режиму EXEC використовуйте команду exit.
Режим конфігурації лінії:
  Для входу в режим конфігурації лінії використовуйте команду line, а потім тип лінії. Для повернення до режиму глобальної конфігурації використовуйте команду exit.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.2 – Навігація в IOS
2.2.4 – Навігація між режимами IOS

## Slide 13: Навігація в IOS Навігація між режимами IOS (Продовж.)
Підрежими конфігурації:
  Щоб вийти з будь-якого підрежиму конфігурації та повернутися в режим глобальної конфігурації, використовуйте команду exit . Щоб повернутися до привілейованого EXEC режиму використовуйте команду end або комбінацію клавіш Ctrl +Z.
  Щоб перейти безпосередньо з одного підрежиму конфігурації в інший, введіть потрібну команду підрежиму конфігурації. У прикладі, командний рядок змінюється з (config-line)# на (config-if)#.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.2 – Навігація в IOS
2.2.4 – Навігація між режимами IOS

## Slide 14: 2.3 Структура команд
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.3 – Структура команд

## Slide 15: Структура команди Базова структура команд IOS
Ключове слово (Keyword) – це особливий параметр, визначений в операційній системі (на рисунку, ip protocols).
Аргумент (Argument) - не заданий заздалегідь, це значення або змінну визначає користувач (на рисунку, 192.168.10.5).
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.3 – Структура команд
2.3.1 – Базова структура команди IOS

## Slide 16: Структура команд Перевірка синтаксису команд IOS
Команда може вимагати одного або декількох аргументів. Щоб визначити ключові слова та аргументи, необхідні для команди, зверніться до синтаксису команд.
  Напівжирним шрифтом показано команди та ключові слова, що вводяться.
  Курсивом виділено аргумент, значення якого надає користувач.
Умовне позначення | Опис
напівжирний | Команди і ключові слова, які вводяться, відображаються напівжирним шрифтом, як показано на рисунку.
курсив | Курсивом відображаються аргументи, для яких потрібно вказати значення.
[x] | В квадратних дужках відображаються додаткові елементи (ключове слово або аргумент).
{x} | У фігурних дужках вказується необхідний елемент, такий як ключове слово або аргумент.
[x {y ¦ z }] | Фігурні дужки і вертикальні лінії у квадратних дужках вказують на те, що необхідно обрати додатковий елемент. Пробіли використовуються для чіткого розмежування частин команди.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.3 – Структура команд
2.3.2 – Перевірка синтаксису команд IOS

## Slide 17: Структура команд Перевірка синтаксису команд IOS (Продовж.)
Командний синтаксис визначає шаблон або формат, який необхідно використовувати при введенні команди.
Команда - це ping , а аргумент, визначений користувачем, ІР-адреса вузла призначення ip-address . Наприклад, ping 10.10.10.5.
Команда - це traceroute , а аргумент, визначений користувачем, ІР-адреса вузла призначення ip-address . Наприклад, traceroute 192.168.254.254.
Якщо команда складна з декількома аргументами, її можна представити таким чином:
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.3 – Структура команд
2.3.2 – Перевірка синтаксису команд IOS

## Slide 18: Структура команд Функції довідки IOS
У IOS доступні дві форми допомоги: контекстна довідка та перевірка синтаксису команд.
Контекстна довідка дозволяє швидко знайти відповіді на такі питання:
    Які команди доступні в кожному режимі команд?
    Які команди починаються з конкретних символів або групи символів?
    Які аргументи та ключові слова доступні для певних команд?
Перевірка синтаксису команд підтверджує, що користувачем було введено діючу команду.
    Якщо інтерпретатор не може зрозуміти введену команду, він надасть зворотній зв'язок із описом того, що з командою не так.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.3 – Структура команд
2.3.3 – Функції довідки IOS

## Slide 19: Структура команд Гарячі клавіші та ярлики
CLI в IOS підтримує використання гарячих клавіш та ярликів, які спрощують налаштування, моніторинг та усунення несправностей.
Команди та ключові слова можна скоротити до мінімальної кількості символів, що ідентифікують унікальний вибір. Наприклад, команду configure можна скоротити до conf оскільки configure є єдиною командою, яка починається з conf.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.3 – Структура команд
2.3.5 – Гарячі клавіші та ярлики

## Slide 20: Структура команд Гарячі клавіші та ярлики (Продовж.)
У таблиці нижче наведено короткий перелік комбінацій клавіш для вдосконалення редагування командного рядка.
Комбінація клавіш | Опис
Tab | Завершує частковий запис команди.
Backspace | Стирає символ зліва від курсору.
Стрілка ліворуч або Ctrl+B | Переміщує курсор на один символ ліворуч.
Стрілка праворуч або Ctrl+F | Переміщує курсор на один символ праворуч.
Стрілка вгору або Ctrl+P | Повторює команду в буфері історії, починаючи з останніх команд.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.3 – Структура команд
2.3.5 – Гарячі клавіші та ярлики

## Slide 21: Структура команд Гарячі клавіші та ярлики (Продовж.)
Коли результат виконання команди повертає більше тексту, ніж можна відобразити у вікні терміналу, IOS відобразить підказку “--More--” . У таблиці нижче описано комбінації клавіш, які можна використовувати в такому випадку.
У таблиці нижче наведені команди, які можна використовувати для виходу з операції.
Комбінація клавіш | Опис
Ctrl-C | У будь-якому режимі конфігурації завершує цей режим та повертається у привілейований режим EXEC.
Ctrl-Z | У будь-якому режимі конфігурації завершує цей режим та повертається у привілейований режим EXEC.
Ctrl-Shift-6 | Універсальна послідовність для переривань, яка використовується для припинення пошуку DNS-каналів, трасування, пінгування, тощо.
Комбінація клавіш | Опис
Клавіша Enter | Показує наступний рядок.
Клавіша Пробіл | Відображає наступний екран.
Будь-яка інша клавіша | Закінчує рядок, повертаючись у привілейований режим EXEC.
Notes: 2 – Базові налаштування комутатора та кінцевого пристрою
2.3 – Структура команд
2.3.5 – Гарячі клавіші та ярлики