## Slide 1: Розділ 7: Комутація Ethernet
Матеріали для інструктора
Вступ до мереж версія 7.0 (ITN)
Notes: Програма мережних академій Cisco
Вступ до мереж версія 7.0 (ITN)
Розділ 7: Комутація Ethernet

## Slide 2: Матеріали для інструктора – Розділ 7. Посібник з планування
Презентація Power Point складається з двох частин:
Посібник з планування для інструктора
  Інформація, яка допоможе вам ознайомитись з розділом
  Рекомендації щодо викладання
Презентація для інструктора в аудиторії
  Слайди, які за бажанням можна використовувати під час занять
  починаються зі слайду №9
  Примітка: Видаліть з цієї презентації "Посібник з планування", перш ніж передавати її будь кому.
Щоб отримати додаткову допомогу та ресурси, перейдіть на Головну сторінку інструктора та до Ресурсів курсу. Ви також можете відвідати сайт професійного розвитку на netacad.com, офіційну сторінку Cisco Networking Academy у Facebook або Facebook-групу, призначену тільки для інструкторів.
Notes: 2

## Slide 3: Чого очікувати у цьому розділі
Для полегшення навчання цей розділ може включати такі функції графічного інтерфейсу (GUI):
Функція | Опис
Анімації | Ознайомлять учнів з новими навичками та концепціями.
Відеоролики | Ознайомлять учнів з новими навичками та концепціями.
Питання для самоперевірки | Контрольні роботи по темах, які допоможуть учням оцінити розуміння змісту курсу.
Інтерактивні завдання | Різноманітні формати, які допоможуть учням оцінити розуміння змісту курсу.
Перевірка синтаксису | Невеликі симуляції, які допомагають слухачам виробити практичні навички налаштування у командному рядку Cisco.
PT Завдання | Завдання з моделювання, призначені для вивчення, оволодіння, зміцнення та розширення навичок.

## Slide 4: Чого очікувати у цьому розділі (продовж.)
Функція | Опис
Практичні лабораторні роботи | Лабораторні роботи, призначені для роботи на реальному обладнанні.
Завдання для виконання в аудиторії | Їх можна знайти на сторінці Ресурсів інструктора. Завдання для виконання в аудиторії розроблені для полегшення навчання, проведення обговорень і організації співпраці під час занять.
Контрольні роботи з Розділів | Самооцінювання, що охоплює поняття і навички, засвоєні протягом вивчення низки тем, поданих у розділі.
Підсумок розділу | Коротко резюмує вміст розділу.
Для полегшення навчання цей розділ може містити наступні елементи:

## Slide 5: Питання для самоперевірки
Завдання для самоперевірки дають можливість студентам швидко визначити, чи розуміють вони зміст і чи можна продовжувати вивчення, або пройдений матеріал потребує повторного перегляду.
Завдання для самоперевірки не впливають на оцінки учнів.
Окремих PPT слайдів для цих завдань немає. Вони зазначені у примітках до слайду, що з’являється перед цими завданнями.
Notes: 5

## Slide 6: Розділ 7: Завдання
Які завдання передбачені у цьому розділі?
Сторінка № | Тип завдання | Назва завдання | Вибіркове?
7.1.5 | Питання для самоперевірки | Комутація Ethernet | Рекомендовано
7.1.6 | Лабораторна робота | Використання Wireshark для дослідження кадрів Ethernet | Рекомендовано
7.2.7 | Лабораторна робота | Дослідження MAC-адрес мережних пристроїв | Рекомендовано
7.3.4 | Відео | Таблиці MAC-адрес на підключених між собою комутаторах | Рекомендовано
7.3.5 | Відео | Відправка кадру до шлюзу за замовчуванням | Рекомендовано
7.3.6 | Інтерактивна вправа | Працюй як комутатор! | Рекомендовано
7.3.7 | Лабораторна робота | Перегляд таблиці MAC-адрес комутатора | Рекомендовано
7.4.6 | Питання для самоперевірки | Швидкості комутатора і методи пересилання | Рекомендовано
Notes: 6

## Slide 7: Розділ 7: Найкращі практики
Перш ніж викладати Розділ 7, інструктор повинен:
Переглянути завдання та оцінювання для цього розділу.
Спробувати охопити якомога більше питань, щоб зацікавити студентів під час презентації у класі.
Після цього Розділу доступний іспит з Концепцій Ethernet, який охоплює розділи 4-7.
Notes: 7

## Slide 8: Розділ 7: Найкращі практики (продовж.)
Тема 7.1
  Організуйте обговорення зі студентами:
    На Вашу думку, який був би ефект, якби Ethernet не використовував framing (процес створення кадрів)?
Тема 7.2
  Організуйте обговорення зі студентами:
    Як режими комунікації Рівня 2 імітують спілкування людей у групах?
Тема 7.3
  Організуйте обговорення зі студентами:
    Чому комутатори пересилають на всі свої порти (flood) кадри, які адресовані невідомому місцю призначення?
Тема 7.4
  Організуйте обговорення зі студентами:
  Які ознаки вказують на невідповідність дуплексних режимів схеми?
Notes: 8

## Slide 9: Розділ 7: Комутація Ethernet
Вступ до мереж версія 7.0 (ITN)
Notes: Програма мережних академій Cisco
Вступ до мереж версія 7.0 (ITN)
Розділ 7: Комутація Ethernet

## Slide 10: Завдання розділу
Назва розділу: Комутація Ethernet
Завдання розділу: Пояснити як працює Ethernet в комутованій мережі.
Назва теми | Мета вивчення теми
Кадр Ethernet | Описати зв'язок підрівнів Ethernet з полями кадру.
MAC-адреса Ethernet | Описати MAC-адресу Ethernet.
Таблиця MAC-адрес | Пояснити, як комутатор створює таблицю MAC-адрес і пересилає кадри.
Швидкості комутатора і методи пересилання | Описати методи пересилання комутаторів, а також параметри портів, доступні для налаштування на Рівні 2.
Notes: 10
7- Комутація Ethernet
7.0.2 – Що нового я дізнаюсь у цьому розділі?

## Slide 11: 7.1 Кадри Ethernet
Notes: 7 - Комутація Ethernet
7.1 Кадри Ethernet

## Slide 12: Кадри Ethernet Інкапсуляція Ethernet
Ethernet працює на Канальному та Фізичному рівнях.
Це сімейство мережних технологій, які визначені в стандартах IEEE 802.2 та 802.3.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.1 – Кадри Ethernet
7.1.1 – Інкапсуляція Ethernet

## Slide 13: Кадри Ethernet Підрівні Канального рівня
Стандарти IEEE 802 LAN/MAN, включно з Ethernet, використовують для роботи два окремі підрівні Канального рівня:
LLC підрівень: (IEEE 802.2) Розміщує у кадрі інформацію, що визначає, який протокол мережного рівня використовує цей кадр.
MAC Підрівень: (IEEE 802.3, 802.11, або 802.15) Відповідає за інкапсуляцію даних та контроль доступу до середовища передавання даних та забезпечує адресацію Канального рівня.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.1 – Кадри Ethernet
7.1.2 - Підрівні Канального рівня

## Slide 14: Кадри Ethernet Підрівень MAC
Підрівень MAC відповідає за інкапсуляцію даних і доступ до середовища передавання даних.
Інкапсуляція даних
Інкапсуляція даних IEEE 802.3 містить наступне:
Кадр Ethernet - Це внутрішня структура кадру Ethernet.
Адресація Ethernet - Кадр Ethernet містить як MAC-адресу джерела, так і МАС-адресу призначення, щоб доставити кадр Ethernet від однієї Ethernet NIC до іншої Ethernet NIC в одній локальній мережі.
Виявлення помилок Ethernet - Кадр Ethernet містить трейлер з контрольною послідовністю кадру (FCS), яка використовується для виявлення помилок.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.1 – Кадри Ethernet
7.1.3 – Підрівень MAC

## Slide 15: Кадри Ethernet Підрівень MAC
Доступ до середовища передавання даних
Підрівень MAC IEEE 802.3 містить специфікації різних комунікаційних стандартів Ethernet для різних типів середовища передавання даних, включно з міддю і оптоволокном.
Застарілий Ethernet, який використовує шинну топологію або концентратори, це напівдуплексне середовище передавання даних з множинним доступом. Ethernet у напівдуплексному середовищі передавання даних використовує метод конкурентного доступу, множинний доступ з прослуховуванням несучої/виявленням конфліктів (CSMA/CD).
Локальні мережі Ethernet сьогодні використовують комутатори, які працюють у повнодуплексному режимі. Повнодуплексний зв'язок з комутаторами Ethernet не вимагає контролю доступу з використанням CSMA/CD.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.1 – Кадри Ethernet
7.1.3 – Підрівень MAC

## Slide 16: Кадри Ethernet Поля кадру Ethernet
Мінімальний розмір кадру Ethernet - 64 байти, максимальний - 1518 байт. Поле Преамбула не враховується під час підрахунку довжини кадру.
Будь-який кадр довжиною менше ніж 64 байти вважається "фрагментом", який утворився в результаті колізії, його ще називають "карликовим кадром" і він автоматично відкидається. Кадри, довші за 1500 байтів вважаються "переповненими" або "гігантськими".
Якщо розмір переданого кадру є меншим за мінімальний або більшим за максимальний, приймаючий пристрій знищує кадр. Знищені кадри можуть бути результатом колізій або інших небажаних сигналів. Вони вважаються недійсними. Переповнені кадри зазвичай підтримуються більшістю комутаторів Fast Ethernet, Gigabit Ethernet і NIC.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.1 – Кадри Ethernet
7.1.4 – Поля кадру Ethernet
7.1.5 – Питання для самоперевірки - Комутація Ethernet

## Slide 17: Кадри Ethernet Лабораторна робота. Використання Wireshark для дослідження кадрів Ethernet
В цій лабораторній роботі ви виконаєте наступні завдання:
Частина 1: Перевірка полів заголовку кадру Ethernet II
Частина 2: Використання Wireshark для захоплення та аналізу кадрів Ethernet
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.1 – Кадри Ethernet
7.1.6 – Лабораторна робота. Використання Wireshark для дослідження кадрів Ethernet

## Slide 18: 7.2 MAC-адреса Ethernet
Notes: 7 - Комутація Ethernet
7.2 - MAC-адреса Ethernet

## Slide 19: MAC адреса Ethernet MAC-адреса та шістнадцяткова система числення
MAC-адреса Ethernet складається з 48-розрядного двійкового числа, записаного за допомогою 12 шістнадцяткових цифр.
Враховуючи, що 8 біт (один байт) є поширеною двійковою групою, двійкові числа від 00000000 до 11111111 можуть бути представлені в шістнадцятковій системі числення як діапазон 00 до FF
При використанні шістнадцяткової системи числення провідні нулі завжди відображаються, щоб завершити 8-бітове представлення. Наприклад двійкове значення 0000 1010 представлено в шістнадцятковому вигляді як 0A.
Шістнадцяткові числа часто мають префікс 0x (наприклад, 0x73), щоб розрізняти десяткові та шістнадцяткові числа в документації.
Шістнадцяткове число також може бути представлено числом 16 у нижньому індексі, або шістнадцятковим числом, за яким слідує літера H (наприклад, 73H).
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.2 - MAC-адреса Ethernet
7.2.1 – MAC-адреса та шістнадцяткова система числення

## Slide 20: MAC адреси Ethernet MAC адреса Ethernet
В локальній мережі Ethernet кожен мережний пристрій підключено до одного спільного середовища передавання даних. MAC-адресація забезпечує метод ідентифікації пристрою на Канальному рівні моделі OSI.
MAC-адреса Ethernet - це 48-бітна адреса, записана 12 шістнадцятковими цифрами. Оскільки байт дорівнює 8 бітам, ми також можемо сказати, що довжина MAC-адреси 6 байт.
Всі MAC-адреси повинні бути унікальними для кожного Ethernet пристрою або інтерфейсу Ethernet. Для цього всі постачальники, які продають Ethernet-пристрої, повинні зареєструватися в IEEE, щоб отримати унікальний з 6 шістнадцяткових цифр (тобто 24-бітний або 3-байтний) код, який називається унікальним ідентифікатором організації (OUI).
MAC-адреса Ethernet складається 6 шістнадцяткових цифр OUI виробника, за якими слідують 6 шістнадцяткових цифр, призначених виробником.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.2 - MAC-адреса Ethernet
7.2.2 - MAC-адреса Ethernet

## Slide 21: MAC-адреса Ethernet Обробка кадрів
Коли пристрій пересилає повідомлення до мережі Ethernet, заголовок Ethernet містить поля MAC-адреса джерела та MAC-адреса призначення.
Коли NIC отримує Ethernet-кадр, він аналізує MAC-адресу призначення, щоб дізнатися, чи співпадає вона з фізичною MAC-адресою, яка зберігається в оперативній пам'яті. Якщо вони не збігаються, то пристрій скидає кадр. Якщо збігаються, то кадр передається вгору по рівнях OSI, і в цей час відбувається процес декапсуляції.
  Примітка: Мережні інтерфейсні карти Ethernet також приймають кадри, якщо MAC-адреса призначення є broadcast або адресою групової розсилки і вузол належить до відповідної групи.
Будь-який пристрій, який є джерелом або пунктом призначення Ethernet кадру, матиме Ethernet NIC і, отже, MAC-адресу. Це робочі станції, сервери, принтери, мобільні пристрої та маршрутизатори.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.2 - MAC-адреса Ethernet
7.2.3 – Обробка кадрів

## Slide 22: MAC адреси Ethernet Індивідуальна MAC адреса
В Ethernet для індивідуальної, широкомовної та групової розсилки Рівня 2 використовуються різні MAC-адреси.
MAC-адреса індивідуальної розсилки (unicast) — це унікальна адреса, яка використовується, коли кадр надсилається з одного пристрою-джерела на один пристрій призначення.
Процес, який вузол-джерело використовує для визначення MAC-адреси призначення, пов'язаної з ІPv4 адресою, відомий як протокол визначення адрес (Address Resolution Protocol, ARP). Процес, який вузол-джерело використовує для визначення MAC-адреси призначення, пов'язаної з IPv6 адресою, відомий як виявлення сусіда (Neighbor Discovery, ND).
Примітка: MAC-адреса джерела завжди повинна бути індивідуальною.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.2 - MAC-адреса Ethernet
7.2.4 – Індивідуальна MAC-адреса

## Slide 23: МАС адреси Ethernet Широкомовна MAC-адреса
Широкомовний (broadcast) кадр Ethernet отримує і оброблює кожен пристрій в локальній мережі Ethernet. Особливості широкомовного кадру Ethernet полягають в наступному:
Він має MAC-адресу призначення FF-FF-FF-FF-FF-FF у шістнадцятковому представленні (48 одиниць у двійковому форматі).
Він пересилається на всі порти комутатора Ethernet, окрім вхідного порту. Він не пересилається маршрутизатором.
Якщо інкапсульовані дані - це IPv4 широкомовний пакет, це означає, що IPv4-адреса призначення в пакеті має всі одиниці в частині, яка ідентифікує вузол. Цей шаблон в адресі означає, що всі вузли в цій локальній мережі (широкомовному домені) отримають і оброблять пакет.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.2 - MAC-адреса Ethernet
7.2.5 - Широкомовна (Broadcast) MAC-адреса

## Slide 24: MAC-адреси Ethernet Групова MAC-адреса
Ethernet-кадр групової розсилки (multicast) отримає і обробить група пристроїв, які належать до однієї multicast групи.
MAC-адреса призначення 01-00-5E використовується, коли інкапсульовані IPv4-дані є пакетом групової розсилки. MAC-адреса призначення 33-33 використовується, коли інкапсульовані дані є IPv6-пакетом групової розсилки.
Існують інші зарезервовані МAC-адреси призначення групової розсилки, коли інкапсульовані дані - це не IP, а наприклад, Spanning Tree Protocol (STP).
Такі кадри пересилаються на всі порти комутатора Ethernet, окрім випадків, коли комутатор налаштований на прослуховування групових розсилок (multicast snooping). Такі кадри не пересилається маршрутизатором, окрім випадків, коли маршрутизатор налаштований на маршрутизацію пакетів групової розсилки.
Оскільки адреси групової розсилки представляють групу адрес (іноді їх називають групою хостів), їх можна використовувати лише в якості адреси призначення пакета. Адреса джерела завжди є індивідуальною.
Як і для індивідуальних і широкомовних адрес, IP-адреса групової розсилки також потребує відповідної MAC-адреси групової розсилки.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.2 - MAC-адреса Ethernet
7.2.6 - Групова MAC-адреса

## Slide 25: МАС-адреси Ethernet Лабораторна робота - Дослідження MAC-адрес мережних пристроїв
В цій лабораторній роботі ви виконаєте наступні завдання:
Частина 1: Налаштування топології та ініціалізація пристроїв
Частина 2: Налаштування пристроїв та перевірка підключення
Частина 3. Відображення, опис та аналіз MAC-адрес Ethernet
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.2 - MAC-адреса Ethernet
7.2.7 – Лабораторна робота - Дослідження MAC-адрес мережних пристроїв

## Slide 26: 7.3 Таблиця MAC-адрес
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.3 - Таблиця MAC-адрес

## Slide 27: Таблиця MAC-адрес Основи роботи комутатора
Ethernet-комутатор Рівня 2 використовує MAC-адреси Рівня 2 для прийняття рішень щодо пересилання кадрів. Абсолютно не важливо які дані (протокол) переносяться в полі даних кадру, це пакет IPv4, ARP-повідомлення або IPv6 ND пакет. Комутатор приймає рішення щодо пересилання виключно базуючись на MAC-адресі Ethernet Рівня 2.
Комутатор Ethernet аналізує таблицю MAC-адрес, щоб прийняти рішення щодо пересилання для кожного кадру, на відміну від застарілих концентраторів Ethernet, які повторюють біти на всі свої порти, окрім вхідного порту.
Коли комутатор вмикають, таблиця MAC-адрес порожня
Примітка: Таблицю MAC-адрес іноді називають таблицею асоціативної пам'яті (content addressable memory, CAM).
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.3 – Таблиця MAC-адрес
7.3.1 - Основи роботи комутатора

## Slide 28: Таблиця MAC-адрес Комутатор: процеси вивчення та перенаправлення
Дослідження MAC-адреси джерела (Learn)
Кожен кадр, що входить до комутатора, перевіряється на наявність нової інформації для вивчення. Для цього перевіряється MAC-адреса джерела кадру та номер порту, через який кадр надійшов до комутатора. Якщо MAC-адреса джерела кадру відсутня в таблиці, вона додається до таблиці МАС-адрес разом із номером вхідного порту. Якщо вихідна MAC-адреса існує, комутатор оновлює таймер оновлення для цього запису. За замовчуванням більшість комутаторів Ethernet зберігають запис у таблиці протягом п'яти хвилин.
Примітка: Якщо вихідна MAC-адреса існує в таблиці, але на іншому порту, комутатор розглядає це як новий запис. Запис замінюється на зіставлення тієї ж MAC-адреси, але з більш актуальним номером порту.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.3 – Таблиця MAC-адрес
7.3.2 - Комутатор: процеси вивчення та перенаправлення

## Slide 29: Таблиця MAC-адрес Комутатор: процеси вивчення та перенаправлення (продовж.)
Пошук MAC-адреси призначення (Forward)
Якщо MAC-адреса призначення є адресою індивідуальної розсилки, комутатор буде шукати відповідність між MAC-адресою призначення кадру та записом в його таблиці MAC-адрес. Якщо MAC адреса отримувача представлена в таблиці, комутатор передасть кадр через визначений порт. Якщо MAC-адреса призначення відсутня в таблиці, комутатор передасть кадр через усі порти за винятком вхідного порту. Це називається індивідуальна розсилка невідомому отримувачу (unknown unicast).
Примітка: Якщо MAC-адреса призначення є широкомовною або груповою, кадр також передається через всі порти, крім вхідного порту.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.3 – Таблиця MAC-адрес
7.3.2 - Комутатор: процеси вивчення та перенаправлення

## Slide 30: Таблиця MAC-адрес Фільтрація кадрів
Оскільки комутатор отримує кадри з різних пристроїв, він може заповнювати свою таблицю MAC-адрес, вивчаючи MAC-адреси джерела кожного кадру. Якщо таблиця MAC-адрес комутатора містить MAC-адресу призначення, то комутатор здатен фільтрувати кадр і пересилати його через один порт.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.3 – Таблиця MAC-адрес
7.3.3 - Фільтрація кадрів

## Slide 31: Таблиця MAC-адрес Відео - Таблиці MAC адрес на підключених між собою комутаторах
Це відео охоплює наступне:
Як комутатори будують таблиці МАС-адрес
Як комутатори пересилають кадри, базуючись на вмісті своїх таблиць МАС-адрес
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.3 – Таблиця MAC-адрес
7.3.4 – Відео - Таблиці MAC-адрес на підключених між собою комутаторах

## Slide 32: Таблиця МАС-адрес Відео - Відправка кадру до шлюзу за замовчуванням
Це відео охоплює наступне:
Що робить комутатор, коли МАС-адреса призначення не представлена в таблиці МАС-адрес комутатора.
Що робить комутатор, коли МАС-адреса джерела не представлена в таблиці МАС-адрес комутатора
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.3 – Таблиця MAC-адрес
7.3.5 – Відео - Відправка кадру до шлюзу за замовчуванням
7.3.6 – Інтерактивна вправа - Працюй як комутатор!

## Slide 33: Таблиця MAC-адрес Лабораторна робота - Перегляд таблиці MAC-адрес комутатора
В цій лабораторній роботі ви виконаєте наступні завдання:
Частина 1. Побудувати та налаштувати мережу
Частина 2. Дослідження таблиці MAC-адрес комутатора
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.3 – Таблиця MAC-адрес
7.3.7 – Лабораторна робота - Перегляд таблиці MAC-адрес комутатора

## Slide 34: 7.4 – Швидкості комутатора і методи пересилання
Notes: 7 - Комутація Ethernet
7.4 – Швидкості комутатора і методи пересилання

## Slide 35: Швидкості комутатора і методи пересилання Методи пересилання кадрів на комутаторах Cisco
Для комутації даних між мережними портами комутатори використовують один із наступних методів пересилання:
Комутація з проміжним збереженням (Store-and-forward) - Цей метод пересилання кадрів передбачає повне отримання кадру та підрахунок CRC. Якщо перевірку CRC пройдено, комутатор шукає адресу призначення, яка визначає вихідний інтерфейс. Потім кадр пересилається через відповідний порт.
Наскрізна комутація (Cut-through) - Цей метод пересилання передбачає пересилку кадру далі ще до повного його отримання. Як мінімум, адреса призначення кадру має бути прочитана, перш ніж кадр може бути пересланий далі.
Великою перевагою комутації з проміжним збереженням є те, що вона визначає, чи є у кадрі помилки перед тим, як поширювати його далі. Якщо у кадрі виявлена помилка, комутатор цей кадр відкидає. Відкидання кадрів з помилками зменшує частину пропускної здатності, яка використовується пошкодженими даними.
Комутація з проміжним збереженням потрібна для забезпечення якості обслуговування (QoS) у конвергентних мережах, де необхідна класифікація кадрів для визначення пріоритетності трафіку. Наприклад, потоки даних для передачі голосу поверх IP (VoIP) потребують більшого пріоритету ніж веб-трафік.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.4 – Швидкості комутатора і методи пересилання
7.4.1 – Методи перенаправлення фреймів на комутаторах Cisco

## Slide 36: Швидкості комутатора і методи пересилання Наскрізна комутація (Cut-Through)
При наскрізній комутації комутатор обробляє дані, як тільки їх отримує, навіть якщо передача ще не завершена. Комутатор буферизує достатню частину кадру, щоб прочитати MAC-адресу призначення, і мати можливість визначити, на який порт він буде пересилати дані. Комутатор не виконує перевірку кадру на помилки.
Існують два варіанти наскрізної комутації:
  Комутація зі швидкою пересилкою (Fast-forward) - Пропонує найнижчій рівень затримки, оскільки негайно пересилає пакет далі, щойно прочитавши адресу його призначення. Оскільки комутація зі швидкою пересилкою починає пересилання, перш ніж буде отримано весь пакет, можуть траплятися випадки передачі пакетів з помилками. NIC призначення відкине пошкоджений пакет. Комутація з виключенням фрагментів - це типовий наскрізний метод комутації.
  Комутація з виключенням фрагментів - це компроміс між високою затримкою і високою цілісністю комутації з проміжним збереженням, низькою затримкою і зниженою цілісністю комутації зі швидкою пересилкою, комутатор зберігає і виконує перевірку на помилки перших 64 байтів кадру перед пересиланням далі. Оскільки більшість мережних помилок та колізій трапляються протягом передачі перших 64 байт, це дозволяє перед пересиланням кадру впевнитись, що колізії не було.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.4 – Швидкості комутатора і методи пересилання
7.4.2 – Наскрізна комутація (Cut-Through)

## Slide 37: Швидкості комутатора і методи пересилання Буферизація пам'яті на комутаторах
Комутатор Ethernet може використовувати технологію буферизації для зберігання кадрів перед їх пересиланням або у випадку зайнятості порту призначення через перевантаженість.
Буферизація в спільній пам'яті також дозволяє зберігати більші кадри з меншою кількістю скинутих кадрів. Це важливо при асиметричній комутації, яка дозволяє використовувати різні швидкості передачі даних на різних портах. Тому можна забезпечити більшу пропускну здатність для певних портів (наприклад, на порту сервера).
Метод | Опис
Буферизація пам'яті на основі портів | Кадри зберігаються в чергах, які пов'язані з певними вхідними та вихідними портами. Кадр передається до вихідного порту тільки тоді, коли всі попередні в черзі кадри будуть успішно передані. Можлива ситуація, коли один кадр затримує передачу всіх кадрів в пам'яті через зайнятий порт призначення. Така затримка виникає навіть якщо інші кадри можуть бути передані до відкритих портів призначення.
Буферизація в спільній пам'яті | Розміщуються всі кадри в загальному буфері пам'яті, який використовується усіма портами комутатора, і обсяг буферної пам'яті, необхідної певному порту, виділяється динамічно. Кадри в буфері динамічно асоціюються з портом призначення. Це дозволяє отримати пакет на одному порту, а потім передати на інший порт, без переміщення його до іншої черги.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.4 – Швидкості комутатора і методи пересилання
7.4.3 – Буферизація пам'яті на комутаторах

## Slide 38: Швидкості комутатора і методи пересилання Налаштування швидкості і дуплексного режиму
Два основні параметри комутатора - це пропускна здатність ("швидкість") і параметри дуплексного режиму для кожного окремого порту комутатора. Важливо, щоб параметри дуплексного режиму та пропускної здатності співпадали на порту комутатора та на підключених пристроях.
Існує два типи дуплексного режиму, які використовуються для зв'язку в мережі Ethernet:
  Повнодуплексний (Full-duplex) - Обидві сторони з'єднання можуть надсилати і отримувати дані одночасно.
  Напівдуплексний (Half-duplex) - Тільки одна сторона з'єднання може надсилати в певний момент часу.
Автоматичне узгодження (Autonegotiation) - це додаткова функція, що зустрічається на більшості Ethernet комутаторів та NIC. Вона дозволяє двом пристроям автоматично узгоджувати найкращу швидкість та налаштування дуплексного режиму.
Примітка: Порти Gigabit Ethernet працюють тільки в повнодуплексному режимі.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.4 – Швидкості комутатора і методи пересилання
7.4.4 – Налаштування швидкості і дуплексного режиму

## Slide 39: Методи узгодження швидкості та пересилання на комутаторі Налаштування швидкості і дуплексного режиму
Невідповідність дуплексного режиму - одна з найпоширеніших причин виникнення проблем продуктивності на каналах Ethernet 10/100 Мбіт/с. Таке відбувається, коли один порт каналу працює у напівдуплексному режимі, тоді як інший порт працює у повнодуплексному.
Невідповідність дуплексного режиму виникає, коли один або обидва порти перезапускаються, і процес автоматичного узгодження не призводить до того, що обидва партнери по каналу мають однакову конфігурацію.
Такий результат також може бути, коли користувачі змінюють налаштування однієї сторони каналу та забувають змінити налаштування іншої. Обидві сторони каналу повинні мати налаштування автоматичного узгодження або ця функція має бути вимкнута на обох сторонах. Найкраща практика - налаштувати порти обох комутаторів Ethernet на повнодуплексний режим.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.4 – Швидкості комутатора і методи пересилання
7.4.4 – Налаштування швидкості і дуплексного режиму

## Slide 40: Швидкості комутатора і методи пересилання Auto-MDIX
З'єднання між пристроями раніше вимагали використання перехресного або прямого кабелю. Тип необхідного кабелю залежав від типу пристроїв, що з'єднувались.
Примітка: Пряме з'єднання між маршрутизатором і вузлом вимагає перехресного кабелю.
Більшість комутаторів тепер підтримують функцію автоматичного визначення типу інтерфейсу (automatic medium-dependent interface, auto-MDIX). Коли функція увімкнена, комутатор автоматично визначає тип кабелю, приєднаного до порту і відповідно налаштовує інтерфейси.
Функція auto-MDIX увімкнена за замовчуванням на комутаторах, що працюють під управлінням Cisco IOS Release 12.2(18)SE або новішої версії. Однак функцію можна відключити. З цієї причини завжди слід використовувати правильний тип кабелю і не покладатися на функцію auto-MDIX.
Auto-MDIX можна увімкнути повторно за допомогою mdix auto команди налаштування інтерфейсу.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.4 – Швидкості комутатора і методи пересилання
7.4.5 – Auto-MDIX
7.4.6 – Питання для самоперевірки – Швидкості комутатора і методи пересилання

## Slide 41: 7.5 Практичне завдання з розділу та контрольна робота
Notes: 7 - Комутація Ethernet
7.5 Практичне завдання з розділу та контрольна робота

## Slide 42: Практичне завдання з розділу та контрольна робота Що ми вивчили у цьому розділі?
Ethernet працює на Канальному та Фізичному рівнях. Стандарти Ethernet визначають як протоколи Рівня 2, так і технології Рівня 1.
Ethernet використовує для роботи підрівні LLC та MAC Канального рівня.
Поля кадру Ethernet: преамбула і початковий обмежувач кадру (start frame delimiter), MAC-адреса призначення, МАС-адреса джерела, EtherType, дані та FCS.
MAC-адресація забезпечує метод ідентифікації пристрою на Канальному рівні моделі OSI.
MAC-адреса Ethernet - це 48-бітна адреса, записана 12 шістнадцятковими цифрами або 6 байтами.
Коли пристрій пересилає повідомлення до мережі Ethernet, заголовок Ethernet містить поля MAC-адреса джерела та MAC-адреса призначення. В Ethernet для індивідуальної, широкомовної та групової розсилки Рівня 2 використовуються різні MAC-адреси.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.5 – Практичне завдання з розділу та контрольна робота
7.5.1 – Що ми вивчили у цьому розділі?
7.5.2 – Контрольна робота з розділу – Комутація Ethernet

## Slide 43: Практичне завдання з розділу та контрольна робота Що ми вивчили у цьому розділі? (Продовж.)
Комутатор Рівня 2 приймає рішення щодо пересилання виключно базуючись на MAC-адресі Ethernet Рівня 2.
Комутатор динамічно будує таблицю MAC-адрес шляхом вивчення MAC-адрес джерела кадрів, отриманих на порту.
Комутатор пересилає кадри, шукаючи відповідність між MAC-адресою призначення у кадрі та записом в таблиці MAC-адрес.
Для комутації даних між мережними портами комутатори використовують один із наступних методів пересилки: комутація з проміжним збереженням або наскрізна комутація. Існує два типи методів наскрізної комутації: швидкого пересилання і виключення фрагментів.
Два методи буферизації в пам'яті: буферизація на основі портів і буферизація в спільній пам'яті.
Існує два типи дуплексного режиму, які використовуються для зв'язку в мережі Ethernet: повнодуплексний та напівдуплексний.
Notes: 7 – Комутація Ethernet
7.5 – Практичне завдання з розділу та контрольна робота
7.5.1 – Що ми вивчили у цьому розділі?
7.5.2 – Контрольна робота з розділу – Комутація Ethernet

## Slide 44: Розділ 7: Комутація Ethernet Нові терміни і команди
Store-and-Forward Switching - комутація з проміжним збереженням
Cut-through Switching - наскрізна комутація
Fast-Forward Switching - комутація швидкого пересилання
Fragment-free Switching - комутація з виключенням фрагментів
OUI (Organizationally Unique Identifier) - Унікальний ідентифікатор організації
ARP (Address Resolution Protocol) - протокол визначення адрес
ND (Neighbor Discovery) - Виявлення сусіда
Буферизація пам'яті на основі портів
Буферизація в спільній пам'яті
Auto-MDIX