## Slide 1: Ризик-менеджмент
Практичне 4

## Slide 2
Задача 1. Для розвитку регіону потрібно побудувати цементний завод потужністю 2,10 млн т цементу на рік. Запропоновано три можливі варіанти розміщення цементних заводів у різних районах регіону. На основі вихідних даних таблиць 1.1–1.4 провести розрахунки і вибрати оптимальний варіант розміщення заводу.
Таблиця 1.1.Капітальні вкладення в будівництво заводу, млн.грн
Найменування статті витрат | Сума капітальних вкладень, млн. грн |  | 
 | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3
Витрати на дослідно-проектні роботи | 2,0 | 2,2 | 2,3
Витрат ина придбання устатування, агрегатів і апаратури з врахуванням доставки | 54,0 | 52,0 | 51,0
Будвельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи | 46,0 | 45,0 | 47,0
Всього витрати | 102,0 | 99,2 | 100,3

## Slide 3
Таблиця 1.2
Кошторис витрат на будівництво заводу, млн. грн. рік
Елемент витрат | Сума витрат, млн. грн. |  | 
 | Варіант №1 | Варіант №2 | Варіант №3
Матеріальні витрати | 406,0 | 403,2 | 401
Витрати на оплату праці | 210,0 | 220,0 | 215,0
Відрахування на соц заходи (22%) | 46,2 | 48,4 | 47,3
Амортизаційні відрахування | 17,1 | 16,2 | 16,7
Інші витрати | 8,2 | 8,4 | 8,1
Всього | 687,5 | 696.2 | 688,1

## Slide 4
Таблиця 1.3.
Транспортні витрати на доставку 1 тони цементу до споживача, грн
Найменування статті витрат | Сума капітальних вкладень, млн. грн |  | 
 | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3
Транспортні витрати на доставку споживачені, грн./т | 10,0 | 9,0 | 11,0

## Slide 5
Для вирішення завдання необхідно розрахувати:
1. Питомі капітальні вкладення. 2. Собівартість 1 т цементу. 3. Приведені витрати.

## Slide 6
В = Собівартість +Кеф*Капітальні вкладення
С = (Сума всіх витрт / Річний випуск продукці у натуральних одиницях )+ Транспортні витрати на доставку
К еф. = 22% = 0,22
Собівартість 1 т цементу = (Сума витрат за кошторисом /Річний випуск витрат в нат. од.) + Транспортні витрати
  С1 687,5/2,10 = 327,4+10 = 337,4
С2 696,2/2,10 = 331,5+9 = 340,5
С3 688,1/2,10 = 327,7+11 = 338,7
Кап вкладення =Сума капітальних вкладень/річний обсяг виробництва
К1 = 102/2.10 =48,6
К2 = 99,2/2,10 = 47,24
К3 = 100,3/2,10 = 47,8
ВП1 = 337,4+0,22*48,6 = 348,1
ВП2 = 340,5+0,22*47,24 = 350,9
ВП3 = 338,7+0,22*47,8 = 349,2