## Slide 1: Лекція 16 Безпека в бездротових мережах

## Slide 2: Wireless Security Overview
Notes: 4.3.2.1 Wireless Security Overview

## Slide 3: Shared Key Authentication Methods
Notes: 4.3.2.2 Shared Key Authentication Methods

## Slide 4: Wired Equivalent Privacy (WEP)
Призначений для того, щоб тільки учасники мережі мали доступ до інформації переданої бездротовим шляхом
Шифрує простий текст у шифротекст
Використовує шифрування для захисту трафіку
Секретний ключ надається між бездротовим клієнтським пристроєм та AP
Ключ використовується як для шифрування так і для дешифрування пакетів

## Slide 5: WEP
Шифрування:
  40 / 64 bits
  104 / 128 bits
  24 bits використовується IV (Initialization vector)
Пароль:
  Ключ 1-4
  Кожен WEP ключ може містити літери від"A" до "F" і числа від "0" до "9". Він має бути 10 hex або 5 ASCII символів в довжину для 40/64-bit шифрування і 26 hex або 13 ASCII символів в довжину для 104/128-bit шифрування.

## Slide 7
Недоліки WEP
  WEP використовує 64-bit або 128-bit для шифрування
    Initialization vector (IV) довжиною лише 24 біти
    Короткі паролі легше взламати

## Slide 8
Вразливості WEP
Порушує кардинальне правило криптографії: «уникайте виявленого шаблону» Зловмисники можуть бачити дублювання, коли IV починаються з повторення
Клавіатірна атака (або IV атака) Зловмисник ідентифікує два пакети, отримані з одного і того ж IV Використовує XOR для виявлення простого тексту

## Slide 9
Структура WEP
Ключ використовується для шифруваня пакетів
CRC Integrity Check ICV: Ці пакети не змінюються при передачі.
- Розрахований CRC32 за текстом
- CRC і дані: (CRC+data)
- Обраний випадково IV і з’єднаний з секретним ключем: (k+IV)
- Вхідний(k+IV) в RC4 для генерації псевдовипадкових ключів
- Відісланий IV до співрозмовника шляхом його розміщення перед шифротекстом:
C=(data+CRC) xor RC4(k+IV))

## Slide 11
RC4 в WEP
WEP використовує RON´s Code 4 Pseudo Random Generator (PRG).
Розроблений в лабораторії RSA
Secret Key K:
- Загальний ключ вводиться вручну(не передається).
- 40bit (причиною була можливість використання за межами США) а пізніше 104bit
Initialisation Vector IV:
- Забезпечує різні випадкові числа
- 24bit
- Незмінно передається перед шифром (IV+C)
Симетричний: той самий ключ використовується для шифрування та дешифрування.
Ключовий потік не залежить від простого тексту.
Кодуванні і декодування дуже швидке (~10 разів швидше за DES).
RC4 дуже простий (дивись http://www.deadhat.com/wlancrypto/ ).

## Slide 12
Операції XOR

## Slide 13
Перехоплення пакетів

## Slide 14: Cracking WEP
З відповідним обладнанням, WEP взламується за хвилини
  Мережева карта
  Aircrack-ng
  wifitе

## Slide 15: Атаки на WEP
  iwconfig – інструмент для налаштування бездротових адаптерів. Ви можете використовувати це, щоб переконатися, що ваш бездротовий адаптер перебуває в режимі "монітор", що має важливе значення для надсилання фальшивих запитів ARP (Address Resolution Protocol) на цільовий маршрутизатор.
  macchanger – інструмент, який дозволяє переглядати та / або підробляти (підробляти) свою MAC-адресу
  airmon – інструмент, який допоможе вам встановити ваш бездротовий адаптер у режимі монітора (rfmon)
  airodump – інструмент для захоплення пакетів з бездротового маршрутизатора (інакше відомий як AP)
  aireplay – інструмент для підробки запитів ARP
  aircrack – інструмент для розшифровки WEP ключів

## Slide 16: Як захищатись використовуючи WEP
Використовуйте довші ключі шифрування WEP, що ускладнює завдання аналізу даних. Якщо ваше WLAN-обладнання підтримує 128-бітні ключі WEP.
Часто міняйте свої WEP-ключі. Є пристрої, які підтримують "динамічний WEP", який не відповідає стандарту, але дозволяє призначати різні ключі WEP кожному користувачеві.
Використовуйте VPN для будь-якого протоколу, включаючи WEP, який може включати конфіденційну інформацію.
Реалізуйте іншу техніку шифрування трафіку, наприклад, IPSec по бездротовій мережі. Для цього вам, ймовірно, потрібно буде встановити програмне забезпечення IPsec на кожному бездротовому клієнті, встановити IPSec-сервер у вашій дротовій мережі та використовувати VLAN до точок доступу до сервера IPSec.

## Slide 17: Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) - Необов’язкові засоби налаштування безпеки в бездротових локальних мережах
Призначений для того, щоб допомогти користувачам з обмеженими знаннями щодо безпеки для швидкого та легкого впровадження безпеки на своїх WLAN
Здійснюється натисканням кнопки або введенням PIN-коду Недоліки в розробці та впровадженні WPS за допомогою PIN-методу роблять її вразливою
Notes: Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) - Optional means of configuring security on wireless local area networks
Designed to help users with limited knowledge of security to quickly and easily implement security on their WLANs
Accomplished by pushing button or entering PIN
Design and implementation flaws in WPS using PIN method makes it vulnerable

## Slide 18: Wi-Fi Protected Access (WPA)
Підмножина IEEE 802.11i
Мета розробки: захистити теперішні та майбутні бездротові пристрої
В WPA використовується Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
Використовується довший 128-бітний ключ, ніж WEP Динамічно генерується для кожного нового пакету

## Slide 19
Preshared Key (PSK) аутентифікація
Після налаштування AP для клієнтського пристрою повинно вводиться таке ж значення ключа
Ключ створюється до початку спілкування
Використовує парольну фразу для створення ключа шифрування
Ключ повинен бути введений як у точку доступу, так і на всі бездротові пристрої
Не використовується для шифрування Натомість він служить вихідною точкою (seed)
для математичного генерування ключів шифрування

## Slide 20: WPA/WPA2 Personal
Шифрування:
  TKIP
  AES
Pre-Shared Key:
  Ключ з 8-63 символів
Оновлення ключів:
  Ви можете вибрати період оновлення ключів, який вказує пристрою, як часто він повинен змінювати ключі шифрування. За замовчуванням - 3600 секунд

## Slide 21
- Розроблений як обгортка для WEP
- Використовує тей самий RC4-Engine що й WEP
- Включає MIC (called Michael) в кінці кожного заширфованого повідомлення
Є гарантією, що повідомлення не підроблялося.
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise режим
Шифрування: TKIP
Компоненти:
- MIC
- TSC (лічильник послідовності)
- Per-Packet Key Mixing

## Slide 22
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / MIC
- Використовує 64bit ключ
- Ділить пакети на 32 blocks
- Використовує зсуви, XORи, додає до кожного з 32 блоків для отримання 64bit аутентифікаційного тегу.
- Michael розраховується на даних передавача і приймача (SA / DA)
MIC = Michael_key(SA,DA,PlainMSDU)
запобігає захопленню, зміні, повторному переправленню пакетів даних

## Slide 24
- IV розширений до 48 bits.
- Насправді 32 біт додається до 24 біт WEP, але 8 біт не використовуються. - використовує як лічильник послідовностей (TSC), починаючи з 0 і збільшуючи на 1 для кожного MPDU.
- TSC1 і TSC0 або молодші 16bit IV послідовність номерів для фази 2.
- TSC-TSC5 or старші 32bit IV приростають на одиницю, після молодшого IV обертання і використовуються в 1 фазі.
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / TSC

## Slide 25
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / Key-Mix
- Phase1:128b_res=Mix1(128bTK,48bitMAC,UpperIV32b)
- Phase2:128b_perpacketkey=Mix1(res1,LowerIV16b)
- Переконуються, що ключ унікальний, якщо клієнти діляться одним ключем
- не просто конкатенація IV до ключа

## Slide 26
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: ПереважноTKIP
унікальний ключ для шифрування кожного пакету: ключі сильніші
- 280 трлн можливих ключів - IV: довжина 48 біт, зменшення повторного використання IV - Зашифровані IV послідовності - MIC замінено CRC-Check - необхідне оновлення програмного забезпечення для обладнання WEP

## Slide 27
Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal Mode
Шифрування: TKIP
Аутентифікація: PSK з загальним доступом - спеціальний режим (без 802.1X інфраструктури) - вводиться парольна фраза для всіх STA та AP (Masterkey розраховується)
- заснований на 4-way handshake - перша пара: STA та AP обмінюються випадковими значеннями (без значення) - друга пара: AP доручає STA встановити розрахований ключ, STA підтвердив -> AP робить те саме. - конфігурація парольної фрази, аналогічної WEP.

## Slide 28
WPA підтримує Enterprise Authentication
  Використовує Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) сервер аутентифікації.
  Додаткові заходи безпеки.
  Для аутентифікації користувачів використовується стандарт 802.1X, а саме протокол Extensible Authentication Protocol (EAP)
Notes: 4.3.2.4 Authenticating a Home User

## Slide 29
Недоліки WPA
  Керування ключами
    Обмін ключами здійснюється вручну без захисту
    Ключі необхідно регулярно міняти
    Ключ повинен бути розголошений гостям
  Паролі
    Паролі PSK менше 20 символів можуть піддаватися взлому

## Slide 30: Взлам WPA
З правильним обладнанням, WPA може бути взламаний за декілька хвилин
  Мережева карта
  Aircrack-ng
  wifiti

## Slide 31: Attacking WPA
  macchanger - інструмент, який дозволяє переглядати та / або підробляти (підробляти) свою MAC-адресу airmon - інструмент, який допоможе вам перевести бездротовий адаптер у режим монітора (rfmon) airodump - інструмент для захоплення пакетів з бездротового маршрутизатора (інакше відомий як AP) aireplay - інструмент для підробки запитів ARP Захоплюйте рукостискання WPA / WPA2, змушуючи клієнтів пройти повторну аeтентифікацію Створення нових векторів ініціалізації aircrack - інструмент для розшифровки ключів WEP (слід використовувати зі словником)

## Slide 32: Як захищатись використовуючи WPA
Паролі - єдиний спосіб зламати WPA - це sniff’ити пароль PMK, пов'язаний з процесом аутентифікації рукостискання, і якщо цей пароль буде надзвичайно складним, зламати буде майже неможливо.
Складність пароля - виберіть випадкову парольну фразу, що не складається з словникових слів. Виберіть складну парольну фразу довжиною не менше 20 символів і регулярно змінюйте її

## Slide 33: Загальні принципи захисту
Змініть ім'я та пароль маршрутизатора за замовчуванням
Якщо можливо, змініть внутрішню підмережу IP
Змініть ім'я за замовчуванням та приховайте трансляцію SSID (ідентифікатор набору послуг)
Жоден із способів атаки не є швидшим чи ефективнішим, коли використовується більша пропускна фраза.
Обмежте доступ до своєї бездротової мережі, фільтруючи доступ на основі MAC (код доступу до медіа)
Використовуйте шифрування

## Slide 34: Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
  Друге покоління WPA відоме як WPA2
  Представлене в 2004
  Базується на стандарті IEEE 802.11i
  Використовує Advanced Encryption Standard (AES)
  Підтримує і PSK (Personal), і IEEE 802.1x (Enterprise) режими аутентифікації
AES-CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol )шифрування
  Стандартний протокол шифрування для WPA2
  CCM алгоритм, що забезпечує приватність даних
  CBC-MAC компонент CCMP забезпечує цілісність даних і аутентифікацію

## Slide 35
AES шифрування і дешифрування
  Виконуються апаратно через інтенсивний характер обчислень
IEEE 802.1x аутентифікація
  Спочатку розроблена для дротових мереж
  Забезпечує більш високий ступінь безпеки, застосовуючи безпеку порту Блокує увесь трафік на основі порту до порту, поки клієнт не засвідчить аутентифікацію

## Slide 36
Extensible Authentication Protocol (EAP)

## Slide 37
EAP-FAST (Flexible Authentication via Secure Tunneling) - розроблений фірмою Cisco; дозволяє проводити авторизацію за логіном-паролем, переданому всередині TLS тунелю між супплікантом і RADIUS-сервером
EAP-TLS (Transport Layer Security). Використовує інфраструктуру відкритих ключів (PKI) для авторизації клієнта і сервера (суппліканта і RADIUS-сервера) через сертифікати, виписані довіреною підтверджуючий центр (CA). Вимагає виписування і установки клієнтських сертифікатів на кожне бездротове пристрій, тому підходить тільки для керованої корпоративного середовища. Сервер сертифікатів Windows має засоби, що дозволяють клієнту самостійно генерувати собі сертифікат, якщо клієнт - член домену. Блокування клієнта легко проводиться відкликанням його сертифіката (або через облікові записи).

## Slide 38
EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) аналогічний EAP-TLS, але при створенні тунелю не потрібно клієнтський сертифікат. В такому тунелі, аналогічному SSL-з'єднання браузера, проводиться додаткова авторизація (по паролю або якось ще).
PEAP-MSCHAPv2 (Protected EAP) - схожий з EAP-TTLS в плані початкового встановлення шифрованого TLS тунелю між клієнтом і сервером, що вимагає серверного сертифіката. Надалі в такому тунелі відбувається авторизація за відомим протоколу MSCHAPv2
PEAP-GTC (Generic Token Card) - аналогічно попередньому, але вимагає карт одноразових паролів (і відповідної інфраструктури)

## Slide 41
WPA є компромісним рішенням, WPA2 - 802.11i 802.11i використовує концепцію надійної мережі безпеки Robust Security Network (RSN) Найбільша різниця: AES використовується для шифрування зазвичай AES-шифрування виконується апаратно, увімкнено у двох режимах, як WPA: Режим підприємства: - аутентифікація: 802.1X / EAP - шифрування: AES-CCMP Особистий режим: - аутентифікація: PSK - шифрування: AES-CCMP

## Slide 42
WPA2 / 802.11i AES-CCMP
AES симетричний алгоритм
має розмір блоку в128bits, довжину ключа в128bits.
шифрування включає 4 стадії для кожного 1 кола.
- Кожне коло повторюється 10,12 або 14 разів в залежності від розміру блоку( для WPA2 10)
AES використовує Counter-Mode/CBC-Mac Protocol (CCMP)
CCMP це спеціальний алгоритм шифрування
CCM це комбінація Cipher Block Chaining Counter
(CBC-CTR) і Message Authenticity Check (CBC-MAC)

## Slide 45
WPA2 / 802.11i CCMP CBC-CTR
CBC-CTR шифрування збільшує лічильник на AES-TK
XORs шифротекст для даних
Випадкове значення є IV, викликає PN значення
PacketNumber збільшується на 1 після шифрування
Довжина PN <2 ^ 48, міститься в MPMPU CCMP

## Slide 46
WPA2 / 802.11i CCMP MPDU
процес шифрування збільшує розмір MPDU на 16 байт
4 для поля PN0-1 / Key-ID, 4 для PN2-5 та 8 для MIC
Біт KeyID сигналізує про розширений PN в 6 байт.

## Slide 47
WPA2 / 802.11i CCMP CBC-MAC (1)
працює на взятому 128-бітовому блоці даних та шифрує за допомогою CTR механізму
нульовий перфікс, якщо шифротекст не кратний AES-Blocksize 16 - (100 мод 16) = n нульових блоків
обчислення, проводяться для в 128-бітних блоків
CCMP обрізає блок для найбільш значущих 64 біт для формування MIC, інші просто відкидаються
Вірогідність підробки цього MIC: 1 на 10 ^ 19 шансів

## Slide 48
WPA2 / 802.11i CCMP CBC-MAC (2)

## Slide 49
Переваги: - сильне шифрування - забезпечує цілісність даних та заголовків - забезпечує конфіденційність
CCMP складання блоків

## Slide 50
WEP WPA WPA2
Cipher RC4 RC4 AES
Key Size 40 or 104bits 104bits perPack 128bits encry.
Key Life 24bit IV 48bit IV 48bit IV
Packet Key Concatenation TwoPhaseMix Not Needed
Data Integrity CRC32 Michael MIC CCM
Key Management None 802.1X/EAP/PSK 802.1X/EAP/PSK
Порівняння стандартів
Рівень захисту

## Slide 51: Компоненти, необхідні для 802.1x аутентифікації
Сервер аутентифікації це EAP-сумісний RADIUS сервер:
  Cisco Secure ACS, Microsoft IAS, Meetinghouse Aegis
  Місцевий сервіс аутентифікації на Cisco IOS access point
  Може використовувати інші локальні RADIUS бази даних або інші зовнішні сервери такі як Microsoft Active Directory
Аутентифікатор - 802.1x-сумісна точка доступу.
STA це EAP-сумісний клієнт:
  Вимагає 802.1x-сумісний драйвер
  Вимагає EAP сумісного пристрою - або клієнтської мережевої карти, з відповідним драйвером в операційній системі, або з стороннім програмним забезпеченням
Notes: This topology shows the components that a system needs for 802.1x authentication. An authentication server is required for 802.1x. 802.1x uses a RADIUS server to authenticate clients to the network.
An authenticator can be a device such as a switch or an access point. This device operates on the enterprise edge, meaning that the device is the interface between the enterprise network and the public or semipublic network, where security is most needed.
The client device contains a supplicant. The supplicant sends authentication credentials to the authenticator, and the authenticator then sends the information to the authentication server. At the authentication server, the login request is compared to a user database to determine whether and at what level the user is granted access to network resources.

## Slide 52: Wi-Fi Protected Access 2
Extensible Authentication Protocol (EAP)
  Аутентифікація для WPA2 Enterprise модулів з використанням стандарту IEEE 802.1x
  Framework для передачі аутентифікаційних протоколів
  Визначає формат повідомлення
  Використовує наступні типи пакетів
    Request
    Response
    Success
    Failure
  EAP створений як біль серйозна альтернатива вразливим Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) або Password Authentication Protocol (PAP)
  EAP це framework але не протокол аутентифікації

## Slide 53: EAP Protocols
Lightweight EAP (LEAP)
  Пропрієтарний метод, розроблений Cisco Systems
  Вимагає взаємну автентифікацію, що використовується для шифрування WLAN за допомогою клієнтського програмного забезпечення Cisco
  Може бути вразливим для відповідних типів атак
    Більше не рекомендується Cisco
Protected EAP (PEAP)
  Спрощує розгортання 802.1x за допомогою логгінів та паролів Microsoft Windows
  Створює зашифрований канал між клієнтом та сервером аутентифікації

## Slide 54: Enterprise Wireless Security Devices
«Тонкі» Access Point або Lightweight Access Point (LWAP)
  АР без аутентифікації і методів шифрування. Ці функції передані WLC
Переваги
AP можна керувати з одного центрального місця
Вся аутентифікація виконується за допомогою бездротового комутатора

## Slide 55
Для великих організацій, що мають багато AP, для спрощення розгортання бездротового зв'язку використовують керовані рішення на основі контролерів. Використовуючи цю архітектуру, AP-адреси управляються централізовано від контролера в хмарі.
Notes: 4.1.2.6 Large Wireless Deployment Solutions

## Slide 56
Notes: 4.1.2.7 Large Wireless Deployment Solutions, Cont.

## Slide 57
Бездротові VLAN Можуть сегментувати трафік та підвищити безпеку Гнучкість бездротової VLAN залежить від того, який пристрій розділяє пакети та спрямовує їх до різних мереж

## Slide 58
Для підвищення безпеки встановлюють дві бездротові VLAN
Одну для доступу працівників Одну для доступу гостей

## Slide 60
• У всіх захищених мережах Wi-Fi використовується 4-way handshake, щоб генерувати свіжі ключ сесії. Донедавна 4-way handshake залишалося вільним від атак, і навіть було захищеним.
• Однак 4-way handshake вразливе до атаки перевстановлення ключа. В ній зловмисник змушує жертву перевстановлювати вже використаний ключ.
• Це досягається шляхом маніпулювання та відтворення повідомлень handshake. Тобто перевстановленням ключових, пов'язаних параметрів, таких як додаткова передача номер пакета (не має значення) та номер прийому пакета (лічильник відтворення) скидаються до їх початкового значення.

## Slide 61
Атака перевстановлення ключа також порушує PeerKey, груповий ключ та Fast BSS Transition (FT) handshake. Вплив залежить від типу нападу та використовуваного протоколу конфіденційності даних.
Спрощено, проти AES-CCMP противник може відтворювати та розшифровувати (але не підробляти) пакети. Це дає можливість захопити TCP-потоки та вводити в них шкідливі дані.
По відношенню до WPA TKIP та GCMP вплив катастрофічний: пакети можуть бути відтворені, розшифровані та підроблені.
Оскільки GCMP використовує один і той же ключ аутентифікації в обох напрямках зв'язку, це особливо впливає

## Slide 62
WPA2 4-way handshake

## Slide 81
WPA3 усуне всі відомі сьогодні ризики та атаки, включаючи ключові атаки на переустановку (KRACK).
Стандарт WPA3 додає чотири функції, які відсутні в WPA2: 1. Більш безпечне рукостискання
2. Безпечні відкриті мережі Wi-Fi
3. Дозволяє легке підключення до пристроїв без дисплеїв
4. 192-бітний пакет безпеки

## Slide 82
Більш безпечне рукостискання
• Забезпечує надійний захист навіть тоді, коли користувачі вибирають паролі, що не відповідають типовим рекомендаціям щодо складності.
• Для звичайних домашніх мереж, захищених одним паролем, потрібно буде використовувати рукостискання Simultaneous Authentication of Equals (SAE). Це рукостискання стійке проти атак офлайн-словника. Рукостискання SAE - це варіант рукостискання Dragonfly, визначене в RFC 7664, який, в свою чергу, заснований на рукостисканні SPEKE.
• У мережі Wi-Fi рукостискання SAE узгоджує новий Pairwise Master Key (PMK). Потім отриманий PMK використовується в традиційному 4-way handshake для генерації сеансових ключів. Це означає, що за рукостисканням SAE завжди йде 4-way handshake.
• 32-байтовий PMK, про який узгоджується рукостискання SAE, не можна обрахувати, використовуючи словниковий напад, навіть якщо він використовується в 4-х сторонній рукостисканні. Додатково, секретна передача дійсно надається, оскільки рукостискання SAE запевняє, що PMK не може бути відновлено, якщо пароль стане відомим.

## Slide 83
Безпека відкритих Wi-Fi мереж
• Зміцнює конфіденційність користувачів у відкритих мережах за допомогою індивідуального шифрування даних.
• Забезпечить простий спосіб шифрування та захисту загальнодоступних та гостьових мереж без необхідності особистого VPN. • "Нове" шифрування, Opportunistic Wireless Encryption(OWE), базується на RFC8110.
• Без заздалегідь налаштованого пароля клієнтські пристрої та точки доступу зможуть створити одноразове використання Pairwise Master Key (PMK), замінивши найбільш розповсюджене поточне використання «Відкритого» бездротового захисту.
• Рукостискання OWE узгоджує нову PMK за допомогою процедури обміну ключа Diffie-Hellman. • Це рукостискання інкапсульовує в інформаційних елементах (IE) у програмі (повторно) кадри запиту та відповіді. • Отриманий PMK використовується в 4-х напрямному рукостисканні, яке буде узгоджувати та встановлювати ключі шифрування кадру.

## Slide 87
Дозволяє легко підключатись до пристроїв без дисплеїв
• Призначений для захисту пристроїв IoT, більшість з яких має обмежений інтерфейс відображення або його немає.
• Новий Device Provisioning Protocol забезпечить простий і безпечний спосіб додавання цих пристроїв до мережі Wi-Fi.
• Спрощена, безпечна конфігурація та під’єднання для пристроїв з обмеженим або відсутнім інтерфейсом відображення.
• Точніше, заміною WPS буде Wi-Fi Device Provisioning Protocol (DPP).
• Цей протокол дозволяє додавати нові пристрої в мережу за допомогою QR-кодів.
• На основі швидкого сканування проекту стандарту може здатися, що це може також дозволити використовувати USB, NFC або Bluetooth для додавання пристрою до мережі. Сам протокол базується на криптографії відкритого ключа.

## Slide 88
192-бітний ключ
• Це посилення криптографії.
• Ця функція узгоджується з Commercial National Security Algorithm (CNSA). Ключ і призначений для підтримки цілісності даних у мережах вимагаючи найвищої безпеки навіть у постквантову епоху.
• Це означає, що він відповідає вимогам для роботи в урядових організація на високому рівні, оборонних установ та закритих промислових проектах.

## Slide 89
Simultaneous Authentication of Equals
• Simultaneous Authentication of Equals (SAE) - це варіант Dragonfly, процедури обміну ключами, підтвердженої паролем, що заснований на доказі нульових знань.
• SAE використовується STA для аутентифікації з паролем та динамічного встановлення сеансових ключів
• SAE підтримує як FFC (Finite Field Cryptography) і ECC (Elliptic Curve Cryptography)
• SAE за замовчуванням використовує ECC із порядком 256-бітного простого числа.
• Зловмисник не в змозі зробити більше ніж одну здогадку про пароль за атаку. Це означає, що зловмисник не може здійснити одну атаку, а потім перейти в офлайн і робити повторні здогадки щодо пароля до успіху взлому. Іншими словами, SAE стійкий до атаки словника. • Зловмисник не може визначити ні пароль, ні отриману PMK, пасивно спостерігаючи за обміном, або втручаючись в обмін, вірно передаючи повідомлення між двома STA.

## Slide 92: Wireless LAN Attacks
Типи wireless LAN атак
  Дослідження мережі
  Атаки через RF спектр
  Атаки з застосуванням АР

## Slide 93
Дослідження мережі
  Один з перших кроків це дослідження мережі і виявлення адрес вузлів
Beaconing
  AP надсилають beacon кадри через регулярні проміжки часу, щоб оголосити SSID (назву мережі)
  Бездротові пристрої пасивно сканують на наявність маяків

## Slide 94: War driving
Процедура пасивного дослідження бездротових станцій
Table 8-2 War driving tools

## Slide 95: War chalking
Документування, а потім розміщення реклами бездротових локальних мереж для використання іншими Раніше робилося нанесенням тротуарів або стін навколо ділянки мережі Сьогодні місця розміщення знаходять на веб-сайтах і додатках

## Slide 96
Атака через RF спектр
  Wireless protocol analyzer
  Генерування інтерференції
Wireless protocol analyzer
  Бездротовий трафік перехоплюється, аналізується і декодується попакетно
  Network interface card (NIC) повинна бути в відповідному режимі

## Slide 97
Шість режимів бездротових карт
  Master (acting as an AP)
  Managed (client)
  Repeater
  Mesh
  Ad-hoc
  Monitor

## Slide 98
Інтерференція
  Сигнали інших пристроїв можуть порушити бездротову передачу
Пристрої, які можуть спричинити перешкоди для WLAN
Мікрохвильові печі
Мотори ліфтів
Копіювальні машини
Зовнішнє освітлення (певні типи)
Пристрої сигналізації
Пристрої Bluetooth
Інші бездротові пристрої 802.11

## Slide 99
Requires a powerful transmitter

## Slide 100
Атаки на основі точок доступу
  Rogue access points
  Evil twins
Rogue access point
  Несанкціонована точка доступу, яка дозволяє зловмиснику обходити конфігурації безпеки мережі
  Може бути встановлений за брандмауером, відкриваючи мережу для атак

## Slide 102: Man-in-the-Middle Attack
“Evil twin AP” атака:
Популярна бездротова атака MITM, коли зловмисник вводить несанкціоновану AP і налаштовує її з тим же SSID, що і законний AP.
Місця, що пропонують безкоштовний Wi-Fi, наприклад аеропорти, кафе та ресторани, є дуєе вразливими для такого типу атак через відкриту аутентифікацію.
Підключення бездротових клієнтів побачить два AP, що пропонують бездротовий доступ. Ті, хто знаходиться поблизу зловмисного AP, бачать більш сильний сигнал і, швидше за все, асоціюються зі злим БП-близнюком.
Тепер трафік користувачів надсилається зловмиснику AP, яка, у свою чергу, фіксує дані та передає їх законному AP.
Зворотний трафік з законного AP надсилається несанкціонованому AP, захопленому та передається на підозру STA.
Notes: 4.3.1.4 Man-in-the-Middle Attack

## Slide 103: MAC Address Filtering
Спосіб обмеження/контролю доступу до бездротової локальної мережі Фільтрація Media Access Control (MAC) Використовується майже всіма постачальниками послуг бездротового зв’язку Дозволяє або блокує пристрій на основі MAC-адреси

## Slide 104: MAC Address Filtering

## Slide 105: MAC Address Filtering
Зазвичай реалізується шляхом дозволу замість запобігання

## Slide 106: Пошук вразливих MAC Address
Адреси обмінюються в незашифрованому форматі Зловмисник може просто перехопити MAC
Питання масштабованості - Керувати великою кількістю MAC-адрес складно
Фільтрування MAC-адреси не забезпечує можливість тимчасового дозволу гостьового користувача отримати доступ до мережі Крім ручного введення MAC-адреси користувача в точку доступу

## Slide 107: SSID Broadcast
Кожен пристрій повинен бути аутентифікований перед підключенням до WLAN Пристрій виявляє бездротову мережу та надсилає AP-кадр запиту асоціації
Кадр містить SSID (Ім’я мережі, що надається користувачем. Може містити будь-яку буквено-цифрову послідовність довжиною 2-32 символи)
AP порівнює SSID з фактичним SSID мережі
Якщо вони відповідають двом, бездротовий пристрій має автентифікацію