|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Науково-методичною радою Державного університету «Житомирська політехніка» протокол від 31 серпня 2023 р. № 10 |
| --- | --- |

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичного та самостійного вивчення

навчальної дисципліни

«Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»

спеціальності 184 «Гірництво»

освітньо-професійна програма «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»,

факультет гірничої справи природокористування та будівництва

кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т.

|  | Рекомендовано на засіданні кафедри гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. 29 серпня 2023 р., протокол № 09 |
| --- | --- |

Розробники:

д.т.н, проф., КОРОБІЙЧУК Валентин,

к.т.н., доц.  КОРБУТ Марія

д.т.н., проф. ТЕМЧЕНКО Анатолій

Житомир

2023

УДК 502:504 + 628.4 + 631.879.3

Методичні рекомендації до практичного та самостійного вивчення навчальної дисципліни “ Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки” (для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 184 «Гірництво» освітньо-професійна програма «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»).

Укладачі – д.т.н, проф. КОРОБІЙЧУК Валентин, к.т.н., доц. КОРБУТ Марія, д.т.н., проф. ТЕМЧЕНКО Анатолій – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2023. – 15 с.

Рецензенти:

ПІДВИСОЦЬКИЙ Віктор – д.геол.н., доцент, професор кафедри гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т.

Панасюк Андрій – к.т.н.,доц., доцент кафедри маркшейдерії

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри гірничих технологій та будівництва 
ім. проф. Бакка М.Т. – к.т.н., доц. Башинський Сергій

Методичні рекомендації розроблені для здобувачів вищої освіти спеціальності                     184 «Гірництво» освітнього ступеню «магістр» денної та заочної форм навчання і містять детальні рекомендації до практичного та самостійного вивчення навчальної дисципліни “Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки”.

ЗМІСТ

ВСТУП								4

Практична робота №1						4

Практична робота №2						3

Практична робота №3						9

Практична робота №4						10

Практична робота №5						11

Практична робота №6						11

Практична робота №7						13

Практична робота №8						13

Самостійна робота студентів з дисципліни

«Управління промисловими відходами»			15

Рекомендована література					17

ВСТУП

Метою дисципліни «Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки» є надання базових відомостей про управління та поводження з відходами, ознайомлення з широтою спектру існуючих проблем і необхідністю вирішення їх на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях. А також у формуванні у студентів основних уявлень про менеджмент відходів, що у свою чергу, передбачає формування у них природоохоронного та екологічного світогляду.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення та аналіз сучасних методів управління відходами і вміння наступного застосування сучасних концептуальних основ та методологічних підходів, спрямованих на вирішення проблеми забезпечення безпечності і стійкої взаємодії людини з природним середовищем;

- угрупування та аналіз сучасних методів управління відходами,

- ознайомлення з основними поняттями та визначеннями в галузі менеджменту відходів;

- технічні, організаційні, нормативні та економічні заходи забезпечення утилізації відходів;

- аналіз основних принципів охорони навколишнього середовища, причини і джерела забруднення довкілля, теоретичних основ менеджменту відходів;

- формування уявлення про концепцію безпечного поводження з відходами і необхідні заходи щодо її здійснення.

- формування повного уявлення про існуючі проблеми і методи їх вирішення в галузі управління та поводження з відходами промислового та сільськогосподарського виробництва, споживання ;

- систематизація отриманих знань і формування навичок подальшої самостійної роботи по темі даного курсу

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами таких компетенцій:

- при належному рівні теоретичних знань, умінь і практичних навичок, зможе кваліфіковано здійснювати діяльність, пов'язану із зменшенням негативного впливу від накопичення відходів;

- вміння прийняття відповідних рішень щодо застосування отриманих знань на практиці;

- використовувати отриманні знання на практиці для аналізу відповідної ситуації і прийняття конкретних рішень.

Практична робота №1

Тема: основні поняття в сфері поводження з відходами

Мета: засвоїти основні поняття в сфері поводження з відходами

Завдання: опрацювати та законспектувати глосарій термінів в сфері поводження з відходами

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відходи тваринного походження – загиблі тварини, відходи, що утворилися внаслідок виготовлення продукції із тваринної сировини, непридатної для споживання людиною і твариною, а також підлягають обов'язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив.

Відходи як вторинна сировина – відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.

Власник відходів – фізична або юридична особа, яка відповідно до закона володіє, користується і розпоряджається відходами.

Державний класифікатор відходів – систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обґрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів.

Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).

Збирання відходів – діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини – діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері.

Знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Об'єкти поводження з відходами – місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Операції поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів.

Перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

Рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах.

Сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення.

Спеціально відведені місця чи об'єкти – місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.

Тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Транскордонне перевезення відходів – транспортування відходів з території, або через територію України, на територію або через територію іншої держави.

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Радіоактивні відходи – матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається (крім розділу XIII, де цей термін вживається у значенні відповідно до частини другої цієї статті) (ЗУ «Про використання ядерної енергетики та радіаційну безпеку», ст.1).

Практична робота №2

Тема: диференціація території України за кількістю відходів

Мета: проаналізувати області України за кількістю побутових відходів, яку вони утворюють

Завдання: підготувати презентацію з 3-5 слайдів та доповідь, щодо кількості промислових відходів в різних областях України (кожен студент отримує індивідуальне завдання)

В Україні за 2015 рік (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось близько 48 млн. м3побутових відходів, або близько 10 млн. тон, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 9 тис. га.

Збирання побутових відходів.

Понад 77 % населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів. Найгірший показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у Черкаській області, який складає 62 %.

Завдяки впровадженню в 398 населених пунктах роздільного збирання побутових відходів, роботі 20 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 5,93 % побутових відходів, з них: 2,73 % спалено, а 3,2 % побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи.

Полігони побутових відходів.

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 967 од. (16 %), а 1459 од. (24 %)  не відповідають нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводиться робота з паспортизації та рекультивації сміттєзвалищ. З 2291 сміттєзвалища, які потребують паспортизації, у 2015 році фактично паспортизовано 446 од. (потребує паспортизації 31 % сміттєзвалищ від їх загальної кількості).

Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Кіровоградській області – 74 % від загальної кількості полігонів в області та Запорізькій області  – 72 %.

З 593 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 37 од. (9% потребує рекультивації).

Найбільша кількість полігонів, які потребують рекультивації, у Закарпатській області – 68 % від загальної кількості полігонів в області та Хмельницькій області – 42 %.

Потреба у будівництві нових полігонів складає понад 524 одиниці. Найбільша потреба у будівництві нових полігонів у Дніпропетровській області – 49 одиниць та у Київській області – 42 одиниці.

Через неналежну систему поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, щорічно виявляється близько 28 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу понад 1 тис. га, з них ліквідовано у 2015 році майже 27 тис несанкціонованих звалищ площею 0,9 тис. га.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів

Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного середовища. Так, у 2015 році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1125 організацій, в тому числі 279 приватної власності (25 %). Найбільша кількість підприємств приватної форми власності у цій сфері у м. Києві (83 %), у Сумській області (52 %) та Чернівецькій області (51 %).

Чисельність працюючих у сфері поводження з побутовими відходами складає понад 15 тис. осіб.

Загальна кількість спеціально обладнаних транспортних засобів складає понад 3,4 тис. одиниць. Середній показник зношеності спецавтотранспорту у 2015 році складає 67 %. Найменший відсоток зношеності сміттєвозів у Полтавській області (42 %).

Фінансування сфери поводження з побутовими відходами

Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить близько 57,65 грн./м3, у тому числі за захоронення – 17,15 грн./м3. Середній тариф на поводження з побутовими відходами для населення становить понад 48 грн./м3, у т.ч. за захоронення – близько 15 грн./м3.

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивезення побутових відходів у 2015 році складає понад 1,8 млрд. грн.

Обсяг сплачених послуг складає понад 1,65 млрд. грн. (92 % від наданих послуг).

Сума пільг населенню у наданні послуг з вивезення побутових відходів за розрахунками підприємств склала 49 млн. грн., а фактично відшкодовано 43 млн. грн. (87 %).

На дотаційне фінансування розвитку та утримання санітарної очистки у 2015 році було виділено понад 220 млн. гривень. Найбільші обсяги фінансування сфери поводження з побутовими відходами відмічено у Житомирській області (близько 18 млн. грн.) та Чернігівській області (16 млн. грн.).

Кредиторська заборгованість у сфері поводження з побутовими відходами в 2015 році складає 413 млн. грн., з них з оплати праці понад 9 млн. грн. Найбільша кредиторська заборгованість з оплати праці у м. Києві.

Дебіторська заборгованість у 2015 році складає майже 557 млн. грн., з них заборгованість населення майже 385 млн. грн., бюджетних організацій –  39 млн. грн.

Практична робота №3

Тема: визначення коду відходу на основі національного Класифікатора відходів.

Мета:. ознайомлення із структурою національного КВ; термінами та визначеннями, що використовуються в ньому; принципом кодування відходів.

Завдання: виконати індивідуальні завдання щодо Визначення коду відходу на основі національного Класифікатора відходів.

В Україні з 1996 р. введено в дію національний Класифікатор відходів, який входить у державну систему класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. КВ забезпечує інформаційну підтримку в рішенні широкого кола задач державного управління відходами та використання ресурсів на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, в області екології, охорони життя та здоров’я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) і систем якості.

Використання КВ створює нормативну базу для проведення порівняльного аналізу структури та об’ємів утворення відходів у рамках Європейської статистики всіх видів економічної діяльності.

Структурно Класифікатор складається з двох частин: класифікації відходів (частина I), в тому числі специфічних відходів, що утворюються у сировинних, добувних та перероблюючих галузях економіки (розділ А, від А1 до А30, групи 01-36), а також специфічних відходів, що утворюються у сфері побутових послуг (розділ Б, від Б1 до Б8, групи 40-90); класифікації послуг, які пов’язані з відходами – (частина II, розділ В, від В1 до В5, групи 1-5).

Запропонована класифікація відходів за вхідними компонентами, за виробничо-технологічними процесами та за кінцевою продукцією задовольняє вимогам до класифікації об’єктів, що встановлені у міжнародних стандартах, дає повну системну класифікацію всіх можливих об’єктів.

Практична робота №4

Тема: визначення виду відходів та класифікація їх за ієрархічною ознакою

Мета: навчитись визначати вид відходів та класифікувати їх за ієрархічною ознакою

Завдання: виконати індивідуальні завдання щодо визначення виду відходів та їх класифікації за ієрархічною ознакою

Класифікаційний  каталог  відходів  відповідно  до  міжнародної класифікації відходів призначений для використання в системі державного та муніципального управління відходами з метою реалізації закону України «Про відходи».

Класифікаційний каталог відходів – перелік відходів, що утворюються на Україні, систематизованих за сукупністю пріоритетних ознак:

-  за походженням відходу;

-  за агрегатним та фізичним станом;

-  за небезпечними властивостями;

-  за  ступенем  шкідливого  впливу  на  навколишнє  природне середовище.

Вид відходів визначає тринадцятизначний  код,  що  характеризує  його класифікаційні ознаки:

- Перші  вісім  цифр  використовуються  для  кодування  походження відходу;

- Дев’ята  й  десята  цифри  використовуються  для  кодування  агрегатного стану  та  фізичної  форми  (0  –  дані  не  встановлені,  1  –  твердий,  2  – рідкий, 3 – пастообразний, 4 – шлам, 5 – гель, колоїд, 6 – емульсія, 7 – суспензія,  8  –  сипучий,  9  –  гранулят,  10  –  порошкоподібний,  11  – пилоподібний, 12 – волокно, 13 – готовий виріб, що втратив споживчі властивості, 99 – інше);

- Одинадцята  та  дванадцята  цифри  використовуються  для  кодування небезпечних властивостей та їхніх комбінацій (0 – дані не встановлені, 1 –  токсичність  (Т),  2  –  вибухонебезпечність  (В),  3  –  пожежонебезпека (П), 4 – висока реакційна здатність (Р), 5 – вміст збудників інфекційних хвороб (І), 6 – Т+В, 7 – Т+П, 8 – Т+Р, 9 – В+П, 10 – В+Р, 11 – В+І, 12 – П+Р, 13 – П+І, 14 – Р+І, 15 – Т+В+П, 16 – Т+В+Р, 17 – Т+П+Р, 18 – В+П+Р, 19 – В+П+І, 20 – П+Р+І, 21 – Т+В+П+Р, 22 – В+П+Р+І, 99 – небезпечні властивості відсутні);

- Тринадцята цифра використовується для кодування класу небезпеки для навколишнього  природного  середовища  (0  –  клас  небезпеки  не встановлений, 1 – І-й клас небезпеки, 2 – ІІ-й клас небезпеки, 3 – III-й клас небезпеки, 4 – IV-й клас небезпеки, 5 – V-й клас небезпеки).

Вищим рівнем класифікації є блоки, сформовані за ознакою походження відходів. Всього в цей час сформовано 4 блоки:

-  відходи  органічного  природного  походження  (тваринного  та

рослинного) – код 100 000 00 00 00 0;

-  відходи мінерального походження – код 300 000 00 00 00 0;

-  відходи хімічного походження – код 500 000 00 00 00 0;

-  відходи комунальні (включаючи побутові) – код 900 000 00 00 0.

Детальний  перелік  відходів  представлений  у  доповненнях  до класифікаційного каталогу відходів.

Практична робота №5

Тема: Система управління та поводження з відходами в країнах Євросоюзу

Мета:. Аналіз системи управління та поводження з відходами в країнах Євросоюзу

Завдання: зробити презентацію з 3-5 слайдів та доповідь, щодо системи управління та поводження з відходами в одній з країн ЄС

Практична робота №6

Тема: визначення фактичних нормативів утворення відходів

Мета: навчитись визначати фактичні нормативи утворення відходів та обирати метод їх визначення

Завдання: визначити фактичні нормативи утворення відходів за індивідуальним завданням

Нормативи утворення відходів – це технологічно обумовлені питомі показники утворення відходів (на одиницю продукції,  перероблення сировини, отримання енергії, проведення робіт, надання послуг тощо).  що визначаються виходячи  з матеріально-сировинних балансів виробничих процесів, норм витрат матеріальних ресурсів, режимів ведення робіт та інше, при умові дотримання встановлених регламентів,  інструкцій,  методик, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів.

Нормативи утворення відходів розробляються з метою:

● попередження та обмеження утворення відходів;

● стимулювання впровадження прогресивних маловідходних технологій;

● регламентації кількісних характеристик відходів, що утворюються при виробництві одиниці продукції (енергії,  проведення робіт, надання послуг тощо), стосовно умов оптимального проведення процесу на певному рівні розвитку техніки і технології виробництва.

Нормативи утворення відходів розробляються для всієї  номенклатури відходів і по всьому переліку  продукції, перероблення сировини, надання послуг тощо, що випускаються чи здійснюються на підприємстві.

Важливе значення для визначення нормативів утворення відходів має правильний вибір методу їх розрахунку. В залежності від специфічних  особливостей конкретного підприємства (виробництва, технології, процесу) мають застосовуватися розрахунково-аналітичний, експериментальний чи статистичний методи визначення нормативів утворення відходів або їх комбінація.

Розрахунково-аналітичний метод базується на встановленні залежностей утворення відходів від виробничих факторів. Обов’язковою умовою застосування цього методу є наявність затверджених технологічних регламентів, методик, нормативних показників (показників  використання матеріалів, норм витрат сировини, матеріалів,  палива, припусків на обробку, карт розкрою, нормативів неминучих втрат і т. інш,), що враховують досягнення науки,  техніки, технології та передовий досвід виробництва продукції.

Цим методом встановлюються технічно і економічно обґрунтовані нормативи на базі розрахунків по всіх нормоутворюючих елементах і аналізу умов, при яких утворюються відходи. Застосування методу найбільш доцільне в умовах масового і крупносерійного виробництва.

При визначенні нормативів утворення відходів, що утворюються в процесі хімічної переробки вихідної сировини, застосування  розрахунково-аналітичного методу передбачає  необхідність складання матеріальних балансів технологічних процесів, що виражають математичну залежність утворюваних відходів від визначальних факторів.

Технологічний матеріальний баланс – це співвідношення кількості речовин, що вводяться і отримуються в хіміко-технологічних процесах. Технологічний матеріальний баланс складається по рівнянню  основної сумарної реакції з урахуванням побічних реакцій. Він базується на законі збереження маси: загальна маса матеріалів, що поступили у виробництво, дорівнює масі матеріалів, що утворюються в результаті здійснення процесу.

Експериментальний метод полягає у визначенні  нормативів утворення відходів на базі даних прямих інструментальних замірів маси, ваги, об’єму  шляхом постановки експерименту. Він застосовується в тих випадках, коли через відсутність нормативних показників витрат матеріально-сировинних ресурсів неможливо застосувати розрахунковий метод. Він також застосовується у тих випадках,  коли по рецептурі допускається значний діапазон коливання складових елементів сировини.

Результати отриманих  експериментальних даних обробляються. З отриманого ряду замірів виключаються нехарактерні. Встановлюється ступінь стійкості ряду. У встановлений ряд замірів має входити не менше 75 % зроблених замірів.

Норматив утворення відходів визначається як середнє арифметичне  стійкості ряду замірів.

Експериментальний метод повинен базуватися на аналізі умов виробництва, резервів заощадження ресурсів шляхом вивчення передових методів роботи в галузі раціонального використання первинних сировини і матеріалів, при переробці яких утворюються відходи.

Практична робота №7

Тема: Паспортизація відходів та місць поводження з відходами, облік відходів. Складання паспорта відходів підприємства

Мета: Ознайомитись з процесом паспортизації відходів та місць поводження з відходами, обліком відходів

Завдання: вивчити структуру паспорту відходу, скласти паспорт відходів підприємства

Паспортизація відходів – це процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення. Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.

Практична робота №8

Тема: оцінка еколого-економічної ефективності способів переробки відходів

Мета: ознайомитись з методикою оцінки еколого-економічної ефективності способів переробки відходів

Завдання: вивчити інтегральні еколого-економічні характеристики способів переробки відходів та коефіцієнтів, які впливають на ці характеристики

Самостійна робота студентів з дисципліни «Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки»

Практичні заняття передбачають оприлюднення результатів самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки» в вигляді семінарів під час практичних занять.

Студенти, які розпочинають вивчення дисципліни «Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки», інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи з дисципліни, а саме: перелік і обсяг обов’язкових і вибіркових завдань, терміни їх виконання і особливості оцінювання, методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студента тощо.

Вид індивідуального навчального завдання з дисципліни «Управління промисловими відходами» обирається студентом та ухвалюється викладачем у відповідності до мети конкретного виду самостійної роботи студента. Кожне індивідуальне завдання виконується згідно з тематикою індивідуальних завдань для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління промисловими відходами». Кожен студент може виконати декілька індивідуальних завдань за різними темами.

Тематика індивідуальних завдань для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки»

- Принципи класифікації відходів.

- Аналіз  нормативно-правової бази сфери поводження з відходами.

- Система управління у сфері транскордонного перевезення відходів в Україні.

- Аналіз  системи управління та поводження з відходами в країнах Євросоюзу.

- Оцінка динаміки накопичення та розподілення твердих відходів на території України.

- Операції щодо поводження з твердими промисловими відходами.

- Утилізація промислових відходів.

- Утилізація відходів окремих галузей промисловості.

- Поводження з промисловими відходами, що не утилізуються.

- Загальна характеристика твердих побутових відходів.

- Утворення та накопичення відходів.

- Збирання та зберігання твердих побутових  відходів.

- Звітність у сфері поводження з відходів.

- Організаційні та соціальні аспекти проблеми відходів в окремих регіонах Україні.

- Ліквідаційні методи поводження з твердими відходами.

- Утилізаційні методи поводження з твердими відходами.

Обов’язковою складовою самостійної роботи є написання реферату з дисципліни «Управління промисловими відходами, відновлення ресурсів та мінеральної сировини та технології їх переробки», реферат має на меті висвітлення екологічних проблем різних галузей промисловості і дослідження існуючих технологій використання, методів, способів і шляхів утилізації відходів досліджуваних галузей. Тема узгоджується з викладачем і має індивідуальний характер для кожного студента.

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань для написання реферату з дисципліни «Управління промисловими відходами»

- Хімічна промисловість.

- Паливна та добувна промисловість.

- Вугільна промисловість.

- Електроенергетика.

- Металургія.

- Агропромисловий комплекс.

- Комунальне господарство.

- Будівельні матеріали.

- Ліквідаційні методи поводження з твердими побутовими відходами.

- Утилізаційні методи поводження з твердими побутовими відходами.

Рекомендована література

Базова:

1.	Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування: навчальний посібник. – К.: Крндор, 2010. – 552 с.

2.	 Управління та поводження з відходами: Підручник/ Т.П. Шаніна, О.Р. Губанова, М.О. Клименко, Т.А. Сафранов, В.Ю. Коріневська, О.О. Бєдункова, А.І. Волков. За ред. Т.А.Сафранова, М.О. Клименка, -  Одеса: 2011. – 258 с.

Допоміжна:

3.	Міщенко В.С., Виговська Г.П. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення. – К.: Наукова думка, 2009. – 295 с.

4.	Студінський В.А. Управління твердими побутовими відходами в містах України: монографія. – К.: Видавництво «КІМО», 2006. – 152 с.

5.	Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 552 с.

6.	ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування (http://dbn.at.ua/load/1-1-0-289).

Інформаційні ресурси:

1.	Державна служба статистики України (http://wwwukrstat.gov.ua/).

2.	Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 (http://uapravo.net/data/akt53/page1.htm).

3.	ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99). Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги. (http://document.ua/ohorona-prirodi.-povodzhennja-z-vidhodami.-vijavlennja-vidho-nor16041.html).

4.	ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99). Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін (http://normativ.net.ua/types/tdoc11387.php).

5.	Управління відходами – Правове регулювання в ЄС (http://www.lawgroup.com.ua/ua/residualseu/).