Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Яка кількість основних схем включення потенціометричних перетворювачів?

2. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи електричної машини?

3. Дано: величина переміщення щітки по контактній доріжці лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) (l=3 мм, напруга живлення ЛПП U=50 B, вихідний сигнал ЛПП (U=0,8 В,

Потрібно: розрахувати загальну довжину обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1. Яка кількість основних елементів конструкції потенціометричного перетворювача?

2. Скільки відомо основних різновидів схем симетрування обертового трансформатора?

3. Дано: загальна довжина обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) l=187,5 мм, провід обмотки ЛПП - константан з діаметром перерізу  мм.

Потрібно: розрахувати загальну кількість витків лінійного потенціометричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Який опір потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

2. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи сельсину?

3. Дано: провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) - константан з такими характеристиками: площа перерізу  мм2, припустима плотність тока (=5 А/мм2, напруга живлення U=50 B.

Потрібно: розрахувати загальний опір лінійного потенціометричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Яка максимальна потужність розсіяння потенціометричних перетворювачів?

2. Скільки відомо основних типів синхронних мікромашин?

3. Дано: провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) константан з такими характеристиками: площа перерізу обмотки q=0,049 мм2, питомий опір (=0,49 Ом·мм2/м; загальний опір R=204,08 Ом, загальна кількість витків обмотки w=669,64.

Потрібно: розрахувати середню довжину одного витка лінійного потенціометричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Який строк служби потенціометричних перетворювачів, застосовуваних в обчислювальних пристроях?

2. Яка кількість основних елементів реактивного двигуна?

3. Дано: провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) з діаметром перерізу  мм, середня довжина одного витка мм.

Потрібно: розрахувати габаритні розміри квадратного перерізу лінійного потенціометричного перетворювача, якщо діаметром перерізу обмотки можна нехтувати.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Який строк служби потенціометричних перетворювачів широкого використання?

2. Скільки відомо режимів роботи гістерезісного двигуна (по його механічній характеристиці)?

3. Дано: Діаметр дроту тензометричного перетворювача  мм.

Потрібно: розрахувати крок петель тензометричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Яка точність потенціометричних перетворювачів широкого використання?

2. Скільки відомо основних схем увімкнення обмоток збудження машин постійного струму?

3. Дано: ширина решітки  тензометричного перетворювача  мм, крок петель  мм.

Потрібно: розрахувати число петель тензометричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. Яка точність потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

2. Скільки є основних способів керування виконавчими двигунами залежно від того, в яку з обмоток подається сигнал керування?

3. Дано: В якості тензопроволоки вибираємо дріт з такими параметрами  мм, питомий опір , база , ширина  мм.

Потрібно: знайти вихідний внутрішній опір тензометричного перетворювача (ТП).

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1. Яка точність високоточних потенціометричних перетворювачів?

2. Скільки є основних режимів роботи сельсина?

3. Дано: тензометричний перетворювач (ТП) має наступні параметри: база , ширина  мм, питома поверхня охолодження мм2/Вт, вихідний внутрішній опір ТП Ом.  Потрібно: розрахувати напругу живлення тензометричного перетворювача

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1. Який обертаючий момент потенціометричних перетворювачів широкого використання?

2. Скільки є основних режимів роботи обертового трансформатора?

3. Дано: напруга живлення тензометричного перетворювача (ТП) В, вихідний внутрішній опір ТП Ом.

Потрібно: розрахувати потужність, що споживається  тензометричним перетворювачем

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

1. Який обертаючий момент багатообертових потенціометричних перетворювачів?

2. Скільки є основних типів двофазного асинхронного двигуна?

3. Дано: частота джерела живлення ємнісного перетворювача (ЄП) f=3100 Гц; площа поверхні пластин S=12·10-4 м2; відстань між пластинами (=0,2·10-3 м; середовище між обкладками ЄП — вакуум, Ф/м.

Потрібно: розрахувати ємність ємнісного перетворювача

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

1. Яке промислове виробництво потенціометричних перетворювачів широкого використання?

2. Скільки є основних типів схем оптичних перетворювачів?

3. Дано: частота джерела живлення ємнісного перетворювача (ЄП) f=3100 Гц.

Потрібно: розрахувати кутову частоту напруги живлення ємнісного

перетворювача

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

1. Яка максимальна кількість основних засобів побудови функціональних потенціометричних перетворювачів?

2. Скільки є основних типів схем ємнісних перетворювачів?

3. Дано: ємність ємнісного перетворювача ; кутова частота напруги живлення с-1.

Потрібно: розрахувати активний опір, що забезпечує максимальну чутливість схеми ємнісного перетворювача

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

1. Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів?

2. Скільки є основних типів схем трансформаторних перетворювачів?

3. Дано: напруга джерела живлення ємнісного перетворювача (ЄП) U=100 В; внутрішній опір ЄП МОм.

Потрібно: розрахувати потужність, що розсіюється на активному опорі ємнісного перетворювача

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1. Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів по способу розміщення на об’єкті вимірювання?

2. Скільки є основних типів схем перетворювачів контактного опору?

3. Дано: напруга джерела живлення ємнісного перетворювача (ЄП) U=100 В; відстань між пластинами (=0,2·10-3 мм; ємність ЄП Ф.

Потрібно: обчислити силу зворотного впливу ємнісного 
перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

1. Який опір дротяних тензоперетворювачів?

2. Що використовується в контактних перетворювачах для іскрогасіння?

3. Дано: на обкладинки кварцового п'єзоелектричного перетворювача  діє сила F = 9,81 Н, ємність п'єзоелектричного перетворювача С=3,1(10-12Ф, ємність схеми Ссх = 4(10-12 Ф, п'єзоелектрична стала кварцу k=2,14(10-12Кл/Н.

Потрібно: визначити напругу, що знімається з п'єзоперетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

1. Який опір фольгових тензоперетворювачів?

2. Які матеріали використовуються в контактних перетворювачах в якості анода?

3. Дано: на обкладинки кварцового п'єзоелектричного перетворювача (ПП) діє сила F = 9,81 Н, площа пластин Sx = 5 см2 =5(10-4 м2, а товщина пластин d=5(10-3 м, діелектрична стала кварцу (k=3,5, діелектрична стала вакууму (k=8,85(10-12, п'єзоелектрична стала кварцу k=2,14(10-12Кл/Н.

Потрібно: визначити напругу між обкладинками кварцового п'єзоелектричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

1. Який  відносний коефіцієнт відносної тензочутливості у дротяного тензоперетворювача?

2. Які матеріали використовуються в контактних перетворювачах в якості катода?

3. Дано: тиск Fx, який діє на гранях п'єзоперетворювача, дорівнює 9,81(105 Н/м; для випадку Сcx=0, ємність п'єзоелектричного перетворювача С=3,1(10-12 Ф, площа пластин Sx=5(10-4 м2, п'єзоелектрична стала кварцу k=2,14(10-12Кл/Н

Потрібно: Обчислити значення ємність схеми Сcx, при якому напруга, що знімається з п'єзоперетворювача і подається на вхід підсилювача, не перевищує 8 В.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

1. Який відносний коефіцієнт відносної тензочутливості у напівпровідникового тензоперетворювача?

2. Скільки є основних типів герметизованих контактів?

3. Дано: для рівномірної шкали відлікового пристрою приладу можлива похибка відліку а=0,15 мм; відносна похибка відліку γдоп=0,2%.

Потрібно: розрахувати довжину рівномірної шкали.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

1. Яке відношення розміру бази до ширини тензоперетворювача?

2. Скільки параметрів зумовлюють ємність ємнісного перетворювача?

3. Дано: для нерівномірної шкали відлікового пристрою приладу можлива похибка відліку а=0,1 мм; коефіцієнт нерівномірності шкали Кн=2; значення вимірюваної величини, яка відповідає початку робочої ділянки шкали х1=20; відносна похибка відліку γдоп=0,5%.

Потрібно: розрахувати довжину нерівномірної шкали.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

1. Яка кількість основних схем ввімкнення ємнісних перетворювачів?

2. У якого типу тензоперетворювача найбільший відносний коефіцієнт відносної тензочутливості?

3. Дано: відносний коефіцієнт тензометричного перетворювача (ТП) S=2, величина відносної зміни опору .

Потрібно: розрахувати мінімальну величину відносної деформації .

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

1. Яка кількість основних конструктивних різновидів ємнісних перетворювачів?

2. Яка кількість основних елементів конструкції потенціометричного перетворювача?

3. Дано: контактний тиск на кожну з двох проволочних щіток потенціометричного перетворювача складає F=0.0005 Н, а радіус щітки r = 0,03м, коефіцієнт тертя Кт=0,25.

Потрібно: розрахувати момент від сили тертя двух проволочених щіток по обмотці потенціометричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

1. Яка кількість основних конструктивних різновидів потенціометричних перетворювачів по способу переміщення движка?

2. Яка максимальна потужність розсіяння потенціометричних перетворювачів?

3. Дано: для тензометричного перетворювача (ТП) відносний коефіцієнт тензочутливості S=2,1; база =25 мм; опір ТП R=200 Ом. Матеріал проволоки ТП – константан. ТП клеїться на деталь, на яку діє розтягуючи сила, що викликає відносне подовження =0,001.

Потрібно: визначити величину  зміни опору тензометричного перетворювача.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

1. Яка кількість основних конструктивних різновидів трансформаторних перетворювачів?

2. Який строк служби потенціометричних перетворювачів, застосовуваних в обчислювальних пристроях?

3. Дано: для наклєєвого тензометричного перетворювача зміна опору =0,42 Ом, допустимий струм І=50 мА.

Потрібно: розрахувати відповідну зміну напруги.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

Скільки є основних різновидів п’єзоефекту, на яких побудовано дію п’єзоперетворювачів?

2. Яка точність потенціометричних перетворювачів широкого використання?

3. Дано: маємо германієвий вентильний фотоелемент; освітленість =6000 лк, кут =900; корисна площа фотоелемента S =2см2, коефіцієнт пропускання оптичної системи =0,2.

Потрібно: визначити величину світового потоку.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26

1. Скільки відомо основних різновидів п’єзоефекту, залежних від дії сили, напрямленої вздовж електричної осі і – вздовж механічної осі п’єзоперетворювача?

2. Яка точність потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

3. Дано: інтегральна чутливість фотоприймача =2000 мкА/лм, світовий потік ф=0,24 лм.

Потрібно: розрахувати величину фотопотока.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27

1. Скільки відомо головних осей кристалу кварца п’єзоперетворювача?

2. Яка точність високоточних потенціометричних перетворювачів?

3. Дано: мінімальна величина відносної деформації тензометричного перетворювача ; модуль пружності стальної деталі, на яку наклеїмо ТП,  кг/см2.

Потрібно: визначити мінімальну напругу сталі, яку може заміряти даний ТП.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28

1. Яка кількість основних схем включення механотронних перетворювачів?

2. Який обертаючий момент потенціометричних перетворювачів широкого використання?

3. Дано: мінімальна величина відносної деформації тензометричного перетворювача ; база ТП l=20мм.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29

1. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи електричної машини?

2. Який обертаючий момент багатообертових потенціометричних перетворювачів?

3. Дано: максимальна величина відносної деформації тензометричного перетворювача ; база ТП l=20мм.

Потрібно: розрахувати максимальну величину деформації деталі в місці установки ТП.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)

Житомирський державний технологічний університет

Освітньо-кваліфікаційний рівень:   бакалавр

Напрям підготовки:     6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність: «Автоматизоване управління технологічними процесами»    Семестр:  6

Навчальна дисципліна   Технічні засоби автоматизації

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30

1. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи обертового трансформатора?

2. Яка максимальна кількість основних засобів побудови функціональних потенціометричних перетворювачів?

3. Дано: тензоперетворювач (ТП) наклеїмо на стальну деталь, модуль пружності якої  кг/см2; максимальна величина відносної деформації ТП .

Потрібно: визначити величину напруги  матеріла для цієї деформації, яку може заміряти тензоперетворювач.

Затверджено на засіданні кафедри АУТП та КТ

Протокол № 1  від „27” серпня  2013 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________            Безвесільна О.М.

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

Екзаменатор  ___________________             Безвесільна О.М.

( підпис)                                    (прізвище та ініціали)