| ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ «Моделювання та оптимізація радіолектронних сигналів і систем» |
| --- |
| № п/п | Текст завдання | Варіанти відповідей |
| 1. | Визначте сутність гіпотези | А) Висловлювання Б) Предмет В) Явище Г) Передбачення Д) Передбачення з апріорними даними |
| 2. | Визначте сутність аналогії | А) Висловлювання Б) Висловлювання про відмінності В) Висловлювання про об’єкти Г) Висловлювання про схожість Д) Передбачення |
| 3. | Що пов’язує між собою аналогія? | А) Предмет і явище Б) Предмет і висловлювання В) Гіпотезу і передбачення Г) Гіпотезу і явища Д) Гіпотезу і експеримент |
| 4. | Визначте сутність моделі | А) Об’єкт Б) Передбачення В) Висловлювання Г) Об’єкт-оригінал Д) Об’єкт-замінник |
| 5. | Визначте сутність моделювання | А) Отримання інформації Б) Експеримент В) Дослідження Г) Заміщення об’єкту моделлю Д) Об’єднання об’єкту з його моделлю |
| 6. | Визначте мету моделювання | А) Проведення розрахунків Б) Проведення дослідження В) Отримання інформації про об’єкт-оригінал Г) Отримання інформації про модель Д) Тестування моделі |
| 7. | Визначте ознаку адекватності моделі | А) Швидкість моделювання Б) Точність моделювання В) Простота моделі Г) Підтвердження експериментом Д) Відповідність гіпотезі |
| 8. | Визначте основні етапи зовнішнього проектування системи | А) Аналіз та дослідження Б) Аналіз та моделювання В) Синтез та моделювання Г) Синтез та дослідження Д) Аналіз і синтез |
| 9. | Визначте кінцеву мету етапу аналізу системи при її зовнішньому проектуванні | А) Визначення складу Б) Визначення схеми В) Побудова моделі Г) Розрахунок параметрів Д) Визначення критеріїв |
| 10. | Визначте кінцеву мету етапу синтезу системи при її зовнішньому проектуванні | А) Вибір способу побудови Б) Вибір моделі В) Вибір параметрів Г) Визначення критеріїв Д) Побудова моделі |
| 11. | Визначте сутність математичної моделі | А) Набір взаємозв’язаних формул Б) Набір програм В) Експериментальна установка Г) Макет Д) Фізичний об’єкт |
| 12. | Визначте сутність фізичної моделі | А) Набір формул Б) Набір програм В) Набір епюр Г) ЕОМ Д) Фізичний об’єкт |
| 13. | Визначте сутність програмної моделі | А) ЕОМ Б) Набір формул В) Набір епюр Г) Фізичний об’єкт Д) Набір програм для ЕОМ |
| 14. | Визначте перевагу моделювання порівняно з натурним випробуванням | А) Скорочення витрат Б) Покращення точності В) Покращення достовірності Г) Більша повнота Д) Покращення адекватності |
| 15. | Визначте основну перевагу математичних моделей | А) Точність Б) Компактність В) Простота застосування Г) Можливість оброблення великих масивів даних Д) Висока адекватність |
| 16. | Визначте основну перевагу програмних моделей | А) Точність Б) Компактність В) Простота застосування Г) Можливість оброблення великих масивів даних Д) Висока адекватність |
| 17. | Визначте основну перевагу фізичних моделей | А) Точність Б) Компактність В) Простота застосування Г) Можливість оброблення великих масивів даних Д) Висока адекватність |
| 18. | Визначіть функціонал взаємозв’язку часової та спектральної моделей неперіодичного сигналу | А) Перетворення Фур’є Б) Гармонічне перетворення В) Z-перетворення Г) Перетворення Уолша Д) Перетворення Гільберта |
| 19. | Як зміниться ширина спектра відеоімпульса при зменшенні його тривалості в два рази | А) Залишиться незмінною Б) Зменшиться в 4 рази В) Збільшиться в 4 рази Г) Збільшиться в разів Д) Збільшиться в рази |
| 20. | Визначіть модель імпульсного сигналу з амплітудою , тривалістю і затримкою в середовищі MathCad. | А) Б) В) Г) Д) |
| 21. | Визначіть вид вбудованої функції середовища MathCad, що доцільно використати при моделюванні імпульсних відеосигналів | А) Тригонометричні Б) Зворотні тригонометричні В) Перетворення Фур’є Г) Функції Хевісайда Д) Зворотнє перетворення Фур’є |
| 22. | Визначіть модель одиничного сигналу увімкнення з нульовою затримкою в середовищі MathCad. | А) Б) В) Г) Д) |
| 23. | Визначіть вид вбудованої функції середовища MathCad, що доцільно використати при моделюванні імпульсних відеосигналів. | А) Тригонометричні Б) Зворотні тригонометричні В) Перетворення Фур’є Г) Оператора умови Д) Зворотнє перетворення Фур’є |
| 24. | Визначте перший етап процесу керування. | А) Збір та обробка інформації Б) Прийняття рішення про дію В) Виконання прийнятого рішення Г) Контроль виконання рішення Д) Визначення мети |
| 25. | Визначте другий етап процесу керування. | А) Збір та обробка інформації Б) Виконання прийнятого рішення В) Прийняття рішення про дію Г) Визначення мети Д) Контроль виконання рішення |
| 26. | Визначте третій етап процесу керування. | А) Виконання прийнятого рішення Б) Прийняття рішення про дію В) Визначення мети Г) Контроль виконання рішення Д) Збір та обробка інформації |
| 27. | Визначте четвертий етап процесу керування. | А) Прийняття рішення про дію Б) Збір та обробка інформації В) Виконання прийнятого рішення Г) Визначення мети Д) Контроль виконання рішення |
| 28. | Визначте п’ятий етап процесу керування. | А) Виконання прийнятого рішення Б) Збір та обробка інформації В) Прийняття рішення про дію Г) Контроль виконання рішення Д) Визначення мети |
| 29. | Визначте умову необхідності оптимізації. | А) Наявність мети Б) Прийняття рішення про дію В) Необхідність контролю Г) Наявність завад Д) Наявність декількох варіантів рішень |
| 30. | Визначте основну вимогу до властивостей критерію якості. | А) Наявність кількісної міри Б) Простота В) Наочність Г) Зрозумілість Д) Адекватність |
| 31. | Визначте сутність оптимального способу керування. | А) Забезпечує необхідну точність Б) Забезпечує екстремум критерію якості В) Забезпечує необхідну швидкодію Г) Забезпечує допустимі витрати Д) Забезпечує необхідну достовірність |
| 32. | Визначте математичну форму задавання обмежень першого виду на спосіб керування. | А) Схема алгоритму Б) Логічне рівняння В) Густина імовірності Г) Алгебраїчні, диференційні рівняння Д) Часові витрати |
| 33. | Визначте сутність обмежень другого виду на спосіб керування. | А) Умови точності Б) Природні закони В) Організаційні закони Г) Можливість інтегрування Д) Обмеженість ресурсів керування |
| 34. | Визначте сутність однокрокових задач керування. | А) Аналіз методів прийняття рішення Б) Визначається величина керуючої дії В) Визначається значення змінної стану системи Г) Визначається характер керуючої дії Д) Визначається швидкодія керуючої дії |
| 35. | Визначте сутність цільової функції. | А) Критерій якості рішення для багатокрокової задачі керування Б) Критерій якості рішення для однокрокової задачі керування В) Рівняння швидкодії досягнення мети Г) Рівняння точності досягнення мети Д) Рівняння стану об’єкта керування |
| 36. | Визначте умови застосування лінійного програмування для задачі оптимізації. | А) Цільова функція є лінійною Б) Функції обмеження є лінійними В) Стан об’єкта керування відображається лінійною функцією Г) Точність є нелінійною функцією дії Д) Цільова функція і функції обмежень є лінійними |
| 37. | Визначте умови застосування нелінійного програмування для задачі оптимізації. | А) Цільова функція є нелінійною Б) Функції обмеження є лінійними В) Стан об’єкта керування відображається нелінійною функцією Г) Точність є нелінійною функцією дії Д) Цільова функція і функції обмежень є лінійними |
| 38. | Визначте сутність критерію оптимізації при синтезі узгодженого фільтра сигналу. | А) максимум апріорної імовірності Б) мінімум апостеріорної імовірності В) максимум апостеріорної імовірності Г) максимум відношення сигнал/шум на виході Д) максимум імовірності правильного прийому |
| 39. | Визначте критерій оптимальності прийому сигналів в системах передачі даних при відсутності апріорної імовірності. | А) максимум апріорної імовірності Б) мінімум апостеріорної імовірності В) максимум апостеріорної імовірності Г) максимум відношення правдоподібності Д) максимум імовірності правильного прийому |
| 40. | Визначте складову частину вихідних даних для оптимізації системи | А) вектор показників якості системи Б) варіанти алгоритмів роботи В) параметри аналогів Г) маркетинг ринку Д) аналіз швидкодії |
| 41. | Визначте критерій оптимальності прийому сигналів в радіолокаційних системах за умови нерівномірності втрат при помилковому прийомі. | А) максимум апріорної імовірності Б) мінімум апостеріорної імовірності В) максимум апостеріорної імовірності Г) мінімум середнього ризику Д) критерій Неймана — Пірсона |
| 42. | Визначте складову частину вихідних даних для оптимізації системи. | А) аналіз точності Б) варіанти алгоритмів роботи В) параметри аналогів Г) маркетинг ринку Д) сукупність обмежень на структуру і параметри системи |
| 43. | Визначте критерій оптимальності прийому сигналів в системах передачі даних з урахуванням втрат помилкового прийому. | А) максимум апріорної імовірності Б) мінімум апостеріорної імовірності В) максимум апостеріорної імовірності Г) мінімум середнього ризику Д) максимум імовірного правильного прийому |
| 44. | Визначіть закон розподілу густини імовірності на виході вузькосмугової лінійної системи при дії на її вході білого шуму. | А) Рівномірний Б) Гаусовий В) Релея Г) Паусона Д) Експоненційний |
| 45. | Визначіть ознаку вузько смугового сигналу для відомих його середньої частоти і ширини спектра. | А) Б) В) Г) Д) |
| 46. | Визначіть значення взаємної кореляційної функції двох ортогональних сигналів і . | А) Нуль Б) 1 В) Г) 5 Д) |
| 47. | Дайте визначення властивості детермінованого сигналу. | А) Непередбачуваність Б) Часткова непередбачуваність В) Повна передбачуваність Г) Гармонічна форма Д) Складна форма |
| 48. | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [разах] за потужністю, при сигнал/шум в [дБ] 20. | А) 100 Б) 460 В) 1200000 Г) 1000 Д) 1000 |
| 49. | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [дБ], при значеннях потужності сигналу та шуму Pс=6Вт, Pш=2мкВт відповідно. | А) 104 Б) 46 В) 60 Г) 65 Д) 108 |
| 50. | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [разах] за напругою, при сигнал/шум в [дБ] 20. | А) 10 Б) 460 В) 1200000 Г) 1000 Д) 1000 |