Рис. 3.1. Схема поста газового зварювання металів:

1 ( балон кисневий; 2 ( балон ацетиленовий; 3 ( редуктор кисневий; 4 ( редуктор ацетиленовий; 5 ( газові рукави; 6 ( пальник

Таблиця 3.1

Технічні характеристики пальника ГС-3

| Показник | Номер наконечника |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Товщина зварного металу, мм | 0,5-1,5 | 1-2,5 | 2,5-4 | 4-7 | 7-11 | 10-18 |
| Витрати ацетилену, Дм3 /год | 50-125 | 120-240 | 230-420 | 400-700 | 660-1100 | 1150-1750 |
| Витрати кисню, Дм3/год | 55-135 | 130-260 | 250-440 | 430-750 | 740-1200 | 1150-1950 |
| Тиск кисню, МПа | 0,1-0,4 | 0,15-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Тиск ацетилену, МПа | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |