## Slide 1: Лекція 10 Захист інформації на мережевому рівні

## Slide 2
В комунікаційних системах використовуються наступні засоби мережевого
захисту інформації:
- міжмережеві екрани (англ. Firewall) - для блокування атак з зовнішнього середовища (Cisco PIX Firewall, Symantec Enterprise FirewallTM, Contivity Secure Gateway та Alteon Switched Firewall від компанії Nortel Networks). Вони керують проходженням мережевого трафіку відповідно до правил (англ. policies) захисту. Як правило, міжмережеві екрани встановлюються на вході мережі і поділяють на внутрішні (приватні) та зовнішні (загального доступу) мережі;
- системи виявлення втручаннь (англ. Intrusion Detection System) - для виявлення спроб несанкціонованого доступу як ззовні, так і всередині мережі, захисту від атак типу «відмова в обслуговуванні» (Cisco Secure IDS, Intruder Alert та NetProwler від компанії Symantec). Використовуючи спеціальні механізми, системи виявлення вторгнень здатні попереджувати шкідливі дії, що дозволяє значно знизити час простою внаслідок атаки і витрати на підтримку працездатності мережі;

## Slide 3
- засоби створення віртуальних приватних мереж (англ. Virtual Private Network) - для організації захищених каналів передачі даних через незахищене середовище (Symantec Enterprise VPN, Cisco IOS VPN, Cisco VPN concentrator).
Віртуальні приватні мережі забезпечують прозоре для користувача сполучення локальних мереж, зберігаючи при цьому конфіденційність та цілісність інформації шляхом її динамічного шифрування;
- засоби аналізу захищеності - для аналізу захищеності корпоративної мережі та виявлення можливих каналів реалізації загроз інформації (Symantec Enterprise Security Manager, Symantec NetRecon). Їх застосування дозволяє попередити можливі атаки на корпоративну мережу, оптимізувати витрати на захист інформації та контролювати поточний стан захищеності мережі.

## Slide 4
Протокол мережевої безпеки IPSec
Іnternet Protocol Security (IPSec) – це узгоджений набір відкритих стандартів, що має на сьогоднішній день конкретну специфікацію, який, в той же час, може бути доповнений новими протоколами, алгоритмами та функціями мережевої безпеки.
Основне призначення протоколів IPSec – забезпечення безпечної передачі даних IP-мережами. Їх застосування забезпечує:
- цілісність, тобто здатність телекомунікаційної мережі забезпечувати
- передачу даних без спотворення, втрати або дублювання;
- автентичність, тобто здатність телекомунікаційної мережі забезпе чувати
- передачу даних з можливістю підтвердити їх достовірність, тобто дійсність того, що дані передані саме тим відправником, за кого він себе видає;
- конфіденційність, тобто здатність телекомунікаційної мережі забезпечувати передачу даних у формі, що запобігає їх несанкціонованому перегляду.

## Slide 5
Специфікація IP Security (відома сьогодні як IPSec) розробляється робочою групою IP Security Protocol IETF. Спочатку IPsec включав 3 алгоритмо-незалежні базові специфікації, опубліковані в якості RFC- документів «Архітектура безпеки IP», «Автентифікований заголовок (AH)», «Інкапсуляція зашифрованих даних (ESP)» (RFC1825, 1826 і 1827).
У листопаді 1998 року робоча група IP Security Protocol запропонувала нові версії цих специфікацій, що мають в даний час статус попередніх стандартів, це RFC2401 – RFC2412. Версії RFC1825-27 впродовж останніх декількох років вважаються застарілими і реально не використовуються.
Робоча група IP Security Protocol розробляє також і протоколи управління ключовою інформацією. Завданнями цієї групи є розробка Інтернет Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP), протоколу управління ключами прикладного рівня, не залежного від використовуваних протоколів забезпечення безпеки.
Основними компонентами IPsec є:
RFC2402 «IP Authentication Heade» (AH), призначений для контролю цілісності та автентичності пакетів даних в IP-мережах;
RFC2406 «IP Encapsulation Security Payload» (ESP), призначений для забезпечення конфіденційності, контролю цілісності та автентичності пакетів даних у IP-мережах;
RFC2408 «Інтернет Security Association and Key Management Protocol» (ISAKMP), призначений для забезпечення узгодження параметрів, створення, зміни, знищення контекстів захищених з’єднань (Security Association, SA) і управління ключами в IP-мережах;
RFC2409 «The Інтернет Key Exchange» (IKE), є подальшим розвитком і адаптацією ISAKMP, призначений для роботи з протоколами IPSec.

## Slide 6
Ядро IPSec складають три протоколи :
протокол автентичності (Authentication Header, AH), протокол шифрування (Encapsulation Security Payload, ESP) і протокол обміну ключами (Іnternet Key Exchange, IKE).
Функції з підтримання захищеного каналу розподіляються між цими протоколами таким чином:
- протокол AH забезпечує цілісність і автентичність даних;
- протокол ESP шифрує дані, що передаються, арантуючи конфіденційність, але він також може підтримувати автентифікацію та цілісність даних;
- протокол IKE вирішує допоміжну задачу автоматичного наданнясекретних ключів, необхідних для роботи протоколів автентифікації і шифрування даних.

## Slide 7
Можливості протоколів AH і ESP частково перекриваються.
Протокол AH відповідає тільки за контроль цілісності і автентифікації даних, в той час, як протокол ESP дозволяє шифрувати дані, та виконувати функції протоколу AH (в обмеженому вигляді).
Для забезпечення цілісності та автентифікації пакетів даних використовуються спеціальні механізми контролю цілісності та автентичності, які ґрунтуються на присвоєнні даним, що передаються, спеціально сформованої надмірності (коди контролю цілісності та автентичності).

## Slide 8
Основні компоненти протоколу мережевої безпеки IPSec

## Slide 9
Для забезпечення ефективного функціонування протоколів AH і ESP використовується протокол IKE, який встановлює між двома кінцевими точками логічне з’єднання, яке в IPSec носить назву «безпечна асоціація» (Security Association, SA) .
Встановлення SA починається з взаємної автентифікації сторін. Обрані далі параметри SA визначають, який з двох протоколів, AH чи ESP, застосовується для захисту даних, які функції виконує протокол захисту: наприклад, тільки автентифікацію та перевірку цілісності або, крім того, ще й захист від помилкового відтворення. Протоколи AH і ESP забезпечують захист даних у двох режимах: транспортному і тунельному.

## Slide 10
У транспортному режимі передача IP-пакету виконується за допомогою оригінального заголовка цього пакету даних. Перевагою такогорежиму є істотно менші обчислювальні та комунікаційні витрати. В той же час, з точки зору забезпечення безпеки телекомунікаційної мережі, для транспортногорежиму функціонування протоколів AH і ESP притаманні такі недоліки: протокол ESP в транспортному режимі не захищає заголовок пакету даних; неможливо приховати топологію мережі, оскільки заголовки пакетів даних передаються у відкритому (не захищеному ) вигляді.
У тунельному режимі (рис. 12.) вихідний IP-пакет поміщається в новий, після чого здійснюється передача даних мережою на підставі заголовка нового IP-пакету.
Цей режим забезпечує захист заголовка пакету даних, у результаті чого ховається топологія мережі, що є безумовною перевагою при побудові захищених телекомунікаційних систем і мереж. У тож же час реалізація тунельного режиму вимагає великих обчислювальних і комунікаційних ресурсів.

## Slide 11
Застосування того чи іншого режиму залежить від вимог, що висуваються до захисту даних, а також від ролі, яку відіграє в мережі вузол, завершальний захищений канал. Такий вузол може бути хостом (кінцевим вузлом) або шлюзом (проміжним вузлом).
Протокол ESP може використовуватися як в тунельному, так і в транспортному режимі, самостійно і в комбінації з протоколом АН.
Транспортний режим використовується для захисту поля даних IP пакета, що містить протоколи транспортного рівня (TCP, UDP, ICMP), яке, в свою чергу, містить інформацію прикладних служб.
Прикладом застосування транспортного режиму є передача електронної пошти. Всі проміжні вузли на маршруті пакету від відправника до одержувача використовують тільки відкриту інформацію мережевого рівня і, можливо, деякі опціональні заголовки пакету (в IPv6). Недоліком транспортного режиму є відсутність механізмів приховання конкретних відправника і одержувача пакету, а також можливість проведення аналізу трафіку. Результатом такого аналізу може стати інформація про об’єми і напрями передачі інформації, області інтересів абонентів, розташування керівників

## Slide 12
Тунельний режим передбачає захист (у тому числі шифрування) всього пакету, включаючи заголовок мережевого рівня. Тунельний режим застосовується у разі потреби приховання інформаційного обміну організації із зовнішнім світом.
При цьому, адресні поля заголовка мережевого рівня пакету, що використовує тунельний режим, заповнюються міжмережевим екраном організації і не містять інформації про конкретного відправника пакету. При передачі інформації із зовнішнього світу в локальну мережу організації як адреси призначення використовується мережева адреса міжмережевого екрану. Після розшифрування міжмережевим екраном початкового заголовка мережевого рівня пакет направляється одержувачу.

## Slide 13
Протокол SSL
Протокол SSL (secure socket layer) розроблений для забезпечення надійного захисту наскрізної передачі даних з використанням протоколу ТСР. SSL становить не один протокол, а два рівні протоколи.
Протокол SSL пропонує базовий набір засобів захисту, який застосовується протоколами більш високих рівнів, і забезпечує конфіденційність каналу комунікацій і автентификацію користувача.
Протокол діалогу SSL має дві основні фази. Перша фаза використовується для встановлення конфіденційного каналу комунікацій. Друга – служить для автентификації користувача.

## Slide 14
Протоколи SSL

## Slide 15
Протокол TLS
Протокол TLS призначений для забезпечення конфіденційності й цілісності даних. Він має два рівні:
протокол записів TLS і протокол діалогу TLS.
Протокол записів TLS забезпечує конфіденційність даних з використанням симетричних алгоритмів шифрування DES, RC4 і цілісність даних з використанням геш-функцій SHA-1 або MD5.
Протокол діалогу TLS забезпечує цифровий підпис, заснований на підході RSA або DSS.

## Slide 16
Дякую за увагу!