## Slide 1: Лекція 12 Безпека в бездротових мережах

## Slide 2: Wireless Security Overview
Notes: 4.3.2.1 Wireless Security Overview

## Slide 3: Shared Key Authentication Methods
Notes: 4.3.2.2 Shared Key Authentication Methods

## Slide 4: Wired Equivalent Privacy (WEP)
Призначений для того, щоб тільки учасники мережі мали доступ до інформації переданої бездротовим шляхом
Шифрує простий текст у шифротекст
Використовує шифрування для захисту трафіку
Секретний ключ надається між бездротовим клієнтським пристроєм та AP
Ключ використовується як для шифрування так і для дешифрування пакетів

## Slide 5: WEP
Шифрування:
  40 / 64 bits
  104 / 128 bits
  24 bits використовується IV (Initialization vector)
Пароль:
  Ключ 1-4
  Кожен WEP ключ може містити літери від"A" до "F" і числа від "0" до "9". Він має бути 10 hex або 5 ASCII символів в довжину для 40/64-bit шифрування і 26 hex або 13 ASCII символів в довжину для 104/128-bit шифрування.

## Slide 7
Недоліки WEP
  WEP використовує 64-bit або 128-bit для шифрування
    Initialization vector (IV) довжиною лише 24 біти
    Короткі паролі легше взламати

## Slide 8
Вразливості WEP
Порушує кардинальне правило криптографії: «уникайте виявленого шаблону» Зловмисники можуть бачити дублювання, коли IV починаються з повторення
Клавіатірна атака (або IV атака) Зловмисник ідентифікує два пакети, отримані з одного і того ж IV Використовує XOR для виявлення простого тексту

## Slide 9
Структура WEP
Ключ використовується для шифруваня пакетів
CRC Integrity Check ICV: Ці пакети не змінюються при передачі.
- Розрахований CRC32 за текстом
- CRC і дані: (CRC+data)
- Обраний випадково IV і з’єднаний з секретним ключем: (k+IV)
- Вхідний(k+IV) в RC4 для генерації псевдовипадкових ключів
- Відісланий IV до співрозмовника шляхом його розміщення перед шифротекстом:
C=(data+CRC) xor RC4(k+IV))

## Slide 11
RC4 в WEP
WEP використовує RON´s Code 4 Pseudo Random Generator (PRG).
Розроблений в лабораторії RSA
Secret Key K:
- Загальний ключ вводиться вручну(не передається).
- 40bit (причиною була можливість використання за межами США) а пізніше 104bit
Initialisation Vector IV:
- Забезпечує різні випадкові числа
- 24bit
- Незмінно передається перед шифром (IV+C)
Симетричний: той самий ключ використовується для шифрування та дешифрування.
Ключовий потік не залежить від простого тексту.
Кодуванні і декодування дуже швидке (~10 разів швидше за DES).
RC4 дуже простий (дивись http://www.deadhat.com/wlancrypto/ ).

## Slide 12
Операції XOR

## Slide 13
Перехоплення пакетів

## Slide 14: Cracking WEP
З відповідним обладнанням, WEP взламується за хвилини
  Мережева карта
  Aircrack-ng
  wifitе

## Slide 15: Атаки на WEP
  iwconfig – інструмент для налаштування бездротових адаптерів. Ви можете використовувати це, щоб переконатися, що ваш бездротовий адаптер перебуває в режимі "монітор", що має важливе значення для надсилання фальшивих запитів ARP (Address Resolution Protocol) на цільовий маршрутизатор.
  macchanger – інструмент, який дозволяє переглядати та / або підробляти (підробляти) свою MAC-адресу
  airmon – інструмент, який допоможе вам встановити ваш бездротовий адаптер у режимі монітора (rfmon)
  airodump – інструмент для захоплення пакетів з бездротового маршрутизатора (інакше відомий як AP)
  aireplay – інструмент для підробки запитів ARP
  aircrack – інструмент для розшифровки WEP ключів

## Slide 16: Як захищатись використовуючи WEP
Використовуйте довші ключі шифрування WEP, що ускладнює завдання аналізу даних. Якщо ваше WLAN-обладнання підтримує 128-бітні ключі WEP.
Часто міняйте свої WEP-ключі. Є пристрої, які підтримують "динамічний WEP", який не відповідає стандарту, але дозволяє призначати різні ключі WEP кожному користувачеві.
Використовуйте VPN для будь-якого протоколу, включаючи WEP, який може включати конфіденційну інформацію.
Реалізуйте іншу техніку шифрування трафіку, наприклад, IPSec по бездротовій мережі. Для цього вам, ймовірно, потрібно буде встановити програмне забезпечення IPsec на кожному бездротовому клієнті, встановити IPSec-сервер у вашій дротовій мережі та використовувати VLAN до точок доступу до сервера IPSec.

## Slide 17: Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) - Необов’язкові засоби налаштування безпеки в бездротових локальних мережах
Призначений для того, щоб допомогти користувачам з обмеженими знаннями щодо безпеки для швидкого та легкого впровадження безпеки на своїх WLAN
Здійснюється натисканням кнопки або введенням PIN-коду Недоліки в розробці та впровадженні WPS за допомогою PIN-методу роблять її вразливою
Notes: Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) - Optional means of configuring security on wireless local area networks
Designed to help users with limited knowledge of security to quickly and easily implement security on their WLANs
Accomplished by pushing button or entering PIN
Design and implementation flaws in WPS using PIN method makes it vulnerable

## Slide 18: Wi-Fi Protected Access (WPA)
Підмножина IEEE 802.11i
Мета розробки: захистити теперішні та майбутні бездротові пристрої
В WPA використовується Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
Використовується довший 128-бітний ключ, ніж WEP Динамічно генерується для кожного нового пакету

## Slide 19
Preshared Key (PSK) аутентифікація
Після налаштування AP для клієнтського пристрою повинно вводиться таке ж значення ключа
Ключ створюється до початку спілкування
Використовує парольну фразу для створення ключа шифрування
Ключ повинен бути введений як у точку доступу, так і на всі бездротові пристрої
Не використовується для шифрування Натомість він служить вихідною точкою (seed)
для математичного генерування ключів шифрування

## Slide 20: WPA/WPA2 Personal
Шифрування:
  TKIP
  AES
Pre-Shared Key:
  Ключ з 8-63 символів
Оновлення ключів:
  Ви можете вибрати період оновлення ключів, який вказує пристрою, як часто він повинен змінювати ключі шифрування. За замовчуванням - 3600 секунд

## Slide 21
- Розроблений як обгортка для WEP
- Використовує тей самий RC4-Engine що й WEP
- Включає MIC (called Michael) в кінці кожного заширфованого повідомлення
Є гарантією, що повідомлення не підроблялося.
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise режим
Шифрування: TKIP
Компоненти:
- MIC
- TSC (лічильник послідовності)
- Per-Packet Key Mixing

## Slide 22
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / MIC
- Використовує 64bit ключ
- Ділить пакети на 32 blocks
- Використовує зсуви, XORи, додає до кожного з 32 блоків для отримання 64bit аутентифікаційного тегу.
- Michael розраховується на даних передавача і приймача (SA / DA)
MIC = Michael_key(SA,DA,PlainMSDU)
запобігає захопленню, зміні, повторному переправленню пакетів даних

## Slide 24
- IV розширений до 48 bits.
- Насправді 32 біт додається до 24 біт WEP, але 8 біт не використовуються. - використовує як лічильник послідовностей (TSC), починаючи з 0 і збільшуючи на 1 для кожного MPDU.
- TSC1 і TSC0 або молодші 16bit IV- послідовність номерів для фази 2.
- TSC-TSC5 or старші 32bit IV приростають на одиницю, після обертання молодшого IV і використовуються в 1 фазі.
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / TSC

## Slide 25
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / Key-Mix
- Phase1:128b_res=Mix1(128bTK,48bitMAC,UpperIV32b)
- Phase2:128b_perpacketkey=Mix1(res1,LowerIV16b)
- Переконуються, що ключ унікальний, якщо клієнти діляться одним ключем
- не просто конкатенація IV до ключа

## Slide 26
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: ПереважноTKIP
унікальний ключ для шифрування кожного пакету: ключі сильніші
- 280 трлн можливих ключів - IV: довжина 48 біт, зменшення повторного використання IV - Зашифровані IV послідовності - MIC замінено CRC-Check - необхідне оновлення програмного забезпечення для обладнання WEP

## Slide 27
Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal Mode
Шифрування: TKIP
Аутентифікація: PSK з загальним доступом - спеціальний режим (без 802.1X інфраструктури) - вводиться парольна фраза для всіх STA та AP (Masterkey розраховується)
- заснований на 4-way handshake - перше : STA та AP обмінюються випадковими значеннями (без значення) - друге : AP доручає STA встановити розрахований ключ, STA підтвердив -> AP робить те саме. - конфігурація парольної фрази, аналогічної WEP.

## Slide 28
WPA підтримує Enterprise Authentication
  Використовує Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) сервер аутентифікації.
  Додаткові заходи безпеки.
  Для аутентифікації користувачів використовується стандарт 802.1X, а саме протокол Extensible Authentication Protocol (EAP)
Notes: 4.3.2.4 Authenticating a Home User

## Slide 29
Недоліки WPA
  Керування ключами
    Обмін ключами здійснюється вручну без захисту
    Ключі необхідно регулярно міняти
    Ключ повинен бути розголошений гостям
  Паролі
    Паролі PSK менше 20 символів можуть піддаватися взлому

## Slide 30: Взлам WPA
З правильним обладнанням, WPA може бути взламаний за декілька хвилин
  Мережева карта
  Aircrack-ng
  wifiti

## Slide 31: Attacking WPA
  macchanger - інструмент, який дозволяє переглядати та / або підробляти (підробляти) свою MAC-адресу airmon - інструмент, який допоможе вам перевести бездротовий адаптер у режим монітора (rfmon) airodump - інструмент для захоплення пакетів з бездротового маршрутизатора (інакше відомий як AP) aireplay - інструмент для підробки запитів ARP Захоплюйте рукостискання WPA / WPA2, змушуючи клієнтів пройти повторну аeтентифікацію Створення нових векторів ініціалізації aircrack - інструмент для розшифровки ключів WEP (слід використовувати зі словником)

## Slide 32: Як захищатись використовуючи WPA
Паролі - єдиний спосіб зламати WPA - це sniff’ити пароль PMK, пов'язаний з процесом аутентифікації рукостискання, і якщо цей пароль буде надзвичайно складним, зламати буде майже неможливо.
Складність пароля - виберіть випадкову парольну фразу, що не складається з словникових слів. Виберіть складну парольну фразу довжиною не менше 20 символів і регулярно змінюйте її

## Slide 33: Загальні принципи захисту
Змініть ім'я та пароль маршрутизатора за замовчуванням
Якщо можливо, змініть внутрішню підмережу IP
Змініть ім'я за замовчуванням та приховайте трансляцію SSID (ідентифікатор набору послуг)
Жоден із способів атаки не є швидшим чи ефективнішим, коли використовується більша пропускна фраза.
Обмежте доступ до своєї бездротової мережі, фільтруючи доступ на основі MAC (код доступу до медіа)
Використовуйте шифрування