## Slide 1: Лекція 13 Безпека в бездротових мережах

## Slide 2: WPA/WPA2 Personal
Шифрування:
  TKIP
  AES
Pre-Shared Key:
  Ключ з 8-63 символів
Оновлення ключів:
  Ви можете вибрати період оновлення ключів, який вказує пристрою, як часто він повинен змінювати ключі шифрування. За замовчуванням - 3600 секунд

## Slide 3
- Розроблений як обгортка для WEP
- Використовує тей самий RC4-Engine що й WEP
- Включає MIC (called Michael) в кінці кожного заширфованого повідомлення
Є гарантією, що повідомлення не підроблялося.
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise режим
Шифрування: TKIP
Компоненти:
- MIC
- TSC (лічильник послідовності)
- Per-Packet Key Mixing

## Slide 4
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / MIC
- Використовує 64bit ключ
- Ділить пакети на 32 blocks
- Використовує зсуви, XORи, додає до кожного з 32 блоків для отримання 64bit аутентифікаційного тегу.
- Michael розраховується на даних передавача і приймача (SA / DA)
MIC = Michael_key(SA,DA,PlainMSDU)
запобігає захопленню, зміні, повторному переправленню пакетів даних

## Slide 6
- IV розширений до 48 bits.
- Насправді 32 біт додається до 24 біт WEP, але 8 біт не використовуються. - використовує як лічильник послідовностей (TSC), починаючи з 0 і збільшуючи на 1 для кожного MPDU.
- TSC1 і TSC0 або молодші 16bit IV- послідовність номерів для фази 2.
- TSC-TSC5 or старші 32bit IV приростають на одиницю, після обертання молодшого IV і використовуються в 1 фазі.
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / TSC

## Slide 7
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: TKIP / Key-Mix
- Phase1:128b_res=Mix1(128bTK,48bitMAC,UpperIV32b)
- Phase2:128b_perpacketkey=Mix1(res1,LowerIV16b)
- Переконуються, що ключ унікальний, якщо клієнти діляться одним ключем
- не просто конкатенація IV до ключа

## Slide 8
Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise Mode
Шифрування: ПереважноTKIP
унікальний ключ для шифрування кожного пакету: ключі сильніші
- 280 трлн можливих ключів - IV: довжина 48 біт, зменшення повторного використання IV - Зашифровані IV послідовності - MIC замінено CRC-Check - необхідне оновлення програмного забезпечення для обладнання WEP

## Slide 9
Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal Mode
Шифрування: TKIP
Аутентифікація: PSK з загальним доступом - спеціальний режим (без 802.1X інфраструктури) - вводиться парольна фраза для всіх STA та AP (Masterkey розраховується)
- заснований на 4-way handshake - перше : STA та AP обмінюються випадковими значеннями (без значення) - друге : AP доручає STA встановити розрахований ключ, STA підтвердив -> AP робить те саме. - конфігурація парольної фрази, аналогічної WEP.

## Slide 10
WPA підтримує Enterprise Authentication
  Використовує Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) сервер аутентифікації.
  Додаткові заходи безпеки.
  Для аутентифікації користувачів використовується стандарт 802.1X, а саме протокол Extensible Authentication Protocol (EAP)
Notes: 4.3.2.4 Authenticating a Home User

## Slide 11
Недоліки WPA
  Керування ключами
    Обмін ключами здійснюється вручну без захисту
    Ключі необхідно регулярно міняти
    Ключ повинен бути розголошений гостям
  Паролі
    Паролі PSK менше 20 символів можуть піддаватися взлому

## Slide 12: Взлам WPA
З правильним обладнанням, WPA може бути взламаний за декілька хвилин
  Мережева карта
  Aircrack-ng
  wifiti

## Slide 13: Attacking WPA
  macchanger - інструмент, який дозволяє переглядати та / або підробляти (підробляти) свою MAC-адресу airmon - інструмент, який допоможе вам перевести бездротовий адаптер у режим монітора (rfmon) airodump - інструмент для захоплення пакетів з бездротового маршрутизатора (інакше відомий як AP) aireplay - інструмент для підробки запитів ARP Захоплюйте рукостискання WPA / WPA2, змушуючи клієнтів пройти повторну аeтентифікацію Створення нових векторів ініціалізації aircrack - інструмент для розшифровки ключів WEP (слід використовувати зі словником)

## Slide 14: Як захищатись використовуючи WPA
Паролі - єдиний спосіб зламати WPA - це sniff’ити пароль PMK, пов'язаний з процесом аутентифікації рукостискання, і якщо цей пароль буде надзвичайно складним, зламати буде майже неможливо.
Складність пароля - виберіть випадкову парольну фразу, що не складається з словникових слів. Виберіть складну парольну фразу довжиною не менше 20 символів і регулярно змінюйте її

## Slide 15: Загальні принципи захисту
Змініть ім'я та пароль маршрутизатора за замовчуванням
Якщо можливо, змініть внутрішню підмережу IP
Змініть ім'я за замовчуванням та приховайте трансляцію SSID (ідентифікатор набору послуг)
Жоден із способів атаки не є швидшим чи ефективнішим, коли використовується більша пропускна фраза.
Обмежте доступ до своєї бездротової мережі, фільтруючи доступ на основі MAC (код доступу до медіа)
Використовуйте шифрування

## Slide 16: Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
  Друге покоління WPA відоме як WPA2
  Представлене в 2004
  Базується на стандарті IEEE 802.11i
  Використовує Advanced Encryption Standard (AES)
  Підтримує і PSK (Personal), і IEEE 802.1x (Enterprise) режими аутентифікації
AES-CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol )шифрування
  Стандартний протокол шифрування для WPA2
  CCM алгоритм, що забезпечує приватність даних
  CBC-MAC компонент CCMP забезпечує цілісність даних і аутентифікацію

## Slide 17
AES шифрування і дешифрування
  Виконуються апаратно через інтенсивний характер обчислень
IEEE 802.1x аутентифікація
  Спочатку розроблена для дротових мереж
  Забезпечує більш високий ступінь безпеки, застосовуючи безпеку порту Блокує увесь трафік на основі порту до порту, поки клієнт не засвідчить аутентифікацію

## Slide 18
Extensible Authentication Protocol (EAP)

## Slide 19
EAP-FAST (Flexible Authentication via Secure Tunneling) - розроблений фірмою Cisco; дозволяє проводити авторизацію за логіном-паролем, переданому всередині TLS тунелю між супплікантом і RADIUS-сервером
EAP-TLS (Transport Layer Security). Використовує інфраструктуру відкритих ключів (PKI) для авторизації клієнта і сервера (суппліканта і RADIUS-сервера) через сертифікати, виписані довіреною підтверджуючий центр (CA). Вимагає виписування і установки клієнтських сертифікатів на кожне бездротове пристрій, тому підходить тільки для керованої корпоративного середовища. Сервер сертифікатів Windows має засоби, що дозволяють клієнту самостійно генерувати собі сертифікат, якщо клієнт - член домену. Блокування клієнта легко проводиться відкликанням його сертифіката (або через облікові записи).

## Slide 20
EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) аналогічний EAP-TLS, але при створенні тунелю не потрібно клієнтський сертифікат. В такому тунелі, аналогічному SSL-з'єднання браузера, проводиться додаткова авторизація (по паролю або якось ще).
PEAP-MSCHAPv2 (Protected EAP) - схожий з EAP-TTLS в плані початкового встановлення шифрованого TLS тунелю між клієнтом і сервером, що вимагає серверного сертифіката. Надалі в такому тунелі відбувається авторизація за відомим протоколу MSCHAPv2
PEAP-GTC (Generic Token Card) - аналогічно попередньому, але вимагає карт одноразових паролів (і відповідної інфраструктури)

## Slide 24
WPA є компромісним рішенням, WPA2 - 802.11i 802.11i використовує концепцію надійної мережі безпеки Robust Security Network (RSN) Найбільша різниця: AES використовується для шифрування зазвичай AES-шифрування виконується апаратно, увімкнено у двох режимах, як WPA: Режим підприємства: - аутентифікація: 802.1X / EAP - шифрування: AES-CCMP Особистий режим: - аутентифікація: PSK - шифрування: AES-CCMP

## Slide 25
WPA2 / 802.11i AES-CCMP
AES симетричний алгоритм
має розмір блоку в128bits, довжину ключа в128bits.
шифрування включає 4 стадії для кожного 1 кола.
- Кожне коло повторюється 10,12 або 14 разів в залежності від розміру блоку( для WPA2 10)
AES використовує Counter-Mode/CBC-Mac Protocol (CCMP)
CCMP це спеціальний алгоритм шифрування
CCM це комбінація Cipher Block Chaining Counter
(CBC-CTR) і Message Authenticity Check (CBC-MAC)

## Slide 28
WPA2 / 802.11i CCMP CBC-CTR
CBC-CTR шифрування збільшує лічильник на AES-TK
XORs шифротекст для даних
Випадкове значення є IV, викликає PN значення
PacketNumber збільшується на 1 після шифрування
Довжина PN <2 ^ 48, міститься в MPMPU CCMP

## Slide 29
WPA2 / 802.11i CCMP MPDU
процес шифрування збільшує розмір MPDU на 16 байт
4 для поля PN0-1 / Key-ID, 4 для PN2-5 та 8 для MIC
Біт KeyID сигналізує про розширений PN в 6 байт.

## Slide 30
WPA2 / 802.11i CCMP CBC-MAC (1)
працює на взятому 128-бітовому блоці даних та шифрує за допомогою CTR механізму
нульовий перфікс, якщо шифротекст не кратний AES-Blocksize 16 - (100 мод 16) = n нульових блоків
обчислення, проводяться для в 128-бітних блоків
CCMP обрізає блок для найбільш значущих 64 біт для формування MIC, інші просто відкидаються
Вірогідність підробки цього MIC: 1 на 10 ^ 19 шансів

## Slide 31
WPA2 / 802.11i CCMP CBC-MAC (2)

## Slide 32
Переваги: - сильне шифрування - забезпечує цілісність даних та заголовків - забезпечує конфіденційність
CCMP складання блоків