## Slide 1: Лекція 1

## Slide 2
Одним із основних продуктів MikroTik є RouterOS – мережна операційна система на базі Linux.
RouterOS призначена для встановлення на маршрутизатори MikroTik RouterBoard.
Також дана система може бути встановлена ​​на ПК, перетворюючи його на маршрутизатор із функціями брандмауера, VPN-сервера/клієнта, QoS, точки доступу та іншими. Система також може служити як Captive-портал на основі системи бездротового доступу.
Існує спеціальна версія RouterOS, що називається Cloud Hosted Router і призначена для хмарних віртуальних машин.

## Slide 3
Операційна система має кілька рівнів ліцензій із зростаючим числом функцій. Крім того, є програмне забезпечення під назвою Winbox, яке надає графічний інтерфейс для налаштування RouterOS. Доступ до пристроїв під керуванням RouterOS можливий також через Інтернет інтерфейс, FTP, Telnet, і SSH. Існує також API, що дозволяє створювати спеціалізовані програми для керування та моніторингу.
Після встановлення RouterOS працює в пробному режимі. У вас є 24 години, щоб зареєструватися для рівня 1 або придбати рівень 3, 4, 5 або 6 і ввести дійсний ключ.
Рівень 3 – це ліцензія лише на бездротову станцію (клієнтську або CPE). Для ПК x86 Level3 недоступний для окремої покупки.
Усі ліцензії:
ніколи не закінчуються
можуть використовувати необмежену кількість інтерфейсів
розраховані на одну установку
пропонують необмежену кількість оновлень програмного забезпечення

## Slide 4
RouterOS підтримує безліч сервісів та протоколів, які можуть бути використані середніми або великими провайдерами, таких як OSPF, BGP, VPLS/MPLS. RouterOS – досить гнучка система, і дуже добре підтримується Mikrotik, як у рамках форуму та надання різних Wiki-матеріалів, так і спеціалізованих прикладів конфігурацій.
RouterOS надає системному адміністратору графічний інтерфейс (WinBox) для наочного та швидкого налаштування фаєрволу, маршрутизації та управління QoS. У тому числі, в інтерфейсі WinBox практично повністю реалізована функціональність Linux-утиліт iptables, iproute2, управління трафіком та QoS на основі алгоритму HTB.
8 вересня 2021 р. оголошено про підтримку завантаження та запуску контейнерів Docker засобами RouterOS на базі архітектур ARM і X86 у тестовому релізі 7.1rc3 готується до випуску гілки RouterOS 7.

## Slide 5
Історія версій
RouterOS v7: грудень 2021 - н.в. (заснована на ядрі Linux 5.6.3)
RouterOS v6: травень 2013 - н.в. (заснована на ядрі Linux 3.3.5)
RouterOS v5: березень 2011 – вересень 2013 (заснована на ядрі Linux 2.6.35)
RouterOS v4: жовтень 2009 - березень 2011 (заснована на ядрі Linux 2.6.26)
RouterOS v3: січень 2008 – жовтень 2009 (заснована на ядрі Linux 2.4.31)

## Slide 6
RouterBOARD
RouterBOARD - апаратна платформа від MikroTik, що є лінійкою маршрутизаторів під управлінням операційної системи RouterOS. Різні варіанти RouterBOARD дозволяють вирішувати на їх основі різні варіанти мережевих завдань: від простої бездротової точки доступу та керованого комутатора до потужного маршрутизатора з брандмауером та QoS.
Майже всі моделі RouterBOARD пристроїв можуть живитися за допомогою PoE і мають роз'єм для підключення зовнішнього джерела живлення.
Моделі, призначені для роботи з бездротовими технологіями, мають слот (miniPCI/miniPCIe) для підключення радіомодулів. Більшість моделей також мають роз'єм для підключення до COM-порту ПК. У бюджетних моделях чи залежно від конкретного призначення моделі ті чи інші елементи можуть бути відсутніми.

## Slide 7
Маршрутизатори CloudCore
У листопаді 2012 року MikroTik випустила маршрутизатори нового сімейства CloudCore Router (CCR), які базуються на процесорі Tilera, що містить від 9 до 72 процесорних ядер. Станом на січень 2022 року у сімействі 13 моделей із заявленою продуктивністю на коротких пакетах від 17 до 120 млн пакетів на секунду. Ці пристрої призначені для середніх мережевих провайдерів, а також є гарною ціновою альтернативою іншим відомим брендам.

## Slide 8
Система найменування продуктів MikroTik
RouterBOARD (версія RB)
<board name> <board features>-<built-in wireless> <wireless card features>-<connector type>-<enclosure type>
Board Name
Тут може вкористовуватись один з трьої варіантів найменування:
3-symbol name
  1st symbol stands for series (this can either be a number or a letter)
  2nd digit for indicating number of potential wired interfaces (Ethernet, SFP, SFP+)
  3rd digit for indicating number of potential wireless interfaces (built-in and mPCI and mPCIe slots)
Word – використовуються настіпні назви: OmniTIK, Groove, SXT, SEXTANT, Metal, LHG, DynaDish, cAP, wAP, LDF, DISC, mANTBox, QRT, DynaDish, cAP, hAP, hEX . Якщо плата має фундаментальні зміни в апаратному забезпеченні (наприклад, зовсім інший процесор), версія версії буде додана в кінці
Exceptional naming - плати 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, 4011 є окремими представниками серії або мають більше 9 дротових інтерфейсів, тому назву було спрощено до цілих сотень або року розробки .

## Slide 9
Board Features
Функціонал борда слідує відразу після розділу назви борду (без пробілів чи тире), за винятком випадків, коли назва борду є словом, тоді елементи розділяються пробілом.
Currently used features (listed in order they are used):
U - USB
P - power injection with controller
i - single port power injector without controller
A - more memory and (or) higher license level
H - more powerful CPU
G - Gigabit (may include "U","A","H", if not used with "L")
L - Lite edition
S - SFP port (legacy usage - SwitchOS devices)
e - PCIe interface extension card
x<N> - where N is number of CPU cores ( x2, x16, x36 etc)
R - MiniPCI or MINIPCIe slot

## Slide 10
Деталі вбудованого бездротового інтерфейсу
Якщо плата має вбудований бездротовий інтерфейс, то всі її функції представлені в такому форматі:
<band><power_per_chain><protocol><number_of_chains>
band
  5 - 5Ghz
  2 - 2.4Ghz
  52 - dual band 5Ghz and 2.4Ghz
power per chain
  (not used) - "Normal" - <23dBm at 6Mbps 802.11a; <24dBm at 6Mbps 802.11g
  H - "High" - 23-24dBm at 6Mbps 802.11a; 24-27dBm at 6Mbps 802.11g
  HP - "High Power" - 25-26dBm 6Mbps 802.11a; 28-29dBm at 6Mbps 802.11g
  SHP - "Super High Power" - 27+dBm at 6Mbps 802.11a; 30+dBm at 6Mbps 802.11g
protocol
  (not used) - for cards with only 802.11a/b/g support
  n - for cards with 802.11n support
  ac - for cards with 802.11ac support
number_of_chains
  (not used) - single chain
  D - dual chain
  T - triple chain
connector type
  (not used) - only one connector option on the model
  MMCX - MMCX connector type
  u.FL - u.FL connector type

## Slide 11
Enclosure type
(not used) - main type of enclosure for a product
BU - board unit (no enclosure) - for situation when board-only option is required, but main product already comes in the case
RM - rack-mount enclosure
IN - indoor enclosure
EM - extended memory
LM - lite memory
BE - black edition case
TC - Tower (vertical) case
PC - PassiveCooling enclosure (for CCR)
TC - Tower (vertical) Case enclosure (for hEX, hAP and other home routers.)
OUT - outdoor enclosure
More Specific types OUT enclosures are:
SA - sector antenna enclosure (for SXT)
HG - high gain antenna enclosure (for SXT)
BB - Basebox enclosure (for RB911)
NB - NetBox enclosure (for RB911)
NM - NetMetal enclosure (for RB911)
QRT - QRT enclosure (for RB911)
SX - Sextant enclosure (for RB911,RB711)
PB - PowerBOX enclosure (for RB750P, RB950P)

## Slide 12
Приклад
Розглянемо найменування RB912UAG-5HPnD
RB (RouterBOARD)
912 – 9-а серія з 1 провідним (ethernet) інтерфейсом і двома бездротовими (вбудований і miniPCIe)
UAG - має USB порт, більше пам’яті і gigabit ethernet port
5HPnD – містить вбудованиу 5GHz високопотужну двоканальну мережеви картуі підтримує 802.11n.

## Slide 13
Ще один приклад - RB912UAG-2HPnD.
RB 912 UAG – 2HPnD
RB = RouterBoard 9 = 9-а серія 1 = 1 ethernet-інтерфейс 2 = 2 бездротових інтерфейса (default і miniPCIe) U = USB Port A = збільшена пам’ять G = Gigabit Ethernet (10/100/1000) порт 2 = 2.4 GHz HP = High Power n = підтримує 802.11n D = Двоканальний (Dual Chain)

## Slide 14
CloudCoreRouter має схожу систему найменування
<4 digit number>-<list of ports>-<enclosure type>
4 digit number
  1st digit stands for series
  2nd (reserved)
  3rd-4th digit indicates the number of total CPU cores on the device
list of ports
  -<n>G number of 1G Ethernet ports
  -<n>P number of 1G Ethernet ports with PoE-out
  -<n>C number of combo 1G Ethernet/SFP ports
  -<n>S number of 1G SFP ports
  -<n>G+ number of 2.5G Ethernet ports
  -<n>P+ number of 2.5G Ethernet ports with PoE-out
  -<n>C+ number of combo 10G Ethernet/SFP+ ports
  -<n>S+ number of 10G SFP+ ports
  -<n>XG number of 5G/10G Ethernet ports
  -<n>XP number of 5G/10G Ethernet ports with PoE-out
  -<n>XC number of combo 10G/25G SFP+ ports
  -<n>XS number of 25G SFP+ ports
  -<n>Q+ number of 40G QSFP+ ports
  -<n>XQ number of 100G QSFP+ ports
enclosure type - same as for RouterBOARD products.

## Slide 15
Принципи найменування CloudRouterSwitch і CloudSmartSwitch
<3 digit number>-<list of ports>-<built-in wireless card>-<enclosure type>
3 digit number
  1st digit stands for series
  2nd-3rd digit - total number of wired interfaces (Ethernet, SFP, SFP+)
list of ports
  -<n>F number of 100M Ethernet ports
  -<n>Fi number of 100M Ethernet ports with PoE-out injector
  -<n>Fp number of 100M Ethernet ports with controlled PoE-out
  -<n>Fr number of 100M Ethernet ports with Reverse PoE (PoE-in)
  -<n>G number of 1G Ethernet ports
  -<n>P number of 1G Ethernet ports with PoE-out
  -<n>C number of combo 1G Ethernet/SFP ports
  -<n>S number of 1G SFP ports
  -<n>G+ number of 2.5G Ethernet ports
  -<n>P+ number of 2.5G Ethernet ports with PoE-out
  -<n>C+ number of combo 10G Ethernet/SFP ports
  -<n>S+ number of 10G SFP+ ports
  -<n>XG number of 5G/10G Ethernet ports
  -<n>XP number of 5G/10G Ethernet ports with PoE-out
  -<n>XC number of combo 10G/25G SFP+ ports
  -<n>XS number of 25G SFP+ ports
  -<n>Q+ number of 40G QSFP+ ports
  -<n>XQ number of 100G QSFP+ ports
built-in wireless card - same as for RouterBOARD products.
enclosure type - same as for RouterBOARD products.

## Slide 30
https://mikrotik.com/product/hap_ac2#fndtn-specifications

## Slide 40
Версії (релізи, release) RouterOS

## Slide 41
Дякую за увагу!