## Slide 1: Лекція 7

## Slide 2
Налаштування CAPsMAN на роутері MikroTik
Основне завдання, яке виконує контролер CAPsMAN, це управління всіма пристроями MikroTik. На його основі створюється єдиний центр управління трафіком та моніторингу роботи WiFi мережі. Між точками доступу створюються суміжні зони покриття таким чином, щоб при переході з однієї зони до іншої з'єднання WiFi мало можливість швидкого перемикання. Подібне швидке перемикання дозволяє залишатися онлайн без необхідності ручного перемикання.

## Slide 3
Ввімкнення контролеру CAPsMAN
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→CAP Interface→Manager
Upgrade Policy = require same version версія RouterOS точки доступу повинна бути такою самою, як і версія прошивки контролера CAPsMAN.
Рекомендація загальної пришивки всім CAPs пристроїв вкрай бажана до застосування, так як відмінність конфігурації CAPsMAN та точки доступу WiFi можуть призвести до нестабільної роботи WiFi.

## Slide 4
Визначення частотних каналів
Frequency – перелік частотних каналів. У прикладі перераховані канали 1(2412), 6(2437) і 11(2462), що не перетинаються, тільки ці значення буде обрано точками доступу WiFi. Такий підхід забезпечить максимальну продуктивність на частоті 2.4 ГГц.
Поєднання Control Channel Width і Extension Channel дозволить використовувати всю ширину каналу.
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Channels

## Slide 5
Налаштування Datapath
Параметри Datapath керують аспектами, пов'язаними з пересиланням даних. Існує 2 основних режими переадресації:
Local Forwarding – трафік, який приходитиме від клієнта оброблятиметься контролером CAPsMAN (чек бокс не встановлений) або самою точкою доступу (з активним чек боксом). Це можна використовувати для розвантаження центрального маршрутизатора, який містить віртуальні інтерфейси, створені CAPsMAN, в локальний бридж (Bridge). Local Forwarding не підходить для гостьової мережі. У випадку з гостьовою мережею, параметр Local Forwarding мине бридж (Bridge) і тим самим обробляє пакет лише на L2. Як наслідок – процесор не задіяний і не можна скористатися Firewall.
!!! Якщо параметр активовано, значення параметрів Datapaths→Bridge буде ігноруватися.
Client To Client Forwarding – дозвіл на обмін трафіку між клієнтами. Для прикладу: у гостьовій мережі необхідно заборонити такий обмін, а ось у локальній мережі – дозволити.
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Datapaths

## Slide 6
Налаштування пароля CAPsMAN
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Security Cfg.

## Slide 7
Загальна конфігурація
У цьому розділі потрібно додати дві окремі конфігурації, але суть їх в одному - вказати посилання на раніше налаштовані в розділах Channels, Datapaths, Security Cfg. Буде розглянуто конфігурацію для частоти 2,4ГГц, а 5ГГц, налаштовується аналогічно.
Якщо при підключенні точки доступу до CAPsMAN виводиться помилка country does not match locked, параметр Country слід залишити порожнім.
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Configurations

## Slide 9
Provisioning, поширення конфігурації на точки доступу
Для кожного WiFi модуля точки доступу, який співпаде за параметром hw-supported-modes, буде застосована конфігурація, вказана в Master Configuration.
Action – дії, які слід зробити, якщо збіги правил вказані такими параметрами:
create-disabled – створювати відключені статичні інтерфейси для радіо. Тобто інтерфейси будуть прив'язані до radio, але raio не працюватиме доти, доки інтерфейс не буде включений вручну;
create-enabled — створювати увімкнені статичні інтерфейси. Тобто інтерфейси будуть прив'язані до радіо та радіо працюватиме;
create-dynamic-enabled – створювати дозволені динамічні інтерфейси. Тобто інтерфейси будуть прив'язані до radio, і radio працюватиме;
none – нічого не робити, залишити radio у непідготовленому стані.
name-format – вказати синтаксис створення імені інтерфейсу CAP:
cap – ім'я за замовчуванням;
identity - Ім'я системного посвідчення CAP boards;
prefix – ім'я значення префікса імені;
prefix-identity – ім'я значення префікса імені та імені системного ідентифікатора CAP boards.

## Slide 10
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Provisioning

## Slide 11
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=XX \
frequency=2412,2437,2462 name=2G
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=XXXX name=\
5G
/caps-man datapath
add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=Datapath
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=20m name=Security passphrase=11223344
/caps-man configuration
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath installation=any \
mode=ap name=2G rx-chains=0,1,2,3 security=Security ssid=Home tx-chains=\
0,1,2,3
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath installation=any \
mode=ap name=5G rx-chains=0,1,2,3 security=Security ssid=Home tx-chains=\
0,1,2,3
/caps-man manager set enabled=yes upgrade-policy=require-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
5G name-format=prefix-identity name-prefix=5G
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
2G name-format=prefix-identity name-prefix=2G

## Slide 12
Підключення до CAPsMAN
Після того, як буде проведено всі налаштування, потрібно перейти до налаштування самої точки доступу, як правило це або окремий пристрій або модуль WiFi на самому роутері.
Насамперед потрібно скинути налаштування точки доступу WiFi до порожньої конфігурації. Це потрібно застосувати тільки для точки доступу WiFi, що підключається!

## Slide 13
Створення Bridge на точці доступу
Параметр Admin. MAC Address слід скопіювати з MAC Address і якщо точка доступу в мережі не одна, необхідно контролювати його унікальність. Тобто. якщо MAC Address збігатиметься з MAC Address іншої точки доступу, найпростіше створити ще один Bridge, у якого буде вже інший MAC Address.
Налаштування знаходиться в Bridge→Bridge

## Slide 14
Додавання портів до Bridge для точки доступу
У Bridge потрібно додати всі порти Ethernet.
Налаштування знаходиться в Bridge→Ports

## Slide 15
Присвоїти ідентифікатор для точки доступу
Це ознака відмінності дозволить краще орієнтуватися серед списку обладнання, що підключається, а також моніторингу підключаються WiFi клієнтів, таких як смартфон або ноутбук.
Налаштування знаходиться в System→Identity

## Slide 16
Підключити точку доступу до CAPsMAN
Це завершальний етап, де
Interfaces – інтерфейси WiFi, що підключаться до CAPsMAN;
Discovery Interfaces – інтерфейс, на якому через broadcast буде здійснено пошук CAPsMAN;
Bridge – вказаний локальний Bridge, у якому динамічно будуть натискати інтерфейси точки доступу.
Налаштування знаходиться в Wireless→WiFi Interfaces

## Slide 17
/interface bridge
add admin-mac=02:F1:41:46:46:E2 auto-mac=no name=Bridge-LAN
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2462/20-eC/gn(28dBm), SSID: Home, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
# managed by CAPsMAN
# channel: 5200/20-eCee/ac(14dBm), SSID: Home, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
/interface wireless cap
set bridge=Bridge-LAN discovery-interfaces=Bridge-LAN enabled=yes interfaces=\
wlan1,wlan2
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=Bridge-LAN
/system identity
set name=MikroTik-AP-3
/system scheduler
add name=Auto-Upgrade-Firmware on-event="if ([/system routerboard get current-\
firmware] != [/system routerboard get upgrade-firmware]) do={\r\
\n/system routerboard upgrade\r\
\n:delay 15s\r\
\n/system reboot\r\
\n}" policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
start-time=startup
/tool romon
set enabled=yes

## Slide 18
Успішне підключення точки доступу виглядає так
А список CAP інтерфейсів на контролері CAPsMAN відображатиме всі підключені radio модулі
Список підключених клієнтів матиме відповідний вигляд
За даним списком легко переглянути до якої точки підключений клієнт, а також рівень сигналу, який може вказати на можливі проблеми зі швидкістю.

## Slide 19
Оновлення конфігурації CAPsMAN для підключених точок доступу WiFi
Зміни налаштувань CAPsMAN будуть автоматично застосовані на підключених точках доступу WiFi. Якщо цього не сталося, таке оновлення можна викликати вручну.
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Remote CAP→Provision

## Slide 20
Правило CAPsMAN для безшовного роумінгу
Термін безшовний роумінг слід узяти у “”, так як він не відповідає дійсності. Устаткування MikroTik зараз не підтримує технологію безшовного роумінгу, тобто ні контролер CAPsMAN ні точка доступу WiFi не займаються перемиканням клієнта під час міграції від однієї точки доступу до іншої. Всі ці процеси лягають на WiFi клієнта, а MikroTik забезпечує лише швидке перемикання, тим самим скорочуючи втрату сигналу. Швидкий роумінг досягається додаванням правила, в якому вказується, що якщо у клієнта слабкий сигнал потрібно відключити. Це сприяє повторному підключенню клієнта до потужнішої WiFi точки.
ВАЖЛИВО! Часто це може бути причиною надмірного звернення до служби підтримки, так як 1Мб з боку клієнта краще, ніж невдала спроба підключитися до точки доступу з рівнем сигналу нижче -85dbi.
add action=reject allow-signal-out-of-range=10s disabled=no interface=all \
signal-range=-120..-85 ssid-regexp=""

## Slide 21
Налаштування гостьового WiFi в CAPsMAN
Гостьова мережа в сучасній мережній інфраструктурі може вирішувати низку завдань:
Спрощений (швидкий) доступ до інтернету: запам'ятовуючий (легкий) пароль, немає необхідності створювати список пристроїв для доступу з прив'язкою на адресу MAC;
Обмеження спільного доступу для пристроїв, таких як смартфони та ноутбук. Якщо користувачеві WiFi пристрою достатньо лише виходу в Інтернет, не потрібно відкривати йому всю мережу. Подібні обмеження не тільки захищають корпоративну або приватну мережу, але також перешкоджає горизонтальному поширенню небажаного ПЗ (віруси);
Обмеження за швидкістю, часом доступу тощо.
Налаштування гостьового WiFi для CAPsMAN складатиметься з паралельного настроювання конфігурації для гостьової мережі, додаткових правил Firewall, а також обмеження за швидкістю.
З точки доступу WiFi жодних додаткових налаштувань робити не потрібно! Застосована нижче конфігурація додасть динамічних інтерфейсів для гостьового WiFi автоматично. Так виглядає CAP Interface в інфраструктурі, де є локальна мережа (LAN) і гостьова WiFi.

## Slide 22
Насамперед буде створено Bridge, в який будуть розміщені віртуальні інтерфейси точок доступу WiFi. Даний Bridge також матиме окрему адресацію, яка дозволить повною мірою не тільки відокремити користувачів гостьової WiFi, але й також повноцінно описати будь-які обмеження.

## Slide 23
Створення Bridge для гостьової WiFi
Налаштування знаходиться в Bridge→Bridge

## Slide 24
Налаштування Datapath для гостьової WiFi
Клієнти гостьового WiFi не матимуть можливості спілкуватися один з одним, за такою поведінкою слідкує параметр Client To Client Forwarding.
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Datapaths

## Slide 25
Налаштування пароля для гостьової WiFi
Рекомендується створювати прості паролі, щоб користувачі гостьової мережі могли легко ввести пароль для WiFi.
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Security Cfg.

## Slide 26
Загальна конфігурація для гостьової WiFi
У розділі Configurations необхідно вказати раніше створені Datapath і Security, а також визначити ім'я гостьової WiFi мережі.
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Configurations

## Slide 27
Налаштування Provisioning для гостьової WiFi
Конфігурації гостьової WiFi мережі слід вказати як Slave Configuration, для Provisioning частоти 2G та 5G.
Налаштування знаходиться в CAPsMAN→Provisioning

## Slide 28
/interface bridge
add admin-mac=1A:F2:12:3E:E7:31 auto-mac=no name=Bridge-Guest
/caps-man datapath
add bridge=Bridge-Guest name=Datapath-Guest
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=1h name=Security-Guest passphrase=XXXXYYYY
/caps-man configuration
add datapath=Datapath-Guest \
name=Guest security=Security-Guest ssid=W8_Guest
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
2G name-format=prefix-identity name-prefix=2G slave-configurations=Guest
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
5G name-format=prefix-identity name-prefix=5G slave-configurations=Guest
На цьому налаштування CAPsMAN завершено і можна переходити до налаштування мережі для гостьового Wi-Fi.

## Slide 29
Налаштування мережі для гостьового WiFi в CAPsMAN
Нижче буде налаштовано адресацію для гостьового WiFi, за аналогією як це зроблено в базовій конфігурації для мережі типу LAN.
Настроювання IP адреси для Bridge guest
Налаштування знаходиться в IP→Addresses

## Slide 30
Налаштування сервера DHCP для гостьового WiFi
Налаштування знаходиться в IP→DHCP Server

## Slide 31
Налаштування сервера DNS для гостьового WiFi
Використання роутера MikroTik як DNS сервер є абсолютно виправданим рішенням. Це не матиме загрози з боку безпеки, але також дозволить економити і керувати DNS запитами.
Налаштування знаходиться в IP→DNS
/ip pool
add name=Ip-Pool-Guest ranges=174.16.0.100-174.16.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=Ip-Pool-Guest disabled=no interface=Bridge-Guest lease-time=\
4h name=DHCP-Guest
/ip address add address=174.16.0.1/24 interface=Bridge-Guest network=174.16.0.0
/ip dhcp-server network
add address=174.16.0.0/24 dns-server=174.16.0.1 gateway=174.16.0.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes

## Slide 32
Налаштування Firewall для гостьового WiFi в CAPsMAN
Принцип налаштування Firewall для гостьового WiFi буде зводитись до того, що користувачеві гостьового WiFi буде дозволено доступ тільки в інтернет (+ локальні DNS запити до роутера MikroTik), а всі інші напрямки будуть заборонені.
Налаштування Firewall для гостьового WiFi слід розташовувати вище за правила типу drop для інтерфейсів !LAN.
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward comment=Guest-WiFi in-interface=Bridge-Guest \
out-interface-list=WAN
add action=accept chain=input dst-port=53 in-interface=Bridge-Guest protocol=\
udp
add action=drop chain=forward in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input in-interface=Bridge-Guest

## Slide 33
Обмеження швидкості для гостьового WiFi в CAPsMAN
Щоб користувачі гостьового WiFi не мали суттєвого впливу на продуктивність основної мережі, можна звернутися до такого інструменту як обмеження швидкості.
Насамперед потрібно проконтролювати статус правила Firewall такого як Faststrack connection і відключити його. Причина відключення Faststrack connection в Firewall в тому, що правило дозволяє пройти розділ Queues, який займається чергами і буде контролювати обмеження швидкості для користувачів гостьового WiFi.
Вимкнення Faststrack connection
Налаштування знаходиться в IP→Firewall

## Slide 34
Налаштування обмеження швидкості для гостьового WiFi
Target – вказати підмережу, до якої застосовуватимуться обмеження швидкості;
Dst. - Вихідний Інтернет інтерфейс;
Max. Limit – ліміт за швидкістю.
Налаштування знаходиться в Queuses→Simple Queues
/queue simple
add dst=ether1 max-limit=10M/10M name=Queue-Guest-WiFi target=174.16.0.0/24

## Slide 35
Приклад налаштування VLAN для CAPsMAN у MikroTik
Щоб показати інструкції з налаштування VLAN на MikroTik, буде розглянута інфраструктура з використанням VLAN як на Ethernet так і на CAPsMAN WiFi. Вихідна схема складатиметься з двох роутерів MikroTik hap ac lite tower, на яких:
MikroTik-1 – основний роутер, який містить налаштування: CAPsMAN, VLAN, DHCP Server, NAT тощо;
MikroTik-2 – точка доступу з активованим режимом CAP.
Обидва пристрої MikroTik мають попереднє налаштування роботи з CAPsMAN, але без використання VLAN

## Slide 36
Для всіх пристроїв MikroTik, які беруть участь у цій конфігурації, буде використано команду
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes
Скидання MikroTik використовуючи Winbox
Налаштування знаходиться в System→Reset Configuration

## Slide 37
Налаштування VLAN у CAPsMAN для точки доступу WiFi MikroTik-2
При застосуванні настройок VLAN на Ethernet портах роутера MikroTik-1, можливі втрати зв'язку з точкою доступу MikroTik-2 через відсутність VLAD ID на тегованих (trunk) портах. Налаштування MikroTik-2 складатиметься з етапів:
Застосування базової конфігурації для роботи в режимі CAP (підключення до CAPsMAN);
Додавання інтерфейсів VLAN та налаштування мережевих параметрів;
Налаштування VLAN для тегованих (trunk) та нетегованих (access) портів.
Опис інтерфейсів точки доступу MikroTik-2
Ether1 - тегований (trunk) порт з VLAN ID = 200 і 500;
Ether-2-5 – нетеговані порти для VLAN ID = 500;
Wlan1 – інтерфейс WiFi на 2.4 ГГц, на якому буде корпоративна (VLAN ID = 300) та гостьова (VLAN ID = 500) мережі;
Wlan2 – інтерфейс WiFi на 5 ГГц, на якому буде корпоративна (VLAN ID = 300) та гостьова (VLAN ID = 500) мережі;
Vlan-200 - управлінський (managment) VLAN;
Vlan-500 – для Ethernet клієнтів мережі LAN.

## Slide 38
Попередні налаштування точки доступу WiFi MikroTik-2
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50C2AA773
/interface bridge
add admin-mac=EA:14:AA:61:09:9B auto-mac=no name=Bridge-LAN
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=Bridge-LAN
/system clock set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-Ap-1

## Slide 39
Додавання VLAN для Management VLAN для MikroTik-2
Налаштування знаходиться Interface→VLAN

## Slide 40
Додавання VLAN для домашньої мережі для MikroTik-2

## Slide 41
Активація VLAN на бриджі Bridge-LAN для MikroTik-2
Налаштування знаходиться Bridge→Bridge
Налаштування знаходиться Bridge→VLANs
Налаштування тегованих портів для MikroTik-2

## Slide 42
Налаштування нетегованих портів для MikroTik-2
Активація фільтрації по VLAN для нетегованих портів для MikroTik-2 Налаштування знаходиться Bridge→Ports

## Slide 43
Налаштування мережі для Managment VLAN для MikroTik-2
Налаштування знаходиться IP→DHCP client
Налаштування мережі для домашньої мережі для MikroTik-2

## Slide 44
Список активних DHCP клієнтів на VLAN для MikroTik-2
Активація режиму CAP на точці доступу WiFi MikroTik-2
Налаштування знаходиться Wireless→WiFi Interfaces→CAP
Налаштування VLAN (ID 300 та 400) для WiFi мереж з боку точки доступу MikroTik-2 виконувати не потрібно. Тегуванням даних інтерфейсів займатиметься CAPsMAN на MikroTik-1

## Slide 45
Готова конфігурація точки доступу WiFi MikroTik-2
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50C2AA773
/interface bridge
add admin-mac=EA:14:AA:61:09:9B auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=\
yes
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2442/20-Ce/gn(28dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
# managed by CAPsMAN
# channel: 5200/20-eCee/ac(15dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-200 vlan-id=200
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-500 vlan-id=500
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether1
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2 pvid=500
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3 pvid=500
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4 pvid=500
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5 pvid=500
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether1 vlan-ids=200
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether1 untagged=\
ether2,ether3,ether4,ether5 vlan-ids=500
/interface wireless cap

## Slide 46
#
set bridge=Bridge-LAN discovery-interfaces=Bridge-LAN enabled=yes interfaces=\
wlan1,wlan2
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=Vlan-200
add add-default-route=no disabled=no interface=Vlan-500
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-Ap-1

## Slide 47
Налаштування VLAN у CAPsMAN для роутера MikroTik-1
Тепер параметри торкнуться основного роутера MikroTik-1. Конфігурація MikroTik-1 складатиметься з етапів:
Застосування базової конфігурації для роботи у режимі CAPsMAN;
Оновлення конфігурації CAPsMAN для роботи з VLAN;
Додавання інтерфейсів VLAN та налаштування мережевих параметрів;
Налаштування VLAN для тегованих (trunk) та нетегованих (access) портів.
Опис інтерфейсів роутера MikroTik-1
Ether1 – порт інтернет-провайдера;
Ether-2 – тегований (trunk) c VLAN ID = 200 та 500. Це UpLink на точку доступу MikroTik-2;
Ether-3-5 – нетеговані порти для VLAN ID = 200;
Wlan1 – інтерфейс WiFi на 2.4 ГГц, на якому буде корпоративна (VLAN ID = 300) та гостьова (VLAN ID = 500) мережі;
Wlan2 – інтерфейс WiFi на 5 ГГц, на якому буде корпоративна (VLAN ID = 300) та гостьова (VLAN ID = 500) мережі;
Vlan-200 - управлінський (managment) VLAN;
Vlan-300 – для Wi-Fi клієнтів мережі типу LAN;
Vlan-400 – для Wi-Fi клієнтів мережі типу Guest;
Vlan-500 – для Ethernet клієнтів мережі LAN.

## Slide 48
Попередні налаштування роутера MikroTik-1
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50CFDE400
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n name=2G
add band=5ghz-a/n/ac name=5G
/interface bridge
add name=Bridge-Guest
add admin-mac=1A:D2:D1:B2:42:7A auto-mac=no name=Bridge-LAN
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2447/20-eC/gn(28dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
# managed by CAPsMAN
# channel: 5200/20-eCee/ac(15dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/caps-man datapath
add bridge=Bridge-LAN client-to-client-forwarding=yes name=Datapath-LAN
add bridge=Bridge-Guest name=Datapath-Guest
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm group-key-update=20m name=Security-LAN passphrase=mikrotikconfigukr
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm group-key-update=20m name=Security-Guest passphrase=22224444
/caps-man configuration
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath-LAN mode=ap name=Cfg-2G-LAN security=Security-LAN ssid=MT
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath-LAN mode=ap name=Cfg-5G-LAN security=Security-LAN ssid=MT
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath-Guest mode=ap name=Cfg-2G-Guest security=Security-Guest ssid=MT-G
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath-Guest mode=ap name=Cfg-5G-Guest security=Security-Guest ssid=MT-G /caps-man interface
add configuration=Cfg-2G-LAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:78:3E:11 master-interface=none name=2G-MikroTik-GW-1 radio-mac=\
48:8F:5A:78:3E:11 radio-name=488F5A783E11

## Slide 49
add configuration=Cfg-2G-Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=4A:8F:5A:78:3E:11 master-interface=2G-MikroTik-GW-1 name=\
2G-MikroTik-GW-1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783E11
add configuration=Cfg-5G-LAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:78:3E:10 master-interface=none name=\
5G-MikroTik-GW-1 radio-mac=48:8F:5A:78:3E:10 radio-name=488F5A783E10
add configuration=Cfg-5G-Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=4A:8F:5A:78:3E:10 master-interface=5G-MikroTik-GW-1 name=\
5G-MikroTik-GW-1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783E10
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=Ip-Pool-LAN ranges=10.113.96.2-10.113.96.254
add name=Ip-Pool-Guest ranges=10.113.0.2-10.113.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=Ip-Pool-LAN disabled=no interface=Bridge-LAN lease-time=3d name=DHCP-LAN
add address-pool=Ip-Pool-Guest disabled=no interface=Bridge-Guest lease-time=4h name=DHCP-Guest
/caps-man manager
set enabled=yes upgrade-policy=require-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=Cfg-2G-LAN name-format=prefix-identity name-prefix=2G \
slave-configurations=Cfg-2G-Guest
add action=create-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=Cfg-5G-LAN name-format=prefix-identity name-prefix=5G \
slave-configurations=Cfg-5G-Guest
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2

## Slide 50
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=Bridge-LAN list=LAN
/interface wireless cap
#
set caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
/ip address
add address=10.113.96.1/24 interface=Bridge-LAN network=10.113.96.0
add address=10.113.0.1/24 interface=Bridge-Guest network=10.113.0.0
/ip dhcp-client add disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no
/ip dhcp-server network
add address=10.113.0.0/24 gateway=10.113.0.1
add address=10.113.96.0/24 dns-server=10.113.96.1 gateway=10.113.96.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=input connection-state=established,related
add action=accept chain=forward in-interface-list=LAN
add action=accept chain=input in-interface-list=LAN
add action=accept chain=input in-interface-list=WAN protocol=icmp
add action=accept chain=forward comment=Guest-WiFi in-interface=Bridge-Guest out-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=\ WAN
add action=drop chain=input connection-state=invalid add action=drop chain=forward connection-state=invalid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes

## Slide 51
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes /system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-GW
/tool bandwidth-server
set enabled=no /tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
set allowed-interface-list=LAN
Після застосування даних налаштувань MikroTik, вийде стандартна конфігурація CAPsMAN з корпоративною (LAN) та гостьовою (Guest) WiFi мережами. Наступні установки роутера MikroTik-1 необхідні для функціонування VLAN.

## Slide 52
Додавання Bridge для WiFi мережі на MikroTik-1
Налаштування знаходиться Bridge→Bridge

## Slide 53
Оновлення параметрів Datapath для мережі типу LAN на MikroTik-1
Налаштування знаходиться CAPsMAN→Datapaths

## Slide 54
Оновлення параметрів Datapath для мережі типу Guest на MikroTik-1
VLAN Mode – визначає режим VLAN:
no tag – не використовуватись VLAD ID у фільтрації пакетів;
use service tag – використовувати вкладений VLAN (VLAN у VLAN, 802.1QinQ). Використовується, коли 4096 VLAN-ів недостатньо.
use tag – використовувати VLAD ID.
VLAD ID – тег VLAN, який призначатиметься всім пакетам на поточному WiFi інтерфейсі.

## Slide 55
Додавання VLAN для управлінського VLAN на MikroTik-1
Налаштування знаходиться Interface→VLAN

## Slide 56
Додавання VLAN для WiFi клієнтів мережі типу LAN на MikroTik-1

## Slide 57
Додавання VLAN для WiFi клієнтів мережі типу Guest на MikroTik-1

## Slide 58
Додавання VLAN для Ethernet клієнтів мережі типу LAN на MikroTik-1

## Slide 59
Список IP адрес до переходу на VLAN на MikroTik-1
Налаштування знаходиться IP→Addresses
Оновлення IP-адреси для VLAN на MikroTik-1
Налаштування сервера DHCP для VLAN на MikroTik-1
Налаштування знаходиться IP→DHCP Server
Налаштування параметрів мережі для VLAN на MikroTik-1 Налаштування знаходиться IP→DHCP Server→Networks
Налаштування діапазонів IP-адрес для VLAN на MikroTik-1 Налаштування знаходиться IP→Pool

## Slide 60
Активація VLAN на бриджі Bridge-LAN на MikroTik-1
Налаштування знаходиться Bridge→Bridge
Активація VLAN на бриджі Bridge-Guest на MikroTik-1
Активація VLAN на бриджі Bridge-WiFi на MikroTik-1

## Slide 61
Налаштування тегованих та нетегованих портів VLAN ID 200 на MikroTik-1
Налаштування знаходиться Bridge→VLANs
Налаштування тегованих портів VLAN ID 300 на MikroTik-1
Налаштування тегованих та нетегованих портів VLAN ID 500 на MikroTik-1
Фільтрування по VLAN ID на нетегованому порту на MikroTik-1

## Slide 62
# model = RB952Ui-5ac2nD
# serial number = D3D50CFDE400
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n name=2G
add band=5ghz-a/n/ac name=5G
/interface bridge
add name=Bridge-Guest vlan-filtering=yes
add admin-mac=1A:D2:D1:B2:42:7A auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=yes
add admin-mac=1E:42:BC:AF:2A:1B auto-mac=no name=Bridge-WiFi vlan-filtering=yes
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2442/20-eC/gn(28dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
# managed by CAPsMAN
# channel: 5785/20-eeCe/ac(28dBm), SSID: MT, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-200 vlan-id=200
add interface=Bridge-WiFi name=Vlan-300 vlan-id=300
add interface=Bridge-Guest name=Vlan-400 vlan-id=400
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-500 vlan-id=500
/caps-man datapath
add bridge=Bridge-WiFi client-to-client-forwarding=yes name=Datapath-LAN vlan-id=300 vlan-mode=use-tag
add bridge=Bridge-Guest name=Datapath-Guest vlan-id=400 vlan-mode=use-tag
/caps-man security add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=20m name=Security-LAN passphrase=mikrotikconfigukr
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=20m name=Security-Guest passphrase=22224444
/caps-man configuration

## Slide 63
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=20m name=Security-LAN passphrase=mikrotikconfigukr
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=20m name=Security-Guest passphrase=22224444
/caps-man configuration add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath-LAN mode=ap name=\
Cfg-2G-LAN security=Security-LAN ssid=MT
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath-LAN mode=ap name=\
Cfg-5G-LAN security=Security-LAN ssid=MT
add channel=2G country=no_country_set datapath=Datapath-Guest mode=ap name=\
Cfg-2G-Guest security=Security-Guest ssid=MT-G
add channel=5G country=no_country_set datapath=Datapath-Guest mode=ap name=\
Cfg-5G-Guest security=Security-Guest ssid=MT-G
/caps-man interface
add configuration=Cfg-2G-LAN disabled=no mac-address=48:8F:5A:78:3D:4D \
master-interface=none name=2G-MikroTik-Ap-1-1 radio-mac=48:8F:5A:78:3D:4D radio-name=488F5A783D4D
add configuration=Cfg-2G-Guest disabled=no mac-address=4A:8F:5A:78:3D:4D \
master-interface=2G-MikroTik-Ap-1-1 name=2G-MikroTik-Ap-1-1-1 radio-mac=\
00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783D4D
add configuration=Cfg-2G-LAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
48:8F:5A:78:3E:11 master-interface=none name=2G-MikroTik-GW-1 radio-mac=\
48:8F:5A:78:3E:11 radio-name=488F5A783E11
add configuration=Cfg-2G-Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
4A:8F:5A:78:3E:11 master-interface=2G-MikroTik-GW-1 name=\
2G-MikroTik-GW-1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783E11
add configuration=Cfg-5G-LAN disabled=no mac-address=48:8F:5A:78:3D:4C \
master-interface=none name=5G-MikroTik-Ap-1-1 radio-mac=48:8F:5A:78:3D:4C radio-name=488F5A783D4C
add configuration=Cfg-5G-Guest disabled=no mac-address=4A:8F:5A:78:3D:4C \
master-interface=5G-MikroTik-Ap-1-1 name=5G-MikroTik-Ap-1-1-1 radio-mac=\
00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783D4C
add configuration=Cfg-5G-LAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
48:8F:5A:78:3E:10 master-interface=none name=5G-MikroTik-GW-1 radio-mac=\
48:8F:5A:78:3E:10 radio-name=488F5A783E10

## Slide 64
add configuration=Cfg-5G-Guest disabled=no l2mtu=1600 mac-address=\
4A:8F:5A:78:3E:10 master-interface=5G-MikroTik-GW-1 name=\
5G-MikroTik-GW-1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4A8F5A783E10
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
add name=Ip-Pool-LAN ranges=192.168.20.100-192.168.20.254
add name=Ip-Pool-Guest ranges=192.168.40.100-192.168.40.254
add name=Ip-Pool-WiFi ranges=192.168.30.100-192.168.30.254
add name=Ip-Pool-Home ranges=192.168.50.100-192.168.50.254
/ip dhcp-server
add address-pool=Ip-Pool-LAN disabled=no interface=Vlan-200 lease-time=3d name=DHCP-LAN
add address-pool=Ip-Pool-Guest disabled=no interface=Vlan-400 lease-time=4h name=DHCP-Guest
add address-pool=Ip-Pool-WiFi disabled=no interface=Vlan-300 lease-time=4h name=DHCP-WiFi
add address-pool=Ip-Pool-Home disabled=no interface=Vlan-500 lease-time=1d name=DHCP-Home
/caps-man manager
set enabled=yes upgrade-policy=require-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
Cfg-2G-LAN name-format=prefix-identity name-prefix=2G \
slave-configurations=Cfg-2G-Guest

## Slide 65
add action=create-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
Cfg-5G-LAN name-format=prefix-identity name-prefix=5G slave-configurations=Cfg-5G-Guest
/interface bridge port
add bridge=Bridge-LAN interface=ether2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether5 pvid=200
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan1
add bridge=Bridge-LAN interface=wlan2
add bridge=Bridge-LAN interface=ether4
add bridge=Bridge-LAN interface=ether3
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=all
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2,ether4 untagged=ether5 vlan-ids=200
add bridge=Bridge-WiFi tagged="Bridge-WiFi,2G-MikroTik-GW-1,5G-MikroTik-GW-1,2 \
G-MikroTik-Ap-1-1,5G-MikroTik-Ap-1-1" vlan-ids=300
add bridge=Bridge-Guest tagged="Bridge-Guest,2G-MikroTik-GW-1-1,5G-MikroTik-GW\
-1-1,2G-MikroTik-Ap-1-1-1,5G-MikroTik-Ap-1-1-1" vlan-ids=400
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=500
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=Vlan-200 list=LAN
/interface wireless cap
#
set caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
/ip address
add address=192.168.20.1/24 interface=Vlan-200 network=192.168.20.0
add address=192.168.40.1/24 interface=Vlan-400 network=192.168.40.0
add address=192.168.30.1/24 interface=Vlan-300 network=192.168.30.0
add address=192.168.50.1/24 interface=Vlan-500 network=192.168.50.0

## Slide 66
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no
/ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 dns-server=192.168.20.1 gateway=192.168.20.1 netmask=24
add address=192.168.30.0/24 dns-server=1.1.1.1 gateway=192.168.30.1 netmask=24
add address=192.168.40.0/24 dns-server=1.1.1.1 gateway=192.168.40.1 netmask=24
add address=192.168.50.0/24 dns-server=1.1.1.1 gateway=192.168.50.1 netmask=24
/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=input connection-state=established,related
add action=accept chain=forward in-interface-list=LAN
add action=accept chain=input in-interface-list=LAN
add action=accept chain=input in-interface-list=WAN protocol=icmp
add action=accept chain=forward comment=Guest-WiFi in-interface=Bridge-Guest out-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward disabled=yes in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input disabled=yes in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN
add action=drop chain=input connection-state=invalid
add action=drop chain=forward connection-state=invalid
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/ip service set telnet disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system identity
set name=MikroTik-GW

## Slide 67
VLAN для CAPsMAN Local Forwarding
Local Forwarding – трафік, який приходитиме від клієнта, оброблятиметься точкою доступу WiFi. Така конфігурація дозволить безпечно використовувати гостьові та інші мережі всередині VLAN.
Налаштування складатиметься з двох етапів:
налаштування VLAN Mode у контролері CAPsMAN;
підключення точки доступу WiFi до CAPsMAN за допомогою VLAN.
Налаштування Local Forwarding та VLAN Mode у CAPsMAN
Зміни стосуватимуться лише VLAN, тобто передбачається, що є готова інфраструктура з робочим контролером CAPsMAN та підключеними точками доступу. Залишається лише визначити VLAN та перевірити роботу.
Визначити VLAN на Bridge
VLAN потрібно визначити лише на Local Bridge.
Налаштування знаходиться Interfaces→VLAN

## Slide 68
Налаштування Datapath
Налаштування знаходиться CAPsMAN→Datapaths
Активація фільтрації VLAN у Bridge
Налаштування знаходиться Bridge→Bridge

## Slide 69
Вказати trunk інтерфейси
Налаштування знаходиться Bridge→VLANs
/caps-man datapath
add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=datapath-LAN
add local-forwarding=yes name=datapath-Vlan-3 vlan-id=3 vlan-mode=use-tag
add local-forwarding=yes name=datapath-Vlan-4 vlan-id=4 vlan-mode=use-tag
/interface bridge
add admin-mac=AE:F6:A2:2C:81:0B auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=yes /interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-3 vlan-id=3
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-4 vlan-id=4
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=3
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=4
/system identity
set name=MikroTik-CAPsMAN

## Slide 70
Налаштування точки доступу VLAN у режимі Local Forwarding
З точки доступу WiFi достатньо лише визначити VLAN і вказати теговані порти. І це насправді простий і робочий метод, що виключає налаштування динамічних інтерфейсів CAPs.
Визначити VLAN на Bridge
Налаштування знаходиться Interfaces→VLAN
Активація фільтрації VLAN у Bridge
Налаштування знаходиться Bridge→Bridge

## Slide 71
Вказати trunk інтерфейси
Налаштування знаходиться Bridge→VLANs
/interface bridge
add admin-mac=AA:B3:B9:A4:DE:D1 auto-mac=no name=Bridge-LAN vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-3 vlan-id=3
add interface=Bridge-LAN name=Vlan-4 vlan-id=4
/interface bridge vlan
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=3
add bridge=Bridge-LAN tagged=Bridge-LAN,ether2 vlan-ids=4
/system identity
set name=MikroTik-Ap

## Slide 72
Дякую за увагу!