## Slide 1: Державний університет «Житомирська політехніка» Кафедра комп’ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях
Лекція. САПР, їх класифікація та структура.
Доцент кафедри кандидат технічних наук доцент Дубина О.Ф.
2023 року
1

## Slide 2
ЛІТЕРАТУРА:
Гервас О.Г. САПР об’єктів середовища. Навчально-методичний посібник / Гервас Ольга Геннадіївна. – Умань: Візаві, 2018. - 160 с.
Системи автоматизованого проєктування: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; автори: К.С. Барандич, О.О. Подолян, М.М. Гладський. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 97 с.
Основи САПР в автомобілебудуванні : навч. посіб. / О. М. Артюх, О. В. Дударенко, В. В. Кузьмін та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 168
2

## Slide 3
3
Питання 1. Цілі створення і завдання.

## Slide 4
4
Система автоматизованого проектування - автоматизована система, що реалізує інформаційну технологію виконання функцій проектування, являє собою організаційно-технічну систему, призначену для автоматизації процесу проектування, що складається з персоналу і комплексу технічних, програмних та інших засобів автоматизації його діяльності. Також для позначення подібних систем широко використовується абревіатура САПР.
Цілі створення і завдання. В рамках життєвого циклу промислових виробів САПР вирішує завдання автоматизації робіт на стадіях проектування та підготовки виробництва.
Основна мета створення САПР - підвищення ефективності роботи інженерів, включаючи:
- скорочення трудомісткості проектування і планування;
- скорочення термінів проектування;
- скорочення собівартості проектування і виготовлення, зменшення витрат на експлуатацію;
- підвищення якості та техніко-економічного рівня результатів проектування;
- скорочення витрат на натурне моделювання та випробування.

## Slide 5
5
Досягнення цих цілей забезпечується шляхом:
- автоматизації оформлення документації;
- інформаційної підтримки та автоматизації процесу прийняття рішень;
- використання технологій паралельного проектування;
- уніфікації проектних рішень і процесів проектування;
- повторного використання проектних рішень, даних і напрацювань;
- стратегічного проектування;
- заміни натурних випробувань та макетування математичним моделюванням;
- підвищення якості управління проектуванням;
застосування методів варіантного проектування та оптимізації.

## Slide 6
6
Склад і структура
Відповідно до ГОСТ, в структурі САПР виділяють наступні елементи (рис. 1.1):
- КЗАП САПР — комплекс засобів автоматизації проектування САПР
o підсистеми САПР, як елемент структури САПР, виникають при експлуатації користувачами КЗАП підсистем САПР.
o КЗАП - підсистеми САПР - сукупність ПМК, ПТК та окремих компонентів забезпечення САПР, що не увійшли в програмні комплекси, об'єднана загальною для підсистеми функцією.
o ПТК — програмно-технічні комплекси
▪ компоненти забезпечення ПТК САПР
▪ ПМК — програмно-методичні комплекси
- компоненти забезпечення ПМК САПР
o компоненти забезпечення САПР, що не увійшли в ПМК и ПТК
Сукупність КЗАП різних підсистем формують КЗАП всієї САПР в цілому.

## Slide 7
7
Підсистеми
Складовими структурними частинами САПР є підсистеми, що володіють всіма властивостями систем і створювані як самостійні системи. Кожна підсистема — це виділена за деякими ознаками частина САПР, що забезпечує виконання деяких функціонально-закінчених послідовностей проектних завдань з отриманням відповідних проектних рішень і проектних документів. За призначенням підсистеми САПР поділяють на два види: проектуючі і обслуговуючі.

## Slide 8
8
- Обслуговуючі підсистеми — об'єктно-незалежні підсистеми, що реалізують функції, загальні для підсистем або САПР в цілому: забезпечують функціонування проектуючих підсистем, оформлення, передачу і виведення даних, супровід програмного забезпечення і т. д., їх сукупність називають системної середовищем (або оболонкою) САПР.
- Проектуючі підсистеми — об'єктно-орієнтовані підсистеми, що реалізують певний етап проектування або групу пов'язаних проектних завдань. Залежно від ставлення до об'єкта проектування, діляться на:
o об'єктні — виконують проектні процедури та операції, безпосередньо пов'язані з конкретним типом об'єктів проектування.
o інваріантні — виконують уніфіковані проектні процедури та операції, що мають сенс для багатьох типів об'єктів проектування.
Прикладами проектують підсистем можуть служити підсистеми геометричного тривимірного моделювання механічних об'єктів, схемотехнічного аналізу, трасування з'єднань в друкованих платах [17]. 44

## Slide 9
9
  Типовими обслуговуючими підсистемами є:
- підсистеми управління проектними даними
- навчальні підсистеми для освоєння користувачами технологій, реалізованих в САПР
- підсистеми графічного введення-виведення
- система управління базами даних (СУБД).
Компоненти і забезпечення.
Кожна підсистема, у свою чергу, складається з компонентів, що забезпечують функціонування підсистеми.
Компонент виконує певну функцію в підсистемі і являє собою найменший (неподільний) самостійно розробляється або покупної елемент САПР (програма, файл моделі транзистора, графічний дисплей, інструкція і т. д.).
Сукупність однотипних компонентів утворює засіб забезпечення САПР.

## Slide 10
10
Питання 2. Види забезпечення САПР.

## Slide 11
11
Виділяють наступні види забезпечення САПР:
- технічне забезпечення (ТЗ) - сукупність пов'язаних і взаємодіючих технічних засобів (ЕОМ, периферійні пристрої, мережеве обладнання, лінії зв'язку, вимірювальні засоби);
- математичне забезпечення (МЗ), що об'єднує математичні методи, моделі та алгоритми, використовувані для вирішення завдань автоматизованого проектування. За призначенням і способам реалізації ділять на дві частини:
o математичні методи і побудовані на них математичні моделі;
o формалізований опис технології автоматизованого проектування;
- програмне забезпечення (ПЗ). Підрозділяється на загальносистемне і прикладне:
o прикладне ПЗ реалізує математичне забезпечення для безпосереднього виконання проектних процедур. Включає пакети прикладних програм, призначені для обслуговування певних етапів проектування або рішення груп однотипних завдань усередині різних етапів (модуль проектування трубопроводів, пакет схемотехнічного моделювання, геометричне ядро САПР);

## Slide 12
12
- загальносистемне ПЗ призначено для управління компонентами технічного забезпечення та забезпечення функціонування прикладних програм. Прикладом компонента загальносистемного ПЗ є операційна система;
- інформаційне забезпечення (ІЗ) - сукупність відомостей, необхідних для виконання проектування. Складається з опису стандартних проектних процедур, типових проектних рішень, комплектуючих виробів і їх моделей, правил і норм проектування. Основна частина ІЗ САПР - бази даних.
- лінгвістичне забезпечення (ЛО) - сукупність мов, що використовуються в САПР для подання інформації про проектованих об'єктах, процесі і засобах проектування, а також для здійснення діалогу "проектувальник - ЕОМ" і обміну даними між технічними засобами САПР. Включає терміни, визначення, правила формалізації природної мови, методи стиснення та розгортання;
в лінгвістичному забезпеченні виділяють клас різного типу мов проектування і моделювання (VHDL, VERILOG, UML, GPSS);

## Slide 13
13
- методичне забезпечення (МетЗ) - опис технології функціонування САПР, методів вибору і застосування користувачами технологічних прийомів для одержання конкретних результатів. Включає теорію процесів, що відбуваються в проектованих об'єктах, методи аналізу, синтезу систем та їх складових частин, різні методики проектування. Іноді до МетЗ відносять також МЗ і ЛЗ;
- організаційне забезпечення (ОЗ) - сукупність документів, що визначають склад проектної організації, зв'язок між підрозділами, організаційну структуру об'єкту і системи автоматизації, діяльність в умовах функціонування системи, форму представлення результатів проектування. В ОЗ входять штатні розклади, посадові інструкції, правила експлуатації, накази , положення і т. п.
В САПР, як системі що проектується, виділяють також ергономічне і правове забезпечення.
Ергономічне забезпечення об'єднує взаємопов'язані вимоги, спрямовані на узгодження психологічних, психофізіологічних, антропометричних характеристик і можливостей людини з технічними характеристиками засобів автоматизації та параметрами робочого середовища на робочому місці.

## Slide 14
14
Питання 3. Класифікація САПР.

## Slide 15
15
- Правове забезпечення складається з правових норм, що регламентують правовідносини при функціонуванні САПР, і юридичний статус результатів її функціонування.
Ознаки класифікації САПР
Рис. Класифікація САПР
Тип об’єкту проектування
Складність об’єкту проектування
Рівень автоматизації проектування
Комплексність автоматизації проектування
Характер випускаємих документів
Якість випускаємих документів
Кількість рівнів технічного забезпечення
Вироби машинобудування
Технологічні об’єкти в будівництві
Організаційні системи
Інше
Програмні вироби
Вироби приладобудування
Технологічні процеси в машино- і приладобудуванні
Об’єкти будівництва
Прості об’єкти
Об’єкти дуже вичокоїскладності
Об’єкти середньої складності
Складні об’єкти
Дуже складні об’єкти
Середньоавтоматизовані
Високоавтоматизовані
Низькоавтоматизовані
Багатоетапні
Комплексні
Одноетапні
На магнітних носіях
Комбіновані
На фотоносії
На паперовій ленті
Середньої продуктивності
Високої продуктивності
Малої продуктивності
Двохрівнева
Трьохрівнева
Однорівнева

## Slide 16
16
• тип / різновид і складність об'єкта проектування
• рівень і комплексність автоматизації проектування
• характер і кількість випущених документів
• кількість рівнів в структурі технічного забезпечення
Альтернативна класифікація САПР
В області класифікації САПР використовується ряд усталених англомовних термінів, що застосовуються для класифікації програмних додатків і засобів автоматизації САПР за галузевою та цільовим призначенням.
За галузевим призначенням
• MCAD (англ. mechanical computer-aided design) — автоматизоване проектування механічних пристроїв. Це машинобудівні САПР, застосовуються в автомобілебудуванні, суднобудуванні, авіакосмічній промисловості, виробництві товарів народного споживання, включають в себе розробку деталей і зборок (механізмів) з використанням параметричного проектування на основі конструктивних елементів, технологій поверхневого та об'ємного моделювання (SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС, CATIA);

## Slide 17
17
• EDA (англ. electronic design automation) або ECAD (англ. electronic computer-aided design) — САПР електронних пристроїв, радіоелектронних засобів, інтегральних схем, друкованих плат і т.д. , (Altium Designer, OrCAD);
• AEC CAD (англ. architecture, engineering and construction computer-aided design) або CAAD (англ. computer-aided architectural design) — САПР в галузі архітектури та будівництва. Використовуються для проектування будівель, промислових об'єктів, доріг, мостів та ін. (Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Revit Architecture Suite, Piranesi, ArchiCAD).
За цільовим призначенням
За цільовим призначенням розрізняють САПР або підсистеми САПР, які забезпечують різні аспекти проектування.
• CAD (англ. computer-aided design/drafting) — засоби автоматизованого проектування, у контексті зазначеної класифікації термін позначає засоби САПР, призначені для автоматизації двовимірного та / або тривимірного геометричного проектування, створення конструкторської та / або технологічної документації, і САПР загального призначення.
o CADD (англ. computer-aided design and drafting) — проектування і створення креслень.

## Slide 18
18
- CAGD (англ. computer-aided geometric design) — геометричне моделювання.
• CAE (англ. computer-aided engineering) — засоби автоматизації інженерних розрахунків, аналізу та симуляції фізичних процесів, здійснюють динамічне моделювання, перевірку та оптимізацію виробів.
- CAA (англ. computer-aided analysis) — підклас засобів CAE, використовуваних для комп'ютерного аналізу.
• CAM (англ. computer-aided manufacturing) — засоби технологічної підготовки виробництва виробів, забезпечують автоматизацію програмування і управління обладнання з ЧПУ або ГАПС (Гнучких автоматизованих виробничих систем)..
• CAPP (англ. computer-aided process planning) — засоби автоматизації планування технологічних процесів, які застосовуються на стику систем CAD і CAM.
Багато систем автоматизованого проектування поєднують в собі рішення завдань, що відносяться до різних аспектів проектування CAD / CAM, CAD / CAE, CAD / CAE / CAM. Такі системи називають комплексними, або інтегрованими.

## Slide 19
19
За допомогою CAD-засобів створюється геометрична модель виробу, яка використовується в якості вхідних даних в системах CAM і на основі якої в системах CAE формується необхідна для інженерного аналізу модель досліджуваного процесу.
На сьогоднішній день розроблено безліч САПР, які здатні вирішити практично будь-яке завдання проектування в своїй галузі застосування. Нижче наведено список САПР, які сьогодні мають широке застосування при вирішенні завдань автоматизації проектування.
САПР розроблені в країнах СУСІДНИХ
• PSM - САПР із зовнішніх мереж від авторизованого розробника Autodesk компанії IDEAS FOR BUSINESS;
• ADEM — САПР для конструкторсько-технологічної підготовки машинобудівних та металообробних підприємств та програмування обладнання з ЧПУ;
• AutomatiCS — багатокористувацька САПР, призначена для автоматизації проектування, реконструкції та експлуатації систем контролю і управління (КВПіА, АСУТП), обліку енергії, ланцюгів вторинної комутації. Виробництво компанії CSoft Development;
• bCAD — САПР з проектування меблів, торговельного обладнання і дизайну інтер'єрів. Існує також версія для інженерного проектування.

## Slide 20
20
• DipTrace — САПР для проектування друкованих плат. У пакет включено чотири програми: Schematic - розробка принципових схем; PCB Layout -
розводка плат, ручна і автоматичне трасування; ComEdit - редактор корпусів; SchemEdit - редактор компонентів;
• ElectriCS Pro — САПР, призначена для проектування електрообладнання, що застосовується в різних галузях промисловості. Виробництво компанії CSoft Development;
- EnergyCS — комплекс програм, призначених для виконання електротехнічних розрахунків при проектуванні та експлуатації електроенергетичних систем будь-якої складності. Виробництво компанії CSoft Development;
- EnergyCS Режим - розрахунок і аналіз встановлених режимів;
- EnergyCS ТКЗ - розрахунок струмів короткого замикання і струмів замикання на землю;
-EnergyCS Потери - розрахунок втрат електроенергії в складних енергосистемах;

## Slide 21
21
• GeoniCS — лінійка професійних програмних продуктів, призначених для фахівців у галузі геодезії, геології, землеустрою, проектування генпланів. Виробництво компанії CSoft Development;
- GeoniCS Дослідження (RGS, RgsPl) призначений для обробки результатів польових вимірювань;
- GeoniCS Інженерна геологія призначений для обробки даних інженерно-геологічних дослідів;
- GeoniCS Топоплан-Генплан-Мережі-Траси-Перетини-Геомодель;
- GeoniCS Plprofile призначений для проектування магістральних нафтогазопроводів;
• IndorCAD — система проектування автомобільних доріг компанії;
• InfrasoftCAD — САПР на основі IntelliCAD від компанії INFRASOFT;

## Slide 22
22
• K3 — система твердотільного просторового моделювання, розроблена нижегородськими вченими:
- K3-Коттедж — це комплекс комп'ютерних програм для проектування дерев'яних будинків з циліндричних колод і профільованого бруса;
- K3-Мебель — це комплекс комп'ютерних програм для виробництва і продажу корпусних меблів. К3-Меблі дозволяє автоматизувати процес прийому замовлень та підготовки виробничих завдань;
- K3-Тент — комплекс комп'ютерних програм для проектування конструкцій тентів, надає конструктору гранично наочний і найбільш ефективний інструментарій для роботи з поверхнями будь-якої складності. При цьому «К3-Тент» забезпечує істотне скорочення термінів по знаходженню форми оболонки, візуалізації кінцевої конструкції, нанесення ліній крою та розгортки шматків на площину;
- K3-Ship — це комплекс комп'ютерних програм для виробництва кораблів;

## Slide 23
23
• MechaniCS — додаток до AutoCAD або Autodesk Inventor, призначене для оформлення креслень відповідно до ЕСКД та ін. Виробництво компанії CSoft Development;
• Mineframe — САПР для автоматизованого планування, проектування та супроводу гірничих робіт;
• Model Studio CS — перша російська лінійка програмних продуктів для тривимірного проектування промислових об'єктів. Кожен програмний продукт лінійки дозволяє виконувати компоновану задачу, автоматично виконує розрахунки, генерує специфікації і креслення. Поширюється на платній основі. Виробництво компанії CSoft Development:
- Model Studio CS ОРУ — програмний продукт призначений для розробки компонувальних рішень в тривимірному просторі відкритих розподільних пристроїв, виконання розрахунків гнучкою ошиновки, випуску проектної та робочої документації (креслень, специфікацій і т. д.);
- Model Studio CS ЛЭП — програмний продукт призначений для розрахунку і випуску комплекту документів при проектуванні повітряних ліній електропередачі всіх класів напруги на стадіях будівництва, реконструкції та ремонту. Реалізована унікальна система автоматичного оформлення документів;

## Slide 24
24
- Model Studio CS Блискавкозахист — програмний продукт призначений для розробки проектів блискавкозахисту в тривимірному просторі, виконання розрахунків зон блискавкозахисту, випуску проектної та робочої документації (креслень, специфікацій і т. д.);
- Model Studio CS Трубопроводи — програмний продукт призначений для розробки компонувальних рішень в тривимірному просторі промислових об'єктів і технологічних установок, випуску проектної та робочої документації (креслень, специфікацій і т. д.);
- Model Studio CS Кабельне господарство - програмний продукт призначений для розробки компонувальних рішень в тривимірному просторі кабельних конструкцій, автоматичної розкладки кабелів і випуску проектної та робочої документації (креслень, специфікацій і т. д.);
• nanoCAD — перша вітчизняна САПР-платформа для вертикальних додатків:
- nanoCAD free - безк:оштовна версія САПР-платформи nanoCAD, що містить інструменти базового проектування і випуску креслень;
- nanoCAD ВК;
- nanoCAD Геоника;

## Slide 25
25
- nanoCAD Конструкції;
- nanoCAD Механіка;
- nanoCAD ОПС;
- nanoCAD СКС;
- nanoCAD СПДС;
- nanoCAD Будмайданчик;
- nanoCAD Схеми;
- nanoCAD Фундаменти;
- nanoCAD Електро;
- nanoCAD Електро ДКС;
• NСTuner — система моделювання твердих тіл для контролю і остаточної настройки керуючих програм для верстатів з ЧПУ;
• NormCAD - програма для розрахунків за будівельними нормами (БНіП) з виведенням звітів з формулами;
• Project Studio CS — лінійка програм для архітектурно-будівельного робочого проектування в середовищі AutoCAD.

## Slide 26
26
Виробництво компанії CSoft Development:
- Project Studio CS СКС;
- Project Studio CS ОПС;
- Project Studio CS Електрика;
- Project Studio CS Водопостачання;
- Project Studio CS Архітектура;
- Project Studio CS Конструкції;
- Project Studio CS Фундаменти;
- Project Smeta CS — інструмент для складання кошторисів на проектну документацію та вишукувальні роботи в будівництві. Виробництво компанії CSoft Development;
• Raster Arts — растрово-векторна САПР і сучасна векторизація - для сканованих креслень, планів, схем, топографічних і картографічних матеріалів. Виробництво компанії CSoft Development;
• Rubius Electric Suite - лінійка програмних продуктів для автоматизації електротехнічних відділів:
- Rubius Electric Suite: ЛЕП 0,4-10 кВ - програмний модуль для проектування повітряних ліній електропередачі напругою 0,4 - 10 кВ;
o Rubius Electric Suite: МЗ - програмний модуль для проектування систем блискавкозахисту;

## Slide 27
27
• SimOne — система моделювання електронних схем. Розробник - компанія Еремекс;
• SprutCAM — професійне рішення для розробки керуючих програм для устаткування з ЧПУ. На сьогоднішній день це єдина російська розробка і одна з небагатьох серед зарубіжних, підтримуюча у тому числі розробку КП для багатокоординатного токарно-фрезерного обладнання.
• TechnologiCS — спеціалізований програмний продукт, призначений для використання на виробничих підприємствах. Виробництво компанії CSoft Development;
• T-FLEX CAD — САПР (3D и 2D) для машинобудування. Розробник - компанія Топ-Системи. Перша в світі САПР з геометричною параметризацією;
• TopoR — САПР для проектування друкованих плат. Розробник - компанія Еремекс;
• Tronix — САПР для суднобудування, створена в Петербурзі;
• WinELSO — САПР для проектування систем силового електрообладнання і електроосвітлення, розробка фірми «Російська промислова компанія»;

## Slide 28
28
• БАЗИС (САПР) — комплексна автоматизація проектування технологічної підготовки виробництва і реалізації корпусних меблів;
• ИДЕаЛ-А — безкоштовна програмна оболонка для AutoCAD, призначена для швидкого тривимірного моделювання деталей і автоматизації отримання креслень. Розробник - компанія «Інженерне Дело»;
• КОМПАС — поширена САПР компанії АСКОН у варіантах для двомірного і тривимірного проектування;
• СПЛИТ — Система проектування лінійного транспорту, програмний комплекс, розроблений компанією «НЕОЛАНТ» і призначений для автоматизації процесу проектування при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті лінійної частини надземних / підземних, магістральних / промислових нафто- і газопроводів, ліній електропередач;
• САПР «Сударушка» — CAD/CAM/CAE система. Є розвитком системи Гемос (геометричне моделювання обводів літака), розробленої фахівцями російської авіапромисловості в ОКБ ім. А. С. Яковлєва в 1989-1994 р.;
• САПР-ЧПУ — САПР для проектування керуючих програм для верстатів з ЧПУ компанії «Євразія Лімітед»;

## Slide 29
29
• СПДС GraphiCS — додаток до AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Architecture, призначене для розробки проектно-технічної документації в строгій відповідності з вимогами СПДС. Виробництво компанії CSoft Development;
• САПР НТ "NORMA" — система автоматизованого проектування норм праці (ВАТ «КНІАТ»). Розрахунок режимів різання і норм часу для механообробного виробництва (включаючи верстати з ЧПУ і їх багатоверстатне обслуговування). Розрахунок норм часу зварювального, гальванічного виробництв. Розрахунок норм часу виготовлення спеціальних пристосувань, штампів холодної та гарячої штамповки, ріжучого і вимірювального інструменту;
• Середовище моделювання МАРС - вітчизняна система автоматизованого моделювання фізично неоднорідних технічних пристроїв і систем МАРС (Моделювання та автоматичний розрахунок систем), заснована на універсальному методі компонентних ланцюгів. Дозволяє моделювати процеси, що протікають в кінематичних, механічних, електричних, електронних, електромеханічних, електроенергетичних, фізико-хімічних системах і пристроях [6];

## Slide 30
30
• СПРУТ — інтегроване метаінструментальне мовне середовище «СПРУТ» (Система Проектування Універсальних Технологій). Середовище для створення наскрізних САПР за принципом RAD-технології (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT TOOLS):
- СПРУТ-ОКП — MES система оперативно-календарного планування, диспетчеризації та контролю виробничого процесу на підприємстві;
- СПРУТ-ТП — CAPP система проектування і нормування технологічних процесів для будь-яких типів виробництв;
• Інформаційно-довідкові системи;
• ІСС "НАВИГАТОР" - інформаційно-довідкова система для Ленінградської АЕС
• Проектна система "Профіль" - проектує зовнішні мережі і будує профілі в AutoCAD;
• NormaCS — інформаційно-довідкова система, містить нормативно-технічну документацію, що діє на території РФ. Розробник - ЗАТ "Нанософт" ;
• Техексперт - інформаційно-довідкова система, містить нормативну-технічну документацію, що діє на території РФ;

## Slide 31
31
• TDMS — система, призначена для управління інформаційними потоками і електронною документацією проектних, конструкторських, виробничих організацій і будь-яких інших підприємств, в роботі яких використовуються технічні дані і створювані на їх основі документи: креслення, плани, схеми, специфікації, відомості і т. п. Виробництво компанії CSoft Development;
• ADEM i-Ris — інформаційно-довідкова система, містить нормативну-технічну документацію для конструкторсько-технологічної підготовки машинобудівних та металообробних виробництв.

## Slide 32
32
САПР іноземних розробників
Безкоштовні САПР іноземних розробників з відкритим вихідним кодом
• BRL-CAD — відкрита 3D система проектування;
• freeCAD від Aik-Siong Koh (A-S. Koh);
• FreeCAD від Юргена Райгеля (Jürgen Riegel) — відкрита 3D система проектування;
• QCad — відкрита 2D система проектування;
• SALOME — відкрита модульна система 3D проектування;
• Electric — проектування інтегральних схем і електропроводки;
• gEDA — вільна система автоматизованого проектування електроніки;
• KiCad — комплекс для проектування електронних схем та друкованих плат;
• Wings 3D — відкрита програма 3D-моделювання;
• Безкоштовні пропрієтарні САПР
• Medusa4 — система автоматичного проектування, безкоштовна ліцензі для приватного користування;
• DraftSight — безкоштовна САПР для Windows, Mac і Linux від Dassault Systèmes.

## Slide 33
33
Платні САПР іноземних розробників
• 3design CAD — САПР для ювелірного і графічного дизайну;
• Інтермех;
• Cadmech — універсальна САПР в області машинобудування і приладобудування, що розширює функціональні можливості AutoCAD, Inventor, NX, Solid Edge, Pro/ENGINEER, SolidWorks;
• CADElectro — САПР для проектування електрообладнання;
• НПП «Технікон»;
• CADElectro Energy — нова версія САПР на власній графічної платформі, з інтеграцією з ERP, великою базою УДО, автоматизацією типових задач проектування та оформлення конструкторської документації, а також контролем помилок;
• Інтех- Покрій САПР ТП — САПР для автоматизації технології розкрою листового металу;
• Експерт-СКС - САПР для автоматизації на всіх етапах проектування структурованих кабельних систем, ВОЛЗ, ЛВС, лінійних і магістральних мереж;
• Aldec Active-HDL і Riviera — продукти для введення, моделювання та верифікації проектів на мовах VHDL, Verilog, SystemVerilog, SystemC;
• Altium Designer — комплексний пакет розробки електронних систем;

## Slide 34
34
• P-CAD — САПР для проектування електронних пристроїв;
• Allplan — САПР комплексного проектування, проектування всіх розділів в одній системі;
• ANSOFT — САПР електроніки, електромеханіки, систем живлення, управління, зв'язку та радіолокації;
• ArchiCAD — САПР для архітектури компанії Graphisoft; Autodesk:
o AutoCAD — найпоширеніша САПР;
o Autodesk Inventor — система тривимірного твердотільного проектування для розробки складних машинобудівних виробів;
o Autodesk Revit — система тривимірного архітектурного і будівельного проектування;
• Aveva:
o AVEVA Plant — інтегровані рішення для промислових об'єктів, що включає 3D САПР на основі PDMS;
o AVEVA Marine — інтегровані рішення для суднобудування, що включає 3D САПР;
• Bocad-3D — модульний програмний комплекс для розробки креслень, вузлів і схем металевих і дерев'яних конструкцій в тривимірному просторі. Основним завданням Bocad-3D є деталізація креслень і специфікацій на стадіях КМ і КМД;

## Slide 35
35
• BtoCAD — базова САПР на основі IntelliCAD з форматом DWG і інтерфейсом AutoCAD;
• Cadence;
• Allegro (САПР) — важка САПР для проектування електронних пристроїв;
• OrCAD — САПР для проектування електронних пристроїв;
• Specctra — трасувальник друкованих плат;
• Dassault Systèmes;
• CATIA — САПР для аерокосмічної промисловості;
• SolidWorks— універсальна САПР для машинобудування;
• Dietrichs — німецька САПР / CAM для дерев'яних будівель;
• E3.series — САПР для проектування електричних, гідравлічних і пневматичних схем, схем друкованих плат, креслень джгутів, компоновки шаф.
САПР є рішенням в областях: Електротехніки, АСУТП, Енергетики, Транспортного машинобудування (літаки, вертольоти, кораблі, автомобілі), Військово-космічного комплексу (ракети, штучні супутники Землі);
• Electric — проектування інтегральних схем і електропроводки;
• EPLAN — САПР для Електротехніки та АСУТП;

## Slide 36
36
• Foran — спеціалізована суднобудівна система автоматизованого проектування, розроблена фірмою SENER для проектування і будівництва комерційних і військово-морських суден;
• GstarCAD — САПР на основі IntelliCAD, максимально наближена до колишнього інтерфейсу AutoCAD;
• IntelliCAD — DWG-сумісна платформа для САПР. Розробляється міжнародним консорціумом IntelliCAD Technology Consortium. Служить платформою для багатьох САПР, таких як BricsCAD, BtoCAD, CADian, InfrasoftCAD, GstarCAD, ProgeCAD, ZwCAD та інших;
• IronCAD;
• Ironcad — Професійна система тривимірного твердотільного моделювання та конструювання, а також повнофункціональний 2D CAD. Виділяється серед конкурентів рядом унікальних інструментів. Має вбудований рендер;
• Inovate — Система для тривимірного моделювання та візуалізації. На відміну від IronCAD немає функцій створення креслень і роботи з листовим металом;
• Ironcad Draft — Інструмент для двомірного проектування, зі звичним графічним інтерфейсом користувача і унікальними інтегрованими можливостями роботи з 3D даними;

## Slide 37
37
• Magics — САПР для швидкого прототипування;
• MicroStation — універсальна САПР компанії Bentley Systems (офф. сайт), спочатку створена за технологіями Intergraph Corporation. Основа численних програмних рішень для: ГІС, геодезії, картографії, земельного кадастру, інженерних мереж, проектування електроніки, архітектури, будівництва мостів, автодоріг, будівель і споруд, проектування промислових підприємств і заводів, машинобудування, дизайну інтер'єрів і ін. Основні формати: DGN і DWG. Є безкоштовні версії;
• Morgan MD СAD — інноваційна САПР для конструювання одягу, що включає повний спектр програмних продуктів та інструментів для відцифовки лекал, створення ескізів і проектування моделей, градації лекал, автоматичної розкладки та ін., 3D-моделювання;
• Parametric Technologies Corp. (PTC);
• Pro/Engineer — універсальна САПР для промислових компаній;
• MathCAD — інтегрована система вирішення математичних, інженерно-технічних і наукових завдань;
• CADDS5 — потужний машинобудівний пакет САПР;
• PowerShape — САПР англійської компанії Delcam;
• Proteus — САПР проектування електронних пристроїв і друкованих плат;
• Rhinoceros 3D — універсальний САПР для промислового дизайну;

## Slide 38
38
• NX — CAD система для різних галузей промисловості, одна з небагатьох в повній мірі підтримує «пряме" не параметричне моделювання;
• Solid Edge — 2D/3D CAD-система, розроблена Intergraph Corporation в рамках проекту Jupiter, привнесли в ПО новий рівень інтерактивності (інтелектуальний курсор, пряма робота з різними форматами без імпорту / експорту та ін.). Є безкоштовні версії;
• SmartSketch — 2D CAD-система з інноваційним інтерфейсом, розроблена корпорацією Intergraph в рамках проекту Jupiter, привнесли в ПО новий рівень інтерактивності (інтелектуальний курсор, пряма робота з різними форматами без імпорту / експорту та ін.). Деякий час поставлялася Microsoft в пакеті додаткового ПЗ Plus для Windows. «Молодший брат» системи Solid Edge. Основне призначення - швидкі начерки креслень, створення діаграм, схем, офісні оформлювальні роботи. Містить велику кількість готових компонентів графіки для самих різних областей;
• Tribon — спеціалізована САПР застосовувана в суднобудуванні, розроблена в Швеції;
• TurboCAD — універсальна САПР для архітекторів і конструкторів;
• ZwCAD — одна з САПР на основі IntelliCAD;
• Mastercam - потужна система для токарних і фрезерних 3D робіт;

## Slide 39
39
• Medusa4 — система автоматичного проектування, безкоштовна ліцензія для приватного користування, комерційна ліцензія, ліцензія за комерційне використання - «Платіж за одиничне комерційне використання»;
• JULIVI — Система конструювання та моделювання одягу;
• Tebis - універсальна комплексна САПР для моделювання, обробки і вимірювань.