Лабораторна робота №3

Тема роботи: Дослідження цифрового комутаційного блока типу «ЧАС».

Мета роботи: Вивчити принцип побудови і функціонування цифрового комутаційного блока типу «ЧАС», побудованого на статичних запам’ятовувальних пристроях з керуванням по входу, керуванням по виходу, керуванням по входу і виходу, а також на динамічних запам’ятовуючих пристроях.

Послідовність виконання роботи

1. Кожен студент перед початком лабораторної роботи ознайомлюється з темою, метою і теоретичними відомостями до лабораторної роботи, пише коротку підготовку, яка містить схему кожного з заданих видів комутаторів і короткий опис їх роботи.

2. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке містить:

кількість канальних інтервалів в цифровій ліній, номер вхідного і вихідного канальних інтервалів, що необхідно скомутувати.

3. Виконати навчальну програму zkp.exe. У цій програмі вибрати пункт “Комутаційний блок час”.

4. Вибрати пункт “Керування по входу”.

У діалоговому вікні ввести вихідні дані згідно з варіантом і покроково виконати комутацію вхідного і вихідного канального інтервалу (КІ).

5. Зобразити схему комутатора і записати всю керуючу інформацію, яка використовується для комутації входу з виходом. Коротко описати процес комутації.

6. Вибрати “Комутаційний блок час з керуванням по виходу”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

7. У головному вікні програми вибрати пункт “Комутаційний блок час з керуванням по входу і виходу”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

8. Вибрати пункт “Комутаційний блок час на динамічних запам’ято­вуючих пристроях”. Виконати для цього КБ пункти 4 та 5.

9. Порівняти роботу розглянутих комутаційних блоків. Пояснити, в яких випадках який комутаційний блок доцільніше використовувати.

10. Знайти кількість точок комутації (еквівалентних і просторових) і порівняти чотири розглянутих схеми по економічності.

11. Знайти тривалість циклу передавання і тривалість канального інтервалу.

12. Зобразити часову діаграму комутації вхідного і вихідного КІ.

13. Зробити висновки.

14. Письмово дати відповідь на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1. Яку комутацію називать часовою ?

2. Від чого залежить тривалість циклу і тривалість канального інтервалу апаратури ІКМ?

2. Навести і пояснити формулу для визначення часу затримки, що вноситься комутатором типу “час”, коли номер вхідного КІ більший за номер вихідного, і навпаки.

3. Яка розрядність однієї комірки адресного запам’ятовувального пристрою комутатора на статичних і на динамічних запам’ятовувальних пристроях?

4. Від чого залежить розрядність кодового слова апаратури з імпульсно-кодовою модуляцією?

5. Що таке еквівалентна точка комутації. Для чого вона використовується?

6. Від чого залежить кількість комірок і розрядність комірок ІЗП та АЗП?

Варіанти індивідуального завдання до лабораторної роботи № 7:

№ Варіанта  Кількість КІ Вхідний КІ Вихідний КІ

1	132	97	84

2	91	64	56

3	153	9	137

4	66	24	18

5	162	71	10

6	149	52	51

7	156	32	155

8	101	88	80

9	63	5	43

10	126	59	113

11	106	51	87

12	104	97	51

13	20	7	1

14	157	8	12

15	41	0	15

16	160	42	129

17	127	42	55

18	48	10	7

19	144	98	0

20	90	9	65

21	153	46	36

22	107	81	84

23	92	21	44

24	48	4	38

25	114	71	1

26	97	72	68

27	50	4	41

28	52	36	49

29	134	36	52

30	67	44	46