## Slide 1: Лекція 4. Управління рухом пішоходів
Руслана Колодницька, доцент, к.т.н.,
ruslanakolod2017@gmail.com
Кафедра « Автомобілі і транспортні технології»,
Факультет КІТ МР
«Житомирська політехніка»
Управління транспортними потоками в центрі міст

## Slide 2: Зміст
Особливості пішохідного руху та його характеристики
Організація пішохідного руху в міському центрі
Облаштування тротуарів з урахуванням принципів сталої міської мобільності
Пішохідні переходи
Загальні вимоги та рекомендації щодо організації нерегульованих пішохідних переходів в Німеччині
Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах
Диспут. Пішохідниий рух в різних містах України і Європи.

## Slide 3: Не хвилюйся про те, щоб знати все!
Це не можливо!
Coventry, UK, 26 .03. 2023 .

## Slide 4: 1. Особливості пішохідного руху та його характеристики
Чи взнаєте Ви місто ?

## Slide 5: Основні характеристики пішохідного руху
Особливості пішохідного руху та його характеристики

## Slide 6: Максимальна щільність пішохідного руху
Максимальна щільність ПП, при якій ще можливий рух людей з постійною швидкістю, не перевищує 2 піш./м2. Розрахункові швидкості: жінки з дітьми - 0,7 м/с; діти - 1,0 м/с; чоловіки - 1,5-1,7 м/с; молодь - 1,8 м/с.
Для практичного використання в сфері управління пішохідним рухом важливою є залежність величини середньої швидкості пішоходів від умов (місця) пересування: рух по тротуару – 1,25 м/с; по позавуличному переходу – 1,3 м/с; по наземному переходу – 1,4 м/с; по сходових переходах – 1,0÷1,1 м/с
Особливості пішохідного руху та його характеристики

## Slide 7: 2. Організація пішохідного руху в міському центрі
сучасні концепції мобільності в містах намагаються зробити пішохідний рух більш рівноправним з точки зору планування території.
Основна вимога до планування центру сучасного міста полягає в відділенні (розділенні) автомобільного та пішохідного руху шляхом концентрації забудови центру, максимального використання МГТ і обмеження руху індивідуальних автомобілів.
Пішохідний рух в міському центрі викликаний, насамперед, пересуванням двох основних груп населення – людей, що там працюють, та відвідувачів центру з різних районів міста чи інших населених пунктів. Крім цього, в центрі можна спостерігати і вільний пішохідний рух, що представляє собою специфічну форму рекреації, пов'язану з потребою людей в таких прогулянках.
Розподіл мобільності в Німеччині за видами пересувань (Джерело: https://bmvi.de) [1]

## Slide 8: Обмеження або повна заборона транспортного руху в історичному центрі
Вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду показує, що центральні частини історичних міст зі значними труднощами можуть бути пристосовані до автомобільного руху. Тому необхідною умовою перетворення цих територій в сучасний міський центр є обмеження або повна заборона транспортного руху (переважно індивідуальних ТЗ). З іншого боку, такі території мають порівняно обмежені розмір та збережену історичну забудову, створюючи привабливе міське середовище, що обумовлює організацію в межах таких центрів виключно пішохідного руху.
Oксфорд, 2024
2. Організація пішохідного руху в міському центрі

## Slide 9: Види організації пішохідного руху
Види організації пішохідного руху [1]:
а) повне відділення пішохідного руху від інших видів в часі і в просторі (передбачає надання поверхні (рівня) землі саме пішохідному руху, а тому може вважатися оптимальним для великих міст);
б) пішохідний рух допускає наявність ТЗ на спільній з пішоходами площі (застосовується в старих, історичних центральних частинах міст; основною вимогою є ліквідація руху індивідуального автотранспорту в межах цих частин; обслуговуючий транспорт (насамперед – ТЗ спеціальних служб) допускається без обмежень);
в) пішохідний рух дозволяє використовувати ТЗ на спільній з пішоходами площі, але з обмеженням в певний час (рух ТП обмежується або забороняється в певні години, проте підвищена концентрація ТЗ в години пік є серйозною проблемою для пішохідного руху);
г) пішохідний рух допускає застосування засобів МГТ на окремо виділеній площі (реалізується переважно при реконструкції міського центру; обмеження руху індивідуальних АТЗ дає можливість розширити мережу МГТ, за рахунок чого поліпшити доступ пішоходів до зупинок та місць паркування, що розташовані на периферії центру).
д) пішохідний і транспортний рух повністю розділено в різних рівнях (зв'язок між ними передбачає використання додаткових транспортних пристроїв (рухомих тротуарів, ескалаторів), що зв'язують місця паркування або інші місця в центрі з пішохідним простором)
е) організація пішохідного руху в різних комбінаціях з іншими учасниками руху (є комбінацією попередніх варіантів; наприклад, поєднання варіантів «в» і «г» передбачає введення обмежень за часом для індивідуальних автомобілів і необмежений рух МГТ).
2. Організація пішохідного руху в міському центрі

## Slide 10: 3. Облаштування тротуарів з урахуванням принципів сталої міської мобільності
Тротуари є невід’ємною частиною міст і їм слід надавати пріоритет як центральній складовій орієнтованого на людину дизайну ВДМ будь-якого міста.

## Slide 11: Принципи облаштування тротуарів- I
Щоб зробити пішохідний рух в містах більш доступним та безпечним, фахівцями Центру сталого розвитку міста Інституту світових ресурсів (WRI Ross Center for Sustainable Cities, World Resources Institute) пропонується будувати (реконструювати) та облаштовувати тротуари з урахуванням наступних принципів [1].
1. Правильні розміри. Тротуари складаються з трьох функціональних зон: вільної, по якій люди насправді пересуваються; зони обслуговування, де розташовані т.з. вуличні меблі (лави, сміттєві баки); перехідної, яка дає доступ з тротуару до вуличної забудови (рисунок 4.1.14 [1]).
Функціональні зони тротуару (Джерело: https://thecityfix.com)
3. Облаштування тротуарів з урахуванням принципів сталої міської мобільності

## Slide 12: Принципи облаштування тротуарів- II
2. Якісні покриття поверхні. Матеріали, які використовується для будівництва тротуару, мають бути міцними та стійкими до ковзання.
3. Ефективне водовідведення. Поперечний ухил тротуару повинен забезпечувати ефективне водовідведення, а наявність т.з. зеленої інфраструктури має цьому сприяти.
4. Універсальна доступність. Тротуар є публічним простором, що має бути доступним для широкого кола користувачів – у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (людей на візках, на милицях, вагітних жінок, людей похилого віку та інших людей з особливими потребами в мобільності) (рисунок 4.1.15).
Елементи, що формують універсальну доступність тротуару
(Джерело: https://thecityfix.com)
3. Облаштування тротуарів з урахуванням принципів сталої міської мобільності

## Slide 13: Принципи облаштування тротуарів- III
5. Безпечні зв’язки. Пішоходи не лише пересуваються по тротуару, а і користуються різними видами МГТ. Тому пішохідна мережа міста повинна інтегрувати безпечні та доступні сполучення між різними міськими об’єктами (зупинками МГТ, перехрестями, алеями, сходами), що передбачає проектування коротших кварталів та пішохідних переходів, піднятих переходів, СФР з урахуванням середньої швидкості руху пішоходів тощо.
6. Привабливість вуличного простору. Вулиці є основною частиною міського середовища. Тротуари можуть зіграти важливу роль, щоб зробити його більш приємним. Цікаві та яскраві тротуари можуть захопити людей та зробити пішохідні пересування більш привабливими.
7. Постійне забезпечення. Тротуари «працюють» цілодобово, проте у певні періоди доби та тижня кількість людей зменшується, що може призводити до потенційно небезпечних ситуацій. Зовнішнє електроосвітлення та прозорі фасади будівель на першому поверсі заохочують до більшої активності пішоходів у будь-який час доби.
8. Чітке інформування. Подібно до водіїв, пішоходам теж потрібна чітка інформація, щоб вони могли зорієнтуватися в місті, а також зрозуміти правила та рекомендації щодо окремих вуличних об’єктів, що знаходяться неподалік (рисунок 4.1.16).
Елементи інформаційного забезпечення пішоходів (Джерело: https://thecityfix.com)
3. Облаштування тротуарів з урахуванням принципів сталої міської мобільності

## Slide 14: Пішохідні переходи I
Пішохідний рух в містах майже завжди пов'язаний з необхідністю перетину ПЧ вулиці, для чого доцільно використовувати спеціальні місця – наземні (вуличні) пішохідні переходи. Згідно вимог [7]:
а). Пішохідні переходи в одному рівні з ПЧ, як правило, улаштовуються на відстані один від одного не менше ніж:
- на магістральних вулицях (дорогах) загальноміського значення з регульованим рухом – 300 м;
- на магістральних вулицях районного значення – 250 м;
- на житлових вулицях – 150 м;
- на дорогах промислових і комунально-складських зон – 200 м.
б). На таких переходах, у разі відсутності забудови, повинен бути забезпечений трикутник видимості не менше ніж 50х10 м. У зоні такого трикутника не допускається розміщення споруд і зелених насаджень заввишки більше ніж 0,5 м.
в). На вулицях, які мають 2 і більше смуги руху в одному напрямку, на нерегульованих пішохідних переходах обов’язково повинні бути влаштовані центральні острівці безпеки. За неможливості улаштування таких острівців безпеки пішохідний перехід має бути лише регульованим.
4. Пішохідні переходи

## Slide 15: Пішохідні переходи II
Острівець безпеки на пішохідному переході
(Джерело: ДБН В.2.3-5:2018)
г). Мінімальна ширина острівця безпеки на вищевказаному переході становить 2,0 м, мінімальна довжина – 8,0 м. Острівець безпеки може влаштовуватись на розділювальній смузі або за рахунок звуження смуг ПЧ до 2,75 м та вигину осі смуги руху (рисунок 4.1.17).
4. Пішохідні переходи

## Slide 16: Пішохідні переходи III
д). Центральні острівці безпеки повинні відрізнятись за типом покриття, структурою чи кольором, переважно бути піднятими над ПЧ з можливістю безперешкодного руху пішоходів, виділеними розміткою або мати зигзагоподібний вид з огородженням дорожнім бар’єрного типу (рисунок 4.1.18а).
Для підвищених острівців безпеки необхідно передбачати пониження бордюру до рівня ПЧ або відсутність центральної частини острівця для забезпечення безперешкодного руху маломобільних груп населення та велосипедистів (рисунок 4.1.18 б).
Облаштування острівця безпеки на пішохідному переході (джерело: ДБН В.2.3-5:2018): а) використання огороджень бар’єрного типу;
б) відсутність центральної частини острівця
а)
б)
4. Пішохідні переходи

## Slide 17: Пішохідні переходи IV
е). Ширина ділянки для руху пішоходів на острівцях безпеки повинна бути не менша, ніж ширина пішохідного переходу.
На переходах поблизу навчальних закладів, а також в інших місцях інтенсивного пішохідного руху, можуть улаштовуватися підвищення ПЧ до рівня тротуарів, у тому числі за допомогою настилів.
4. Пішохідні переходи
Чи у нас в Житомирська політехніка є таке підвищення ПЧ до рівня тротуарів?

## Slide 18: Групи наземних переходів I
За характером управління пішохідним рухом наземні переходи можуть бути розділені на такі групи: нерегульовані; з неповним СФР; з повним СФР.
Нерегульовані переходи є найбільш численними. Очевидна мета влаштування таких переходів полягає в тому, щоб виключити хаотичний рух пішоходів через ПЧ і направити їх на більш потенційно безпечні місця (насамперед - з точки зору умов видимості).
Тому основною задачею управління на таких переходах є максимально ефективне інформування пішоходів щодо точного розташування зони перетину ПЧ за допомогою їх позначення технічними засобами (ДЗ, дорожньою розміткою, напрямними пристроями тощо) (рисунок 4.1.19).
Типове облаштування нерегульованих пішохідних переходів
(Джерело: https://green-way.com.ua)
4. Пішохідні переходи

## Slide 19: Групи наземних переходів II
До 2-ої групи відносять такі переходи на регульованих перехрестях, на яких при сигналі транспортного світлофора, що дозволяє рух пішоходів на відповідному підході до перехрестя, дозволяється також право- або лівоповоротне маневрування ТЗ, в процесі якого вони перетинають шлях пересування цих пішоходів.
На переходах 3-ї групи для пішоходів в циклі СФР виділяється спеціальний час (фаза), протягом якого рух ТЗ через місце розташування переходу повністю припиняється. У таких місцях також може бути реалізований режим безконфліктного пішохідного переходу «на вимогу» (тобто лише при реальній необхідності перетину ПЧ), коли ввімкнення на світлофорах потрібної комбінації сигналів здійснюється за командою пішохода (з пристрою ручного виклику) чи автоматичного засобу управління (контролера).
Переходи можуть бути розділені на такі групи:
1. група нерегульовані;
2. група з неповним СФР;
3. група з повним СФР.

## Slide 20: 5. Загальні вимоги та рекомендації щодо організації нерегульованих пішохідних переходів в Німеччині
У Німеччині існує окремий документ для проектування нерегульованих пішохідних переходів «Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen» (R-FGÜ 2001) [15], згідно з вимогами якого такі переходи можна організовувати виключно:
 на території міст і сільських поселень (оскільки за містом часто спостерігаються досить високі швидкості руху ТЗ, які не дозволяють водіям вчасно зреагувати на появу пішохода на ПЧ);
 на ділянках з допустимою швидкістю ТЗ 50 км/год (максимальна рекомендована ВООЗ швидкість руху транспорту в містах);
 у місцях, де пішохід повинен перетнути лише одну смугу руху транспорту в кожному напрямку (ця вимога пов'язана із забезпеченням взаємної видимості пішохода і ТЗ; припарковані автомобілі та автомобілі, що рухаються в сусідній смузі, обмежують видимість і, як наслідок, призводять до аварійних ситуацій);
 у місцях, де з обох боків вулиці за ПЧ є тротуар або окрема пішохідна доріжка (вважається, що при відсутності таких спеціальних шляхів для поздовжнього руху пішоходів інтенсивність їх поперечного руху незначна).
В свою чергу, такі переходи не можна влаштовувати:
- поблизу ділянок зі СФР руху ТЗ;
- на ділянках ВДМ з координованим СФР руху ТЗ;
- на відокремлених смугах для руху МГТ;
- на вулицях з рухом трамваю не по відокремленій колії;
- на перехрестях, на яких головна вулиця змінює свій напрямок;
- на спільній вело-пішохідній доріжці.
Загальні вимоги та рекомендації щодо організації нерегульованих пішохідних переходів в Німеччині

## Slide 21: Нерегульований пішохідний перехід
Згідно з дослідженнями, при дотриманні зазначених рекомендацій нерегульований пішохідний перехід буде більш безпечним, ніж перехід із СФР. Це забезпечується взаємною видимістю пішохода і ТЗ, а також менш комфортними умовами для пересування автомобілів з високою швидкістю.
5. Загальні вимоги та рекомендації щодо організації нерегульованих пішохідних переходів в Німеччині

## Slide 22: 6. Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах
Обмеження максимальної швидкості в центральній частині м. Відень (Австрія) (Джерело: https://proboknet.livejournal.com)

## Slide 23: 6. Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах
Траєкторії лівоповоротного руху ТЗ на перехрестях за відсутності та при наявності центральних острівців безпеки на пішохідних переходах (Джерело: https://proboknet.livejournal.com)
6 . Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах

## Slide 24: 6. Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах
Сумісне виділення (артикуляція) нерегульованого пішохідного переходу та зони паркування ТЗ на міській вулиці (джерело: http://urbanua.org)
6 . Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах

## Slide 25: 6. Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах
Штучні повороти (шикани) (Джерело: ДСТУ 4123:2020)
6 . Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах

## Slide 26: 6. Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах
Кільцева розв'язки на міському перехресті (міні-кільце) (Джерело: ДСТУ 4123:2020)
6 . Практичні заходи для підвищення безпеки руху пішоходів в містах

## Slide 27: 7. Диспут. Лондон. Оксфорд.

## Slide 28: Диспут. Париж Булонь Біланкур, Париж

## Slide 29: Диспут. Київ

## Slide 30: Взнаєте місто?

## Slide 31: 7. Диспут. Кам’янець-Подільський

## Slide 32: 7. Диспут. Житомир
Фото Р. Колодницька
https://via-regia.org.ua/sights/vulyczya-myhajlivska-pishohidna/#gallery-1

## Slide 33: Дякую за увагу
Житомир. Фото Андрій Морозов,
проректор «Житомирська політехніка»
Житомир. Фото Р. Колодницька

## Slide 34: Додаток A.

## Slide 35: Додаток B.