Лабораторна робота №4

Тема роботи: Дослідження цифрового комутаційного блока типу «ЧАС/ПРОСТІР».

Мета роботи: Вивчити принцип побудови і функціонування цифрового комутаційного блока типу «ЧАС/ПРОСТІР».

Послідовність виконання роботи

1. Кожен студент перед початком лабораторної роботи ознайомлюється з темою, метою і теоретичними відомостями до лабораторної роботи, пише коротку підготовку, яка містить схему кожного з заданих видів комутаторів і короткий опис їх роботи.

2. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке містить:

кількість вхідних і вихідних групових трактів,

кількість канальних інтервалів в ГТ,

номер вхідного і вихідного групових трактів і канальних інтервалів, що необхідно скомутувати.

3. Виконати навчальну програму zkp.exe. У цій програмі вибрати пункт “Комутаційний блок час-простір”.

4. Вибрати пункт “Комутаційний блок час-простір без розбиття трактів на групи”. У діалоговому вікні ввести вихідні дані згідно з отриманим варіантом.

5. Із заданої комбінації вихідних даних провести комутацію за принципом «час», «простір» і «час-простір» і покроково виконати комутацію вхідного і вихідного КІ заданих групових трактів для кожного з варіантів.

6. Зобразити схему комутатора і записати всю керуючу інформацію, яка використовується для комутації входу з виходом. Коротко описати процес комутації.

7. Вибрати “Комутаційний блок час-простір з розбиттям вх/вих. ГТ на дві групи”. Виконати для цього КБ пункти 4–6.

8. Порівняти роботу розглянутих комутаційних блоків. Пояснити, в яких випадках який комутаційний блок доцільніше використовувати.

9. Знайти кількість еквівалентних точок комутації і порівняти розглянуті схеми по економічності.

10. Зробити висновки.

11. Письмово дати відповідь на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1. Яку комутацію називають просторово-часовою ?

2. Від чого залежить тривалість циклу і тривалість канального інтервалу апаратури ІКМ?

3. Навести і пояснити формулу для визначення часу затримки, що вноситься комутатором типу “час-простір” коли номер вхідного КІ більший за номер вихідного, і навпаки.

4. Яка розрядність однієї комірки адресного запам’ятовувального пристрою комутатора «ЧП» з розбиттям вхідних і вихідних ГТ на дві групи?

5. Яка функція послідовно-паралельного і паралельно-послідовного перетворювача?

Варіанти індивідуального завдання до лабораторної роботи № 9:

ГТ - груповий тракт;

КІ - канальний інтервал.

№ вар. 	К-сть. ГТ	К-сть. КІ	Вх. ГТ	Вх. КІ	Вих. ГТ	Вих.КІ

1	24	168	6	29	8	111

2	58	81	54	56	45	79

3	56	76	53	35	2	49

4	52	41	21	28	34	37

5	14	129	11	44	8	50

6	34	111	4	83	14	109

7	18	26	14	15	2	24

8	22	53	14	26	3	41

9	48	140	11	81	42	105

10	36	42	1	14	7	13

11	22	69	8	9	13	18

12	48	39	38	4	41	14

13	46	167	10	17	24	98

14	48	166	22	3	14	74

15	34	78	29	12	13	2

16	58	122	27	118	50	42

17	60	128	6	94	22	122

18	20	152	13	17	5	81

19	40	144	30	16	28	67

20	58	84	22	25	30	66

21	44	133	32	36	5	100

22	24	33	13	2	9	18

23	26	151	1	86	12	69

24	56	105	32	26	27	19

25	50	162	39	68	20	87

26	44	152	10	59	11	41

27	38	44	16	2	25	25

28	46	59	38	25	28	27

29	14	138	3	9	1	131

30	40	133	33	106	33	83