## Slide 1: Загальні підходи до моделювання транспортних потоків Лекція 5.
Колодницька Руслана
ruslanakolod2017@gmail.com
«Житомирська політехніка»
Кафедра автомобілів і транспортних технологій
Житомир 2024
Транспортне планування великих міст

## Slide 2: Змістовний модуль 2. Методи удосконалення вулично-дорожньої мережі міст
2.1. Лекція 5. Загальні підходи до моделювання транспортних потоків
2.2. Лекція 6. Методика розробки моделі функціонування транспортної мережі міста.
2.3. Лекція 7. Розрахунок розподілу транспортних потоків у транспортній мережі міст
2.4. Лекція 8. Розробка та оцінка ефективності рішень щодо удосконалення транспортної мережі міста.

## Slide 3: Зміст лекції 5
1.Транспортні моделі.
2. Найбільш відомі моделі транспортних потоків (ТП)
3. Транспортні затори
Додаток 1. Мікроскопічні моделі [3]

## Slide 4: 1.Транспортні моделі
Transportation models generally can be classified into microscopic, mesoscopic, macroscopic, and metascopic models. Microscopic models study individual elements of transportation systems, such as individual vehicle dynamics and individual traveler behaviors.
Транспортні моделі, як правило, можна класифікувати на мікроскопічні, мезоскопічні, макроскопічні та метаскопічні моделі. Мікроскопічні моделі вивчають окремі елементи транспортних систем, такі як динаміка окремого транспортного засобу та індивідуальна поведінка мандрівника.
[Anand Paul, ... Seungmin Rho, in Intelligent Vehicular Networks and Communications, 2017]

## Slide 5: 2. Найбільш відомі моделі ТП – (I) Гідродинамічні моделі
Гідродинамічні моделі розглядають транспортні потоки (ТП) як потік одновимірної стисненої рідини, припускаючи, що потік зберігається та існує взаємо однозначна залежність між швидкістю і щільністю ТП [1]
Моделі Гріншілдса і Грінберга ( Розумний транспорт і логістика для міст. C. 518 [1])
Модель Лайтхілла-Уізема. Кінематичні хвилі
Ударні хвилі в транспортному потоці
Гідродинамічні моделі другого порядку
Більше інформації про моделі можназнайти в книзі «Розумний транспорт і логістика для міст [1]

## Slide 6: 2. Найбільш відомі моделі ТП – (II). Стохастичні моделі
Стохастичні моделі
Однією з найважливіших характеристик перехрестя є довжина черги автомобілів, які очікують проїзду. Побудуємо просту модель утворення черги на перехресті зі світлофорним регулюванням.
Рисунок 4.3.3 – Модель черги на перехресті [1. Розумний транспорт і логістика для міст. С. 426]
Автомобілі, що надходять в систему, або перетинають перехрестя (отримують обслуговування як запити), якщо проїзд вільний і горить зелене світло, або стають в чергу біля перехрестя.
Як знаходять середню довжину черги див. стор. 426 [1]

## Slide 7: 2. Найбільш відомі моделі ТП - (III). Мікроскопічні моделі Моделі слідування за лідером
Крім випадку дуже малих інтенсивностей рух будь-якого автомобіля обмежено автомобілем, що йде попереду (рис. 4.3.4).
Рисунок 4.3.4 – Порядок слідування автомобілів [1]
( Розумний транспорт і логістика для міст. [1])

## Slide 8: 2. Найбільш відомі моделі ТП - (IV). Клітинні автомати
Застосування концепції клітинного автомата фон Неймана для моделювання транспортних потоків вперше було запропоновано у 1997р. Активні розробки почалися з робіт Нагеля і Шрекенберга. В даний час є великий набір публікацій по клітинним автоматам.
(Розумний транспорт і логістика для міст. [1])

## Slide 9: 3. Транспортні затори.
Поодинокі затори. Поодинокі затори можуть бути викликані умовами дорожнього руху, наприклад, червоним світлом світлофора, аварією, звуженням і т.
Серія заторів. Спостереження показують, що відтік транспортних засобів з пробки становить в середньому один транспортний засіб за дві секунди для однієї смуги руху.
Класифікація фаз потоку
Борис Кернер (Boris S. Kerner) [80] запропонував наступну класифікацію фаз руху транспортного потоку
(Розумний транспорт і логістика для міст. [1])

## Slide 10: Загальна архітектура запропонованої гібридної моделі [3] складається з комбінації макроскопічної КТМ з мікроскопічною ЦА для кожної ланки (див. рис.5).
Fig. 5 Example of the hybrid link representation [3]
Рис. 5. Представлення гібридної моделі [3].
4. Нова гібридна модель транспортного потоку (New hybrid traffic flow model) - I

## Slide 11: 4. Нова гібридна модель транспортного потоку (New hybrid traffic flow model) - II
“Analysis and comparison of traffic fow models: a new hybrid traffic flow model vs benchmark models” ( 2021 рік)
[3]

## Slide 12: 4. Нова гібридна модель транспортного потоку (New hybrid traffic flow model) -III
“Analysis and comparison of traffic fow models: a new hybrid traffic flow model vs benchmark models” ( 2021 рік) [3]

## Slide 13: Додаток 1. Мікроскопічні моделі- I Модель Краусса [3]

## Slide 14: Додаток 1. Мікроскопічні моделі- II Модель розумного водія [3]

## Slide 15: Додаток 1. Мікроскопічні моделі- III Модель CA. — Нагеля-Шрекенберга (CA—Nagel–Schreckenberg model) [3]
Прийнятий підхід був запропонований Нагелем і Шрекенбергом [3], які розробили дискретну в часі і просторі модель, що розглядає односмугову дорогу і розділяє її на комірки, які можуть мати два стани (зайнятий або порожній) і довжину, рівну довжині транспортного засобу. Кожен транспортний засіб займає комірку, яка має «окупований» стан. На наступному кроці, якщо транспортний засіб переїжджає на інший його швидкість має ціле значення (від нуля до максимального значення), яке представляє кількість комірок, які транспортний засіб переміщує вниз за течією, з позиції xi(t) до xi(t + 1) .

## Slide 16: Список джерел
1. Розумний транспорт і логістика для міст : навчальний посібник / [авт. колетив: О.О. Лобашов, М.В. Ольхова, А.С. Галкін та ін.] – Житомир : «Житомирська політехніка», 2021. – 609 с.
[Учбовий портал Житомирська політехніка]
2. Форнальчик, Є. Ю. Моделювання транспортних потоків [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Є. Ю. Форнальчик, В. В. Гілевич, І. А. Могила ; за заг. ред. Є. Ю. Форнальчика . ─ Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020 . ─ 216 с. ─ режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4244
3. Storani et al. Analysis and comparison of traffic fow models: a new hybrid traffic flow model vs benchmark models” European Transport Research Review (2021) 13:58 https://doi.org/10.1186/s12544-021-00515-0

## Slide 17
Форнальчик, Є. Ю. Моделювання транспортних потоків [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Є. Ю. Форнальчик, В. В. Гілевич, І. А. Могила ; за заг. ред. Є. Ю. Форнальчика . ─ Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020 . ─ 216 с. (Книжку можна заказати по пошті).