## Slide 1: Лекція 1 Етапи проектування електронних пристроїв. Поняття, види і класифікація САПР

## Slide 2: Проектування електронних приладів
Проектування в техніці - комплекс заходів, що забезпечують пошук технічних рішень, які відповідають заданим вимогам, їх оптимізацію і реалізацію у вигляді комплекту конструкторських документів і дослідного зразка (зразків), що піддається циклу випробувань на відповідність вимогам технічного завдання.

## Slide 3
Розробка ТЗ на НДР
НДР
ТЗ на ДКР
ДКР
Розробка і виготовлення дослідних зразків
Випробування і приймання
Технологічна підготовка
Виробництво
Експлуатація, ремонт
Утилізація
Постановка завдання
Проекту вання
Доопра цювання
Виробництво
Експлуатація
Життєвий цикл виробу
ТЗ на НДР
Розробка ТЗ
Ескізний проект
Технічний проект
Розробка робочої документації
Випробування дослідних зразків
Конструювання
Проекту вання
Етапи дослідно-конструкторських робіт

## Slide 4
Найчастіше повний цикл проектування називають НДДКР {Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, в англійській мові передається як Research & Development, R & D) - комплекс заходів, що включає в себе як наукові (дизайнерські, концептуальні та ін.)
Дослідження, так і виробництво дослідних і дрібносерійних зразків продукції, що передує запуску нового продукту або системи в промислове виробництво. Предметом роботи пакетів САПР є дослідно-конструкторські роботи (ДКР)

## Slide 5: Технічне завдання на НДР і проведення НДР
Завданнями етапу НДР (науково-дослідних робіт) є: вирішення певних наукових проблем для створення нових виробів; отримання рекомендацій, інструкцій, розрахунково-технічних матеріалів, методик; визначення можливості проведення ДКР (дослідно-конструкторських робіт) за тематикою НДР.

## Slide 6
На стадії розробки технічного завдання на НДР використовуються і обробляються наступні види інформації:
• об'єкт дослідження; • опис вимог до об'єкту дослідження; • перелік функцій об'єкта дослідження загальнотехнічного характеру; • перелік фізичних і інших ефектів, закономірностей і теорій, які можуть бути основою принципу дії виробу; • технічні рішення (в прогнозних дослідженнях); • відомості про науково-технічний потенціал виконавця НДР; • відомості про виробничі ресурси (стосовно об'єкту досліджень); • відомості про матеріальні ресурси; • маркетингові відомості; • дані про очікуваний економічний ефект.

## Slide 7
Додатково використовуються:
• відомості про нові принципи дії, нових гіпотезах, теоріях, результатах НДР; • дані економічної оцінки, моделювання основних процесів, оптимізації багатокритеріальних задач, макетування, типових розрахунків, обмежень; • вимоги до інформації, що вводиться в інформаційні системи, і т. д.
За підсумками виконання НДР проводяться: • узагальнення результатів попередніх етапів робіт; • оцінка повноти вирішення завдань; • розробка рекомендацій щодо подальших досліджень і проведення ДКР; • розробка проекту ТЗ на ДКР; • складання підсумкового звіту; • приймання НДР комісією.

## Slide 8: Порядок виконання та ефективність ДКР
Після завершення прикладних НДР за умови позитивних результатів економічного аналізу, який задовольняє підприємство з точки зору її цілей, ресурсів і ринкових умов, приступають до виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР).
ДКР - найважливіша ланка матеріалізації результатів попередніх НДР. Її основне завдання - створення комплекту конструкторської документаціїдля серійного виробництва.
ДКР, власне, і є етапом проектування виробу.

## Slide 9
Основні етапи ДКР:
• розробка ТЗ на ДКР; • технічна пропозиція; • ескізне проектування; • технічне проектування (конструювання); • розробка робочої документації для виготовлення і випробувань дослідного зразка; • попередні випробування дослідного зразка; • державні (відомчі, внутрішньокорпоративні) випробування дослідного зразка; • відпрацювання документації за результатами випробувань.

## Slide 10
Технічна пропозиція
ТП є підставою для коригування ТЗ і виконання ескізного проекту.
В ході розробки ТП здійснюється виявлення додаткових або уточнених вимог до виробу, його технічними характеристиками і показниками якості, які не можуть бути вказані в ТЗ:
• опрацювання результатів НДР; • опрацювання результатів прогнозування; • вивчення науково-технічної інформації; • попередні розрахунки і уточнення вимог ТЗ.

## Slide 11
Ескізне проектування
ЕП служить підставою для технічного проектування, і в його ході виробляються визначення та розробка принципових технічних рішень:
• виконання робіт по етапу технічної пропозиції, якщо цей етап не проводиться; • вибір елементної бази розробки; • вибір основних технічних рішень; • розробка структурних і функціональних схем виробу; • вибір основних конструктивних елементів; • метрологічна експертиза проекту; • розробка та випробування макетів.

## Slide 12
Етап ЕП і є власне проектуванням, на відміну від наступного за ним етапу технічного проектування, який часто називають конструюванням. Результатом етапу є ескізний проект, який розробляють з метою встановлення принципових (конструктивних, схемних і ін.) рішень виробу, що дають загальне уявлення про принцип роботи і будова виробу, коли це доцільно зробити до розробки технічного проекту або робочої документації. На стадії розробки ескізного проекту розглядають варіанти виробу та його складових частин. При розробці ескізного проекту виконують роботи, необхідні для забезпечення пропонованих до виробу вимог і дозволяють встановити принципові рішення.

## Slide 13
Технічне проектування
Технічний проект розробляють з метою виявлення остаточних технічних рішень, що дають повне уявлення про конструкцію виробу, коли це доцільно зробити до розробки робочої документації.
Завданням ТП є остаточний вибір технічних рішень по виробу в цілому і його складових частин:
• розробка принципових електричних, кінематичних, гідравлічних та інших схем; • уточнення основних параметрів вироби; • проведення конструктивної компонування вироби та видача даних для його розміщення на об'єкті; • розробка проектів технічних умов (ТУ) на поставку і виготовлення виробу; • випробування макетів основних приладів вироби в натурних умовах.

## Slide 14
Існують дві принципово різних методики проектування - «знизу вверх» і «зверху вниз».
При проектуванні «знизу вверх» конструкція створюється аналогічно процесу складання з окремих деталей і комплектуючих, тобто попередньо створені проекти деталей об'єднуються в єдину конструкцію.
При проектуванні в стилі «зверху вниз» спочатку створюється проект загального вигляду виробу, потім він послідовно наповнюється деталізованими проектами його елементів.

## Slide 15
Робоча документація
Спочатку проводяться розробка робочої документації для виготовлення і випробування дослідного зразка, формування комплекту конструкторських документів в наступній послідовності:
• розробка повного комплекту робочої документації; • узгодження її з замовником і заводом - виробником серійної продукції; • перевірка конструкторської документації на уніфікацію і стандартизацію; • виготовлення в дослідному виробництві дослідного зразка; • настройка і комплексне налаштування дослідного зразка.

## Slide 16
Випробування і доопрацювання
Попередні випробування проводяться з метою перевірки відповідності дослідного зразка вимогам ТЗ і визначення можливості його пред'явлення на остаточні (державні, відомчі або внутрішньокорпоративні) випробування.
Попередні випробування включають в себе: • стендові випробування; • попередні випробування на об'єкт; • випробування на надійність.
Остаточні випробування проводять з метою оцінки відповідності вимогам ТЗ і можливості організації серійного виробництва. Після відпрацювання документації за результатами серійних випробувань та внесення необхідних уточненнь і змін в робочу документацію вона передається на виробництво заводу-виробнику. На цьому проектний цикл завершується, і починається виробничий.

## Slide 17
Основні цілі
Скорочення трудомісткості проектування
Автоматизація оформлення документації
Скорочення циклу проектування-виготовлення
Скорочення собівартості проектування
Підвищення якості проектування
Скорочення витрат на натурне моделювання і випробування
Інформаційна підтримка прийняття рішень
Автоматизація прийняття рішень
Спільне (паралельне) проектування
Віртуальне проектне бюро
Повторне використання рішень, даних і напрацювань
Уніфікація проектних рішень
Стратегічне проектування
Варіативне проектування і оптимізація
Математичне моделювання
Основні цілі автоматизації
проектування

## Slide 18
Трудомісткість вимірюється чистим часом, традиційно в людино-годинах, що витрачається на розробку і коригування технічної документації, без урахування очікувань по організаційно-технічних причин. Для скорочення трудомісткості необхідно мати в наявності засоби автоматизації оформлення графічної і текстової документації, засоби інформаційної підтримки та автоматизації прийняття рішень.
Загальна тривалість циклу вимірюється календарним часом від отримання завдання до його завершення з урахуванням всіх очікувань по організаційно-технічним причинам. Скорочення тривалості циклу «проектування - виготовлення» забезпечується за допомогою засобів спільного проектування і віртуальних бюро.

## Slide 19
Віртуальне бюро являє собою організаційно-технічну структуру, здатну забезпечувати спільну роботу бригади фахівців, рознесених географічно і в часі, чиє об'єднання може носити тимчасовий характер. Віртуальне бюро може бути розподілено в декількох місцях, які можуть перебувати в різних країнах і навіть континентах і включати учасників з різних часових поясів.
Бригади фахівців об'єднуються в віртуальне бюро з метою створення нових виробів. Концепція віртуального бюро виникла у відповідь на потреби розвитку сучасної глобальної ринкової економіки і нових можливостей високоефективних інформаційних технологій.
Тут можна виділити кілька ключових факторів. • Необхідність різкого скорочення тривалості циклу від задуму виробу до випуску його на ринок призводить до створення бригад інженерів, які забезпечують реалізацію всіх етапів життєвого циклу вироби спільно. Підтримка роботи таких міждисциплінарних бригад вимагає нової інформаційної технології.

## Slide 20
• Забезпечення відповідності вироби всім вимогам потенційних споживачів і скорочення до мінімуму часу підготовки виробництва вимагає підключення до процесу проектування як споживачів, так і постачальників комплектуючих. При цьому недоцільно збирати в одному місці конструкторів комплектуючих виробів, системних інтеграторів і споживачів.
• Необхідність обліку місцевих умов призводить до доцільності залучення проектувальників, які працюють в умовах ринку, для якого призначається виріб. При цьому недоцільно їх переміщати для роботи над проектом в інше місце.
• Не завжди можливо знайти висококваліфікованих фахівців різного профілю в одному місці.

## Slide 21
Скорочення собівартості проектування досягається за рахунок використання раніше створених і уніфікованих проектних і конструкторських рішень, які можуть бути зібрані в бібліотеки і бази знань. Таким же чином забезпечується створення варіантів і модифікацій виробів.
Поліпшення якості результатів проектування досягається використанням автоматизованого пошукового і багатоваріантного проектування, застосуванням математичних методів оптимізації параметрів і структури об'єктів і процесів. Рівень виробів визначається суттєвими ознаками, властивостями, структурами або функціями їх як технічних систем. Найбільш сучасним методом оптимізації є застосування генетичних алгоритмів, що дозволяють проводити як структурну, так і параметричну оптимізацію виробів при довільному вигляді критеріальної функції.

## Slide 22
Уніфікація проектних рішень виконується за рахунок адаптовані до умов кожного підприємства баз даних і знань.
Стратегічне проектування - це метод створення і ведення довгострокових проектних програм, що починаються з розробки базового виробу, який потім піддається поступовим модифікаціям і удосконаленням з метою задоволення поточних і врахування майбутніх вимог користувачів протягом тривалого періоду часу. Сутність стратегічного проектування полягає в постійному відборі і оцінці концепцій (насамперед визначають архітектуру і технології виготовлення) з метою пошуку рішень, що забезпечують найкраще задоволення короткострокових і довгострокових вимог споживачів. Основна мета - обійти комерційні та технологічні тупики в процесі швидких змін умов і технологій на ринку.
До витрат на натурне моделювання відносять витрати на проектування і виготовлення макетних зразків виробів і їх вузлів, їх випробування на стендах і т. д. Скорочення цих витрат може бути досягнуто за рахунок його повної або часткової заміни математичним моделюванням.

## Slide 23
Додаткові цілі
Скорочення трудомісткості розробки
Використання інструментального середовища
Скорочення трудомісткості адаптації до умов експлуатації
Скорочення трудомісткості супроводу
Мобільність інструментального середовища
Використання баз даних і знань, орієнтованих на користувача
Модульність баз даних і знань
Відкритість і модернізовуваність баз даних і знань
Додаткові цілі автоматизації
проектування

## Slide 24
Система автоматизованого проектування (САПР) - автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробів, результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування

## Slide 25
Класифікація САПР за цільовим призначенням:
• засоби безпосередньо проектування СAD (Computer Aided Design); • засоби інженерного аналізу CAE (Computer Aided Engineering); • Засобипідготовки автоматизованого виробництва САМ (Computer Aided Manufacturing); • засоби планування технологічних процесів САРР (Computer Aided Process Planning); • засоби управління документообігом PDM (Product Document Management), • геоінформаційні системи GIS (GeoinformaticsSystems).

## Slide 26
У свою чергу, всередині всього безлічі CAD-рішень прийнято виділяти за галузевим призначенням:
• машинобудівні CAD - MCAD (Mechanical Computer Aided Design)
• САПР електронних пристроїв, EDA (Electronic Design Automation)
• архітектурно-будівельні САПР, AEC (Architecture Engineering and Construction).

## Slide 27
А продукти CAE, відповідно, поділяються на системи:
• на розрахунків міцності (в основному засобами МСЕ - методу скінченних елементів); • теплових розрахунків; • обчислювальної гідроаеродинаміки (CFD, Computational Fluid Dynamics); • кінематичного аналізу; • механічної симуляції (MES, Mechanical Event Simulation); • симуляції процесів лиття та обробки тиском; • електромагнітних і електродинамічних розрахунків; • оптимізуючі.

## Slide 28
В залежності від обставин і поточного завдання САПР також класифікують за іншими ознаками:
1) різновиди і складності об'єктів проектування: а) САПР низькоскладних об'єктів (кількість складових частин - до 100); б) САПР среднескладних об'єктів (100-10 000); в) САПР високоскладних об'єктів (вище 10 000);
2) рівнем автоматизації: а) низькоавтоматизовані (до 25% проектних процедур автоматизовано); б) средньоавтоматизовані (25-50%); в) високоавтоматизовані (50-75%);

## Slide 29
3) рівнем комплексності: а) одноетапні (один етап проектування); б) багатоетапні (кілька етапів); в) комплексні (весь процес створення виробу);
4) характеру і числу випущених проектом документів: а) САПР низької продуктивності (100-10 000 проектних документів в перерахунку на формат А4 за рік); б) САПР середньої продуктивності (10 000-100 000); в) САПР високої продуктивності (100 000 і вище). САПР також прийнято групувати за так званим забезпеченням.

## Slide 30: Види забезпечення САПР
Математичне забезпечення (МЗ) - сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів проектування, представлених в заданій формі. МО при автоматизованому проектуванні в явному вигляді не використовується, а застосовується похідний від нього компонент - програмне забезпечення. Разом з тим розробка МО є найскладнішим етапом створення САПР, від якого при використанні умовно однакових технічних засобів в найбільшою мірою залежать продуктивність і ефективність функціонування САПР в цілому.

## Slide 31
Технічне забезпечення (ТЗ) - сукупність пов'язаних і взаємодіючих технічних засобів, забезпечує роботу САПР. Технічне забезпечення САПР включає пристрої обчислень і організаційної техніки, засоби передачі даних, вимірювальну техніку, пристрої підготовки даних і організації архівів.
В даний час більшість практично діючих САПР будуються на базі локальних обчислювальних мереж.

## Slide 32
Програмне забезпечення (ПЗ) - сукупність машинних програм, необхідних для здійснення процесу проектування, що включає системне і прикладне ПЗ.
У програмному забезпеченні САПР виділяють: • загальносистемне програмне забезпечення (базова операційна система + моніторні системи САПР); • пакети прикладних програм (комплекси програмних засобів, орієнтованих на вирішення завдань у певній галузі); • системи програмування (сукупність засобів написання текстів, трансляції і налагодження програм користувача).

## Slide 33
Інформаційне забезпечення (ІС) - сукупність відомостей, необхідних для виконання проектування. Включає СУБД (Систему управління базами даних), саму базу даних і базу знань.
До інформаційного забезпечення ставляться такі вимоги: 1) адекватність інформації стану предметної області; 2) масовість використання (колективний доступ); 3) швидкодія (час реакції на запит); 4) продуктивність (кількість запитів, які виконуються в одиницю часу); 5) можливість розширення; 6) надійність і захист інформації.

## Slide 34
Лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) - сукупність мов проектування, включаючи терміни, визначення, правила формалізації природної мови, методи стиснення і розгортання текстів. У свою чергу, лінгвістичне забезпечення САПР підрозділяться на мови програмування, проектування і управління.
Мови програмування слугують для розробки і редагування системного і прикладного програмного забезпечення САПР. Вони базуються на алгоритмічних мовах - наборі символів і правил освіти конструкцій з цих символів для завдання алгоритмів розв'язання задач. Сукупність мови програмування і відповідного йому мовного процесора називають системою програмування. Мови проектування - це проблемно-орієнтовані мови, що служать для обміну інформацією про об'єкти та процесі проектування між користувачем і комп'ютером. Мови управління служать для формування команд управління технологічним обладнанням, пристроями документування, периферійними пристроями.

## Slide 35
Методичне забезпечення (МТЗ, або МЕТЗ) - сукупність документів, що встановлюють склад, правила відбору і експлуатації засобів забезпечення системи.
Організаційне забезпечення (ОЗ) - сукупність документів, що визначають склад проектної організації, зв'язок між підрозділами, а також форму представлення результатів проектування та порядок розгляду проектних документів.
Повноцінне функціонування САПР можливе тільки при наявності і взаємодії всіх перерахованих забезпечень.

## Slide 36: Дякую за увагу!