## Slide 1: Лекція 5. Управління велосипедним рухом в центрі міста.
Руслана Колодницька, доцент, к.т.н.,
ruslanakolod2017@gmail.com
Кафедра « Автомобілі і транспортні технології»,
Факультет КІТ МР
«Житомирська політехніка»
Управління транспортними потоками в центрі міст

## Slide 2: Зміст
Велосипедний рух як вид активної міської мобільності
Загальні положення формування велосипедної інфраструктури в містах України
Організація велосипедних смуг та доріжок в містах Німеччини (самостійно С.435 -449 [1]).
Приклади організації велосипедного руху в містах (Сase study).
Reading (UK)
Kinstone ( London, UK)
Житомир

## Slide 3: Інтермодальність (co-modality)
У 2006 році Європейська комісія вперше застосувала в транспортній політиці нове поняття «спільне використання видів транспорту – інтермодальність (co-modality), під якою розумілося самостійне і комбіноване використання різних видів транспорту з метою оптимального та сталого використання ресурсів [1].
Концепція інтермодальності передбачає будівництво міських транспортних систем (МТС), що поєднують пріоритетний розвиток і спільне використання МГТ, систем колективного користування пасажирським транспортом, а також різних видів активної мобільності (в т.ч. велосипедного та пішохідного руху, скутерів, скейтів, роликових ковзанів, тощо).
Велосипедний рух як вид активної міської мобільності
Оксфорд, Великобританія

## Slide 4: Впровадження велосипедного руху
Місто Копенгаген (Данія) є одним з найбільш успішних в Європі щодо впровадження велосипедного руху - 62% його жителів їздять на роботу або до школи на велосипеді (у 7 разів частіше, ніж на автомобілі), загальний велопробіг становить понад 2 млн. км/добу
Велосипедний рух як вид активної міської мобільності

## Slide 5: Загальні положення формування велосипедної інфраструктури в містах України
Основними шляхами пересування для велосипедистів в містах є [1]:
велосипедна доріжка – ділянка з покриттям поза межами ПЧ вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, інвалідних колясках, немоторизованих засобах пересування і позначена відповідними ДЗ та дорожньою розміткою;
велосипедна смуга - смуга, призначена для руху велосипедистів в межах ПЧ вулиці та/або дороги, яка виділена за допомогою дорожньої розмітки або конструктивно.
Загальні положення формування велосипедної інфраструктури в містах України

## Slide 6: Форми організації велосипедного руху
Категорія вулиці |  | Форма організації велосипедного руху |  |  | 
 |  | Велодоріжка | Вело смуга | Вело- пішохідна доріжка | Рух по ПЧ
Магістральні дороги |  | Х |  |  | 
Магістральні вулиці загальноміського значення | Безперервного руху | Х |  | Х | 
 | Регульованого руху | Х | Х | Х | 
Магістральні вулиці районного значення | Регульованого руху | Х | Х |  | 
Вулиці і дороги місцевого значення | Житлові вулиці | Х | Х |  | Х
 | Вулиці та дороги в науково-виробничих, промислових і комунально-складських зонах | Х | Х |  | Х
[1]
Загальні положення формування велосипедної інфраструктури в містах України

## Slide 7: Мінімальна ширина велосипедних смуг та доріжок
Форма організації велосипедного руху | Мінімальна ширина, м | 
 | Нове будівництво | Реконструкція
Велосипедна смуга | 1,85 | 1,5
Велосипедна доріжка з одностороннім рухом | 1,85 | 1,5
Велосипедна доріжка з двостороннім рухом з обох боків вулиці | 2,5 | 2,0
Велосипедна доріжка з двостороннім рухом з одного боку вулиці | 3,0 | 2,5
Спільна вело-пішохідна доріжка | 3,0 | 2,5
[1]
Загальні положення формування велосипедної інфраструктури в містах України

## Slide 8: Стоянки для зберігання велосипедів
Стоянки для тимчасового короткочасного (до 1 години) та тривалого (кілька годин, цілий день або ніч) зберігання велосипедів розміром 2,0×0,6 м кожна, відокремлені стояками (клямками) заввишки 0,75 м і завдовжки 1,6 м, влаштовують біля об’єктів масового відвідування, а також біля станцій метрополітену та зупинок приміських електропоїздів, на кінцевих зупинках та у вузлах пересадки з вуличного міського на приміський транспорт.
Велосипедні переїзди в одному рівні з ПЧ, як правило, улаштовуються через вулиці (дороги) на відстані один від одного не менше ніж:
на магістральних вулицях (дорогах) загальноміського
значення з регульованим рухом – 300 м;
на магістральних вулицях районного значення – 250 м;
на житлових вулицях – 150 м;
на дорогах промислових і комунально-складських зон – 200 м.
Загальні положення формування велосипедної інфраструктури в містах України
Стоянка велосипедів. м Оксфорд, Великобританія

## Slide 9: Острівці безпеки для велосипедистів
Острівці безпеки для велосипедистів слід влаштовувати на нерегульованих переїздах та, за можливості, на регульованих переїздах. Ширина ділянки для руху велосипедистів на них повинна бути не менша, ніж ширина переїзду.
Центральні острівці безпеки повинні відрізнятись за типом покриття, структурою чи кольором. Для підвищених острівців безпеки необхідно передбачати пониження бордюру до рівня ПЧ або відсутність центральної частини острівця для забезпечення безперешкодного руху велосипедистів та маломобільних груп населення.
Велосипедні переїзди повинні мати переважно контрастне зовнішнє освітлення.
Загальні положення формування велосипедної інфраструктури в містах України
Слід передбачати заходи з розділення потоків велосипедистів та пішоходів.
Вело-пішоходна доріжка

## Slide 10: 3. Організація велосипедних смуг та доріжок в містах Німеччини
Основні методичні положення щодо вирішення окремих задач організації та управління велосипедним рухом на прикладі міст Німеччини, що наведені в «Рекомендаціях з організації руху велосипедного транспорту» (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) [03]).
За даними Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини (BMVI), велосипедні поїздки з часткою в 11 % є третім за популярністю видом мобільності
3. Організація велосипедних смуг та доріжок в містах Німеччини

## Slide 11: Захисна смуга
Конструктивні параметри та облаштування захисних смуг
Захисна смуга – це частина ПЧ, що призначена для пересування велосипедистів; автомобілям дозволено виїжджати на неї лише за потреби (наприклад, при зустрічному роз’їзді із вантажівкою). Також на таких смугах ТЗ не дозволяється паркуватися.
Захисні смуги позначаються пунктирними лініями дорожньої розмітки 340 (1 м штриха - 1 м розриву), яку слід наносити також у зоні перехресть та примикань (рисунок 03) (тут і надалі позначення дорожньої розмітки та ДЗ наведені у відповідності до Правил дорожнього руху Німеччини (Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) [04]).
3. Організація велосипедних смуг та доріжок в містах Німеччини

## Slide 12: Велосипедні смуги (велосмуги)
Велосипедні смуги (велосмуги) – це спеціальні смуги для одностороннього руху велотранспорту, які позначають ДЗ 237 «Велодоріжка» Рух автотранспорту по велосмугах заборонений, однак їх дозволено перетинати для виконання поворотів, а також для заїзду чи виїзду з парковок.
Конструктивні параметри та облаштування
велосипедних смуг
3. Організація велосипедних смуг та доріжок в містах Німеччини

## Slide 13: Велосипедні доріжки (велодоріжки)
Велосипедні доріжки (велодоріжки) є окремими конструктивними елементами поперечного профілю вулиці, що відділені від ПЧ за допомогою бордюрів чи смуг зелених насаджень Якщо користування велодоріжками є обов’язковим, то їх потрібно позначати ДЗ 237 «Велодоріжка» або 241 «Розділена вело-пішохідна доріжка».
Конструктивні параметри та облаштування
велосипедних доріжок

## Slide 14: 4. Приклади організації велосипедного руху в містах
Приклад 1. Велосипедний рух.
Reading (UK)

## Slide 15: Чи потрібна заборона велосипедного руху по вул. Михайлівській?
Приклад 1. Велосипедний рух.
Reading (UK)

## Slide 16: Поїздка на велосипеді в університет.
Приклад 1. Велосипедний рух.
Reading (UK)

## Slide 17: End of route
Приклад 1. Велосипедний рух.
Reading (UK)

## Slide 18: Чи можна доїхати на велосипеді ?
Приклад 1. Велосипедний рух. Reading (UK)

## Slide 19: Паркування велосипедів на території Університету
Приклад 1. Велосипедний рух. Reading (UK)

## Slide 20: Приклад 2. Велосипедний рух в Університеті Kingstone. Dr. Bike.
У 2022/23 навчальному році Dr Bike провів загалом 24 години на території кампусу.
Ми також проводимо безкоштовні курси з обслуговування велосипедів для персоналу та студентів. У 2022/2023 році ми витратили 14 годин на навчання основним навичкам обслуговування велосипеда.
По всій території є зручності для підтримки велосипедного руху, такі як душові, роздягальні та велосипедні насоси.
Ми також допомагаємо нашим співробітникам придбати велосипеди зі знижкою для поїздок на роботу за схемою Bike2Work.
Можна написати на sustainability@kingston.ac.uk.
Kingston University regularly hosts ‘Dr Bike' sessions and bike marking events with the police. The 'Bike Dr's' will comprehensively check any bike brought to them, do minor repairs and give advice on more major work that may be required, as well as any general maintenance.
In the academic year 2022/23, the Bike Dr's spent a total of 24 hours on our campus sites.
free Bike Maintenance courses for staff and students. In 2022/2023, we spent 14 hours teaching essential bike maintenance skills.
facilities to support cycling, like showers, changing rooms and bicycle pumps.
We also help our staff purchase discounted bikes for commuting through the Bike2Work Scheme.
Please email us at sustainability@kingston.ac.uk.
Приклад 2. Велосипедний рух в Університеті Kingstone, Лондон

## Slide 21: Приклад 2. «Університетський велосипед»
Приклад 2. Велосипедний рух в Університеті Kingstone, Лондон

## Slide 22
Поодинці чи разом з колегами приїхали сюди близько 50 житомирян. Кажуть: добиратися на роботу на велосипеді – це зручно, вигідно, екологічно та корисно для здоров’я.
Приклад 3. Велосипедний рух Житомир
20.07.2023

## Slide 23: Асоціація велосипидистів Житомирщини
Велоконцепція Житомира. Що цікавого?Medium. сom. 20 жовтня. 2023.
ГО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини"
Приклад 3. Велосипедний рух Житомир

## Slide 24: ГО «Асоціація Велосипедистів Житомирщини» Олександр Папірний ( засновник асоціації) .
ГО "Асоціація Велосипедистів Житомирщини"
Приклад 3. Велосипедний рух Житомир

## Slide 25: Дякую за увагу!
Читаємо книжечки!

## Slide 26: Список джерел (I) 1. Книга «Розумний транспорт і логістика міст»

## Slide 27: Список джерел (II)
3. Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA2010)) // Переклад та друк матеріалу виконано в рамках проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та з дозволу Науково-дослідницького товариства доріг і транспорту, м.Кельн, Німеччина (FGSV). Оригінальна версія доступна у видавництві FGSV, Весселінгер штрасе 17, 50999 Кельн, www.fgsv-verlag.de.
4. Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) (Правила дорожнього руху). Електронний ресурс] /Режим доступу: https://bundesgesetzblatt.de, de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_Deutschland