## Slide 1: Енергоефективні будівлі.
Основні положення та
історія їх розвитку.

## Slide 2: Класифікація енергоефективних і екологічно чистих будівель

## Slide 3: Енергоефективні будівлі

## Slide 4: Перша енергоефективна будівля (США, штат Нью-Хемпшир, 1972 р.)
Енергетичну ефективність даної будівлі формували такі фактори:
мінімальна площа поверхні будівлі (куб);
не велика площа скління (10 %);
світло забарвлена покрівля (низький коефіцієнт поглинання сонячної радіації);
незасклена північна сторона(гарний захист від дії вітру;
вертикальні та горизонтальні сонцезахисні пристрої для вікон.

## Slide 5: Енергоефективна будівля «EKONO-house» (Фінляндія, Отаніями, 1973 р.)
Енергетичну ефективність будівлі формували такі фактори:
ефективне використання внутрішнього об'єму будівлі;
огороджувальні конструкції з підвищеною теплоємністю;
використання тепловиділень від людей, побутових приладів та обладнання, що знаходяться в будівлі;
порожнисті плити перекриття;
вентильовані вікна;
сонячні колектори;
система повітряного опалення, поєднаного з вентиляцією;
енергозберігаюча система освітлення з автоматичним регулюванням рівня освітленості;
система автоматичного управління обладнанням кліматизації та освітленням.

## Slide 6: Реконструкція багатоквартирного будинку, Данія
Енергетичну ефективність будівлі формували такі фактори:
заміна вікон;
додаткова теплоізоляція зовнішніх огороджувальних конструкцій і горища;
влаштування механічної системи вентиляції з рекуперацією тепла;
застосування конструкції «сонячних стін»;
використання сонячних колекторів для гарячого водопостачання;
використання низькотемпературних радіаторів для опалення;
використання систем контролю і керування.

## Slide 7: Eко-Vііккі (Гельсінкі, Фінляндія)
Енергетичну ефективність району формували такі фактори:
врахування місцевих кліматичних особливостей;
використання низькотемпературних опалювальних систем;
індивідуальна механічна вентиляція з утилізацією тепла для кожної квартири;
підвищення ефективності систем природної вентиляції;
використання сонячних колекторів;
індивідуальний контроль температури у кожному приміщенні;
підвищений опір теплопередачі огороджувальних конструкцій;
установка фотоелектричних панелей;
роздільний облік води.

## Slide 8: Хмарочос Commerzbank, Німеччина
Енергетичну ефективність будівлі формували такі фактори:
форма будинку;
система зимових садів;
2-хшарові світлопрозорі огороджувальні конструкції;
природна вентиляція;
система кліматизації будинку;
охолоджувальні теплоємні покриття;
конвектори для обігріву;
енергозберігаюче санітарне устаткування.

## Slide 9: Вежа Мері-Екс, Лондон
Перший екологічний хмарочос: завдяки сонячним батареям споживається вдвічі менше енергії, ніж іншими подібними будівлями.

## Slide 10: Сіті-Холл, Лондон

## Slide 11: Вежа Хреста, Нью-Йорк

## Slide 12: «Сонячний будинок», м. Каппельродек, Німеччина